OPIS TECHNICZNY

OFEROWANEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie sprawy: RGK i T  341/5/2009) na: „Zakup specjalistycznego średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typ GBA 2,5/16  dla OSP w Lubominie” oświadczamy, że oferujemy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem zgodnie z opisem zawartym w kolumnie 3 poniższej tabeli:

| L.p. | WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO OKREŚLONE W SIWZ | OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO POJAZDU ORAZ WYPOSAŻENIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Nazwa pojazdu: ………………………………………… Marka: …………………………………………………… Model: …………………………….……………………... Typ: ………………………………..……………………… |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE: |  |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym" z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. | Spełnia* / nie spełnia* |
| 1.2 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień składania ofert. | (należy wskazać dane identyfikacyjne dokumentu: nr, datę wydania, nazwę organy/podmiot, który je wydał – kopię dokumentu dołączyć do oferty): |
| 1.3 | Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. | ( należy wskazać dane identyfikacyjne dokumentu: nr, datę wydania, nazwę organy/podmiot, który je wydał – kopię dokumentu dołączyć do oferty): |
| 2. | PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE: | PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE: |
| 2.1 | Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć: - 14 000 kg; | Masa całkowita oferowanego pojazdu (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem): ………………… kg |
| 2.2 | Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu - minimum 3%; | Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu: ……… % |
| 2.3 | Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania - maks 18 m; | Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania: …………… m |
| 2.4 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 250 KM; | rodzaj silnika:……………………………………………. moc silnika: …………… KM |
| 3. | PODWOZIE Z KABINĄ: | PODWOZIE Z KABINĄ: |
| 3.1 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2009; | Rok produkcji: …………………………… |
| 3.2 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4 x 4, uterenowiony z: z przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych, blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu, z blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu, dopuszcza się możliwość odłączania napędu osi przedniej; | układ napędowy: ….. x …… ………………………………….. przekładnia rozdzielczą z możliwością*/bez możliwości* wyboru przełożeń szosowych i terenowych, blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu: posiada*/nie posiada*, blokada mechanizmu różnicowego przedniego mostu: posiada*/nie posiada*, możliwość odłączania napędu osi przedniej: posiada*/nie posiada*, |
| 3.3 | Samochód wyposażony w system: np.: ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania); Samochód wyposażony w Immobilizer; | układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania: posiada* /nie posiada*,………………(podać skrót nazwy) Immobilizer: posiada*/nie posiada* |
| 3.4 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym spełniający normę emisji spalin- Euro 5. Dopuszcza się technologię SCR, z użyciem płynu AdBlue lub technologię AGR z systemem zewnętrznym recyrkulacji spalin; | Norma emisji spalin Euro 5: spełnia*/nie spełnia* Opis (i nazwa) zastosowanej technologii: …………………………………. ………………………………………………………………………………….. |
| 3.5 | Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne „resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. Dopuszcza się zastosowanie tylnego zawieszenia pneumatycznego; | Spełnia*/nie spełnia* określone warunki zawieszenia pojazdu. Zawieszenie tylnego mostu (określić sposób zawieszenia): …………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………. |
| 3.6 | Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa dostarczona z podwoziem, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w : indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony. Dopuszcza się zawieszenie kabiny pneumatyczne; | Opis kabiny: ……………………………………...……………………………. Układ miejsc w kabinie: …………..……… sposób zamontowania siedzeń: ……………………………………………………………………..…. Indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy: posiada*/nie posiada*, Niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku: posiada*/nie posiada*, Reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony: posiada*/nie posiada*, Zawieszenie kabiny: ……………………………..…………..(wskazać jakie); |
| 3.7 | Kabina wyposażona w: klimatyzację, zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny, elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy, lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane (główne i szerokokątne), lusterko rampowe-krawężnikowe z prawej strony, lusterko rampowe-dojazdowe, przednie, wywietrznik dachowy, lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, Kabina wyposażona dodatkowo: w uchwyty na 4 aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń. Odblokowanie każdego aparatu indywidualnie - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu; | Wyposażenie kabiny: klimatyzacja: posiada*/nie posiada* zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna z przodu dachu kabiny: posiada*/nie posiada*, elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy: posiada*/nie posiada*, elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy: posiada*/nie posiada*, lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane (główne i szerokokątne): posiada*/nie posiada*, lusterko rampowe-krawężnikowe z prawej strony: posiada*/nie posiada*, lusterko rampowe-dojazdowe, przednie: posiada*/nie posiada*, wywietrznik dachowy: posiada*/nie posiada*, lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu: posiada*/nie posiada*, Wyposażenie dodatkowe: w uchwyty na 4 aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń: posiada*/nie posiada*. odblokowanie każdego aparatu indywidualnie dźwignią odblokowującą o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu: posiada*/nie posiada*; |
| 3.8 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel kierowcy dodatkowo z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. -Poręcz do trzymania w części kabiny przeznaczonej dla załogi; | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: posiada*/nie posiada*;. Materiał pokrycia siedzeń: ………………………………..(wskazać rodzaj materiału), Fotele wyposażone w zagłówki: posiada*/nie posiada*;. Fotel kierowcy dodatkowo z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia: posiada*/nie posiada*;. -Poręcz do trzymania: posiada*/nie posiada*;; |
| 3.9 | W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1+25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz , dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków, obrotowy potencjometr siły głosu. radio z odtwarzaczem CD, podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek; | radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1+25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz , dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków: posiada*/nie posiada* obrotowy potencjometr siły głosu: posiada*/nie posiada* radio z odtwarzaczem CD: posiada*/nie posiada*, podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek: posiada*/nie posiada*; |
| 3.10 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (świetlne i akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych) pojazdu uprzywilejowanego: Lampa zespolona z napisem „STRAŻ" z lampami stroboskopowymi umieszczona na dachu kabiny. Lampa zespolona - osiatkowana zabezpieczeniem ochronnym, z urządzeniem akustycznym umożliwiającym podawanie komunikatów słownych, dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne (stroboskopowe lub LED) niebieskie z przodu pojazdu. jedna lampa niebieska stroboskopowa, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu pojazdu, „fala świetlna" umieszczona na tylnej ścianie nadwozia. | Lampa zespolona z napisem „STRAŻ" z lampami stroboskopowymi umieszczona na dachu kabiny, osiatkowana zabezpieczeniem ochronnym, z urządzeniem akustycznym umożliwiającym podawanie komunikatów słownych: posiada*/nie posiada*; dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne (stroboskopowe lub LED) niebieskie z przodu pojazdu: posiada*/nie posiada*;. jedna lampa niebieska stroboskopowa, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu pojazdu: posiada*/nie posiada*;, „fala świetlna" umieszczona na tylnej ścianie nadwozia: posiada*/nie posiada*;. |
| 3.11 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewniająca pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu instalacji elektrycznej. Montaż przetwornicy napięcia 24V/12V; | Instalacja elektryczna (wskazać napięcie): ….…...…………………… ………………………………………………………..…… Moc alternatora: ………… oraz pojemność akumulatorów: ………... zapewniają*/nie zapewniają* pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu instalacji elektrycznej. Przetwornica napięcia 24V/12V: posiada*/nie posiada* |
| 3.12 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu; | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu: posiada*/nie posiada* |
| 3.13 | Pojazd wyposażony w zewnętrzne złącze do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). 16A,20-24V Złącze samorozłączalne - w momencie rozruchu silnika; | Złącze 16A,20-24V do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy): posiada*/nie posiada*;. Złącze samorozłączalne w momencie rozruchu silnika: posiada*/nie posiada*; |
| 3.14 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania); | Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego: posiada*/nie posiada* |
| 3.15 | Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy; | Dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy: posiada*/nie posiada* |
| 3.16 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin skierowany na lewą stronę; | Wylot spalin skierowany na lewą stronę pojazdu: spełnia*/nie spełnia* |
| 3.17 | Funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze od - 25°C do + 50°C; | Funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują*/nie zachowują* swoich właściwości pracy w temperaturze od - 25°C do + 50°C; |
| 3.18 | Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny; | Podstawowa obsługa silnika możliwa*/nie możliwa* bez podnoszenia kabiny; |
| 3.19 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy uniwersalny do holowania przyczepy o DMC zgodnie z homologacją podwozia wraz z elektrycznym gniazdem przyłączeniowym; | Pojazd wyposażony*/nie wyposażony* w zaczep holowniczy |
| 3.20 | Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych; | Wskazać ogumienie: ………………………………………………………… |
| 3.21 | Pełnowymiarowe koło zapasowe-na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe; | Wyposażony w koło zapasowe: tak*/nie* |
| 3.22 | Kolory samochodu: - elementy podwozia, rama — w kolorze czarnym, - błotniki i zderzaki — w kolorze białym, - żaluzje skrytek — w kolorze naturalnym aluminium - kabina, zabudowa— w kolorze czerwonym RAL 3000; | Kolory samochodu: - elementy podwozia, rama — w kolorze …………………………………, - błotniki i zderzaki — w kolorze …………………………………………., - żaluzje skrytek — w kolorze ……………………………., - kabina, zabudowa — w kolorze ……………………………….; |
| 4. | ZABUDOWA POŻARNICZA | ZABUDOWA POŻARNICZA |
| 4.1 | Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozję. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej; | Zabudowa nadwozia wykonana z ………………….. (wskazać materiał). Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z: ……………………………..… …………………………………………………………..(wskazać materiał), |
| 4.2 | Zabudowa umożliwiająca grupowe rozmieszczenie sprzętu w zależności od przeznaczenia, z zachowaniem wymagań ergonomii; | Schemat zabudowy skrytek sprzętowych przedstawiony został w Załączniku nr …… (należy wskazać nr załącznika oferty i dołączyć schemat ) |
| 4.3 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu -3200 mm Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki, palety lub szuflady wysuwnej (po wysunięciu lub rozłożeniu) w położeniu roboczym, nie powinna przekraczać -1850 mm od poziomu gruntu .Jeżeli wysokość półki, palety lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie ich, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty otwierane lub wysuwne poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze; | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu - ………………. mm Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki, palety lub szuflady wysuwnej (po wysunięciu lub rozłożeniu) w położeniu roboczym,: …………………… mm od poziomu gruntu . Zainstalowane*/nie zainstalowane* podesty umożliwiające dostęp do sprzętu, Otwarcie lub wysunięcie podestów sygnalizowane*/nie sygnalizowane* w kabinie kierowcy. Podesty otwierane lub wysuwne poza obrys pojazdu posiadają*/nie posiadają oznakowania ostrzegawczego; |
| 4.4 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucze, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.-typu rurkowego; | Skrytki na sprzęt zamykane …………………………………………………. ………………………………………………………………………...………… …………………………………………………………………………………... (wskazać sposób zamykania oraz sposób zabezpieczenia ) |
| 4.5 | Skrytki otwierane przez podesty - wyposażone w oświetlenie , listwy- LED włączane automatycznie po otwarciu podestu. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. | Skrytki otwierane przez podesty - wyposażone w oświetlenie , listwy- LED włączane automatycznie po otwarciu podestu posiadają*/nie posiadają w kabinie zamontowaną sygnalizację otwarcia skrytek. |
| 4.6 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze; | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają*/nie posiadają oznakowania ostrzegawczego; |
| 4.7 | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek – w zależności od potrzeb; | Półki sprzętowe wykonane z……………………, posiadają*/nie posiadają* możliwości regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek; |
| 4.8 | Automatyczne blokowanie szuflad i wysuwanych tac w pozycji wsuniętej i wysuniętej z zabezpieczeniem przed całkowitym wysunięciem; | Automatyczne blokowanie szuflad i wysuwanych tac w pozycji wsuniętej i wysuniętej z zabezpieczeniem przed całkowitym wysunięciem: posiada*/nie posiada* |
| 4.9 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach; | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, umożliwiają*/nie umożliwiają* obsługę w rękawicach; |
| 4.10 | W nadwoziu‚ montaż nadkoli z materiałów kompozytowych nad kołami tylnymi. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów odpornych na korozję; | Nadkola nad kołami tylnymi z materiału ……………………….……….. ………………………………………………………….(wskazać materiał). |
| 4.11 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym umożliwiającego pracę załogi oraz zamocowanie sprzętu ratowniczego. Balustrada ochronna boczna -dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub barierka rurowa , o wysokości min 80mm; | Dach zabudowy w formie antypoślizgowego podestu roboczego umożliwiającego pracę załogi oraz zamocowanie sprzętu ratowniczego: spełnia*/nie spełnia*. Balustrada ochronna boczna –dachu wykonana: jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą*/jako barierka rurowa* , o wysokości ……………..mm (podać wysokość); |
| 4.12 | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1200x650x450 mm; | Skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt na dachu pojazdu: posiada o wymiarach ………………….(skazać wymiary jeśli posiada)*/nie posiada* |
| 4.13 | Pojazd musi posiadać drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonaną z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie; | Drabinka do wejścia na dach z tyłu po prawej stronie samochodu z poręczami ułatwiającymi wchodzenie: posiada */nie posiada*. |
| 4.14 | Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym; | Antypoślizgowa powierzchnia platform, podestów roboczych i podłogi kabiny: posiada*/nie posiada*; |
| 4.15 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy; | oświetlenie skrytek LED, automatycznie po otwarciu drzwi skrytki: spełnia*/nie spełnia*. Sygnalizacja otwarcia skrytek zamontowana w kabinie: spełnia*/nie spełnia*. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek w kabinie kierowcy: spełnia*/nie spełnia*; |
| 4.16 | Pojazd musi posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie-minimum 5 luksów w odległości 1 m, na poziomie gruntu od pojazdu w warunkach słabej widoczności. Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu Oświetlenia włączane z przedziału autopompy; | Oświetlenie pola pracy wokół samochodu na poziomie gruntu w odległości 1 m od pojazdu w warunkach słabej widoczności - ……….. luksów (podać oświetlenie pola jeśli posiada) - posiada*/nie posiada*. Włączane z przedziału autopompy oświetlenie powierzchni dachu:: posiada*/nie posiada* |
| 4.17 | Zbiornik wody o pojemności 2,5 m3, wykonany z materiałów kompozytowych. Tolerancja pojemności ±1%. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny; | Zbiornik wody: pojemność ……………..m3, wykonany z ………………. (wskazać materiał) z wyposażeniem w: układ zabezpieczający przed wypływem wody w czasie jazdy posiada*/nie posiada*, falochrony: posiada*/nie posiada*, właz rewizyjny: posiada*/nie posiada*; |
| 4.18 | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75. Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Konstrukcja zabezpieczająca przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika; | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75: spełnia*/nie spełnia* Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony z zaworem odcinającym oraz sitem: spełnia*/nie spełnia*. Urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania: posiada*/nie posiada*. Zabezpieczenie przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika: posiada*/nie posiada; |
| 4.19 | Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego. Tolerancja pojemności ±1%. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu; | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności ……………… m3, wykonany z ………………………………….……….. (wskazać materiał), Zbiornik odporny na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów: tak*/nie*, Możliwość napełniania zbiornika środkiem pianotwórczym z poziomu terenu i z dachu pojazdu: posiada*/ nie posiada*; |
| 4.20 | Układ wodno-pianowy wyposażony w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja ±0,5%) w całym zakresie pracy autopompy - sterowanie ręczne; | Dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie wskazanych stężeń: posiada*/ nie posiada*; |
| 4.21 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym podnoszoną klapą. Dopuszcza się zamykanie drzwiami żaluzjowymi; | Obudowany przedział autopompy: posiada*/ nie posiada*, Sposób zamykania przedziału: ………………………………….(wskazać). |
| 4.22 | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia: wydajność , min.16001/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m, na stopniu wysokiego ciśnienia wydajność , min. 2501/min przy ciśnieniu 40 bar; | Autopompa: ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………... (wskazać odpowiednio wydajność przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m oraz na stopniu wysokiego ciśnienia przy ciśnieniu 40 bar); |
| 4.23 | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych po bokach tyłu pojazdu. linii szybkiego natarcia, działka wodno-pianowego, zraszaczy, Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy; | Praca autopompy: Możliwość podawanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: ……… (podać liczbę) nasad tłocznych 75 zlokalizowanych ……………. ……………………………………………….... (wskazać lokalizację nasad) linii szybkiego natarcia: posiada*/ nie posiada*, działka wodno-pianowego: posiada*/ nie posiada*, zraszaczy: posiada*/ nie posiada*, zbiornika samochodu: posiada*/ nie posiada*, . Urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody odpowiednio z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. oraz z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek: posiada*/ nie posiada*, Układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy: posiada*/ nie posiada*; |
| 4.24 | Na wlocie ssawnym autopompy, zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy; | Zabezpieczenie przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych: posiada*/ nie posiada*; |
| 4.25 | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia, manometr wysokiego ciśnienia wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, wyłącznik silnika pojazdu, kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik kontrolka włączenia autopompy, licznik motogodzin-pracy autopompy, schemat układu wodno-pianowego. W kabinie kierowcy winny znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: kontrolka włączenia autopompy, manometr niskiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku; | Urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy w przedziale autopompy: manowakuometr - posiada*/ nie posiada*, manometr niskiego ciśnienia - posiada*/ nie posiada*, manometr wysokiego ciśnienia - posiada*/ nie posiada*, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu - posiada*/ nie posiada*, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - , regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu - posiada*/ nie posiada*, wyłącznik silnika pojazdu - posiada*/ nie posiada*, kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik -posiada*/ nie posiada* kontrolka włączenia autopompy - posiada*/ nie posiada*, licznik motogodzin-pracy autopompy - posiada*/ nie posiada*, schemat układu wodno-pianowego - posiada*/ nie posiada*. Urządzenia kontrolno-pomiarowe pracy pompy w kabinie kierowcy: kontrolka włączenia autopompy - posiada*/ nie posiada*, manometr niskiego ciśnienia - posiada*/ nie posiada*, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - posiada*/ nie posiada*, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - posiada*/ nie posiada*; |
| 4.26 | Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym; | Dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym w przedziale pracy autopompy - posiada*/ nie posiada*;; |
| 4.27 | Przedział pracy autopompy ogrzewany, niezależnie od ogrzewania kabiny. Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temp. do - 25 ° C, działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy; | Ogrzewanie przedziału pracy autopompy niezależne od ogrzewania kabiny – spełnia*/nie spełnia*, System ogrzewania w przedziale autopompy tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, działający niezależnie od pracy silnika – spełnia*/nie spełnia* , Ogrzewanie zabezpiecza układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temp. do - 25 ° C – spełnia* /nie spełnia*, Sterowanie ogrzewaniem z kabiny kierowcy – spełnia*/nie spełnia; |
| 4.28 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m; | Parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m - spełnia*/nie spełnia* |
| 4.29 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego, odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów; | Elementy układu wodno-pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów – spełnia*/nie spełnia*; |
| 4.30 | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie; | Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie – spełnia*/nie spełnia*; |
| 4.31 | Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu. Wydajność działka od 800 do 1600 1/min, przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym; | Działko wodno-pianowe umieszczone na dachu pojazdu, o regulowanej wydajności od 800 do 1600 1/min – posiada*/nie posiada. Zawór odcinający (jeśli posiada określić sposób sterowania): …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |
| 4.32 | Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. | Linia szybkiego natarcia o długości węża ………….m, umieszczona na zwijadle, zakończona prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiająca podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany - posiada*/nie posiada* Podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża – spełnia*/nie spełnia*. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża - posiada*/nie posiada*; |
| 4.33 | Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy - min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy: dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych). Montaż sterowania zraszaczami (załączanie pneumatyczne, ze sterowaniem elektrycznym) z kabiny kierowcy; | Układ zraszaczy zasilanych od autopompy - ……. (wskazać liczbę dysz) dysze do podawania wody w czasie jazdy obejmujący dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią oraz dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu - posiada*/nie posiada*: Wyposażenie instalacji w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych) - posiada*/nie posiada*: Sterowanie zraszaczami (załączanie pneumatyczne, ze sterowaniem elektrycznym) z kabiny kierowcy – spełnia*/nie spełnia*; |
| 4.34 | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z najaśnicami o mocy 2000 W (2x1000W ). Wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów - minimum 4,5 metra, mostek z reflektorami, obracający się wokół osi pionowej, o kąt co najmniej 0° -135° - w obie strony. Głowica masztu z możliwością obrotu wokół osi poziomej o kąt co najmniej 0° -135° w obie strony, sterowanie obrotem reflektorów oraz zmianą kąta pochylenia głowicy - z poziomu ziemi. Stopień ochrony minimum IP55, automatyczna funkcja złożenia masztu - złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania, sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu umieszczona w kabinie. Maszt montowany w jednym ze schowków; | Wyposażenie pojazdu w wysuwany maszt oświetleniowy z najaśnicami o mocy 2000 W (2x1000W ) - posiada*/nie posiada*. Wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów - (wskazać wysokość) ………metrów, Mostek z reflektorami, obracający się wokół osi pionowej, o kąt co najmniej 0° -135° - w obie strony: posiada*/nie posiada*. Głowica masztu z możliwością obrotu wokół osi poziomej o kąt co najmniej 0° -135° w obie strony, sterowanie obrotem reflektorów oraz zmianą kąta pochylenia głowicy odbywającą się z poziomu ziemi: posiada*/nie posiada*. Stopień ochrony minimum IP55 – spełnia*/nie spełnia*, Automatyczna funkcja złożenia masztu bez ręcznego wspomagania - posiada*/nie posiada*, Sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu w kabinie - posiada*/nie posiada*; Maszt montowany w schowku – spełnia*/nie spełnia*; |
| 5. | WYPOSAŻENIE: | WYPOSAŻENIE: |
| 5.1 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z tabelą nr IV-4. „Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Edycja druga - marzec 2006"; | Miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z tabelą nr IV-4. „Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Edycja druga - marzec 2006" - posiada*/nie posiada* |
| 5.2 | Samochód należy doposażyć: - z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum 7 ton | Samochód posiada*/nie posiada* - z przodu pojazdu wyciągarkę elektryczną o sile uciągu minimum 7 ton |
| 6. | OZNACZENIE: | OZNACZENIE: |
| 6.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - „OSP + nazwa + numerów operacyjnych”; | Oferuje*/nie oferuje* wykonanie oznaczenia jak w poz. 6.1. |
| 7. | POZOSTAŁE: | POZOSTAŁE: |
| 7.1 | Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami techniczno-użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007 r.) i Wymaganiami szczegółowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Edycja druga - marzec 2006" - z wyjątkiem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia; | Parametry techniczne pojazdu oraz wyposażenia ( z wyjątkiem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia) nie określone w specyfikacji będą zgodne z „Wymaganiami techniczno-użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007 r.) i Wymaganiami szczegółowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Edycja druga - marzec 2006".; |

| 7.2 | Wymagane gwarancje: na podwozie samochodu – minimum 24 miesiące na nadwozie pożarnicze – minimum 24 miesiące na sprzęt i pozostałe elementy wyposażenia – minimum 12 miesięcy. | OFERUJEMY UDZIELENIE NASTĘPUJĄCYCH GWARANCJI: na podwozie samochodu –………………miesięcy, na nadwozie pożarnicze –………………miesięcy, na sprzęt i pozostałe elementy wyposażenia – ………..miesięcy. |
| --- | --- | --- |

Uwaga: Prawą stronę (kolumnę 3)  wypełnia wykonawca w odniesieniu do wymogów określonych dla danej pozycji. Należy odpowiednio skreślić niewłaściwe informację oznaczoną *  lub wypełnić wykropkowane miejsca zgodnie ze wskazówkami pisanymi kursywą zamieszczonymi       w nawiasach przy polach do wypełnienia.

.........................., dnia ..............2010 r 								.....................................................................

(miejscowość i data)				          						       (podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)