Olsztyn, dnia 28 czerwca 2010r.

Inwestor:

„WIDOK OZE” Sp. z o.o.

Zajączki 7

11-135 Lubomino

Pełnomocnik:

Jacek Konopka

ul. Ługwałdzka 22

11-001 Dywity

tel. 698-673-502

Urząd Gminy Lubomino

Ul. Kopernika 7

11-135 Lubomino

WNIOSEK

O  WYDANIE DECYZJI  O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie Zakładu Granulacji Biomasy na terenie którego prowadzona będzie produkcja paliw z surowców roślinnych.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2/68, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino, pow. lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie.

..........................................................................

Podpis wnioskodawcy

Załączniki:

- karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.

- poświadczony przez właściwy organ wyrys z mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino.

- pełnomocnictwo do wystąpienia z wnioskiem udzielone Jackowi Konopka przez Inwestora, tj. „Galeria Księcia Bogusława IV” Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Parkowej 24, 81-726 Sopot.

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:

205 zł	- za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

17 zł	- za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWIĘCIA

Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

1)  Rodzaj (rodzaj przedsięwzięcia, rodzaj działalności związanej z przedsięwzięciem), skala (np. parametry produkcji, długość dla inwestycji liniowych itp.), usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej), dane adresowe terenu i oznaczenie geodezyjne dotyczące działek (numer, arkusz, obręb, powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko lub nazwa, adres).

-  Rodzaj  i skala przedsięwzięcia:

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na budowie Zakładu Granulacji Biomasy, na terenie którego zlokalizowana zostanie instalacja do produkcji paliw z surowców roślinnych.

Realizacja przedmiotowej inwestycji zaplanowana została na działce o numerze ewidencyjnym 2/68, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino, pow. lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie.

Obecnie teren ww. działki, na której planowana jest realizacja inwestycji, jest niezabudowany, jest natomiast użytkowany rolniczo.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, na ww. działce, posadowiona zostanie hala produkcyjna o konstrukcji stalowej, w której zainstalowany zostanie zespół instalacji przeznaczonej do prowadzenia procesu związanego z produkcją paliw z surowców roślinnych, wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, utwardzonymi drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, placami postojowymi oraz niezbędną infrastrukturą.

W ramach procesu technologicznego można wyodrębnić następujące etapy: punkt przyjęcia i rozdrabniania przyjmowanego do obróbki surowca w postaci biomasy (słomy), obróbka termiczna surowca (suszenie), kondycjonowanie, stanowisko granulowania, schładzania, stanowisko odsiewacza wibracyjnego oraz magazynowania gotowego produktu (peletu) wraz ze zbiornikiem wydawczym granulatu.

Przyjęcie do obróbki surowca w postaci słomy odbywało się będzie na wyznaczonych stanowiskach, zlokalizowanych wewnątrz pomieszczenia planowanej do posadowienia hali produkcyjnej.

W hali wyznaczone zostaną także stanowiska do prowadzenia poszczególnych, ww. etapów produkcji peletu.

Gotowy produkt w postaci granulatu (peletu) przekazywany będzie za pomocą przenośników do zlokalizowanych na zewnątrz, w sąsiedztwie hali, silosów magazynowych produktu. Z silosów magazynowych pelet przekazywany będzie do zbiornika wydawczego, skąd produkt będzie przekazywany metodą grawitacyjną na środki transportu, celem ekspedycji do odbiorców.

Odbiorcami peletu będą podmioty prowadzące instalacje, w których granulat poddawany będzie procesom spalania. Odbiorcy granulatu, w razie zaistnienia takiej konieczności, będą posiadali uregulowany stan prawny w zakresie termicznego przekształcania ww. paliwa.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, na terenie działki przeznaczonej pod planowaną inwestycję, wyznaczone zostaną utwardzone place manewrowe i drogi dojazdowe, stanowisko wagi samochodowej oraz stanowiska postojowe pojazdów osobowych należących do pracowników zakładu. Zlokalizowana zostanie także stacja trafo.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, istniejące w sąsiedztwie działki nr 2/68 przyłącza energetyczne, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, zostaną adaptowane do potrzeb wynikających z charakterystyki projektowanego obiektu, wraz z częścią biurowo-socjalną.

W razie zaistnienia problemów uniemożliwiających wykonanie wewnętrznego przyłącza do sieci kanalizacji gminnej, do czasu umożliwienia realizacji zadania w ww. wariancie, ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika o pojemności 5-6 m3, z którego będą okresowo wywożone do oczyszczalni.

Z uwagi natomiast na brak w sąsiedztwie sieci kanalizacji wód opadowych, w projekcie przewidziano zbieranie wód deszczowych z połaci dachowych budynku oraz utwardzonych placów i drogi dojazdowej, oczyszczanie w osadniku i separatorze, a następnie ich rozsączanie na terenach nieutwardzonych (zadarnionych), należących do Inwestora.

W procesie produkcyjnym nie będą powstawały ścieki technologiczne.

Ścieki technologiczne powstawały będą wyłącznie podczas okresowego mycia i czyszczenia maszyn oraz urządzeń, będących na wyposażeniu instalacji do produkcji peletu.

Ww. ścieki będą kierowane do szczelnego, bezodpływowego zbiornika, przeznaczonego do czasowego ich magazynowania, skąd okresowo wywożone będą do oczyszczalni.

Na potrzeby ogrzewania pomieszczeń budynku biurowo-socjalnego oraz ciepłej wody użytkowej, a także produkcji ciepłej wody na potrzeby technologiczne (etap obróbki termicznej surowca z wykorzystaniem wymiennika ciepła) pracowała będzie kotłowania grzewcza, wyposażona w jeden kocioł wodny o nominalnej mocy cieplnej ok. 0,970 MWt, opalany biomasą (słomą).

Spaliny z kotła odprowadzane będą do powietrza bez redukcji zanieczyszczeń, indywidualnym emitorem.

Zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn.zm.), planowane przedsięwzięcie określono w § 3 ust. 1 pkt. 44 ww. rozporządzenia, jako instalację do produkcji paliw z produktów roślinnych.

W tym stanie rzeczy, inwestycja znajduje się na liście przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Mając na uwadze powyższe, sporządzono niniejszą kartę informacyjną do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Celem sfinansowania realizacji przedmiotowej inwestycji, Inwestor starał się będzie o pozyskanie środków pomocniczych z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

-  Usytuowanie przedsięwzięcia

Planowana inwestycja dotyczy terenu niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 2/68, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino, pow. lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie.

Teren ww. działki przedstawiono na załączonym do wniosku wyrysie z mapy ewidencyjnej. Powierzchnia działki o numerze 2/68, przeznaczonej pod realizację przedsięwzięcia, wynosi 2,00 ha.

Wjazd na teren projektowanego obiektu odbywa się od strony zachodniej, zjazdem z istniejącej gminnej drogi gruntowej.

Zgodnie z zapisami zawartymi w wypisie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino, działka o numerze ewidencyjnym 2/68, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, oznaczona została w planie symbolem R. Dla tych terenów, jako przeznaczenie podstawowe, ustalono uprawy rolne, stanowiące dotychczasowy sposób użytkowania.

Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów określonych symbolem R, ustala się również m.in. inwestycje oraz urządzenia związane bezpośrednio z produkcją rolną oraz jej obsługą i przetwórstwem płodów rolnych. Warunkiem, jaki spełnić musi inwestor, planując lokalizację ww. inwestycji jest zapewnienie możliwości dostępu do drogi publicznej, nie będącej drogą krajową ani wojewódzką, zapewnienie możliwości przyłączenia inwestycji do sieci elektroenergetycznej, rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej.

Mając na uwadze powyższe, planowana do realizacji inwestycja, zgodna jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino.

Obecnie teren działki o numerze ewidencyjnym 2/68 pozostaje niezabudowany. Użytkowany natomiast jest obecnie pod cele rolnicze, tj. uprawy.

Działka o numerze ewidencyjnym 2/68, i powierzchni 2,00 ha, oraz sąsiadująca działka o numerze 2/67 o powierzchni 134,86 ha, wydzielone zostały z działki, która posiadała numer ewidencyjny 2/66. Właścicielami działki nr 2/66, a obecnie, po dokonanym podziale, działek o numerach 2/68 oraz 2/67, są Państwo Ilona oraz Waldemar Sekścińscy.

Na podstawie umowy dzierżawy zawartej dnia 18 czerwca 2010r. w Olsztynie, Państwo Sekścińscy oddali wydzierżawiającemu, tj. „Galerii Księcia Bogusława IV” Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie działkę o numerze 2/68 do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca lokalizacji planowanej inwestycji, w każdym z kierunków geograficznych, znajdują się tereny niezabudowane oraz użytkowane rolniczo, należące do Właściciela działki nr 2/68.

Od strony zachodniej, do działki przylega gminna droga gruntowa, po której odbywał się będzie wjazd na teren Zakładu. W dalszej odległości, ok. 80 m od granicy działki nr 2/68, w kierunku południowym, znajduje się droga wojewódzka relacji Miłakowo-Dobre Miasto.

Natomiast w kierunku północno-zachodnim, w odległości ok. 210 m od granicy działki nr 2/68, znajduje się najbliższa zabudowa mieszkalna.

W tym stanie rzeczy można stwierdzić, że w bezpośrednim otoczeniu miejsca lokalizacji przedsięwzięcia, brak jest „obcej” zabudowy mieszkalnej lub użyteczności publicznej.

-  Dane adresowe terenu i oznaczenie geodezyjne dotyczące działek

Zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej załączonej do wykazu zmian gruntowych z dnia 8 czerwca 2010r. oraz umową dzierżawy gruntu z dnia 18 czerwca 2010r., planowane do realizacji przedsięwzięcie dotyczy terenu niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 2/68, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino, pow. lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie.

-  Właściciel

Właścicielem działki o numerze 2/68, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, zgodnie z zawartą w Olsztynie dnia 18 czerwca 2010r. umową dzierżawy, jest „Galeria Księcia Bogusława IV” Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

Obecnie, w trakcie postępowania, dokonywana jest prawnie zmiana nazwy Inwestora z „Galeria Księcia Bogusława IV” Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Parkowej 24, 81-726 Sopot na „WIDOK OZE” Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Zajączki 7, 11-135 Lubomino.

Pozostałe dane dot. Spółki, za wyjątkiem nazwy oraz adresu siedziby, pozostaną bez zmian.

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokryciu szatą roślinną (z wyodrębnieniem powierzchni terenu oraz istniejących i planowanych obiektów budowlanych).

Powierzchnia całkowita działki o numerze ewidencyjnym 2/68, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino, pow. lidzbarski, wynosi 2,00 ha.

Obecnie teren przedmiotowej działki nie jest zagospodarowany. Na terenie działki nie jest także zlokalizowany żaden obiekt budowlany. Brak jest również terenów utwardzonych. Działka obecnie jest natomiast użytkowana na cele rolnicze, pod uprawy.

Na terenie działki brak jest obecnie jakiejkolwiek roślinności wysokiej bądź niskiej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, Inwestor planuje przeznaczyć powierzchnię wynoszącą ok. 3000 m2 do utwardzenia pod drogi dojazdowe oraz place manewrowe a także place postojowe dla pojazdów.

Powierzchnia planowanej zabudowy wynosiła będzie łącznie ok. 1100 m2. Planuje się do posadowienia jeden budynek w postaci zadaszonej hali o konstrukcji stalowej, przeznaczony pod instalację do prowadzenia procesów produkcyjnych. Hala posiadała będzie wysokość ok. 15m. W przedmiotowej hali lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczone zostaną także pomieszczenia o charakterze biurowo-socjalnym, z przeznaczeniem na potrzeby zatrudnionych pracowników, o łącznej powierzchni ok. 100 m2 oraz pomieszczenie kotłowni grzewczej.

Na zewnątrz, w sąsiedztwie hali produkcyjnej posadowione zostaną maksymalnie 4 sztuki silosów magazynowych o konstrukcji stalowej, o łącznej kubaturze do 5 tys. m3. Przedmiotowe silosy przeznaczone będą do magazynowania gotowego produktu. Jeden silos tzw. wydawczy (spedycyjny), przystosowany będzie konstrukcyjnie do odbioru produktu przez pojazdy. Silosy posadowione zostaną na konstrukcji stalowej, na terenie nieutwardzonym. Planuje się także do lokalizacji na terenie działki stację trafo oraz, w sąsiedztwie hali produkcyjnej, najazdową wagę samochodową.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, działka nr 2/68 zostanie ogrodzona.

W ww. hali wyznaczona zostanie część magazynowa surowca w postaci słomy w balotach, z której będzie on bezpośrednio kierowany na stanowiska przyjęcia oraz rozdrabniania surowca. Następnie, na wyznaczonych stanowiskach, odbywały się będą procesy suszenia, kondycjonowania, granulacji, chłodzenia, odsiewania a następnie magazynowania gotowego produktu w postaci peletu i spedycji.

Na pozostałej, niezagospodarowanej powierzchni działki, planuje się aranżację zieleni niskiej i średniej (krzewy i niewysokie drzewa) oraz trawników.

- Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia).

W projektowanym zakładzie produkowane będzie paliwo w postaci peletu z produktów roślinnych w postaci biomasy (słomy), z wykorzystaniem planowanych do zainstalowania maszyn oraz urządzeń, które zostaną odpowiednio do tego celu dostosowane.

Surowcem do produkcji granulatu będzie słoma (kukurydziana, rzepakowa, pszenna) dostarczana do zakładu w balotach.

Należy podkreślić, że pelet ze słomy kwalifikowany jest ustawowo jako źródło energii odnawialnej pochodzenia rolniczego.

Proces produkcyjny można podzielić na poniżej wymienione poszczególne etapy.

- PRZYGOTOWANIE SUROWCA

Zgodnie z wcześniejszą informacja, surowcem do produkcji granulatu jest słoma. Pierwszym etapem jest rozdrobnienie i zmielenie surowca, celem jego homogenizacji.

W skład linii do przygotowania surowca wejdą następujące, podstawowe urządzenia i maszyny:

- Podajnik balotów,

- Rozdrabniacz,

- Podajnik ślimakowy,

- Zabezpieczenie młyna przed eksplozją,

- Podajnik ślimakowy,

- Podajnik ślimakowy,

- Separator,

- Młyn młotkowy wraz ze sterownią,

- Cyklon,

- Podajnik ślimakowy.

  - SUSZENIE

Podawanie biomasy do suszenia zapewnia system przyjęcia i porcjowania, na który składa się zestaw przenośników z dozownikami. Mokra biomasa jest porcjowana i podawana do urządzenia rozkładającego i dalej, na odpowiednio zaprojektowanej taśmie, do suszarni taśmowej. W suszarni zainstalowany zostanie nadmuch gorącego powietrza, który powoduje opływ powietrzem taśmy i leżącego na niej mokrego surowca. Odbiór powietrza po suszeniu realizowany jest przez wentylatory promieniowe. Suszarnia wyposażona jest w dwa poziomy z taśmami, co zwiększa wydajność obróbki termicznej oraz ogranicza wymiary zewnętrzne urządzenia. Niska temperatura powietrza suszącego ma duży wpływ na bezpieczeństwo pracy – niskie ryzyko zapłonu. Wnętrze suszarni wykonane jest z materiałów nie iskrzących, co zmniejsza do minimum możliwość powstania eksplozji.

W skład linii suszenia biomasy wchodzą:

- Stół porcjujący,

- Dwu poziomowa suszarnia taśmowa, typ BT 2020-10,

- Podajnik ślimakowy,

- Podajnik łańcuchowy,

- Wentylator promieniowy,

- Wentylator ciepła,

- Automatyczna kontrola temperatury suszarni,

- Cyklon,

- Wentylator promieniowy,

- System zabezpieczenia przeciwpożarowego.

  - GRANULACJA I CHŁODZENIE

Surowiec o ujednoliconej frakcji podawany jest do zbiornika z wygarniaczem. Następnie ślimakiem porcjującym transportowany jest do kondycjonera. Kondycjonowanie wymuszone jest koniecznością „uwolnienia” ligniny, stanowiącej naturalne lepiszcze. Para nie tylko aktywizuje wyzwalanie miazgi, ale także otacza ją filtrem zmniejszającym tarcie w trakcie granulowania. Najistotniejszym etapem całego procesu peletowania jest granulowanie. Po granulacji uzyskiwany jest gorący produkt, który musi być poddany intensywnemu chłodzeniu, celem uzyskania ostatecznych własności fizycznych. Następnie produkt kierowany jest na odsiewacz wibracyjny, gdzie usuwane są z niego części drobne i pył.

Do najważniejszych urządzeń linii do granulacji i chłodzenia można zaliczyć:

- Mieszalnik ciągły,

- Zbiornik z wygarniaczem,

- Ślimak porcjujący,

- Kondycjoner mieszający,

- System porcjowania wody,

- Granulator z płaską matrycą,

- Automatyczną kontrolę granulatora,

- Łańcuchowy wciągnik z przesuwną przekładnią,

- Taśmociąg,

- Taśmociąg schodkowy,

- Chłodnicę taśmową jednopoziomową,

- Podajnik ślimakowy,

- Podajnik łańcuchowy,

- Podajnik ślimakowy,

- Cyklon,

- Śluzę celkową,

- Wentylator promieniowy,

- Elewator,

- Odsiewacz,

- Zbiornik buforowany,

- Czujnik poziomu,

- Waga rejestrująca,

- Filtr z wentylatorem.

- MAGAZYNOWANIE I EKSPEDYCJA produktu Z TERENU ZAKŁADU

Granulat systemem przenośników kierowany będzie do silosów magazynowych a następnie do silosu tzw. spedycyjnego, przystosowanego konstrukcyjnie do odbioru produktu przez środki transportu samochodowego.

W celu zapewnienia stabilności procesu powstawania peletu, proces będzie w pełni zautomatyzowany i sterowany i monitorowany komputerowo, co pozwoli na jego efektywne kierowanie i kontrolowanie.

Aby spełnić wymogi zakładanych parametrów prowadzonego procesu technologicznego, w zależności od stopnia zawilżenia biomasy, wymagane jest jej zwilżenie poprzez dozowanie niewielkiej ilości wody. Mieszanie surowca z wodą następuje za pomocą kondycjonera.

Z uwagi na to, że proces produkcji peletów jest procesem egzotermicznym, część wody zawartej w biomasie ulega odparowaniu podczas ciśnieniowego formowania peletów z wykorzystaniem matrycy. Utrata wilgoci następuje także podczas obróbki termicznej peletów w chłodnicy. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że woda w procesie produkcyjnym usuwana jest z peletów w postaci pary, a więc nie powstają ścieki technologiczne.

Prowadzony proces produkcyjny nie będzie wymagał zastosowania innych dodatkowych surowców w postaci moczników lub lepiszczy.

Wydajność przedmiotowej instalacji do produkcji biopaliwa w postaci peletu prognozowana jest na ok. 5-7 Mg/h, tj. ok. 40 000 Mg/a.

Aby wyprodukować ww. ilość peletu, zakłada się zapotrzebowanie surowca w postaci słomy, w ilości ok. 45 000 Mg.

Mając na uwadze obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków  prowadzenia przedmiotowej instalacji, konieczne będzie właściwe zagospodarowanie terenu działki, a w tym urządzenie w hali produkcyjnej (punktu przyjęcia oraz linii obróbki surowca), zbiorników magazynowych oraz stanowiska spedycyjnego gotowego produktu, kotłowni technologiczno-grzewczej, zaplecza biurowo-socjalnego dla pracowników, a także dróg dojazdowych do ww. obiektów. Konieczne będzie także urządzenie placów manewrowych i postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą. Działka wyposażona zostanie w niezbędne przyłącza: energetyczne, kanalizacji sanitarnej, wodociągowe, sieci kanalizacji wód opadowych oraz zbiornik bezodpływowy na ścieki technologiczne, trafostację, wagę najazdową przeznaczoną dla pojazdów ciężarowych dostarczających surowce oraz ekspediujących produkty. W przypadku zagospodarowania powstających ścieków socjalno-bytowych, jak już wcześniej wspomniano, w przypadku braku możliwości realizacji zadania w ww. wariancie, ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika o pojemności 5-6 m3, z którego będą okresowo wywożone do oczyszczalni.

Na końcowym etapie realizacji inwestycji planowana jest także aranżacja zieleni,  a w tym nasadzenie roślinności niskiej i średniej.

Po wykonaniu ww. prac, obiekt zostanie w pełni przystosowany do realizacji zadań, jakie wynikają z charakterystyki zamierzanej do prowadzenia działalności.

Wyznaczone zostanie także i właściwie urządzone miejsce magazynowania wytwarzanych podczas funkcjonowania instalacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Odpady będą wytwarzane zarówno w czasie realizacji, funkcjonowania oraz likwidacji zakładu.

Na terenie projektowanego obiektu, nie będą prowadzone procesy termicznego przekształcenia (spalania) produktu (peletu).

Analizując możliwe uciążliwości, które mogłyby wynikać z etapu realizacji oraz funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia, można stwierdzić co następuje.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, z uwagi na wzmożony ruch pojazdów dostarczających materiały budowlane oraz wyposażenie zakładu, a także wykorzystanie maszyn roboczych w pracach ziemnych (wykopy) oraz pracach związanych z posadowieniem budowli, zaistnieją krótkotrwałe, zwiększone uciążliwości hałasowe oraz emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach spalinowych maszyn i pojazdów.

Na etapie użytkowania instalacji, do powietrza wprowadzane będą zanieczyszczenia, powstające w wyniku spalania paliw (benzyna bezołowiowa oraz olej napędowy) w silnikach spalinowych pojazdów dostarczających na teren obiektu surowiec przeznaczony do produkcji oraz odbierające gotowy produkt, a także zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania paliwa w instalacji energetycznej (kotłownia technologiczno-grzewcza).

Poza ww. źródłami emisji, do powietrza wprowadzane będą także zanieczyszczenia pochodzące z odpylaczy cyklonowych:

-   urządzenia do rozdrabniania bel słomy,

- procesu suszenia słomy (surowca),

- schładzania granulatu.

W procesie produkcyjnym nie będą powstawały ścieki technologiczne.

Ścieki technologiczne powstawały będą wyłącznie podczas okresowego mycia i czyszczenia maszyn oraz urządzeń, które znajdą się na wyposażeniu instalacji do produkcji peletu.

Ww. ścieki będą kierowane do zbiornika bezodpływowego a następnie okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków.

Należy podkreślić, że wszystkie operacje techniczne i technologiczne będą prowadzone wewnątrz pomieszczenia hali produkcyjnej, w której odbywało się będzie przyjęcie surowca oraz procesy produkcyjne i magazynowe.

Zakłada się funkcjonowanie instalacji przeznaczonej do produkcji peletu w okresie całego roku, ze zróżnicowaną wydajnością, zależną od wielkości zapotrzebowania na ww. produkt przez odbiorców lub dostępność surowców.

Planowana jest praca przedmiotowej instalacji w ruchu ciągłym, przez siedem dni w tygodniu w systemie trzyzmianowym (24 h/d), z przerwami na ewentualne bieżące remonty i konserwacje.

Prognozowana ilość zatrudnionych osób będzie wynosiła ok. 16 pracowników łącznie (w podziale na zmiany).

4) Warianty przedsięwzięcia (z uwzględnieniem tzw. wariantu zero, polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia).

Odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia, tj. wybór wariantu „0”, spowodowałoby pozostawienie terenu działki o numerze ewidencyjnym 2/68, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino, w dotychczasowym stanie, tj. użytku rolniczego.

Analizowano realizację innego wariantu, np. ulokowanie Zakładu Granulacji Biomasy w innym miejscu. Jednakże Inwestor podjął ostateczną decyzję o lokalizacji przedsięwzięcia na przedmiotowym terenie, mając na uwadze brak w najbliższym sąsiedztwie zwartej zabudowy mieszkalnej, sąsiedztwo obszarów o dużym potencjale rolniczym, co zapewni stały dostęp do pozyskiwania surowca w postaci słomy oraz przeznaczenie terenu przedmiotowej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino m.in. pod lokalizację inwestycji oraz urządzeń związanych bezpośrednio z produkcją rolną oraz jej obsługą i przetwórstwem płodów rolnych, usytuowanie w sąsiedztwie działki gminnej drogi dojazdowej, a także obecność w sąsiedztwie działki niezbędnych przyłączy: energetycznego, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz dostateczną wielkość powierzchni terenu działki nr 2/68, tj. 2,00 ha.

Należy podkreślić, że na placu budowy obiektu znajdowały się będą wyłącznie maszyny robocze i pojazdy ciężarowe, które są niezbędne w bieżąco prowadzonych pracach. Taki stan zasadniczo ograniczy ryzyko zanieczyszczenia podłoża wyciekami paliw lub olejów przekładniowych, silnikowych i hydraulicznych, a także uciążliwości hałasowe.

Prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu, generującego wysoki poziom mocy akustycznej, prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6oo - 22oo. Taki stan może wpłynąć na wydłużenie w czasie trwania realizacji zadania inwestycyjnego, jednakże nie będzie powodował uciążliwości hałasowych w porze nocnej, tj. w godzinach 22oo - 6oo.

W dokumentacji projektowej wariantu przedsięwzięcia wybranego do realizacji, przewidziano zastosowanie najlepszych dostępnych środków technicznych oraz rozwiązań technologicznych, dotyczących budowy obiektów budowlanych. Zasada ta dotyczy również stosowanych surowców, w tym kruszyw, betonu, mieszanki betonowo-bitumicznej, i innych materiałów budowlanych i wykończeniowych. W planowanych pracach budowlanych, odstąpiono od produkcji betonu na placu budowy, z wykorzystaniem cementu, kruszywa i wody, co generowałoby niewątpliwie: hałas, emisję niezorganizowaną pyłów oraz emisję ścieków technologicznych z mycia i czyszczenia maszyn roboczych. Mieszanki betonowe będą dostarczane na plac budowy transportem ciężarowym z wytwórni należących do kontrahentów.

Przyjęto także zasadę, aby odpadowe masy ziemne z wykopów, w razie braku możliwości bezpośredniego wykorzystania w ramach realizacji przedsięwzięcia, nie były magazynowane na terenie placu budowy. Przekazywanie ww. odpadów z placu budowy obiektu odbywało się będzie na bieżąco, za pośrednictwem specjalistycznych firm transportowych, posiadających niezbędne uregulowania prawne w wymaganym zakresie.

W alternatywnym wariancie realizacji obiektu, rozważano możliwość usytuowania na działce stanowiska wyposażonego w betoniarkę i zasieki na kruszywa i cement, do produkcji betonu we własnym zakresie. Takie rozwiązanie powodowałoby niewątpliwie zwiększone uciążliwości hałasowe, unos i emisję do powietrza zanieczyszczeń pyłowych, a także emisję ścieków technologicznych z mycia i czyszczenia maszyn roboczych i urządzeń.

Mając na uwadze okresowe zwiększenie podczas realizacji przedsięwzięcia uciążliwości hałasowych zadecydowano, że prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu, a w tym dowóz materiałów i surowców na plac budowy  transportem ciężarowym odbywały się będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6oo - 22oo.

Rozważano także lokalizację na terenie budowy bazy parku maszynowego wszystkich maszyn i urządzeń oraz pojazdów wykorzystywanych na poszczególnych etapach realizacji przedsięwzięcia, co wymagałoby wyznaczenia i urządzenia parkingu o utwardzonym podłożu, a także spowodowałoby duże prawdopodobieństwo zanieczyszczenia powierzchni terenu, a w konsekwencji wód opadowych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z zespołów napędowych i przekładniowych maszyn roboczych i środków transportu.

Analizując warianty realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia Inwestor brał również pod uwagę wyposażenie obiektu w pomieszczenia warsztatowe, wykorzystywane na potrzeby prowadzenia remontów i naprawy maszyn i urządzeń, wchodzących w skład instalacji. Po przeanalizowaniu ww. problemu, podjęto decyzję o zlecaniu ww. prac serwisowo-naprawczych specjalistycznym firmom. Tym samym, w czasie użytkowania instalacji, zasadniczo nie będą wytwarzane odpady w postaci przepracowanych olejów hydraulicznych i przekładniowych, a także elementów stalowych maszyn i urządzeń. Zrezygnowano także z wyposażenia warsztatu w stanowisko spawalnicze oraz lakiernicze.

Należy jednak podkreślić, że w sytuacjach awaryjnych, w niewielkim zakresie możliwe będzie prowadzenie serwisu wyposażenia zakładu.

Podsumowując należy stwierdzić, że wybrany przez wnioskodawcę wariant realizacji przedsięwzięcia, polegający na budowie zakładu na terenie którego prowadzona będzie produkcja paliw z wykorzystaniem produktów roślinnych, jest najkorzystniejszym z analizowanych wariantów.

Planowana inwestycja nie jest związana z zainstalowaniem i pracą urządzeń mogących generować ciągły, uciążliwy hałas, wibracje lub promieniowanie elektromagnetyczne.

Prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu, generującego wysoki poziom mocy akustycznej, prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 600 – 2200.

Planowana do realizacji inwestycja, zostanie zlokalizowana w znacznej odległości od zabudowy mieszkalnej.

Usytuowanie planowanego do realizacji przedsięwzięcia w sąsiedztwie obszarów o dużym potencjale rolniczym, zapewni stały dostęp do pozyskiwania surowca w postaci biomasy słomy, co przyczyni się do ograniczenia konieczności transportu surowca z odległych terenów.

Realizacja przedsięwzięcia odbywała się będzie na terenie przygotowanym do prowadzanie prac budowlanych, do którego dostęp możliwy jest z gminnej drogi gruntowej, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 2/68.

W sąsiedztwie działki Nr 2/68, znajdują się czynne przyłącza energetyczne, wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, istniejące przyłącza zostaną adaptowane do potrzeb wynikających z charakterystyki projektowanego obiektu produkcji paliw z produktów roślinnych.

Alternatywnie ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika a następnie, okresowo, wywożone do oczyszczalni.

Z uwagi na brak w sąsiedztwie sieci kanalizacji wód opadowych, w projekcie przewidziano zbieranie wód deszczowych z połaci dachowych budynku oraz utwardzonego placu i drogi dojazdowej, oczyszczanie w osadniku i separatorze, a następnie ich rozsączanie na terenach nieutwardzonych (zadarnionych), należących do Inwestora.

Zakład wyposażony zostanie także w szczelny, bezodpływowy zbiornik, przeznaczony do czasowego magazynowania powstających ścieków technologicznych, pochodzących z okresowego mycia elementów maszyn i urządzeń, będących na wyposażeniu instalacji.

Ww. ścieki będą okresowo wywożone do oczyszczalni, celem ich unieszkodliwienia.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że wybrany wariant realizacji przedsięwzięcia, będzie najmniej niekorzystnie oddziaływał na środowisko, zarówno w czasie realizacji inwestycji, jak i jego użytkowania. W przypadku zakończenia użytkowania przedmiotowej instalacji, obiekt będzie po ewentualnym dostosowaniu do wymagań, wykorzystywany w innej funkcji. Nie planuje się po zakończeniu eksploatacji wyburzenia ww. obiektów budowlanych.

- przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii, w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energię:

- Zapotrzebowanie na energię elektryczną prognozowane jest na ok. 6400 MWh/rok.

- Zapotrzebowanie na wodę:

    - na cele socjalno-bytowe zatrudnionych pracowników: ok.

280 m3/rok (pomieszczenia socjalne i sanitarne w budynku

biurowo-socjalnym)

b. na cele technologiczne związane ze zraszaniem surowca w trakcie produkcji oraz okresowym myciem elementów maszyn i urządzeń wchodzących w skład instalacji oraz jednorazowe zapotrzebowanie na wodę na cele termicznej obróbki surowca (obieg zamknięty wody), ok. 2000 m3/rok

c. ponadto przewidziano także zużycie wody na ewentualne potrzeby gaśnicze (przeciwpożarowe) ok. 10 m3/h.

- Zapotrzebowanie na paliwo – biomasę w postaci słomy do  opalania kotła grzewczego  - ok. 3000 Mg/rok.

- Średnia ilość przyjmowanego do zakładu surowca w postaci słomy przy założeniu produkcji ok. 40 000 Mg/rok wyniesie: ok. 45 000 Mg biomasy poddawanej obróbce/rok.

- Rozwiązania chroniące środowisko

Aby zminimalizować uciążliwości wynikające z:

A.  realizacji przedsięwzięcia na środowisko, proponuje się następujące rozwiązania:

- Wykorzystywanie w pracach budowlanych i transporcie materiałów i surowców, a także wyposażenia Zakładu Granulacji Biomasy,  maszyn roboczych i pojazdów transportowych, które z uwagi na nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne posiadają stosunkowo niski poziom mocy akustycznej.

- W ramach prowadzonych prac budowlanych, należy poddawać ogólnym oględzinom pojazdy wjeżdżające na teren realizacji inwestycji, aby wyeliminować ewentualne sytuacje stwarzające zagrożenie związane z zanieczyszczeniem podłoża substancjami ropopochodnymi (olejami, smarami), na skutek wycieków oleju z przekładni, silnika.

- W czasie prowadzonych prac budowlanych, wyznaczone zostaną miejsca selektywnego magazynowania wytwarzanych odpadów, które zostaną należycie urządzone i oznakowane. Odpady budowlane będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym podmiotom, posiadającym uregulowany stan formalno prawny w ww. zakresie.

- Prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu, generujące wysoki poziom mocy akustycznej, należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 600 – 2200.

B.  funkcjonowania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, proponuje się następujące rozwiązania:

  - Wyposażenie stanowisk na których zainstalowane zostaną:

-   urządzenia do rozdrabniania bel słomy,

- urządzenia do prowadzenia procesu suszenia słomy (surowca),

- stanowiska schładzania granulatu

w urządzenia redukujące zanieczyszczenia pyłowe, zawarte w gazach odlotowych wprowadzanych do powietrza.

- Prowadzenie procesów produkcyjnych na wyznaczonych stanowiskach, wewnątrz budynku hali, przy zamkniętych wrotach wjazdowych, co ograniczy rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku.

- Wentylacja pomieszczenia produkcyjnego hali oparta będzie o pracę  wentylatorów wyciągowych, które zostaną zainstalowane w połaci dachowej. Planuje się do zastosowania cichobieżne wentylatory, których moc akustyczna nie będzie przekraczała ok. 53-57 dB.

- Praca kotła grzewczego odbywała się będzie pod stałym nadzorem obsługi. Prowadzone będą okresowe przeglądy, serwis oraz regulacje procesów energetycznego spalania paliwa – słomy.

- Prowadzona będzie bieżąca kontrola stanu technicznego pojazdów dostarczających surowiec do produkcji, celem wyeliminowania możliwości skażenia podłoża substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z nieszczelnych układów smarowania podzespołów. W przypadku stwierdzenia ich uszkodzeń, pojazdy nie będą wprowadzane na teren  zakładu.

- Zachowanie ustalonej w projekcie technologicznym wydajności prowadzonych procesów granulacji biomasy oraz stosowanie surowców o określonych parametrach jakościowych i ilościowych.

W przypadku napraw lub bieżących remontów maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu przedmiotowej instalacji, stosowane będą wysokiej jakości materiały eksploatacyjne i części zamienne.

- Prowadzenie regularnego serwisu, a w tym okresowych przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu Zakładu Granulacji Biomasy, co ograniczy ich awaryjność, a w tym ilość powstających odpadów z remontu i naprawy.

- Zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia, o wydłużonym okresie eksploatacji.

- Prowadzenie właściwej gospodarki wytwarzanymi odpadami. Wydaje się zasadnym, aby powierzyć obowiązki związane z odbiorem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia lub odzysku odpadów specjalistycznej firmie posiadającej stosowne zezwolenia i decyzje administracyjne na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie.

- Wytwarzane z okresowego mycia maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu instalacji ścieki, należy bezwzględnie odprowadzać do bezodpływowego, szczelnego zbiornika magazynowego a następnie okresowo, według potrzeb wywozić do oczyszczalni ścieków, celem ich unieszkodliwienia.

- Wytwarzane w związku z funkcjonowaniem pomieszczeń socjalnych oraz sanitarnych przeznaczonych dla zatrudnionych pracowników, ścieki socjalno-bytowe, przekazywane będą do sieci gminnej kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków lub w przypadku  umożliwienia realizacji zadania w ww. wariancie, ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika o pojemności 5-6 m3, z którego będą okresowo wywożone do oczyszczalni.

- Powstające wody opadowe i z roztopów z połaci dachowych, utwardzonych powierzchni placów manewrowych i drogi dojazdowej będą zbierane, a następnie przekazywane celem usunięcia zawiesiny do osadnika i separatora substancji ropopochodnych, po czym wody opadowe kierowane będą do rozsączania na terenach nieutwardzonych działki należącej do Inwestora.

- Zakład będzie wyposażony w sorbenty substancji ropopochodnych, które zastosowane zostaną w przypadku rozlania się na podłożu oleju silnikowego, przekładniowego lub oleju napędowego.

Proponowane powyżej rozwiązania, zapewnią dotrzymanie obowiązujących obecnie standardów ekologicznych, w zakresie prowadzenia Zakładu Granulacji Biomasy w powyżej przedstawionym zakresie oraz prawidłowego funkcjonowania przedmiotowego zakładu.

Zastosowanie powyżej przedstawionych rozwiązań spowoduje także zminimalizowanie niekorzystnego wpływu na stan środowiska, wynikającego z funkcjonowania przedmiotowej instalacji.

Ponadto w ramach realizacji przedsięwzięcia, Inwestor opracuje program działania w przypadku powstania zakłóceń w procesach technologicznych, w celu między innymi ograniczenia ich negatywnych skutków dla środowiska.

- Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii. Mając na uwadze przeprowadzoną analizę stwierdzono, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których obecność na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładów o zwiększonym ryzyku albo do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. Nr 58, poz. 535 ze zm.), przedmiotowy zakład, na terenie którego prowadzona będzie produkcja paliw z produktów roślinnych, nie jest kwalifikowany do zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

- Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Podczas realizacji przedsięwzięcia, z uwagi na wzmożony ruch pojazdów dostarczających materiały budowlane oraz wyposażenia zakładu, na teren działki nr 2/68, położonej w miejscowości Zajączki, w obrębie Ełdyty Małe, gm. Lubomino, a także wykorzystanie maszyn roboczych, zaistnieją zwiększone uciążliwości hałasowe oraz emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach spalinowych maszyn roboczych (spycharki, koparki, dźwig) i pojazdów dostarczających na teren budowy materiały i surowce oraz wywożących z terenu budowy zbędne masy ziemi z wykopów.

Uciążliwości hałasowe, o których mowa powyżej, wystąpią wyłącznie w czasie prowadzenia prac budowlanych i mogą zostać ograniczone poprzez właściwą organizację dostaw materiałów, a także racjonalne, zgodne z przyjętym programem prac, wykorzystanie maszyn i urządzeń budowlanych takich jak: koparka, ładowarka, dźwig, zagęszczarki wibracyjne, agregat prądotwórczy.

Poziom mocy akustycznej, pojazdów i maszyn budowlanych:

- środki transportu (pojazdy ciężarowe):   76 dB

- maszyny robocze: spycharka  93 dB, ładowarka  95 dB,

koparka 95 dB,  agregat prądotwórczy 93 dB.

Istotnym warunkiem ograniczenia uciążliwości hałasowych jest zaplanowanie wykonania prac z użyciem ww. sprzętu, wyłącznie w porze dziennej, tj. 600 – 2200.

Odpadami wytwarzanymi na etapie realizacji przedsięwzięcia będą :

Tab. Nr 1a.   Klasyfikacja odpadów INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE.

GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW

1/ Grupa 15 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

Podgrupa 15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 04 Opakowania z metali

Podgrupa 15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

2/ Grupa 17 ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

Podgrupa 17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

Podgrupa 17 02 Odpady drewna, szkła i tworzywa sztucznego

17 02 01 Drewno 17 02 03 Tworzywa sztuczne

Podgrupa 17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopy metali

17 04 07 Mieszanina metali 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

Podgrupa 17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

Tab. Nr 1b.   Klasyfikacja odpadów NIEBEZPIECZNYCH.

GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW

1/ Grupa 15 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

Podgrupa 15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 02 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

2/ Grupa 16 ODPADY NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

Podgrupa 16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

16 02 13 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

3/ Grupa 17 ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

Podgrupa 17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

17 05 03 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki technologiczne. Maszyny budowlane oraz środki transportu nie będą poddawane myciu i czyszczeniu przy użyciu wody na terenie objętym przedsięwzięciem. Beton będzie produkowany na terenie wytwórni należących do kontrahentów, a następnie w odpowiednich ilościach do bezpośredniego użycia, będzie dostarczany na teren budowy.

Plac budowy wyposażony zostanie w przewoźną kabinę WC.

Wody opadowe, których powstawanie należy przewidzieć na terenie objętym inwestycją podczas realizacji przedsięwzięcia, nie będą zbierane. Po powierzchniowym spływie, wody deszczowe będą bezpośrednio rozsączane na terenach nieutwardzonych.

W fazie użytkowania instalacji, do powietrza wprowadzane będą  zanieczyszczenia, powstające w wyniku spalania paliw (benzyna bezołowiowa  oraz olej napędowy) w silnikach spalinowych pojazdów ciężarowych i osobowych, podczas ich wjazdu na teren zakładu i manewrowania po placach.

Poniżej przedstawiono rodzaje substancji wprowadzanych do powietrza podczas pracy silników spalinowych maszyn, z podziałem na spalanie benzyny oraz oleju napędowego:

| Substancje zanieczyszczające wprowadzane do powietrza podczas pracy Silników benzynowych | Substancje zanieczyszczające wprowadzane do powietrza podczas pracy Silników Diesla |
| --- | --- |
| tlenek węgla | tlenek węgla |
| dwutlenek azotu | dwutlenek azotu |
| dwutlenek siarki | dwutlenek siarki |
| węglowodory alifatyczne | węglowodory alifatyczne |
| formaldehyd (HCHO) | formaldehyd (HCHO) |
| -------- | Sadza |

Jak już wcześniej wspomniano, ciepło na potrzeby ogrzewania instalacji suszarni surowca (słomy),  budynku biurowo-socjalnego oraz produkcji ciepłej wody użytkowej dostarczane będzie z własnej kotłowni, wyposażonej w jeden kocioł wodny, o nominalnej mocy cieplnej ok. 0,970 MWt. Palenisko kotła opalane będzie biomasą w postaci biomasy - słomy. W związku z eksploatacją ww. instalacji energetycznej, do powietrza wprowadzane będą następujące rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających:

- pył, w tym pył zawieszony PM10 – ok. 32,4 Mg/a

- dwutlenek siarki – ok. 9,60 Mg/a

- dwutlenek azotu – ok. 24,15 Mg/a

- tlenek węgla – ok. 57,00 Mg/a.

Ponadto do powietrza, w zorganizowany sposób, wprowadzane będą substancje pyłowe, zawarte w gazach odlotowych aspirowanych ze stanowisk maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznych. Gazy odlotowe przed wprowadzeniem do powietrza będą oczyszczane z pyłów w odpylaczach cyklonowych.

Oddziaływanie na klimat akustyczny w sąsiedztwie obiektu, wynikało będzie z ruchu pojazdów ciężarowych dostarczających surowiec oraz odbierających produkowany granulat (pelet), a także pojazdów osobowych pracowników zakładu i kontrahentów. Ponadto hałas do środowiska wprowadzany będzie także w wyniku pracy wentylatorów wchodzących w skład instalacji aspiracji linii technologicznej oraz instalacji energetycznej, a także wentylatorów wyciągowych, które zostaną zainstalowane w połaci dachowej. Planuje się do zastosowania cichobieżne wentylatory, których moc akustyczna nie będzie przekraczała ok. 53 - 57 dB.

Procesy produkcyjne oraz towarzyszące czynności prowadzone będą przy zamkniętych wrotach wjazdowych hal.

Brak będzie innych źródeł unosu i emisji zorganizowanej i niezorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza lub hałasu do środowiska.

Poza ściekami z okresowego mycia i czyszczenia maszyn i urządzeń, będących na wyposażeniu instalacji, nie będą wytwarzane ścieki technologiczne.

Ścieki technologiczne z ww. procesów, przekazywane będą do szczelnego, bezodpływowego zbiornika magazynowego, a następnie według potrzeb, okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków, celem ich unieszkodliwienia.

Ścieki socjalno-bytowe pochodzące z pomieszczeń socjalnych i sanitarnych przeznaczonych dla zatrudnionych pracowników, odprowadzane będą do sieci gminnej kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków lub do szczelnego, bezodpływowego zbiornika.

Wody opadowe i z roztopów z połaci dachowych, utwardzonych powierzchni placów manewrowych i drogi dojazdowej będą zbierane, a następnie przekazywane celem usunięcia zawiesiny do osadnika i separatora substancji ropopochodnych, po czym wody opadowe kierowane będą do rozsączania na terenach nieutwardzonych działki należącej do Inwestora.

Należy podkreślić, że brak będzie na terenie projektowanego zakładu wyznaczonych stanowisk parkowania pojazdów ciężarowych. Urządzone zostaną natomiast na utwardzonej powierzchni stanowiska parkowania pojazdów osobowych zatrudnionych pracowników i kierownictwa Spółki.

Wobec powyższego, ryzyko ewentualnego zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych substancjami ropopochodnymi będzie znacznie ograniczone.

Poniżej przedstawiono prognozy odnośnie wytwarzanych na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne i  niebezpiecznych:

Tab.Nr 2a.  Planowane do wytwarzania odpady INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE.

GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW

1/ Grupa 10 ODPADY Z PROCESÓW TERMICZNYCH

Podgrupa 10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

10 01 99 Inne niewymienione odpady (popioły)

2/ Grupa 15 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

Podgrupa 15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

Podgrupa 15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

Tab. Nr 2 b.   Planowane do wytwarzania odpady NIEBEZPIECZNE.

GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW

1/ Grupa 13 OLEJE ODPADOWE I ODPADY CIEKŁYCH PALIW (Z WYŁĄCZENIEM OLEJÓW JADALNYCH ORAZ GRUP 05, 12 i 19)

Podgrupa 13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne

13 01 10 Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

Podgrupa 13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 05 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 13 02 06 Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

2/ Grupa 15 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

Podgrupa 15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 02 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

3/ Grupa 16 ODPADY NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

Podgrupa 16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

16 02 13 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

Wytwarzane w związku z funkcjonowaniem instalacji ww. odpady do czasu ich odbioru gromadzone będą w wyznaczonych i właściwie urządzonych miejscach, zlokalizowanych na terenie zakładu. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów, odbywało się będzie ich przekazywanie uprawnionym odbiorcom, świadczącym kompleksowe usługi w zakresie odbioru, transportu, odzysku lub unieszkodliwienia, posiadającym stosowne zezwolenia dotyczące przedmiotowej działalności.

Ponadto, z uwagi na specyfikę planowanej działalności, na terenie przedmiotowego zakładu będą znajdowały się między innymi urządzenia i maszyny, których eksploatacja wymagała będzie prac serwisowych i konserwacyjnych. Są to urządzenia elektroniczne takie jak: urządzenia pomiarowe wspomagane komputerowo, hydrauliczne siłowniki urządzeń, a także sprzęt komputerowy (drukarki, monitory itp.). W związku z powyższym, prowadzący instalację zawrze umowy ze specjalistycznymi firmami w sprawie serwisu, remontu i napraw ww. maszyn i urządzeń.

Jak już wcześniej wspomniano, w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji, do czasu przybycia pracowników serwisu, może zdarzyć się, że w niezbędnym zakresie wykonywane będą mogły być podstawowe naprawy maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii produkcyjnej zakładu.

- Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Z uwagi na charakter oraz zakres planowanej działalności, a także lokalizację projektowanego zakładu, w którym prowadzona będzie produkcja paliwa z produktów roślinnych, a także znaczną odległość instalacji od granic Państwa, wynoszącą ok. 40 km, brak będzie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Powyższe stwierdzenie dotyczy zarówno fazy realizacji przedsięwzięcia oraz użytkowania zakładu produkcyjnego granulatu (peletu).

- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.), znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

W zasięgu znaczącego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, brak jest zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Teren działki o numerze ewidencyjnym 2/68, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino, na której planuje się realizację przedsięwzięcia, znajduje się poza wyznaczonymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, rezerwatami oraz obszarami chronionego krajobrazu.

Najbliżej położone obszary podlegające ochronie to Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki znajdujący się w kierunku południowo-zachodnim, w odległości ok. 1,5 km od miejsca planowanej do lokalizacji inwestycji oraz obszar NATURA 2000  - Rzeka Pasłęka (kod obszaru PLH 280006) – w odległości ok. 3 km.

- Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru Ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.

Podczas etapu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, brak będzie zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Na etapie użytkowania obiektu, oprócz zorganizowanej emisji zanieczyszczeń z kotła technologiczno-grzewczego oraz z odpylaczy cyklonowych linii transportu surowców, linii ujednolicania frakcji i linii produkcyjnych granulatu, pozostała emisja do powietrza, będzie emisją niezorganizowaną, wynikającą wyłącznie z ruchu pojazdów w sąsiedztwie planowanego do realizacji obiektu.

Poza ww. przypadkami, użytkowanie Zakładu Granulacji Biomasy w miejscowości Zajączki, wraz z sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, z obsługą komunikacyjną i aranżacją zieleni, nie będzie związane z bezpośrednim wprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że standardy jakości środowiska zostaną dotrzymane poza terenem działki, na której planowane jest do realizacji przedmiotowe przedsięwzięcie.

..........................................................................

Podpis wnioskodawcy 
lub autora „Karty informacyjnej przedsięwzięcia”