Olsztyn, dnia 9 sierpnia 2010r.

Inwestor:

„Widok BZS” Sp. z o.o.

Zajączki 7

11-135 Lubomino

Adres do korespondencji:

Ul. Parkowa 24

81-726 Sopot

Pełnomocnik:

Jacek Konopka

ul. Ługwałdzka 22

11-001 Dywity

tel. 698-673-502

Urząd Gminy Lubomino

Ul. Kopernika 7

11-135 Lubomino

WNIOSEK

O  WYDANIE DECYZJI  O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Zakład produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej Widok BZS.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2/70, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino, pow. lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie.

..........................................................................

Podpis wnioskodawcy

Załączniki:

- karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.

- poświadczony przez właściwy organ wyrys z mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino.

- pełnomocnictwo do wystąpienia z wnioskiem udzielone Jackowi Konopka przez Inwestora, tj. „Widok BZS” Sp. z o.o. z siedzibą w Zajączkach 7, 11-135 Lubomino.

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:

205 zł	- za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

17 zł	- za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWIĘCIA

Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

1)  Rodzaj (rodzaj przedsięwzięcia, rodzaj działalności związanej z przedsięwzięciem), skala (np. parametry produkcji, długość dla inwestycji liniowych itp.), usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej), dane adresowe terenu i oznaczenie geodezyjne dotyczące działek (numer, arkusz, obręb, powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko lub nazwa, adres).

-  Rodzaj  i skala przedsięwzięcia:

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na budowie Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej.

Realizacja przedmiotowej inwestycji zaplanowana została na działce o numerze ewidencyjnym 2/70, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino, pow. lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie.

Obecnie teren ww. działki jest wykorzystywany rolniczo. Brak jest zabudowy zarówno na przedmiotowej działce, jak również na działkach sąsiadujących z terenem, na którym planowana jest lokalizacja Zakładu.

W ramach realizacji ww. przedsięwzięcia planuje się zagospodarowanie terenu działki w infrastrukturę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji. W projekcie przedsięwzięcia wyznaczono utwardzone place manewrowe i drogi dojazdowe, place postojowe oraz tereny przeznaczone bezpośrednio pod zabudowę i niezbędną infrastrukturę towarzyszącą.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zrealizowana zostanie hala produkcyjna o konstrukcji stalowej, w której zainstalowany zostanie zespół instalacji przeznaczonej do prowadzenia procesu związanego z produkcją paliw z surowców roślinnych. W wydzielonej części hali wyznaczone zostanie także zaplecze biurowo-socjalne, tj. pomieszczenia biurowe, socjalne i sanitarne przeznaczone dla zatrudnionych pracowników. Przewidziano także urządzenie zadaszonego magazynu surowca, tj. biomasy roślinnej.

Założono, że planowana do prowadzenia działalność oparta będzie na trzech poniżej przedstawionych etapach technologicznych:

1. Fizyczna i termiczna obróbka surowca (przyjęcie, magazynowanie, rozdrabnianie, suszenie i mielenie biomasy),

2.  Wytwarzanie biopaliwa w oparciu o przyjętą do stosowania technologię,

3. Produkcja energii elektrycznej przy użyciu generatora, w oparciu o wykorzystanie silników spalinowych zasilanych wytwarzanym biopaliwem.

Podstawowym komponentem do prowadzonych procesów produkcyjnych będzie surowiec energetyczny pochodzenia roślinnego (biomasa) z upraw rolniczych. Surowiec dostarczany będzie na teren Zakładu środkami transportu (pojazdy ciężarowe). W ramach procesu technologicznego odbywały się będą następujące etapy obróbki surowca:

- rozładunek surowca w postaci biomasy rolniczej w punkcie przyjęcia i magazynowania,

- rozdrabnianie przyjmowanego do obróbki surowca,

- obróbka termiczna surowca (suszenie),

- mielenie surowca na stanowisku młyna młotkowego,

- magazynowanie rozdrobnionego surowca w silosach buforowych.

Przyjęcie do obróbki surowca w postaci biomasy, jak już wcześniej wspomniano, odbywało się będzie za pomocą ładowarki, bezpośrednio z pojazdów ciężarowych do magazynu. Surowiec magazynowany będzie w zadaszonej wiacie o utwardzonym podłożu. Z magazynu biomasa przekazywana będzie na poszczególne etapy linii produkcji, o których mowa powyżej.

Rozdrobniony surowiec o ujednoliconej frakcji, kierowany będzie na linię wytwarzania biopaliw oraz energii elektrycznej.

Maszyny oraz urządzenia wchodzące w skład powyższej instalacji usytuowane będą zasadniczo wewnątrz budynku hali. Planuje się posadowienie części urządzeń i maszyn, tj. rozdrabniarki biomasy, zbiorników magazynowych na zewnątrz hali, w bezpośrednim jej sąsiedztwie.

Do procesów produkcyjnych stosowany będzie surowiec energetyczny pochodzenia roślinnego (biomasa), a także olej kontaktowy, energia elektryczna oraz energia cieplna.

Produktem końcowym wytwarzanym w wyniku pracy przedmiotowej instalacji będą: energia elektryczna (którą planuje się wykorzystywać na potrzeby własne Zakładu, a nadmiar sprzedawać do sieci), biogaz oraz biopaliwo. Ponadto produktem ubocznym będzie tzw. biocarbon.

Powstający w wyniku prowadzonych procesów produkcyjnych biogaz, wydzielany w wyniku dekompozycji materiału organicznego, pozostaje w obiegu zamkniętym. Biogaz kierowany będzie do zespołu silników spalinowych z zespołu generatora prądotwórczego. Powstała w ten sposób część energii elektrycznej, wykorzystywana będzie do zasilania maszyn i urządzeń całego układu instalacji.

Biocarbon jako substancja organiczna, przekazywany będzie do spalania w elektrociepłowni, której prowadzący posiadał będzie stosowne uregulowania prawne w zakresie termicznego przekształcania odpadów.

Otrzymywane w wyniku pracy przedmiotowej instalacji biopaliwo posiada właściwości analogiczne do olejów opałowych i napędowych, będących obecnie w obrocie handlowym.

Biopaliwo magazynowane będzie w zbiornikach o łącznej pojemności do 200 Mg, z którego następnie przepompowywane będzie do agregatu prądotwórczego zespołu generatora, celem zasilania silników spalinowych służących do napędu generatora wytwarzającego energię elektryczną.

Jak już wcześniej wspomniano, w ramach realizacji przedsięwzięcia, na terenie działki przeznaczonej pod planowaną inwestycję, wyznaczone zostaną także utwardzone place manewrowe i drogi dojazdowe, stanowiska postojowe pojazdów osobowych należących do pracowników zakładu i kontrahentów. Zlokalizowana zostanie także stacja trafo. Instalacja do produkcji biopaliwa i energii elektrycznej zlokalizowana zostanie w planowanej do posadowienia hali. Przyjęte w projekcie przedsięwzięcia rozwiązania, wynikają z charakterystyki planowanej pracy instalacji, co wpływa na konieczność odpowiedniego do potrzeb zagospodarowania terenu działki.

Wobec powyższego, w ramach realizacji przedsięwzięcia, istniejące w sąsiedztwie działki nr 2/70 przyłącza energetyczne, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, zostaną adaptowane do potrzeb wynikających z charakterystyki projektowanego obiektu, wraz z częścią biurowo-socjalną.

W razie zaistnienia ewentualnych problemów uniemożliwiających wykonanie wewnętrznego przyłącza do sieci kanalizacji gminnej, do czasu umożliwienia realizacji zadania w ww. wariancie, ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika o pojemności 5-6 m3, z którego następnie będą okresowo wywożone do oczyszczalni.

Z uwagi natomiast na brak w sąsiedztwie sieci kanalizacji wód opadowych, w projekcie przewidziano zbieranie wód deszczowych z połaci dachowych budynku oraz utwardzonych placów i drogi dojazdowej, oczyszczanie w osadniku i separatorze, a następnie ich rozsączanie na terenach nieutwardzonych (zadarnionych), zlokalizowanych w sąsiedztwie, należących do Inwestora.

W procesie produkcyjnym będą powstawały ścieki technologiczne (poprodukcyjne) w postaci tzw. wody poprocesowej, która powstaje w wyniku oddzielenia w separatorze fazy organicznej, tj. biopaliwa. Woda kierowana będzie do zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. 6m 3.

Ścieki technologiczne powstawały będą również podczas ewentualnego okresowego mycia i czyszczenia maszyn oraz urządzeń, będących na wyposażeniu instalacji do produkcji biopaliwa i energii elektrycznej.

Na potrzeby ogrzewania pomieszczeń części biurowo-socjalnej oraz produkcji ciepłej wody użytkowej przewiduje się zainstalowanie urządzeń zasilanych energią elektryczną lub alternatywnie wyposażenie obiektu w kotłownię grzewczą o mocy cieplnej ok. 0,040 MW, opalaną biomasą (spaliny z kotła odprowadzane byłyby w tym wariancie do powietrza, bez redukcji zanieczyszczeń, indywidualnym emitorem).

Zapotrzebowanie na ciepło, na cele technologiczne prowadzonych procesów produkcyjnych (etap obróbki termicznej surowca) realizowane będzie poprzez pracę planowanego do zainstalowania generatora prądu. Podczas pracy generatora, w skład którego wejdą silniki spalinowe, oprócz energii elektrycznej, wytwarzana będzie także energia cieplna, która będzie odzyskiwana i przekazywana do procesu ogrzewania komory suszarni biomasy.

Spaliny ze spalania biogazu w silnikach generatora energii elektrycznej, będą wprowadzane do powietrza.

Zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn.zm.), planowane przedsięwzięcie określono w § 3 ust. 1 pkt. 44 ww. rozporządzenia, jako instalację do produkcji paliw z produktów roślinnych.

W tym stanie rzeczy, inwestycja znajduje się na liście przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Mając na uwadze powyższe, sporządzono niniejszą kartę informacyjną do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Celem sfinansowania realizacji przedmiotowej inwestycji, Inwestor starał się będzie o pozyskanie środków pomocniczych z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

-  Usytuowanie przedsięwzięcia

Planowana inwestycja dotyczy terenu niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 2/70, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino, pow. lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie.

Teren ww. działki przedstawiono na załączonym do wniosku wyrysie z mapy ewidencyjnej. Powierzchnia działki o numerze 2/70, przeznaczonej pod realizację przedsięwzięcia, wynosi 1,3691 ha.

Wjazd na teren projektowanego obiektu odbywać się będzie od strony zachodniej, zjazdem z istniejącej gminnej drogi gruntowej.

Zgodnie z zapisami zawartymi w wypisie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino, działka o numerze ewidencyjnym 2/70, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, oznaczona została w planie symbolem R. Dla tych terenów, jako przeznaczenie podstawowe, ustalono uprawy rolne, stanowiące dotychczasowy sposób użytkowania.

Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów określonych symbolem R, ustala się również m.in. inwestycje oraz urządzenia związane bezpośrednio z produkcją rolną oraz jej obsługą i przetwórstwem płodów rolnych. Warunkiem, jaki spełnić musi inwestor planujący lokalizację ww. inwestycji, jest zapewnienie możliwości dostępu do drogi publicznej, nie będącej drogą krajową ani wojewódzką, zapewnienie możliwości przyłączenia inwestycji do sieci elektroenergetycznej, rozwiązanie sposobu zagospodarowania ścieków i dostawy wody.

Mając na uwadze powyższe, planowana do realizacji inwestycja, zgodna jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino.

Obecnie teren działki o numerze ewidencyjnym 2/70, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, pozostaje niezabudowany. Na ww. gruntach prowadzone są uprawy rolnicze.

Działka o numerze ewidencyjnym 2/70, i powierzchni 1,3691 ha oraz działki sąsiadujące o numerze 2/69 o powierzchni 131,490 ha i o numerze 2/71 o powierzchni 2,00 ha, wydzielone zostały z działki, która posiadała numer ewidencyjny 2/67 i powierzchnię całkowitą 134,860 ha.

Właścicielami działki nr 2/67, a obecnie, po dokonanym podziale, działek o numerach 2/69, 2/70 oraz  2/71, są Państwo Ilona oraz Waldemar Sekścińscy.

Na podstawie umowy dzierżawy zawartej dnia 22 czerwca 2010r. w Olsztynie, Państwo Sekścińscy oddali wydzierżawiającemu, tj. „Widok BZS” Sp. z o.o. z siedzibą w Zajączkach, działkę o numerze 2/70 do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca lokalizacji planowanej inwestycji, od strony zachodniej, północnej oraz wschodniej, znajdują się tereny obecnie niezabudowane oraz użytkowane rolniczo, należące do Właściciela działki nr 2/70.

Od strony zachodniej, bezpośrednio do działki przylega gminna droga gruntowa, po której odbywał się będzie wjazd na teren Zakładu.

W kierunku południowym natomiast działka nr 2/70 bezpośrednio sąsiaduje z drogą wojewódzką relacji Miłakowo-Dobre Miasto. W dalszej odległości, za drogą wojewódzką, znajdują się tereny niezabudowane.

Natomiast w kierunku północno-zachodnim, w odległości ok. 320 m od granicy działki nr 2/70, znajduje się najbliższa zabudowa mieszkalna.

W tym stanie rzeczy uznano, że w bezpośrednim otoczeniu miejsca lokalizacji przedsięwzięcia, brak jest „obcej” zabudowy mieszkalnej lub użyteczności publicznej.

-  Dane adresowe terenu i oznaczenie geodezyjne dotyczące działek

Zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej, załączonej do wykazu zmian gruntowych z dnia 28 czerwca 2010r. oraz umową dzierżawy gruntu z dnia 22 czerwca 2010r., planowane do realizacji przedsięwzięcie dotyczy terenu niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 2/70, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino, pow. lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie.

-  Właściciel

Właścicielem działki o numerze 2/70, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, zgodnie z zawartą w Olsztynie dnia 22 czerwca 2010r. umową dzierżawy gruntu, jest „Widok BZS” Sp. z o.o. z siedzibą w Zajączkach 7, 11-135 Lubomino.

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokryciu szatą roślinną (z wyodrębnieniem powierzchni terenu oraz istniejących i planowanych obiektów budowlanych).

Powierzchnia całkowita działki o numerze ewidencyjnym 2/70, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino, pow. lidzbarski, wynosi 1,3691 ha.

Obecnie teren przedmiotowej działki nie jest zagospodarowany. Na terenie działki nie jest także zlokalizowany żaden obiekt budowlany. Brak jest również terenów utwardzonych. Działka obecnie jest użytkowana na cele rolnicze, pod uprawy zielone.

Na terenie działki brak jest obecnie jakiejkolwiek roślinności wysokiej bądź niskiej. W związku z powyższym, nie zaistnieje konieczność wycinki drzewostanu.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, Inwestor planuje przeznaczyć powierzchnię wynoszącą ok. 4000 m2 do utwardzenia pod drogi dojazdowe oraz place manewrowe, a także place postojowe pojazdów.

Powierzchnia planowanej zabudowy wynosiła będzie łącznie ok. 1200 m2. Planuje się do realizacji jeden budynek konstrukcji stalowej, w którym zlokalizowana zostanie instalacja do prowadzenia procesów produkcyjnych. Hala posiadała będzie wysokość ok. 15m. W przedmiotowej hali wyznaczone zostaną także pomieszczenia o charakterze biurowo-socjalnym, z przeznaczeniem na potrzeby zatrudnionych pracowników, o łącznej powierzchni ok. 100 m2 oraz ewentualnie pomieszczenie kotłowni grzewczej.

Na zewnątrz, w bezpośrednim sąsiedztwie hali produkcyjnej, wyznaczony zostanie także na utwardzonym placu zadaszony magazyn, przeznaczony do magazynowania dostarczanego na teren Zakładu surowca do produkcji w postaci biomasy roślinnej. Wydzielona część magazynowa zostanie odpowiednio przystosowana oraz zabezpieczona przed ujemnymi skutkami oddziaływania warunków atmosferycznych.

Na zewnątrz, w bezpośrednim sąsiedztwie hali, posadowione zostaną także magazynowe silosy buforowe, przeznaczone do magazynowania biomasy po wstępnej obróbce fizycznej (rozdrobnionej i zmielonej) oraz termicznej (suszenie), przed jej skierowaniem na linię produkcji biopaliwa. Łączna pojemność silosów wynosiła będzie ok. 200 Mg.

Na zewnątrz usytuowany zostanie także zespół agregatów prądotwórczych, zainstalowanych w 4 indywidualnych kontenerach. Powierzchnia jednego kontenera wynosić będzie ok. 36 m2, wysokość każdego kontenera ok. 3 m.

Wyprodukowane biopaliwo magazynowane będzie w zbiornikach magazynowych o łącznej pojemności nieprzekraczającej 200 Mg.

Planuje się także do lokalizacji na terenie działki stację trafo.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, działka nr 2/70 zostanie ogrodzona.

Na pozostałej, niezagospodarowanej powierzchni działki, planuje się aranżację zieleni niskiej i średniej (krzewy i niewysokie drzewa) oraz trawników.

- Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia).

W projektowanym do budowy zakładzie produkowane będzie biopaliwo oraz energia elektryczna. Komponentem przeznaczonym do produkcji będzie surowiec energetyczny pochodzenia roślinnego (biomasa). Procesy produkcyjne odbywały się będą z wykorzystaniem planowanych do zainstalowania maszyn oraz urządzeń, które zostaną odpowiednio do tego celu dostosowane.

Należy podkreślić, że planowany do zastosowania komponent w postaci biomasy rolniczej, jest kwalifikowany ustawowo jako źródło energii odnawialnej pochodzenia rolniczego. Tak więc planowana do zastosowania technologia produkcyjna oparta będzie o pozyskiwanie energii cieplnej oraz elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Produktami uzyskiwanymi w wyniku planowanej do zastosowania technologii produkcji będą: biopaliwo, energia elektryczna, biogaz oraz biocarbon.

Proces produkcyjny można podzielić na poniżej wymienione poszczególne etapy.

- PRZYGOTOWANIE SUROWCA

Zgodnie z wcześniejszą informacją, komponentem do produkcji biopaliwa i energii elektrycznej będzie surowiec energetyczny pochodzenia roślinnego (biomasa).

Surowiec na teren Zakładu dostarczany będzie środkami transportu (pojazdy ciężarowe), a następnie za pomocą ładowarki przekazywany będzie do magazynu surowca wyznaczonego i urządzonego na zewnątrz hali produkcyjnej (na utwardzonym i zadaszonym placu).

Bezpośrednio z magazynu, surowiec przekazywany będzie za pomocą ładowarki na stanowisko przenośnika taśmowego, którym biomasa przekazywana będzie na stanowisko sieczkarni (rozdrabnianie wstępne). Następnie za pomocą podajnika ślimakowego, mokry surowiec (o wilgotności ok. 16%) będzie odpowiednio porcjowany i podawany do suszarni taśmowej, celem termicznej obróbki.

W suszarni zainstalowany zostanie nadmuch gorącego powietrza, który wymusi opływ powietrzem taśmy i leżącego na niej mokrego surowca. Aspiracja stanowiska suszenia biomasy realizowana będzie przy użyciu wentylatora wyciągowego.

Prowadzona obróbka termiczna surowca ma na celu usunięcie wilgoci do zakładanych parametrów, zgodnie z wymogami technologicznymi. Zakładane jest usunięcie wilgotności surowca z 16 % do 6 %.

Ciepło na potrzeby suszarni odzyskiwane będzie z pracy zespołu silników spalinowych generatora energii elektrycznej. Podczas pracy generatora wyposażonego w silniki spalinowe, oprócz energii elektrycznej, wytwarzana będzie także m.in. energia cieplna, która będzie odzyskiwana i przekazywana do procesów ogrzewania komory suszarni biomasy.

Kolejnym etapem obróbki jest mielenie (ujednolicanie frakcji) surowca na stanowisku młyna młotkowego. Mielenie odbywało się będzie do czasu osiągnięcia przez surowiec zakładanej frakcji 180 mikrometrów.

Przygotowany w powyższy sposób surowiec kierowany będzie do silosów buforowych, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie hali, których łączna pojemności wyniesie ok. 200 Mg. Zapotrzebowanie na ilość zbiorników i ich pojemność, wynikała będzie z warunków technicznych realizowanego przedsięwzięcia.

  - LINIA PRODUKCJI BIOPALIWA

Z silosów buforowych, rozdrobniona biomasa transportem mechanicznym podawana będzie do kosza zasypowego, skąd transportem mechanicznym kierowana będzie do kąpieli olejowej, znajdującej się w zbiorniku reaktora. Zbiornik wypełniony jest krążącym olejem kontaktowym o temperaturze eksploatacyjnej wynoszącej ok. 360 ºC. W reaktorze, po połączeniu biomasy z gorącym olejem kontaktowym, następuje dekompozycja materiału organicznego, w wyniku czego powstaje tzw. gaz olejowy.

Następnie powstały gaz olejowy kierowany jest pod wpływem ciśnienia na wymienniki ciepła. Powstały olej gazowy, w pierwszym wymienniku ciepła w górnej części zbiornika, schłodzony zostaje z temperatury ok. 360 ºC do temp. ok. 200 ºC. Podczas tego procesu z oleju gazowego powtórnie zostaje doprowadzona do oleju kontaktowego część ciężkiej frakcji. Drugi wymiennik ciepła schładza „gaz olejowy” z temp. ok. 200 ºC do temp. ok. 30-50 ºC, w wyniku czego powstaje biodiesel z ok. 20% zawartością wody. Tworzy się w ten sposób dwufazowa faza ciekła, która kierowana jest następnie do separatora. W separatorze zachodzi rozdzielenie produktu na fazę organiczną, stanowiącą produkt końcowy (biopaliwo) oraz fazę ciekłą (woda podprocesowa).

Zgodnie z oświadczeniem autora projektu technologicznego instalacji, otrzymywane w ten sposób biopaliwo, posiada właściwości analogiczne do olejów opałowych i napędowych, obecnie dostępnych w obrocie handlowym.

Reaktor stale jest zaopatrywany w świeży, oczyszczony olej kontaktowy, który pozostaje w obiegu dzięki instalacjom filtrującym i agregatowi, który w razie konieczności może być podgrzewany elektrycznie.

Krążący w zamkniętym obiegu olej kontaktowy, jest stale kierowany na filtr grawitacyjny, w którym następuje odseparowanie, znajdujących się w roztworze cząsteczek węgla (biocarbonu). Mieszanka węglowo-olejowa zostaje przez zbiornik dekantacyjny doprowadzona do podziału węgiel-olej.

Produkt końcowy w postaci biopaliwa jest następnie kierowany i magazynowany w zbiornikach magazynowych o łącznej pojemności nieprzekraczającej 200 Mg, wchodzących w skład instalacji silników spalinowych generatora prądu.

Olej kontaktowy w zależności od zapotrzebowania do celów konserwacyjnych może być przejściowo magazynowany w dwóch zbiornikach pośrednich. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, zbiornik reakcyjny do czyszczenia może zostać opróżniony w każdym momencie.

Sterowanie procesem technologicznym jest w pełni zautomatyzowane. Instalacja może być dowolnie zaprogramowana, wówczas nadzorowane są i regulowane poszczególne etapy procesu.

Wymagane obszary bezpieczeństwa połączone są ze osprzętem komputerowym instalacji elektrycznej. W przypadku wystąpienia zakłóceń, praca instalacji jest automatycznie wstrzymywana. System za pomocą sygnału dźwiękowego i świetlnego informuje o powstałych nieprawidłowościach.

  - LINIA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Otrzymane biopaliwo, ze zbiornika magazynowego kierowane jest do zespołu generatora, celem zasilania silników spalinowych agregatów prądotwórczych.

Wytworzona w wyniku pracy przedmiotowej instalacji energia elektryczna będzie odsprzedawana do sieci, a także będzie wykorzystywana na potrzeby pracy przedmiotowej instalacji.

Roczna wydajność produkcyjna przedmiotowej instalacji szacowana jest na ok. 3000 m3 biopaliwa, co stanowi ok. 2 MWe mocy znamionowej elektrycznej.

Aby wyprodukować ww. ilość biopaliwa, zakłada się zapotrzebowanie surowca w postaci biomasy, w ilości ok. 7 500 Mg.

Mając na uwadze obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków  prowadzenia przedmiotowej instalacji, konieczne będzie właściwe zagospodarowanie terenu działki, a w tym urządzenie w hali produkcyjnej ciągów technologicznych linii obróbki surowca oraz instalacji produkcji biopaliwa i energii elektrycznej,

Ponadto konieczne będzie zapewnienie niezbędnej infrastruktury obiektu w postaci punktu przyjęcia surowca, wiaty magazynowej surowca, zbiorników magazynowych i buforowych oraz instalacji technologiczno-grzewczej, zaplecza biurowo-socjalnego pracowników zakładu, a także dróg dojazdowych do ww. obiektów. Konieczne będzie także urządzenie placów manewrowych i postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą.

Działka wyposażona zostanie w niezbędne przyłącza: energetyczne, kanalizacji sanitarnej, wodociągowe, sieci kanalizacji wód opadowych oraz zbiornik bezodpływowy na ścieki technologiczne i trafostację.

Powstające w wyniku użytkowania pomieszczeń sanitarnych ścieki socjalno-bytowe, planowane są do odprowadzania za pomocą wewnętrznego przyłącza do gminnej sieci. Jednakże, jak już wcześniej wspomniano, w przypadku braku możliwości realizacji zadania w ww. wariancie, ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika o pojemności 5-6 m3, z którego będą okresowo wywożone do oczyszczalni.

Na końcowym etapie realizacji inwestycji planowana jest także aranżacja zieleni,  a w tym nasadzenie roślinności niskiej i średniej.

Po wykonaniu ww. prac, obiekt zostanie w pełni przystosowany do realizacji zadań, jakie wynikają z charakterystyki zamierzanej do prowadzenia działalności.

Wyznaczone zostanie także i właściwie urządzone miejsce magazynowania wytwarzanych podczas funkcjonowania instalacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Odpady będą wytwarzane zarówno w czasie realizacji, funkcjonowania oraz likwidacji zakładu.

Analizując możliwe uciążliwości, które mogłyby wynikać z etapu realizacji oraz funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia, można stwierdzić co następuje.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, z uwagi na wzmożony ruch pojazdów dostarczających materiały budowlane oraz wyposażenie zakładu, a także wykorzystanie maszyn roboczych w pracach ziemnych (wykopy) oraz pracach związanych z posadowieniem budowli, zaistnieją krótkotrwałe, zwiększone uciążliwości hałasowe oraz emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach spalinowych maszyn i pojazdów.

Na etapie użytkowania instalacji, do powietrza wprowadzane będą zanieczyszczenia, powstające w wyniku spalania paliw (benzyna bezołowiowa oraz olej napędowy) w silnikach spalinowych pojazdów dostarczających na teren obiektu surowiec przeznaczony do produkcji, a także zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania biopaliwa w generatorach prądotwórczych.

Poza ww. źródłami emisji, do powietrza wprowadzane będą także zanieczyszczenia pochodzące z urządzeń odpylających:

-   zespół maszyn do rozdrabniania biomasy,

- suszarni biomasy.

W procesie produkcyjnym będą powstawały ścieki technologiczne (poprodukcyjne) w postaci tzw. wody poprocesowej, która powstaje w wyniku oddzielenia w separatorze od fazy organicznej, tj. biopaliwa. Woda kierowana będzie do zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. 6m 3.

Ścieki technologiczne powstawały będą również podczas ewentualnego okresowego mycia i czyszczenia maszyn oraz urządzeń, będących na wyposażeniu instalacji do produkcji biopaliwa i energii elektrycznej.

Ww. ścieki będą kierowane do zbiornika bezodpływowego.

Należy podkreślić, że większość operacji technicznych i technologicznych będzie prowadzona wewnątrz pomieszczenia hali produkcyjnej. Na zewnątrz hali odbywało się będzie przyjęcie surowca do magazynu, transport, obróbka mechaniczna oraz magazynowanie rozdrobnionej biomasy w zbiornikach magazynowych.

Zakłada się funkcjonowanie instalacji przeznaczonej do produkcji biopaliwa oraz energii elektrycznej w okresie całego roku, ze stałą wydajnością.

Planowana jest praca przedmiotowej instalacji w ruchu ciągłym, przez siedem dni w tygodniu w systemie trzyzmianowym (24 h/d), z przerwami na ewentualne bieżące remonty i konserwacje.

Prognozowana ilość zatrudnionych osób będzie wynosiła ok. 10 pracowników łącznie (w podziale na zmiany).

4) Warianty przedsięwzięcia (z uwzględnieniem tzw. wariantu zero, polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia).

Odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia, tj. wybór wariantu „0”, spowodowałoby pozostawienie terenu działki o numerze ewidencyjnym 2/70, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino, w dotychczasowym stanie, tj. użytku rolniczego.

Analizowano realizację innego wariantu, np. ulokowanie Zakładu produkcji biopaliwa oraz energii elektrycznej w innym miejscu. Jednakże Inwestor mając na uwadze:

- brak w najbliższym sąsiedztwie zwartej zabudowy mieszkalnej,

- sąsiedztwo obszarów o dużym potencjale rolniczym, co przyczyni się do zapewnienia stałego dostępu do pozyskiwania surowca energetycznego w postaci biomasy rolniczej,

- przeznaczenie terenu przedmiotowej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino m.in. pod lokalizację inwestycji oraz urządzeń związanych bezpośrednio z produkcją rolną oraz jej obsługą i przetwórstwem płodów rolnych,

- usytuowanie w bezpośrednim sąsiedztwie działki gminnej drogi dojazdowej,

- obecność w sąsiedztwie działki niezbędnych przyłączy: energetycznego, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej,

- dostateczną wielkość powierzchni terenu działki nr 2/70, tj. 1,3691 ha

podjął decyzję o lokalizacji przedsięwzięcia na przedmiotowym terenie.

Należy podkreślić, że na placu budowy obiektu znajdowały się będą wyłącznie maszyny robocze i pojazdy ciężarowe, które są niezbędne w bieżąco prowadzonych pracach. Taki stan zasadniczo ograniczy ryzyko zanieczyszczenia podłoża wyciekami paliw lub olejów przekładniowych, silnikowych i hydraulicznych, a także uciążliwości hałasowe.

Prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu, tj. koparek, spycharek, dźwigów, pojazdów, generującego wysoki poziom mocy akustycznej, prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6oo - 22oo. Taki stan może wpłynąć na wydłużenie w czasie trwania realizacji zadania inwestycyjnego, jednakże nie będzie powodował uciążliwości hałasowych w porze nocnej, tj. w godzinach 22oo - 6oo.

W dokumentacji projektowej wariantu przedsięwzięcia wybranego do realizacji, przewidziano zastosowanie najlepszych dostępnych środków technicznych oraz rozwiązań technologicznych, dotyczących budowy obiektów budowlanych. Zasada ta dotyczy również stosowanych surowców, w tym kruszyw, betonu, mieszanki betonowo-bitumicznej, i innych materiałów budowlanych i wykończeniowych. W planowanych pracach budowlanych, odstąpiono od produkcji betonu na placu budowy, z wykorzystaniem cementu, kruszywa i wody, co generowałoby niewątpliwie: hałas, emisję niezorganizowaną pyłów oraz emisję ścieków technologicznych z mycia i czyszczenia maszyn roboczych. Mieszanki betonowe będą dostarczane na plac budowy transportem ciężarowym z wytwórni należących do kontrahentów.

Przyjęto także zasadę, aby odpadowe masy ziemne z wykopów, w razie braku możliwości bezpośredniego wykorzystania w ramach realizacji przedsięwzięcia, nie były magazynowane na terenie placu budowy. Przekazywanie ww. odpadów z placu budowy obiektu odbywało się będzie na bieżąco, za pośrednictwem specjalistycznych firm transportowych, posiadających niezbędne uregulowania prawne w wymaganym zakresie.

W alternatywnym wariancie realizacji obiektu, rozważano możliwość usytuowania na działce stanowiska wyposażonego w betoniarkę i zasieki na kruszywa i cement, do produkcji betonu we własnym zakresie. Takie rozwiązanie powodowałoby niewątpliwie zwiększone uciążliwości hałasowe, unos i emisję do powietrza zanieczyszczeń pyłowych, a także emisję ścieków technologicznych z mycia i czyszczenia maszyn roboczych i urządzeń.

Mając na uwadze okresowe zwiększenie podczas realizacji przedsięwzięcia uciążliwości hałasowych zadecydowano, że prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu, a w tym dowóz materiałów i surowców na plac budowy transportem ciężarowym odbywały się będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6oo - 22oo.

Rozważano także lokalizację na terenie budowy bazy parku maszynowego wszystkich maszyn i urządzeń oraz pojazdów wykorzystywanych na poszczególnych etapach realizacji przedsięwzięcia, co wymagałoby wyznaczenia i urządzenia parkingu o utwardzonym podłożu, a także spowodowałoby duże prawdopodobieństwo zanieczyszczenia powierzchni terenu, a w konsekwencji wód opadowych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z zespołów napędowych i przekładniowych maszyn roboczych i środków transportu.

Mając na uwadze zapotrzebowanie na energię cieplną niezbędną do prowadzenia procesów związanych z termiczną obróbką surowca w postaci biomasy (suszenie) rozważano zainstalowanie indywidualnej kotłowni technologicznej, wyposażonej w kocioł o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej ok. 0,950 MWt, opalanego biomasą (słomą). Jednakże, ostatecznie, zrezygnowano z ww. rozwiązania i zdecydowano o odzyskiwaniu energii cieplnej powstającej podczas pracy generatora.

Analizując warianty realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia Inwestor brał również pod uwagę wyposażenie obiektu w pomieszczenia warsztatowe, wykorzystywane na potrzeby prowadzenia remontów i naprawy maszyn i urządzeń, wchodzących w skład instalacji. Po przeanalizowaniu ww. zagadnienia, podjęto decyzję o zlecaniu ww. prac serwisowo-naprawczych specjalistycznym firmom. Tym samym, w czasie użytkowania instalacji, zasadniczo nie będą wytwarzane odpady w postaci przepracowanych olejów hydraulicznych i przekładniowych, a także elementów stalowych maszyn i urządzeń.

Należy jednak podkreślić, że w sytuacjach awaryjnych, w niewielkim zakresie, możliwe będzie prowadzenie serwisu wyposażenia zakładu.

Podsumowując należy stwierdzić, że wybrany przez wnioskodawcę wariant realizacji przedsięwzięcia, polegający na budowie zakładu na terenie którego prowadzona będzie produkcja biopaliwa oraz energii elektrycznej z wykorzystaniem surowców energetycznych pochodzenia roślinnego, jest najkorzystniejszym z analizowanych wariantów.

Planowana inwestycja nie jest związana z zainstalowaniem i pracą urządzeń mogących generować ciągły, uciążliwy hałas, wibracje lub promieniowanie elektromagnetyczne.

Prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu, generującego wysoki poziom mocy akustycznej, prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 600 – 2200.

Planowana do realizacji inwestycja, zostanie zlokalizowana w znacznej odległości od zabudowy mieszkalnej.

Usytuowanie planowanego do realizacji przedsięwzięcia w sąsiedztwie obszarów o dużym potencjale rolniczym, zapewni stały dostęp do pozyskiwania surowca w postaci biomasy rolniczej, co przyczyni się do ograniczenia konieczności transportu surowca z odległych terenów.

Realizacja przedsięwzięcia odbywała się będzie na terenie przygotowanym do prowadzanie prac budowlanych, do którego dostęp możliwy jest z gminnej drogi gruntowej, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 2/70.

W sąsiedztwie działki znajdują się czynne przyłącza energetyczne, wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, istniejące przyłącza zostaną adaptowane do potrzeb wynikających z charakterystyki projektowanego obiektu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej.

Alternatywnie ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika a następnie, okresowo, wywożone do oczyszczalni.

Z uwagi na brak w sąsiedztwie sieci kanalizacji wód opadowych, w projekcie przewidziano zbieranie wód deszczowych z połaci dachowych budynku oraz utwardzonego placu i drogi dojazdowej, oczyszczanie ich w osadniku i separatorze, a następnie rozsączanie na terenach nieutwardzonych (zadarnionych), należących do Inwestora.

Zakład wyposażony zostanie także w szczelny, bezodpływowy zbiornik, przeznaczony do czasowego magazynowania powstających ścieków technologicznych, tj. tzw. „wody poprocesowej”, oraz ścieków pochodzących z ewentualnego okresowego mycia elementów maszyn i urządzeń, będących na wyposażeniu instalacji.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że wybrany wariant realizacji przedsięwzięcia, będzie najmniej niekorzystnie oddziaływał na środowisko, zarówno w czasie realizacji inwestycji, jak i jego użytkowania. W przypadku zakończenia użytkowania przedmiotowej instalacji, obiekt będzie po ewentualnym dostosowaniu do wymagań, wykorzystywany w innej funkcji.

Nie planuje się po zakończeniu eksploatacji wyburzenia ww. obiektów budowlanych.

- przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii, w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energię:

- Zapotrzebowanie na energię elektryczną szacowane jest na ok. 100 MWh/rok – tylko na etapie rozruchu instalacji energia elektryczna pobierana będzie z sieci. Po uruchomieniu instalacji, system będzie samowystarczalny.

- Zapotrzebowanie na wodę:

    - na cele socjalno-bytowe zatrudnionych pracowników: ok.

180 m3/rok (pomieszczenia socjalne i sanitarne),

b. na cele technologiczne (okresowe mycie i czyszczenie maszyn, urządzeń i posadzek budynku) ok. 820 m3/rok,

c. ponadto przewidziano także zużycie wody na ewentualne potrzeby gaśnicze (przeciwpożarowe) ok. 10 m3/h.

- Zapotrzebowanie na paliwo – gaz do inicjacji procesu - ok. 40 m3/rok.

- Średnia ilość przyjmowanego do zakładu surowca w postaci biomasy przy założeniu produkcji ok. 3 000 m3 biopaliwa/rok wyniesie: ok. 7 500 Mg biomasy poddawanej obróbce/rok.

- Rozwiązania chroniące środowisko

Aby zminimalizować uciążliwości wynikające z:

A.  realizacji przedsięwzięcia na środowisko, proponuje się następujące rozwiązania:

- Wykorzystywanie w pracach budowlanych i transporcie materiałów i surowców, a także wyposażenia Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej, maszyn roboczych i pojazdów transportowych, które z uwagi na nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne posiadają stosunkowo niski poziom mocy akustycznej.

- W ramach prowadzonych prac budowlanych, należy poddawać ogólnym oględzinom pojazdy wjeżdżające na teren realizacji inwestycji, aby wyeliminować ewentualne sytuacje stwarzające zagrożenie związane z zanieczyszczeniem podłoża substancjami ropopochodnymi (olejami, smarami), na skutek wycieków oleju z przekładni, silnika.

- W czasie prowadzonych prac budowlanych, wyznaczone zostaną miejsca selektywnego magazynowania wytwarzanych odpadów, które zostaną należycie urządzone i oznakowane. Odpady budowlane będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym podmiotom, posiadającym uregulowany stan formalno prawny w ww. zakresie.

- Prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu, generujące wysoki poziom mocy akustycznej, należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 600 – 2200.

B.  funkcjonowania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, proponuje się następujące rozwiązania:

  - Wyposażenie stanowisk na których zainstalowane zostaną:

-   zespół maszyn do rozdrabniania biomasy,

- suszarni biomasy

w urządzenia redukujące zanieczyszczenia pyłowe, zawarte w gazach odlotowych wprowadzanych do powietrza.

- Prowadzenie procesów produkcyjnych na wyznaczonych stanowiskach, w większości wewnątrz budynku hali, przy zamkniętych wrotach wjazdowych, co ograniczy rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku.

- Wentylacja pomieszczenia produkcyjnego hali oparta będzie o pracę  wentylatorów wyciągowych, które zostaną zainstalowane w połaci dachowej. Planuje się do zastosowania cichobieżne wentylatory, których moc akustyczna nie będzie przekraczała ok. 53-57 dB.

- Praca instalacji odbywała się będzie pod stałym nadzorem obsługi. Prowadzone będą okresowe przeglądy, serwis oraz regulacje procesów produkcji biopaliwa i energii elektrycznej.

- Prowadzona będzie bieżąca kontrola stanu technicznego pojazdów dostarczających surowiec do produkcji, celem wyeliminowania możliwości skażenia podłoża substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z nieszczelnych układów smarowania podzespołów. W przypadku stwierdzenia ich uszkodzeń, pojazdy nie będą wprowadzane na teren zakładu.

- Zachowanie ustalonej w projekcie technologicznym wydajności prowadzonych procesów produkcji biopaliwa i energii elektrycznej oraz stosowanie surowców o określonych parametrach jakościowych i ilościowych.

W przypadku napraw lub bieżących remontów maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu przedmiotowej instalacji, stosowane będą wysokiej jakości materiały eksploatacyjne i części zamienne.

- Prowadzenie regularnego serwisu, a w tym okresowych przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu Zakładu, co ograniczy ich awaryjność, a w tym ilość powstających odpadów z remontu i naprawy.

- Zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia, o wydłużonym okresie eksploatacji.

- Prowadzenie właściwej gospodarki wytwarzanymi odpadami. Wydaje się zasadnym, aby powierzyć obowiązki związane z odbiorem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia lub odzysku odpadów specjalistycznej firmie posiadającej stosowne zezwolenia i decyzje administracyjne na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie.

- Wytwarzane podczas prowadzonych procesów ścieki w postaci wody poprocesowej a także ścieki z okresowego mycia maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu instalacji, należy bezwzględnie odprowadzać do bezodpływowego, szczelnego zbiornika magazynowego a następnie okresowo, według potrzeb wywozić do oczyszczalni ścieków, celem ich unieszkodliwienia.

- Wytwarzane w związku z funkcjonowaniem pomieszczeń socjalnych oraz sanitarnych przeznaczonych dla zatrudnionych pracowników, ścieki socjalno-bytowe, przekazywane będą do sieci gminnej kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków lub w przypadku uniemożliwienia realizacji zadania w ww. wariancie, ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika o pojemności 5-6 m3, z którego następnie okresowo wywożone będą do oczyszczalni.

- Powstające wody opadowe i z roztopów z połaci dachowych, utwardzonych powierzchni placów manewrowych i drogi dojazdowej będą zbierane, a następnie przekazywane celem usunięcia zawiesiny do osadnika i separatora substancji ropopochodnych, po czym wody opadowe kierowane będą do rozsączania na terenach nieutwardzonych działki należącej do Inwestora.

- Zakład będzie wyposażony w sorbenty substancji ropopochodnych, które zastosowane zostaną w przypadku rozlania się na podłożu oleju silnikowego, przekładniowego lub oleju napędowego.

Proponowane powyżej rozwiązania, zapewnią dotrzymanie obowiązujących obecnie standardów ekologicznych, w zakresie prowadzenia Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej w powyżej przedstawionym zakresie oraz prawidłowego funkcjonowania przedmiotowego zakładu.

Zastosowanie powyżej przedstawionych rozwiązań spowoduje także zminimalizowanie niekorzystnego wpływu na stan środowiska, wynikającego z funkcjonowania przedmiotowej instalacji.

Ponadto, w ramach realizacji przedsięwzięcia, Inwestor opracuje program działania w przypadku powstania zakłóceń w procesach technologicznych, w celu między innymi ograniczenia ich negatywnych skutków dla środowiska.

- Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii. Mając na uwadze przeprowadzoną analizę stwierdzono, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których obecność na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładów o zwiększonym ryzyku albo do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. Nr 58, poz. 535 ze zm.), przedmiotowy zakład, na terenie którego prowadzona będzie produkcja paliw z produktów roślinnych, nie jest kwalifikowany do zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

- Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Podczas realizacji przedsięwzięcia, z uwagi na wzmożony ruch pojazdów dostarczających materiały budowlane oraz wyposażenia zakładu, na teren działki nr 2/70, położonej w miejscowości Zajączki, w obrębie Ełdyty Małe, gm. Lubomino, a także wykorzystanie maszyn roboczych, zaistnieją zwiększone uciążliwości hałasowe oraz emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach spalinowych maszyn roboczych (spycharki, koparki, dźwig) i pojazdów dostarczających na teren budowy materiały i surowce oraz wywożących z terenu budowy zbędne masy ziemi z wykopów.

Uciążliwości hałasowe, o których mowa powyżej, wystąpią wyłącznie w czasie prowadzenia prac budowlanych i mogą zostać ograniczone poprzez właściwą organizację dostaw materiałów, a także racjonalne, zgodne z przyjętym programem prac, wykorzystanie maszyn i urządzeń budowlanych takich jak: koparka, ładowarka, dźwig, zagęszczarki wibracyjne, agregat prądotwórczy.

Poziom mocy akustycznej, pojazdów i maszyn budowlanych:

- środki transportu (pojazdy ciężarowe):   76 dB

- maszyny robocze: spycharka  93 dB, ładowarka  95 dB,

koparka 95 dB,  agregat prądotwórczy 93 dB.

Istotnym warunkiem ograniczenia uciążliwości hałasowych jest zaplanowanie wykonania prac z użyciem ww. sprzętu, wyłącznie w porze dziennej, tj. 600 – 2200.

Odpadami wytwarzanymi na etapie realizacji przedsięwzięcia będą:

Tab. Nr 1a.   Klasyfikacja odpadów INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE.

GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW

1/ Grupa 15 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

Podgrupa 15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 04 Opakowania z metali

Podgrupa 15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

2/ Grupa 17 ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

Podgrupa 17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

Podgrupa 17 02 Odpady drewna, szkła i tworzywa sztucznego

17 02 01 Drewno 17 02 03 Tworzywa sztuczne

Podgrupa 17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopy metali

17 04 07 Mieszanina metali 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

Podgrupa 17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

Tab. Nr 1b.   Klasyfikacja odpadów NIEBEZPIECZNYCH.

GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW

1/ Grupa 15 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

Podgrupa 15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 02 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

2/ Grupa 16 ODPADY NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

Podgrupa 16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

16 02 13 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

3/ Grupa 17 ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

Podgrupa 17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

17 05 03 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki technologiczne. Maszyny budowlane oraz środki transportu nie będą poddawane myciu i czyszczeniu przy użyciu wody na terenie objętym przedsięwzięciem. Beton będzie produkowany na terenie wytwórni należących do kontrahentów, a następnie w odpowiednich ilościach do bezpośredniego użycia, będzie dostarczany na teren budowy.

Plac budowy wyposażony zostanie w przewoźną kabinę WC.

Wody opadowe, których powstawanie należy przewidzieć na terenie objętym inwestycją podczas realizacji przedsięwzięcia, nie będą zbierane. Po powierzchniowym spływie, wody deszczowe będą bezpośrednio rozsączane na terenach nieutwardzonych.

W fazie użytkowania instalacji, do powietrza wprowadzane będą  zanieczyszczenia, powstające w wyniku spalania paliw (benzyna bezołowiowa  oraz olej napędowy) w silnikach spalinowych pojazdów ciężarowych i osobowych, podczas ich wjazdu na teren zakładu i manewrowania po placach.

Poniżej przedstawiono rodzaje substancji wprowadzanych do powietrza podczas pracy silników spalinowych maszyn, z podziałem na spalanie benzyny oraz oleju napędowego:

| Substancje zanieczyszczające wprowadzane do powietrza podczas pracy Silników benzynowych | Substancje zanieczyszczające wprowadzane do powietrza podczas pracy Silników Diesla |
| --- | --- |
| tlenek węgla | tlenek węgla |
| dwutlenek azotu | dwutlenek azotu |
| dwutlenek siarki | dwutlenek siarki |
| węglowodory alifatyczne | węglowodory alifatyczne |
| formaldehyd (HCHO) | formaldehyd (HCHO) |
| -------- | Sadza |

Jak już wcześniej wspomniano, ciepło na potrzeby ogrzewania instalacji do termicznej obróbki (suszenia) surowca (biomasy), nie będzie wymagało pracy indywidualnej kotłowni technologiczno-grzewczej, która wyposażona by była w kocioł opalany paliwem stałym.

Zapotrzebowanie na ciepło, na ww. cele technologiczne realizowane będzie poprzez pracę planowanego do zainstalowania generatora prądu. Podczas pracy generatora wyposażonego w silniki spalinowe, oprócz energii elektrycznej, wytwarzana będzie także m.in. energia cieplna, która będzie odzyskiwana i przekazywana do procesów ogrzewania komory suszarni biomasy.

Natomiast na potrzeby ogrzewania pomieszczeń części biurowo-socjalnej oraz produkcji ciepłej wody użytkowej przewiduje się zainstalowanie urządzeń zasilanych energią elektryczną lub, ewentualnie, wyposażenie kotłowni grzewczej w jeden kocioł o mocy cieplnej ok. 0,040 MW, opalany biomasą (spaliny z kotła odprowadzane będą do powietrza bez redukcji zanieczyszczeń, indywidualnym emitorem).

Ponadto do powietrza, w zorganizowany sposób, wprowadzane będą substancje pyłowe, zawarte w gazach odlotowych aspirowanych ze stanowisk maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznych. Gazy odlotowe przed wprowadzeniem do powietrza będą oczyszczane z pyłów w odpylaczach cyklonowych.

Do powietrza wprowadzane będą także gazy odlotowe, które będą powstawały w wyniku pracy silników spalinowych zespołu agregatów prądotwórczych.

Oddziaływanie na klimat akustyczny w sąsiedztwie obiektu, wynikało będzie z ruchu pojazdów ciężarowych dostarczających surowiec (biomasę), a także pojazdów osobowych pracowników zakładu i kontrahentów. Ponadto hałas do środowiska wprowadzany będzie także w wyniku pracy wentylatorów wchodzących w skład instalacji aspiracji linii technologicznej, a także wentylatorów wyciągowych, które zostaną zainstalowane w połaci dachowej. Planuje się do zastosowania cichobieżne wentylatory, których moc akustyczna nie będzie przekraczała ok. 53 - 57 dB.

Procesy produkcyjne oraz towarzyszące czynności prowadzone będą przy zamkniętych wrotach wjazdowych hal.

Brak będzie innych źródeł unosu i emisji zorganizowanej i niezorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza lub hałasu do środowiska.

Poza ściekami w postaci tzw. wody poprocesowej, oraz ściekami z okresowego mycia i czyszczenia maszyn i urządzeń, będących na wyposażeniu instalacji, nie będą wytwarzane ścieki technologiczne.

Ścieki technologiczne z ww. procesów, przekazywane będą do szczelnego, bezodpływowego zbiornika magazynowego, a następnie według potrzeb, okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków, celem ich unieszkodliwienia.

Ścieki socjalno-bytowe pochodzące z pomieszczeń socjalnych i sanitarnych przeznaczonych dla zatrudnionych pracowników, odprowadzane będą do sieci gminnej kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków lub, ewentualnie, do szczelnego, bezodpływowego zbiornika.

Wody opadowe i z roztopów z połaci dachowych, utwardzonych powierzchni placów manewrowych i drogi dojazdowej będą zbierane, a następnie przekazywane celem usunięcia zawiesiny do osadnika i separatora substancji ropopochodnych, po czym wody opadowe kierowane będą do rozsączania na terenach nieutwardzonych działki należącej do Inwestora.

Należy podkreślić, że brak będzie na terenie projektowanego zakładu wyznaczonych stanowisk parkowania pojazdów ciężarowych. Urządzone zostaną natomiast, na utwardzonej powierzchni, stanowiska parkowania pojazdów osobowych zatrudnionych pracowników.

Wobec powyższego, ryzyko ewentualnego zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych substancjami ropopochodnymi będzie znacznie ograniczone.

Poniżej przedstawiono prognozy odnośnie wytwarzanych na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne i  niebezpiecznych:

Tab.Nr 2a.  Planowane do wytwarzania odpady INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE.

GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW

1/ Grupa 10 ODPADY Z PROCESÓW TERMICZNYCH

Podgrupa 10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

10 01 99 Inne niewymienione odpady (popioły)

2/ Grupa 15 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

Podgrupa 15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

Podgrupa 15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

Tab. Nr 2 b.   Planowane do wytwarzania odpady NIEBEZPIECZNE.

GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW

1/ Grupa 13 OLEJE ODPADOWE I ODPADY CIEKŁYCH PALIW (Z WYŁĄCZENIEM OLEJÓW JADALNYCH ORAZ GRUP 05, 12 i 19)

Podgrupa 13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne

13 01 10 Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

Podgrupa 13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 05 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 13 02 06 Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

2/ Grupa 15 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

Podgrupa 15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 02 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

3/ Grupa 16 ODPADY NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

Podgrupa 16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

16 02 13 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

Wytwarzane w związku z funkcjonowaniem instalacji ww. odpady do czasu ich odbioru gromadzone będą w wyznaczonych i właściwie urządzonych miejscach, zlokalizowanych na terenie zakładu. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów, odbywało się będzie ich przekazywanie uprawnionym odbiorcom, świadczącym kompleksowe usługi w zakresie odbioru, transportu, odzysku lub unieszkodliwienia, posiadającym stosowne zezwolenia dotyczące przedmiotowej działalności.

Ponadto, z uwagi na specyfikę planowanej działalności, na terenie przedmiotowego zakładu będą znajdowały się między innymi urządzenia i maszyny, których eksploatacja wymagała będzie prac serwisowych i konserwacyjnych. Są to urządzenia elektroniczne takie jak: urządzenia pomiarowe wspomagane komputerowo, hydrauliczne siłowniki urządzeń, a także sprzęt komputerowy (drukarki, monitory itp.). W związku z powyższym, prowadzący instalację zawrze umowy ze specjalistycznymi firmami w sprawie serwisu, remontu i napraw ww. maszyn i urządzeń.

Jak już wcześniej wspomniano, w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji, do czasu przybycia pracowników serwisu, może zdarzyć się, że w niezbędnym zakresie wykonywane będą mogły być podstawowe naprawy maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii produkcyjnej zakładu.

- Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Z uwagi na charakter oraz zakres planowanej działalności, a także lokalizację projektowanego zakładu, w którym prowadzona będzie produkcja biopaliw i energii elektrycznej, a także znaczną odległość instalacji od granic Państwa, wynoszącą ok. 40 km, brak będzie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Powyższe stwierdzenie dotyczy zarówno fazy realizacji przedsięwzięcia oraz użytkowania przedmiotowego Zakładu produkcyjnego.

- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.), znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

W zasięgu znaczącego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, brak jest zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Teren działki o numerze ewidencyjnym 2/70, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino, na której planuje się realizację przedsięwzięcia, znajduje się poza wyznaczonymi obszarami, włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, rezerwatami oraz obszarami chronionego krajobrazu.

Najbliżej położone obszary podlegające ochronie to Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki znajdujący się w kierunku południowo-zachodnim, w odległości ok. 1,5 km od miejsca planowanej do lokalizacji inwestycji. Najbliżej położonymi obszarami NATURA 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Pasłęki (kod obszaru: PLB280002) oddalony ok. o 2,3 km od lokalizacji inwestycji oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Rzeka Pasłęka (kod obszaru: PLH 280006) oddalony o ok. 3 km od planowanej lokalizacji Zakładu.

- Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru Ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.

Podczas etapu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, brak będzie zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Na etapie użytkowania obiektu, oprócz zorganizowanej emisji zanieczyszczeń z odpylaczy linii ujednolicania frakcji i silników spalinowych zespołu agregatów prądotwórczych, pozostała emisja do powietrza, będzie emisją niezorganizowaną, wynikającą wyłącznie z ruchu pojazdów w sąsiedztwie planowanego do realizacji obiektu.

Poza ww. przypadkami, użytkowanie Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej w miejscowości Zajączki, wraz z sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, z obsługą komunikacyjną i aranżacją zieleni, nie będzie związane z bezpośrednim wprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że standardy jakości środowiska zostaną dotrzymane poza terenem działki, na której planowane jest do realizacji przedmiotowe przedsięwzięcie.

..........................................................................

Podpis wnioskodawcy 
lub autora „Karty informacyjnej przedsięwzięcia”