KONOPKA  &  KONOPKA  S.C.

Jacek Konopka Lucyna Cywińska-Konopka

Analizy Techniczne i Doradztwo w Dziedzinie Ochrony Środowiska

11-001 DYWITY,  ul. Ługwałdzka 22

tel./fax  089-511-90-37, 698-673-502, 600-390-392

e-mail: brox@ol.home.pl

Raport o oddziaływaniu na środowisko

dla przedsięwzięcia pn.

Zakład produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej,

planowanego do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2/71, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe,

gm. Lubomino, pow. lidzbarski.

Zleceniodawca: 	 „Widok BIO” Sp. z o.o.

Ul. Parkowa 24

81-726 SOPOT

Opracował zespół:      mgr inż. Jacek Konopka

mgr Natalia Wiśniewska

Listopad 2010r.

### SPIS TREŚCI

- WSTĘP ...............................................................................................................5

- ŹRÓDŁA INFORMACJI NA TEMAT PRZEDSIĘWZIĘCIA.....................................12

- CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ...........................16

- OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH    ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.…………………………………………………………………….135

- UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO...........................137

- OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WYBRANEGO WARIANTU...............................................................................143

- OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCYCH Z ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA.........................................................................................152

- OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO.................................................................153

- OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA..................................................158

- ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM.............................................................159

- PROPOZYCJE MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI.....................................................160

- Trudności jakie napotkano w czasie sporządzania “Raportu

o oddziaływaniu na środowisko...”, które wynikałyby

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy........162

13. STRESZCZENIE RAPORTU W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM..................163

##### ZAŁĄCZNIKI :

      - Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO z dnia 13.07.2010r., Nr KRS 0000359955.

      - Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 08.07.2010r.

      - Umowa dzierżawy gruntu z dnia 22 czerwca 2010r.

      - Mapa podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych i wyrysem z mapy ewidencyjnej w skali 1:10 000.

      - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino.

      - Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 3 listopada 2010r., znak: RDOŚ-28-WSTE-6613-0003-263/10/rg, dotyczące uznania za konieczne przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

      - Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 16 listopada 2010r., znak: ZNS.4316-40/3/2010, dotycząca uznania za konieczne przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

      - Postanowienie Wójta Gminy Lubomino z dnia 24 listopada 2010r., znak: RGKiT 7624-03/2010, dotyczące nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w określonym zakresie.

      - Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 22.07.2010r., znak:WIOŚ-M-6781.01/123/2010/tz.

      - Obliczenia komputerowe Nr 1 – stężenia maksymalne oraz średnioroczne substancji zanieczyszczających w powietrzu oraz warunki ich występowania w węzłach sieci współrzędnych i dodatkowych punktach obliczeniowych, Obliczenia komputerowe Nr 2 opad pyłów.

      - Interpretacja graficzna rozprzestrzeniania się stężeń w powietrzu w sieci współrzędnych prostokątnych i dodatkowych punktach obliczeniowych.

      - Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu na którym planowana jest realizacja inwestycji w skali 1:500 z zaznaczoną granicą działki, źródłami emisji zanieczyszczeń instalacji technologicznej, punktami obserwacji i dodatkowymi punktami obliczeniowymi, miejscami magazynowania prognozowanych do wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, a także miejscem lokalizacji zbiornika bezodpływowego ścieków technologicznych, z uwzględnieniem granicy działki oraz źródłami emisji zanieczyszczeń instalacji technologicznej i energetycznej a także punktami obserwacji planowanych do lokalizacji na działkach sąsiednich: Zakładu granulacji biomasy Widok OZE (działka nr 2/68) oraz Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej Widok BZS (działka nr 2/70).

      - Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu na którym planowana jest realizacja inwestycji w skali 1:500 z zaznaczoną granicą działki, punktami obserwacji i dodatkowymi punktami obliczeniowymi, punktowymi źródłami emisji hałasu, przestrzennym źródłem emisji hałasu oraz pasami zieleni z uwzględnieniem granicy działki, punktami obserwacji, punktowymi źródłami emisji hałasu, przestrzennymi źródłami emisji hałasu oraz pasami zieleni planowanych do lokalizacji na działkach sąsiednich: Zakładu granulacji biomasy Widok OZE (działka nr 2/68) oraz Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej Widok BZS (działka nr 2/70).

# 1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot raportu

Przeprowadzona w „Raporcie...” analiza dotyczy oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2/71, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino, powiat lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie.

Inwestorem jest „Widok BIO” Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Parkowej 24, 81-726 Sopot.

Inwestor posiada tytuł prawny do terenu, na którym planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, co poświadczono w zawartej dnia 22 czerwca 2010r. w Sopocie umowie dzierżawy gruntu, dotyczącej działki nr 2/71, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino.

Kopia ww. umowy dzierżawy, w której potwierdzono przedstawiony stan prawny, stanowi załącznik do niniejszego „Raportu...”.

Obecnie teren działki, na której planowana jest realizacja inwestycji, nie jest zagospodarowany. Brak jest także obiektów budowlanych, a w tym terenów utwardzonych. Aktualnie działka jest użytkowana na cele rolnicze, pod uprawy zielone.

Brak jest uzbrojenia podziemnego oraz naziemnego ww. działki.

Na terenie, na którym planowana jest do realizacji inwestycja, istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino. Kopia wypisu i wyrysu z ww. miejscowego planu zagospodarowania stanowi załącznik do niniejszego „Raportu...”.

Zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn.zm.), planowane przedsięwzięcie określone zostało w § 3 ust. 1 pkt. 44 ww. rozporządzenia, jako instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych.

W tym stanie rzeczy, przedmiotowa inwestycja znajduje się na liście przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Mając na uwadze powyższe, Inwestor, tj. „Widok BIO” Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, pismem z dnia 9 sierpnia 2010r., wystąpił do Urzędu Gminy Lubomino, z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Zakład produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej.

Mając na uwadze opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Wójt Gminy Lubomino postanowieniem z dnia 24 listopada 2010r., znak: RGKiT 7624-03/2010, nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia w określonym zakresie.

Wobec powyższego sporządzono niniejszy „Raport...”.

1.2. Zakres raportu

Raport sporządzony został zgodnie z zakresem określonym w postanowieniu Wójta Gminy Lubomino z dnia 24 listopada 2010r., znak: RGKiT 7624-03/2010, tj. w zakresie określonym w art. 66 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 oraz ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227).

W niniejszym „Raporcie...” autorzy poddają analizie (na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) uciążliwość wynikającą z realizacji, funkcjonowania, a także fazy likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

  - Cel raportu

Przedmiotowy „Raport...” opracowany został w celu ustalenia oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej wraz z infrastrukturą, planowanego do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2/71, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino, pow. lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, na ww. działce, posadowiona zostanie hala produkcyjna o konstrukcji stalowej, w której zainstalowany zostanie zespół instalacji przeznaczonej do prowadzenia procesu związanego z produkcją paliw z surowców roślinnych, wraz z niezbędną infrastrukturą.

W projektowanej do budowy hali wyznaczona zostanie także wydzielona część, stanowiąca zaplecze biurowo-socjalne, w tym pomieszczenia socjalne, sanitarne oraz administracyjne, przeznaczone na potrzeby zatrudnionych pracowników.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, teren działki przeznaczonej pod planowaną inwestycję, zagospodarowany zostanie w sposób umożliwiający prowadzenie ww. procesów produkcyjnych oraz prawidłowe funkcjonowanie instalacji, tj. wykonanie utwardzonej drogi wjazdowej na teren Zakładu, utwardzonych placów manewrowych i stanowisk postojowych pojazdów osobowych należących do pracowników, stanowisko wagi samochodowej oraz tereny przeznaczone bezpośrednio pod zabudowę budynku hali i niezbędną infrastrukturę towarzyszącą. Zlokalizowana zostanie także stacja trafo.

Istniejące w sąsiedztwie działki nr 2/71 przyłącza energetyczne, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, zostaną doprowadzone i adaptowane do potrzeb wynikających z charakterystyki projektowanego obiektu, wraz z częścią biurowo-socjalną.

Rozwiązania dotyczące ochrony środowiska przedstawione w „Raporcie...”, stanowią podstawę do przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko, w wyniku którego wydana ma zostać decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowana do realizacji inwestycja znajduje się na liście przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane (zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r.).

Mając na uwadze powyższe, przystępując do realizacji zadania inwestycyjnego, wnioskodawca, tj. „Widok BIO” Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, zwrócił się do Wójta Gminy Lubomino, z wnioskiem z dnia 9 sierpnia 2010r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej, planowanego do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2/71, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino, pow. lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, kopia wykazu zmian gruntowych wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej tytułem za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z tym, iż planowane do realizacji przedsięwzięcie znajduje się na liście przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane, Wójt Gminy Lubomino zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim, pismami z dnia 18 października 2010r., w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 3 listopada 2010r., znak: RDOŚ-28-WSTE-6613-0003-263/10/rg, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wydał postanowienie, w którym wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), uzasadniając swoje stanowisko w tej sprawie.

Dnia 16 listopada 2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim wydał opinię, znak: ZNS.4316-40/3/2010, w której stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 oraz ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), uzasadniając swoje stanowisko w tej sprawie.

Mając na uwadze ww. stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, dnia 24 listopada 2010r. Wójt Gminy Lubomino wydał postanowienie, znak: RGKiT 7624-03/2010, którym nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 oraz ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.).

W uzasadnieniu ww. postanowienia organ wskazał, że na sąsiednich działkach: działka nr 2/68 planowane jest przedsięwzięcie polegające na budowie Zakładu granulacji biomasy, oraz na działce nr 2/70 planowane jest przedsięwzięcie polegające na budowie Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej, w związku z czym istnieje możliwość skumulowania oddziaływań na środowisko planowanych instalacji.

Wobec powyższego, w celu ustalenia oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 2/71, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino, opracowany został niniejszy „Raport o oddziaływaniu na środowisko…”. W analizie uwzględniono ewentualne skumulowane oddziaływanie projektowanych w sąsiedztwie zakładów, tj. Zakładu granulacji biomasy Widok OZE planowanego do lokalizacji na działce nr 2/68 oraz Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej Widok BZS planowanego do lokalizacji na działce nr 2/70, w zakresie powstających stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, opadu pyłów oraz rozprzestrzeniania się w środowisku hałasu.

2. ŹRÓDŁA INFORMACJI NA TEMAT PRZEDSIĘWZIĘCIA.

  - Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz.U. Nr 25, poz.150 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 185, poz.1243).

- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 z 2004r., poz.2573 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. w  sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291).

- Polska Norma PN-Z-04030-7 grudzień 1994 „Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości pyłu. Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną”.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260 z 2005r., poz.2181).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
(Dz.U. z 2010r. Nr 16, poz. 87).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 z 2001r., poz. 1206).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).

  - . Podstawa opracowania.

- Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO z dnia 13.07.2010r., Nr KRS 0000359955.

- Umowa dzierżawy gruntu z dnia 22 czerwca 2010r.

- Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 08.07.2010r.

- Mapa podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych i wyrysem z mapy ewidencyjnej w skali 1:10000.

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino.

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 3 listopada 2010r., znak: RDOŚ-28-WSTE-6613-0003-263/10/rg, dotyczące uznania za konieczne przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

- Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 16 listopada 2010r., znak: ZNS.4316-40/3/2010, dotycząca uznania za konieczne przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

- Postanowienie Wójta Gminy Lubomino z dnia 24 listopada 2010r., znak: RGKiT 7624-03/2010, dotyczące nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w określonym zakresie.

- Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 22.07.2010r., znak:WIOŚ-M-6781.01/123/2010/tz.

- Obliczenia komputerowe Nr 1 – stężenia maksymalne oraz średnioroczne substancji zanieczyszczających w powietrzu oraz warunki ich występowania w węzłach sieci współrzędnych i dodatkowych punktach obliczeniowych, Obliczenia komputerowe Nr 2 opad pyłów.

- Interpretacja graficzna rozprzestrzeniania się stężeń w powietrzu w sieci współrzędnych prostokątnych i dodatkowych punktach obliczeniowych.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu na którym planowana jest realizacja inwestycji w skali 1:500 z zaznaczoną granicą działki, źródłami emisji zanieczyszczeń instalacji technologicznej, punktami obserwacji i dodatkowymi punktami obliczeniowymi, miejscami magazynowania prognozowanych do wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, a także miejscem lokalizacji zbiornika bezodpływowego ścieków technologicznych, z uwzględnieniem granicy działki oraz źródłami emisji zanieczyszczeń instalacji technologicznej i energetycznej a także punktami obserwacji planowanych do lokalizacji na działkach sąsiednich: Zakładu granulacji biomasy Widok OZE (działka nr 2/68) oraz Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej Widok BZS (działka nr 2/70).

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu na którym planowana jest realizacja inwestycji w skali 1:500 z zaznaczoną granicą działki, punktami obserwacji i dodatkowymi punktami obliczeniowymi, punktowymi źródłami emisji hałasu, przestrzennym źródłem emisji hałasu oraz pasami zieleni z uwzględnieniem granicy działki, punktami obserwacji, punktowymi źródłami emisji hałasu, przestrzennymi źródłami emisji hałasu oraz pasami zieleni planowanych do lokalizacji na działkach sąsiednich: Zakładu granulacji biomasy Widok OZE (działka nr 2/68) oraz Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej Widok BZS (działka nr 2/70).

- Informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie przekazane przez Inwestora.

# 3.   CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1.  Lokalizacja.

Planowana do realizacji inwestycja dotyczy terenu niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 2/71, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino, pow. lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie.

Teren ww. działki przedstawiono na załączonym do „Raportu…” wyrysie z mapy ewidencyjnej oraz planie zagospodarowania terenu działki.

Powierzchnia działki o numerze ewidencyjnym 2/71, przeznaczonej pod realizację analizowanego przedsięwzięcia, wynosi 2,00 ha.

Wjazd na teren obiektu odbywać się będzie od strony zachodniej, z projektowanego do lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu granulacji biomasy Widok OZE, na podstawie umowy użyczenia. Niezbędne uzgodnienia w tym zakresie są w trakcie realizacji. Należy podkreślić, że wjazd na teren Zakładu granulacji biomasy Widok OZE odbywać się będzie zjazdem z istniejącej w jego bezpośrednim sąsiedztwie gminnej drogi gruntowej.

Obszar, na którym planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, objęty jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino.

Zgodnie z zapisami zawartymi w wypisie z ww. planu, działka o numerze ewidencyjnym 2/71, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, oznaczona została w planie symbolem R. Dla tych terenów, jako przeznaczenie podstawowe, ustalono uprawy rolne, stanowiące dotychczasowy sposób użytkowania.

Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów określonych symbolem R, ustalono również m.in. inwestycje oraz urządzenia związane bezpośrednio z produkcją rolną oraz jej obsługą i przetwórstwem płodów rolnych. Warunkiem, jaki spełnić musi inwestor, planując lokalizację inwestycji, jest zapewnienie możliwości dostępu do drogi publicznej, niebędącej drogą krajową ani wojewódzką, zapewnienie możliwości przyłączenia inwestycji do sieci elektroenergetycznej, rozwiązanie sposobu zagospodarowania ścieków i dostawy wody.

Mając na uwadze powyższe, lokalizacja planowanej do realizacji inwestycji, zgodna jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino.

Obecnie teren działki o numerze ewidencyjnym 2/71 pozostaje niezabudowany. Obecnie działka wykorzystywana jest na cele rolnicze, tj. uprawy.

Działka o numerze ewidencyjnym 2/71 i powierzchni 2,00 ha oraz działki sąsiadujące o numerze 2/70 o powierzchni 1,3691 ha i o numerze 2/69 o powierzchni 131,49 ha, wydzielone zostały z działki, która posiadała numer ewidencyjny 2/67 i powierzchnię całkowitą 134,860 ha.

Właścicielami działki nr 2/67, a obecnie, po dokonanym podziale, działek o numerach 2/69, 2/70 oraz 2/71, są Państwo Ilona oraz Waldemar Sekścińscy.

Na podstawie umowy dzierżawy zawartej dnia 22 czerwca 2010r. w Sopocie, Państwo Sekścińscy oddali wydzierżawiającemu, tj. „Widok BIO” Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, działkę o numerze 2/71 do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca lokalizacji planowanej inwestycji, od strony zachodniej, północnej oraz wschodniej, znajdują się tereny obecnie niezabudowane oraz użytkowane rolniczo, należące do Właściciela działki nr 2/71.

W kierunku południowym działka nr 2/71 bezpośrednio sąsiaduje z drogą wojewódzką relacji Miłakowo-Dobre Miasto. W dalszej odległości, za drogą wojewódzką, znajdują się tereny niezabudowane.

Natomiast od strony zachodniej, w odległości ok. 110 m od granicy działki 2/71 znajduje się gminna droga gruntowa, po której m.in. odbywał się będzie wjazd i wyjazd z terenu projektowanego Zakładu.

Najbliższe zabudowania mieszkalne jednorodzinne zlokalizowane są w kierunku północno-zachodnim, w odległości ok. 220 m od granicy działki nr 2/71, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie.

W tym stanie rzeczy uznano, że w bezpośrednim otoczeniu miejsca lokalizacji przedsięwzięcia, brak jest „obcej” zabudowy mieszkalnej lub użyteczności publicznej.

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, brak jest zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Teren działki o numerze ewidencyjnym 2/71, na której planuje się realizację przedsięwzięcia, znajduje się poza wyznaczonymi obszarami, włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, rezerwatami oraz obszarami chronionego krajobrazu.

W najbliższym otoczeniu miejsca lokalizacji ww. działki, nie występują także obszary parków narodowych, leśnych kompleksów promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej lub obszarów, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę światowego dziedzictwa”.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na:

-obszarach wodno-błotnych,

-innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

-obszarach wybrzeży,

-górskich lub leśnych,

- obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i

obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,

-obszarach Natura 2000,

-obszarach na których standardy jakości środowiska zostały

przekroczone,

-obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub

archeologiczne,

-obszarach o znacznej gęstości zaludnienia,

-obszarach przylegających do jezior oraz obszarach ochrony

uzdrowiskowej.

Brak jest na terenie realizacji planowanego przedsięwzięcia obszarów chronionych, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn.zm.).

Najbliżej położone obszary podlegające ochronie to Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki znajdujący się w kierunku południowo-zachodnim, w odległości ok. 1,5 km od miejsca planowanej do lokalizacji inwestycji, specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Rzeka Pasłęka” (kod obszaru PLH 280006) – w odległości ok. 3 km oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Pasłęki” (kod obszaru PLB 280002)– w odległości ok. 2,3 km.

3.2. Charakterystyka środowiska geograficzno-przyrodniczego

Analizowane przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 2/71, położonej w miejscowości Zajączki, w obrębie Ełdyty Małe, na terenie gminy Lubomino.

Gmina Lubomino jest gminą wiejską, położoną w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie lidzbarskim. W ujęciu geograficznym Lubomino znajduje się w północnej części Warmii. Siedzibą gminy jest Lubomino.

Lubomino położone jest w odległości 14 km od Dobrego Miasta i 40 km od Olsztyna.

Zachodnią granicę gminy stanowi rzeka Pasłęka, obejmująca obszar rezerwatu przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”, wschodnią - rzeka Łyna.

Gmina Lubomino sąsiaduje z następującymi gminami: od północy z gminą Orneta, od północnego zachodu z gminą Lidzbark Warmiński, od zachodu z gminą Miłakowo, od wschodu z gminą Dobre Miasto i od południa z gminą Świątki.

Gminę zamieszkuje 3780 mieszkańców, osiedlonych w 13 sołectwach. W skład gminy wchodzą następujące miejscowości: Lubomino, Zagony, Gronowo, Różyn, Wapnik, Biała Wola, Świękity, Świękitki, Samborek, Ełdyty Wielkie, Ełdyty Małe, Poborowo, Karbówka, Zajączki, Bieniewo, Wolnica, Rogiedle, Wilczkowo, Wójtowo, Piotrowo. Jedna trzecia mieszkańców gminy mieszka we wsi Lubomino.

Gęstość zaludnienia gminy jest niska i wynosi 24,55 osób/km2. Jej wartość nie odbiega znacząco od średniej dla powiatu lidzbarskiego (29,26 osób/km2) i obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego (24,22 osób/km2).

Ośrodkiem administracyjnym gminy jest miejscowość Lubomino, założona w 1308 roku i z tego mniej więcej okresu pochodzi także większość miejscowości z terenu gminy.

Gminę przecina droga krajowa nr 507, łącząca Ornetę z Dobrym Miastem, które leży przy drodze nr 51, łączącej Olsztyn z Kaliningradem.

Lubomino jest gminą typowo rolniczą, z elementami przemysłu.

Z uwagi na niewielki potencjał przyrodniczy gminy, turystyka ma w Lubominie znaczenie drugorzędne.

W Lubominie nie ma większych przedsiębiorstw przemysłowych.

Wg danych GUS na koniec 2007 roku do ewidencji REGON wpisanych było 157 podmiotów posiadających siedzibę na terenie gminy Lubomino. Należy do nich 11 podmiotów sektora publicznego oraz 146 podmiotów prywatnych. Znaczna część tych podmiotów nie funkcjonuje w praktyce na rynku gospodarczym. Działalność w sposób nieprzerwany prowadzi 70 podmiotów gospodarczych, które zajmują się przede wszystkim handlem i drobnymi usługami.

Obecnie na terenie gminy istnieje 507 indywidualnych gospodarstw rolnych o średniej wielkości 15-30 ha. Większość gospodarstw prowadzi mieszaną produkcję rolną.

Na ogólną powierzchnię gminy, która wynosi 14 956 ha, 10 783 ha stanowią użytki rolne, w tym: 7 566 ha użytki orne i 3 193 ha użytki zielone. Nieużytki stanowią 702 ha, wody 276 ha, natomiast powierzchnia leśna wynosi 2 409 ha, tj. 16 % ogólnej powierzchni gminy.

Gmina stanowi 16,18 % powierzchni powiatu.

Powierzchnia gminy Lubomino wynosi 149,56 km2.

Liczba mieszkańców : 3 780.

- Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna

Pod względem budowy geologicznej analizowany obszar znajduje się w zachodniej części Platformy Wschodnioeuropejskiej, obejmującej Europę Wschodnią. Jest to rozległa i tektonicznie stabilna struktura, której prekambryjski trzon nadbudowany jest młodszymi skałami osadowymi.

Obszar ten odznacza się zróżnicowaną rzeźbą terenu, wynikającą z sąsiedztwa terenów równinnych z obszarami wysoczyzn pojeziernych, jak i terenów obniżonych w stosunku do otoczenia.

W budowie geologicznej dominują obszary czwartorzędowe, będące wynikiem działania lodowca, spoczywające na podłożu starszym – na utworach miocenu, rzadziej pliocenu i oligocenu. Wyróżnić tu można osady morenowe, powstałe w wyniku akumulacyjno-erozyjnej działalności lodowca oraz osady piaszczysto-żwirowe, powstałe w wyniku działalności lodowca i wód polodowcowych.

Zasoby naturalne cechują się różnorodnością form terenu, typowymi dla obszarów młodoglacjalnych, co związane było z postojem i recesją lądolodu ostatniego zlodowacenia Wisły. Różnice w wysokościach pomiędzy wzniesieniami a obniżeniami terenu sięgają do 30 m.

-    Gleby

Gmina Lubomino jest gminą typowo rolniczą. Warunki glebowe dla produkcji rolnej są generalnie korzystne.

Ogólna powierzchnia gminy wynosi 14 956 ha, z czego powierzchnia użytków rolnych stanowi ok. 10 783 ha (tj. ok. 72 % całkowitej powierzchni gminy).

Z ww. powierzchni grunty orne stanowią ok. 7 566 ha (71%), łąki i pastwiska (użytki zielone) 3 193 ha (28%). Nieużytki stanowią ok. 702 ha, wody – 276 ha, natomiast powierzchnia leśna wynosi ok. 2 409 ha (tj. ok. 16% ogólnej powierzchni gminy).

Pod względem typologicznym obszar jest dość jednorodny. Przeważają gleby brunatne, należące do kompleksów pszennych (dobrego, pszenno-żytniego oraz wadliwego). Wspólną cechą tych gleb jest duża zmienność ich składu chemicznego. Są to gleby zwięzłe, wykształcone przede wszystkim z piasków gliniastych mocno zalegających na glinie lekkiej lub zbudowane z gliny lekkiej w całym profilu. Wśród gleb zwięzłych o składzie gatunkowym glin lekkich całkowitych występują gleby wadliwe, położone niekorzystnie w terenie. Zajmują one zbocza i szczyty wzniesień. Narażone są na szybki spływ wód powierzchniowych i erozję. Niedobory wilgoci występują zazwyczaj w okresie wegetacyjnym. Wydajność tych gleb uzależniona jest od warunków pogodowych. Szczególnie w latach suchych wykazują one dużą obniżkę plonów.

Prawie połowa gleb to gleby dobre – 45% zaliczono do klasy III, 44% to gleby średnie (IV klasa), a tylko 12% stanowią gleby słabe V i VI klasy.

Struktura agrarna na terenie gminy ciągle jest jeszcze rozdrobniona.

Obecnie na terenie gminy istnieje 507 indywidualnych gospodarstw rolnych o średniej powierzchni 15-30 ha. Większość gospodarstw prowadzi mieszaną produkcję rolną.

-    Lasy

Lasy znajdujące się w obrębie gminy Lubomino zajmują łączną powierzchnię 2 409 ha, co stanowi 16 % ogólnej powierzchni gminy.

Lasy na terenie gminy charakteryzują się wysoką żyznością siedlisk, dzięki czemu występuje tu duża różnorodność gatunków drzew.

Warunki glebowe i cechy klimatu sprawiają, że głównym gatunkiem występującym w tutejszych lasach jest sosna, znajdująca na siedliskach boru mieszanego świeżego bardzo dobre warunki wzrostu i rozwoju. Poza sosną duże znaczenie jako gatunki lasotwórcze mają świerk, dąb, buk, olcha, brzoza i modrzew.

Drzewostany sosnowe, świerkowe i dębowe charakteryzują się dobrą jakością: osiągają wysoką bonitację oraz dużą zasobność.

W strukturze wiekowej znaczny udział mają lasy młode. Występujące w gminie lasy należą do lasów wielofunkcyjnych, tj. spełniających funkcje ochrony przyrody, rekreacji i turystyki oraz produkcji drewna. Przestrzennie przeważają lasy gospodarcze, ale dość znaczny jest też udział lasów uznanych za ochronne.

Kompleksy leśne zlokalizowane na terenie gminy Lubomino objęte zostały zasięgiem przez Nadleśnictwo Wichrowo, Nadleśnictwo Orneta oraz Nadleśnictwo Kudypy.

-   Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe są ważnym elementem różnorodności krajobrazowej, ponieważ decydują o funkcjonowaniu i bogactwie ekosystemów oraz mają duże znaczenie społeczne i gospodarcze.

Przez gminę przepływa rzeka Pasłęka.

Pasłęka to rzeka I rzędu, dopływ Zalewu Wiślanego, o długości 169 km i powierzchni zlewni 2 294,5 km2. Wypływa z jez. Pasłęk w pobliżu miejscowości Gryźliny w okolicach Olsztynka. Charakterystyczną cechą dorzecza Pasłęki jest jego asymetria, polegająca na przewadze prawobrzeżnych dopływów. Do największych dopływów należy Drwęca Warmińska i Młyńska Struga.

Na terenie gminy znajduje się jedno Jezioro Tonka.

Powierzchnia jeziora stanowi 162,3 ha, głębokość maksymalna 4,2 m, głębokość średnia 2,2 m. Na jeziorze znajduje się niewielka wyspa o powierzchni 0,8 ha, położona przy północno-wschodnim brzegu. Jezioro ma kształt zbliżony do owalnego, wydłużony z kierunku północno-wschodniego na południowo-zachodni. W północno-wschodniej części znajduje się niewielka lecz wyraźnie wykształcona zatoka. Do akwenu ze wschodu dopływa ciek bez nazwy, a północno-zachodniej zatoki wypływa Lubomińska Struga. W klasyfikacji rybackiej jezioro reprezentuje typ leszczowy i stanowi obiekt gospodarki rybackiej. Jezioro Tonka charakteryzuje się niską naturalną odpornością na wpływy zewnętrzne, zaliczono je do III kategorii podatności na degradację. Stan czystości jeziora jest niezadowalający, odpowiada III klasie czystości. Wody jeziora w badaniach mikrobiologicznych wykazują dużą zawartość substancji organicznych i dość wysokie stężenie związków fosforu. Dzięki niewielkiej głębokości i dość dużej powierzchni masy wody łatwo się mieszają i są dobrze natlenione.

-   Wody podziemne

Na terenie gminy istnieje 19 ujęć wody głębinowej (46-167), dostarczających wody dobrej jakości. Warunki zaopatrzenia w wodę podziemną przedstawiają się korzystnie. Długość magistralnej sieci wodociągowej wynosi ok. 38 km, jest ona w dobrym i bardzo dobrym stanie technicznym. Około 1000 gospodarstw domowych (75 % ogólnej liczby) korzysta z sieci wodociągowej. Istniejące urządzenia, dostarczające 250 m3 wody na dobę, są wykorzystywane w ok. 60%.

Zazwyczaj wydajność pojedynczych studni kształtuje się na poziomie 30-70 m3/godz.

Pobierana woda podziemna z reguły posiada znacznie wyższą zawartość soli żelaza i manganu w stosunku do dopuszczalnych norm, stąd też wynika konieczność jej uzdatniania z zastosowaniem technologii pozwalającej wyeliminować nadmiar tych soli.

Największy obszar województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się w regionie hydrogeologicznym mazurskim. Czwartorzędowe piętro wodonośne składa się z kilku poziomów wodonośnych, które występują na głębokości od kilkunastu do ponad 200 m (północna część województwa w tym powiat lidzbarski). Piętro to charakteryzuje się brakiem rozdzielających warstw nieprzepuszczalnych o szerszym, regionalnym zasięgu, natomiast częstsze są przewarstwienia utworów spoistych, które napinają zwierciadło wód podziemnych. Urozmaicona rzeźba podłoża i współczesnej powierzchni terenu powoduje duże zróżnicowanie występowania wód podziemnych, związane z takimi strukturami geologicznymi jak doliny rzeczne, wysoczyzny i równiny morenowe.

Struktury wodonośne na obszarach wysoczyzn i równin morenowych to przeważnie poziomy międzymorenowe zlodowacenia bałtyckiego, występujące do głębokości ok. 60 m. Poniżej występują poziomy międzymorenowe i interglacjalne z okresu starszych zlodowaceń, są to naporowe poziomy wodonośne, które w obrębie dolin rzecznych (m.in. Pasłęki) charakteryzują się samowypływami.

Eksploatacja wód podziemnych do picia i na potrzeby gospodarcze bazuje głównie na czwartorzędowym piętrze wodonośnym, choć lokalnie wykorzystywane jest także piętro trzeciorzędowe.

-   Wody mineralne

Na analizowanym obszarze występują wody chlorkowo-sodowe. Część województwa, na której leży również gmina Lubomino, określana jest jako stosunkowo perspektywiczna w występowanie wód mineralnych o znaczeniu leczniczym. Zalegania solanek (wód chlorkowo-sodowych z dodatkiem bromu i być może jodu) o znaczeniu leczniczym i mineralizacji ogólnej rzędu 10-100 g/l można się spodziewać w piaskowcach dolnej jury i triasu na głębokościach ok. 1100-1500 m. Spodziewać się tu można wód mineralnych pospolitych, nadających się głównie do kąpieli leczniczych i rekreacyjnych.

-   Wody geotermalne

Wody geotermalne, tj. wody podziemne o temperaturze powyżej 20 ºC, zalegają w osadach mezozoiku i paleozoiku. Najwyższe temperatury posiadają wody zalegające najgłębiej w utworach kambru, na głębokości około 1,8–1,9 km. Temperatura tych wód może wynosić do około 35–40 ºC. Są to solanki znacznie zmineralizowane – rzędu 100–200 g/dm3. Nieznana jest ich wydajność.

Ponadto w warstwach płytszych występuje energia niskotemperaturowa, zawarta w gruntach i wodach. Wykorzystanie energii wód geotermalnych, występujących punktowo, wymagałoby zastosowania pomp cieplnych. Dotyczy to również tych wód najcieplejszych – kambryjskich.

Generalnie źródła geotermalne są położone zbyt głęboko, aby była opłacalna ich eksploatacja.

- Warunki klimatyczne

Miejscowy klimat posiada cechy klimatu przejściowego z mocniejszym akcentem kontynentalnego. Istnieje wielokierunkowa zmienność poszczególnych elementów meteorologicznych. Wywołane jest to ścieraniem się wpływów kontynentalnych i morskich, rzeźbą terenu, zalesieniem oraz typami gleb charakteryzujących się dużą absorpcją ciepła i chłodu.

Klimat na obszarze gminy odznacza się dużą różnorodnością i zmiennością typów pogody. Związane jest to z przemieszczaniem się frontów atmosferycznych i częstą zmiennością mas powietrza. Lokalne warunki klimatyczne kształtują się w wyniku oddziaływania takich czynników jak rzeźba terenu, obecność zwartych kompleksów leśnych, zbiorników wodnych. Zróżnicowanie warunków termicznych i wilgotnościowych zaznacza się najwyraźniej między obszarami obniżeń a wysoczyzną. Niekorzystne warunki mikroklimatyczne panują w głęboko wciętych dolinach rzek oraz obniżeniach terenowych. Pionowy rozkład temperatury powietrza sprzyja utrzymywaniu się zastoisk chłodnego powietrza i hamuje jego wymianę.

Obszar gminy, który należy do Mazurskiej dzielnicy klimatycznej, jest jednym z najchłodniejszych w nizinnej części Polski, co ma główny związek z chłodnymi zimami i wiosnami. Warunki te kształtują bardzo krótki okres wegetacyjny, który wynosi ok. 190 dni.

Średnie roczne temperatury wynoszą ok.+ 6,5 ºC. Najzimniejszymi miesiącami są luty i styczeń. Średnie temperatury z wielolecia w tych miesiącach wynoszą od -4,1 ºC do -4,5 ºC. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec. Średnie temperatury z wielolecia w tym miesiącu wynoszą od 16,7 ºC do 17,1 ºC. Średnia liczba dni gorących (powyżej 25 ºC) wynosi 25-26.

Średnia wilgotność względem powietrza waha się w granicach 80%. Śnieg zalega w lasach przez ponad 14 tygodni w ciągu roku. Średnio w roku odnotowuje się 60 dni z mgłą.

Roczne sumy opadów wynoszą średnio ok. 610-624 mm. Największe są latem (w lipcu ok. 86-89 mm), a najmniejsze wczesną wiosną (w marcu ok. 26-29 mm). Dni z opadami jest średnio ok. 161-163 w roku.

Rozkład ciśnienia wywołuje w przeważającej mierze wiatry z kierunków zachodnich. Natomiast podczas zimy przeważają wiatry południowo-zachodnie. Wiosenna róża wiatrów charakteryzuje się przewagą wiatrów północno-zachodnich, ze znaczną częstotliwością występowania niekorzystnych dla wegetacji wysuszających wiatrów wschodnich i południowych. Przeważają wiatry z kierunków południowo-zachodniego (19-20%). Znaczny jest też udział wiatrów z kierunku zachodniego, z którego wiatry wieją z częstością 15-16 %. Z pozostałych kierunków wiatry wieją średnio ok. 1,5-2 razy rzadziej. Przeważają wiatry słabe i o średniej prędkości. Natomiast wiatry silne i porywiste występują najczęściej jesienią i zimą.

- Obszary chronione

Osobliwością krajobrazu gminy jest rezerwat przyrody (faunistyczny) „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”. Rezerwat ustanowiony został w 1970 roku. W skład rezerwatu na terenie gminy wchodzi rzeka Pasłęka oraz pasy gruntów przybrzeżnych o szerokości 100 m na gruntach państwowych i 10 m na gruntach prywatnych.

Wydzielona część terytorium gminy objęta jest ochroną, ustanowioną Rozporządzeniem nr 20 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 11 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz.U. Woj. W-M Nr 52 z 22 kwietnia 2003, poz. 725).

Na podstawie ww. rozporządzenia wyodrębnione zostały: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Równiny Orneckiej.

Obszar chronionego krajobrazu to forma prawnej ochrony przyrody wprowadzana na terenach wyróżniających się krajobrazowo, o zróżnicowanych ekosystemach, z uwagi na istniejące lub odtwarzane korytarze ekologiczne, a także ze względu na możliwości rozwijania masowej turystyki i wypoczynku.

- Rezerwat przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”

Rezerwat utworzony został w 1970 r. w celu zachowania stanowisk bobra. Powierzchnia rezerwatu wynosi 4 258,8 ha.

Rezerwat obejmuje rzekę Pasłękę wraz z przylegającymi gruntami, mianowicie w skład rezerwatu wchodzą pasy obszarów nadrzecznych i nadjeziornych o szer. 100 m na gruntach państwowych i 10 m na gruntach prywatnych, od źródeł rzeki Pasłęki do granic m. Braniewa, wraz z trzema przepływowymi jeziorami: Sarąg, Łęguty i Isąg oraz dolnymi odcinkami dopływów: Marąg, Drwęca Warmińska i Wałsza.

Bobry, stały „składnik” fauny mazurskiej do XVIII w., wytępione w XIX stuleciu i ponownie przywrócone środowisku dzięki hodowlom, rozpowszechnionym w latach 20 i 30-tych ubiegłego stulecia znane są ze swych umiejętności drwali budowniczych.

Wartość przyrodniczą rezerwatu podnosi różnorodność krajobrazu na długości ok. 200 km rzeki postaci zarówno odcinków przełomowych jak też nizinnych, płynących między łąkami i torfowiskami.

Oprócz bobrów w rezerwacie mieszka także wydra, nora amerykańska, zimorodek. Spotkać można również bielika, orlika krzykliwego, żurawia, sarnę, dzika i jelenia.

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki

Obszar posiada powierzchnię 43 307,3 ha położony jest na terenie powiatów: Braniewo, Elbląg, Lidzbark Warmiński, Ostróda i Olsztyn, w gminach: Braniewo, Płoskinia, Wilczęta, Orneta, Godkowo, Miłakowo, Lubomino, Świątki, Łukta i Jonowo.

- Obszar Chronionego Krajobrazu Równiny Orneckiej

Obszar posiada powierzchnię 11 511,3 ha położony na terenie powiatów: Lidzbark Warmiński, Braniewo, w gminach: Orneta, Pieniężno, Lidzbark Warmiński i Lubomino.

Na terenie gminy Lubomino występują także obszary włączone do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.

Natura 2000 to sieć obszarów chronionych, wyznaczonych na terenach państw Unii Europejskiej. Obszary te utworzono według wspólnych zasad, określonych w dwóch aktach prawnych, ustanowionych w 1979 i 1992 roku przez Komisję Europejską, mianowicie w Dyrektywie Ptasiej i Dyrektywie Siedliskowej.

Głównym założeniem funkcjonowania systemu Natura 2000 jest „ochrona przez zachowanie form użytkowania ziemi sprzyjającym chronionym wartościom”.

Obszar Natura 2000 może obejmować obszar lub jego część objęty różnymi formami ochrony przyrody, czyli np. park narodowy, rezerwat czy park krajobrazowy. Może jednak obejmować również obszar nie objęty żadną z tych form. Rozwiązanie to wynika z faktu, iż na obszarze Natura 2000 ochronie podlegają siedliska przyrodnicze, siedliska gatunków zwierząt, w tym ptaków, a także gatunków roślin, a nie wszystkie składniki przyrody, jak to miejsce np. w rezerwacie.

Spośród wyznaczonych obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, dwa z nich zlokalizowane zostały na terenie gminy Lubomino, tj. Obszar Specjalnej Ochrony „Dolina Pasłęki” oraz Specjalny Obszar Ochrony „Rzeka Pasłęka”.

- Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Pasłęki” (kod obszaru: PLB 280002).

Obszar o powierzchni 19 405,9 ha, w tym na terenie gminy Lubomino 736,5 ha i na terenie gminy Orneta 1 745,0 ha. Ostoja ptasia.

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Rzeka Pasłęka” (kod obszaru: PLH 280006).

Obszar o łącznej powierzchni 6 233,4 ha obejmujący tereny w gminie Lubomino (2,9 % obszaru gminy) i gminy Orneta (11,8 % obszaru gminy). Ważna ostoja bobra.

  - Charakterystyka przedsięwzięcia.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej, wraz z niezbędną infrastrukturą.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2/71, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino, pow. lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie.

Tytuł prawny do działki o numerze 2/71, zgodnie z zawartą w Sopocie dnia 22 czerwca 2010r. umową dzierżawy, posiada „Widok BIO” Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Parkowej 24.

Działka o numerze ewidencyjnym 2/71 i powierzchni 2,00 ha oraz działki sąsiadujące o numerze 2/70 o powierzchni 1,3691 ha i o numerze 2/69 o powierzchni 131,49 ha, wydzielone zostały z działki, która posiadała numer ewidencyjny 2/67 i powierzchnię całkowitą 134,860 ha.

Właścicielami działki nr 2/67, a obecnie, po dokonanym podziale, działek o numerach 2/69, 2/70 oraz 2/71, są Państwo Ilona oraz Waldemar Sekścińscy.

Na podstawie ww. umowy dzierżawy zawartej dnia 22 czerwca 2010r. w Sopocie, Państwo Sekścińscy oddali wydzierżawiającemu, tj. „Widok BIO” Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, działkę o numerze 2/71 do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Kopia ww. umowy dzierżawy, potwierdzająca przedstawiony stan prawny, stanowi załącznik do niniejszego „Raportu…”.

Obszar, na którym planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, objęty jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino.

Zgodnie z zapisami zawartymi w wypisie z ww. planu, działka o numerze ewidencyjnym 2/71, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, oznaczona została w planie symbolem R. Dla tych terenów, jako przeznaczenie podstawowe, ustalono uprawy rolne, stanowiące dotychczasowy sposób użytkowania.

Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów określonych symbolem R, ustalono również m.in. inwestycje oraz urządzenia związane bezpośrednio z produkcją rolną oraz jej obsługą i przetwórstwem płodów rolnych. Warunkiem, jaki spełnić musi inwestor, planując lokalizację ww. inwestycji jest zapewnienie możliwości dostępu do drogi publicznej, nie będącej drogą krajową ani wojewódzką, zapewnienie możliwości przyłączenia inwestycji do sieci elektroenergetycznej, rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej.

Mając na uwadze powyższe, planowana do realizacji inwestycja, zgodna jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino.

Powierzchnia ww. działki, przeznaczonej pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, wynosi 2,00 ha.

Teren ww. działki wraz z obszarami sąsiadującymi przedstawiono na załączonym do opracowania wyrysie z mapy ewidencyjnej.

Obecnie teren działki przeznaczonej pod lokalizację przedsięwzięcia nie jest zagospodarowany. Na terenie działki nie jest także zlokalizowany żaden obiekt budowlany. Brak jest również terenów utwardzonych. Działka obecnie jest natomiast użytkowana na cele rolnicze, pod uprawy.

Na terenie działki brak jest obecnie jakiejkolwiek roślinności wysokiej bądź niskiej. W związku z powyższym, w związku z realizacją analizowanego przedsięwzięcia, nie zaistnieje konieczność wycinki drzewostanu.

Wjazd na teren obiektu odbywać się będzie od strony zachodniej, zjazdem z istniejącej gminnej drogi gruntowej a następnie z projektowanego do lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu granulacji biomasy Widok OZE, na podstawie umowy użyczenia. Niezbędne uzgodnienia w tym zakresie są w trakcie realizacji.

W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca lokalizacji planowanej inwestycji, od strony zachodniej, północnej oraz wschodniej, znajdują się tereny obecnie niezabudowane oraz użytkowane rolniczo, należące do Właściciela działki nr 2/71.

W kierunku południowym działka nr 2/71 bezpośrednio sąsiaduje z drogą wojewódzką relacji Miłakowo-Dobre Miasto. W dalszej odległości, za drogą wojewódzką, znajdują się tereny niezabudowane.

Natomiast od strony zachodniej, w odległości ok. 110 m od granicy działki 2/71 znajduje się gminna droga gruntowa, po której m.in. odbywał się będzie wjazd i wyjazd z terenu projektowanego Zakładu.

Najbliższe zabudowania mieszkalne jednorodzinne zlokalizowane są w kierunku północno-zachodnim, w odległości ok. 220 m od granicy działki nr 2/71, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie.

W tym stanie rzeczy uznano, że w bezpośrednim otoczeniu miejsca lokalizacji przedsięwzięcia, brak jest „obcej” zabudowy mieszkalnej lub użyteczności publicznej.

Jak już wcześniej wspomniano, powierzchnia całkowita działki o numerze ewidencyjnym 2/71, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino, pow. lidzbarski, przeznaczonej pod realizację inwestycji, wynosi 2,00 ha.

Na ww. działce zlokalizowana zostanie instalacja do produkcji paliw z surowców roślinnych wraz z infrastrukturą.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, Inwestor planuje przeznaczyć powierzchnię wynoszącą łącznie ok. 3566 m2 do utwardzenia pod drogi dojazdowe i manewrowe, place postojowe dla pojazdów oraz wyznaczone zadaszone stanowisko do czasowego magazynowania surowca w postaci biomasy w planowane do lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie hali.

Planuje się do posadowienia jeden budynek w postaci hali o konstrukcji stalowej, przeznaczony pod lokalizację instalacji do prowadzenia procesów produkcyjnych, o powierzchni zabudowy planowanej na ok. 990 m2. Hala posiadała będzie wysokość ok. 15m.

W przedmiotowej hali wyznaczona zostanie także wydzielona część, usytuowana na dwóch poziomach, stanowiąca zaplecze biurowo-socjalne, przeznaczone na potrzeby zatrudnionych pracowników, w ramach którego wyodrębnione zostaną pomieszczenia o charakterze biurowym, socjalnym oraz sanitarnym, o łącznej powierzchni ok. 140 m2.

Nie planuje się lokalizacji indywidualnej instalacji energetycznej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, jak już wcześniej wspomniano, w sąsiedztwie hali wyznaczone zostanie także i zorganizowane zadaszone stanowisko do czasowego magazynowania dostarczanego na teren zakładu surowca w postaci biomasy.

Na zewnątrz, w sąsiedztwie hali produkcyjnej, posadowiony zostanie także magazynowy silos buforowy, przeznaczony do magazynowania biomasy po wstępnej obróbce fizycznej (rozdrobnionej i zmielonej) oraz termicznej (suszenie), przed jej skierowaniem na linię produkcji biopaliwa. Silos posiadał będzie konstrukcję stalową.

Planowany jest do posadowienia jeden silos naziemny o pojemności wynoszącej ok. 800 m3.

Silos posadowiony zostanie na konstrukcji stalowej, na terenie nieutwardzonym.

Na zewnątrz usytuowany zostanie także zespół agregatów prądotwórczych, zainstalowanych w indywidualnych kontenerach w ilości 3 sztuk, z czego 1 agregat wyposażony zostanie w silnik spalinowy napędzany paliwem gazowym (produkowanym w zakładzie biogazem), natomiast pozostałe 2 szt. agregatów wyposażone zostaną w silniki zasilane bioolejem, tj. paliwem płynnym produkowanym w zakładzie. Powierzchnia jednego kontenera wynosić będzie ok. 36 m2, wysokość każdego kontenera ok. 3 m.

Produkowane biopaliwo magazynowane będzie w naziemnych zbiornikach magazynowych, planowanych do lokalizacji w sąsiedztwie hali.

Planuje się także na terenie działki lokalizację stacji trafo oraz stanowiska wagi najazdowej dla pojazdów.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, działka nr 2/71 zostanie ogrodzona.

Na pozostałej, niezagospodarowanej powierzchni działki, w końcowym etapie realizacji przedsięwzięcia, planuje się aranżację zieleni niskiej i średniej (krzewy i niewysokie drzewa) oraz trawników. Inwestor planuje także nasadzenie roślinności wzdłuż części północnej granicy działki.

Poniżej zamieszczony został opis planowanych do zastosowania procesów produkcyjnych oraz charakterystyka poszczególnych maszyn i urządzeń, wchodzących w skład instalacji.

W projektowanym do budowy Zakładzie, produkowane będzie biopaliwo (gaz i olej) oraz energia elektryczna, sprzedawana do sieci oraz zużywana w części na potrzeby własne funkcjonowania zakładu.

Podstawowym komponentem przeznaczonym do prowadzonych procesów produkcyjnych będzie surowiec energetyczny pochodzenia roślinnego (biomasa rolnicza w postaci słomy).

Surowiec energetyczny pochodzenia roślinnego w postaci biomasy pochodzić będzie z upraw rolniczych własnych lub zakontraktowanych. Surowiec dostarczany będzie na teren Zakładu środkami transportu (pojazdy ciężarowe). Procesy produkcyjne odbywały się będą z wykorzystaniem planowanych do zainstalowania maszyn oraz urządzeń, które zostaną odpowiednio do tego celu dostosowane.

Należy podkreślić, że planowany do zastosowania komponent w postaci biomasy rolniczej, jest kwalifikowany ustawowo jako źródło energii odnawialnej pochodzenia rolniczego. Tak więc planowana do zastosowania technologia produkcyjna, oparta będzie o pozyskiwanie energii cieplnej oraz elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Produktami uzyskiwanymi w wyniku planowanej do zastosowania technologii produkcji będą: biopaliwo, energia elektryczna i biogaz. Ponadto dodatkowo powstawał będzie produkt uboczny w postaci biocarbonu, tj. substancji w skład której wchodzą uwęglone pozostałości biomasy roślinnej, odseparowane z oleju kontaktowego, krążącego w obiegu zamkniętym układu reaktora.

Założono, że planowana do prowadzenia działalność oparta będzie na trzech, poniżej przedstawionych, etapach technologicznych:

1. Fizyczna i termiczna obróbka surowca (przyjęcie, magazynowanie, rozdrabnianie, suszenie i mielenie biomasy),

2. Wytwarzanie biopaliwa w oparciu o przyjętą do stosowania technologię,

3. Produkcja energii elektrycznej przy użyciu generatora, w oparciu o wykorzystanie silników spalinowych zasilanych wytwarzanym biopaliwem.

W ramach pierwszego etapu procesu technologicznego odbywały się będą następujące fazy obróbki surowca:

- rozładunek surowca w postaci biomasy rolniczej w punkcie przyjęcia i magazynowania,

- rozdrabnianie przyjmowanego do obróbki surowca,

- obróbka termiczna surowca (suszenie),

- mielenie surowca na stanowisku młyna młotkowego,

- magazynowanie rozdrobnionego surowca w silosach buforowych.

- PRZYGOTOWANIE SUROWCA

Zgodnie z wcześniejszą informacją, komponentem do produkcji biopaliwa i energii elektrycznej będzie biomasa rolnicza, tj. surowiec energetyczny pochodzenia roślinnego

Surowiec na teren Zakładu dostarczany będzie środkami transportu (pojazdy ciężarowe), a następnie za pomocą ładowarki przekazywany będzie do miejsca magazynowania surowca.

Bezpośrednio z miejsca magazynowania, surowiec przekazywany będzie za pomocą ładowarki do hali produkcyjnej, na stanowisko przenośnika taśmowego, którym biomasa kierowana będzie na stanowisko sieczkarni (rozdrabnianie wstępne).

Następnie za pomocą podajnika ślimakowego, mokra biomasa (zakładana wilgotność to ok. 16%) będzie odpowiednio porcjowana i podawana do suszarni taśmowej, celem termicznej obróbki.

W suszarni zainstalowany zostanie nadmuch gorącego powietrza, który spowoduje opływ powietrzem taśmy i leżącego na niej mokrego surowca. Aspiracja stanowiska suszenia biomasy realizowana będzie przy użyciu wentylatora wyciągowego. Suszarnia wyposażona zostanie w dwa poziomy z taśmami, co zwiększy wydajność obróbki termicznej oraz ograniczy wymiary zewnętrzne urządzenia. Niska temperatura powietrza suszącego ma duży wpływ na bezpieczeństwo pracy – niskie ryzyko zapłonu. Wnętrze suszarni wykonane będzie z materiałów nie iskrzących, co zmniejsza do minimum możliwość powstania eksplozji.

Prowadzona obróbka termiczna surowca ma na celu usunięcie wilgoci do zakładanych parametrów, zgodnie z wymogami technologicznymi. Zakładane jest usunięcie wilgotności surowca z ok. 16 % do ok. 6 %.

Ciepło na potrzeby pracy suszarni odzyskiwane będzie z pracy zespołu silników spalinowych generatora energii elektrycznej. Podczas pracy generatora wyposażonego w silniki spalinowe, oprócz energii elektrycznej, wytwarzana będzie także m.in. energia cieplna, która będzie odzyskiwana i przekazywana do procesów ogrzewania komory suszarni biomasy.

Kolejnym etapem obróbki surowca będzie jego mielenie (ujednolicanie frakcji), na stanowisku młyna młotkowego. Mielenie odbywało się będzie do czasu osiągnięcia przez surowiec zakładanej frakcji 180 mikrometrów.

Przygotowany w powyższy sposób surowiec kierowany będzie do silosu buforowego, zlokalizowanego w sąsiedztwie hali, którego pojemność wynosiła będzie ok. 800 m3.

  - LINIA PRODUKCJI BIOPALIWA

Z silosu buforowego, rozdrobniona biomasa transportem mechanicznym podawana będzie do kosza zasypowego, skąd transportem mechanicznym kierowana będzie do kąpieli olejowej, znajdującej się w zbiorniku reaktora. Zbiornik wypełniony jest krążącym olejem kontaktowym, o temperaturze eksploatacyjnej wynoszącej ok. 360 ºC. W reaktorze, po połączeniu biomasy z gorącym olejem kontaktowym, następuje dekompozycja materiału organicznego, w wyniku czego powstaje tzw. gaz olejowy.

Następnie powstały gaz olejowy kierowany jest pod wpływem ciśnienia na wymienniki ciepła. Powstały olej gazowy, w pierwszym wymienniku ciepła w górnej części zbiornika, schłodzony zostaje z temperatury ok. 360 ºC do temp. ok. 200 ºC. Podczas tego procesu z oleju gazowego powtórnie zostaje doprowadzona do oleju kontaktowego część ciężkiej frakcji. Drugi wymiennik ciepła schładza „gaz olejowy” z temp. ok. 200 ºC do temp. ok. 30-50 ºC, w wyniku czego powstaje biodiesel z ok. 20% zawartością wody. Tworzy się w ten sposób dwufazowa faza ciekła, która kierowana jest następnie do separatora. W separatorze zachodzi rozdzielenie produktu na fazę organiczną, stanowiącą produkt końcowy (biopaliwo) oraz fazę ciekłą (tzw. woda podprocesowa).

Zgodnie z oświadczeniem autora projektu technologicznego instalacji, otrzymywane w ten sposób biopaliwo, posiada właściwości analogiczne do olejów opałowych i napędowych, obecnie dostępnych w obrocie handlowym.

Reaktor stale jest zaopatrywany w świeży, oczyszczony olej kontaktowy, który pozostaje w obiegu dzięki instalacjom filtrującym i agregatowi, który w razie konieczności może być podgrzewany elektrycznie.

Krążący w zamkniętym obiegu olej kontaktowy, jest stale kierowany na filtr grawitacyjny, w którym następuje odseparowanie, znajdujących się w roztworze cząsteczek węgla (biocarbonu). Mieszanka węglowo-olejowa zostaje przez zbiornik dekantacyjny doprowadzona do podziału węgiel-olej.

Produkt końcowy w postaci biopaliwa jest następnie kierowany do zbiorników magazynowych, stanowiących integralną część instalacji.

W razie zaistnienia konieczności przeprowadzenia konserwacji układu reaktora, znajdujący się w nim olej kontaktowy, może być przejściowo magazynowany w dwóch zbiornikach pośrednich. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, zbiornik reakcyjny, w związku z potrzebą czyszczenia, może zostać opróżniony w każdym momencie.

Sterowanie procesem technologicznym jest w pełni zautomatyzowane. Instalacja może być dowolnie zaprogramowana, wówczas nadzorowane są i regulowane poszczególne etapy procesu.

Wymagane obszary bezpieczeństwa połączone są z osprzętem komputerowym instalacji elektrycznej. W przypadku wystąpienia zakłóceń, praca instalacji jest automatycznie wstrzymywana. System za pomocą sygnału dźwiękowego i świetlnego informuje o powstałych nieprawidłowościach.

  - LINIA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Uzyskane w procesie produkcyjnym biopaliwo (olej), ze zbiornika magazynowego kierowane jest do zespołu generatora, celem zasilania zespołu 2 silników spalinowych agregatów prądotwórczych. Silnik spalinowy agregatu prądotwórczego Nr 3 zasilany będzie produkowanym w wyniku reakcji biogazem.

Wytworzona w wyniku pracy przedmiotowej instalacji energia elektryczna będzie odsprzedawana do sieci, a także będzie wykorzystywana na potrzeby własne, tj. pracy przedmiotowej instalacji.

Do procesów produkcyjnych stosowany będzie, jak już wcześniej wspominano surowiec energetyczny pochodzenia roślinnego (biomasa rolnicza), a także olej kontaktowy, energia elektryczna oraz energia cieplna (odzyskiwana podczas pracy agregatów prądotwórczych).

Produktem końcowym wytwarzanym w wyniku pracy przedmiotowej instalacji będą: energia elektryczna (którą w pewnej części planuje się wykorzystywać na potrzeby własne Zakładu, a nadmiar sprzedawać do sieci), biogaz oraz biopaliwo. Ponadto produktem ubocznym będzie tzw. biocarbon.

Powstający w wyniku prowadzonych procesów produkcyjnych biogaz, syntezowany w wyniku dekompozycji materiału organicznego, pozostawał będzie w obiegu zamkniętym. Biogaz kierowany będzie do jednego z 3 silników spalinowych z zespołu generatorów prądotwórczych. Powstała w ten sposób część energii elektrycznej, wykorzystywana będzie do zasilania maszyn i urządzeń całego układu instalacji.

Biocarbon - substancja organiczna, przekazywany będzie jako paliwo do współspalania w procesie energetycznym, prowadzonym w instalacji elektrociepłowni lub ciepłowni, której prowadzący posiadał będzie stosowne uregulowania prawne.

Biocarbon do czasu przekazania z terenu Zakładu innemu posiadaczowi, deponowany będzie w szczelnych zbiornikach magazynowych, dostarczonych jako integralna część instalacji przez producenta zespołu maszyn i urządzeń instalacji do produkcji biopaliwa i energii elektrycznej.

Zgodnie z informacją przedstawioną przez autora technologii i producenta instalacji, otrzymywane w wyniku pracy przedmiotowej instalacji biopaliwo, posiada właściwości zbliżone do olejów opałowych i napędowych, będących obecnie w obrocie handlowym.

Biopaliwo magazynowane będzie w zbiornikach magazynowych, skąd następnie dostarczane będzie do 2 silników zespołu agregatów prądotwórczych generatora.

Jak już wcześniej wspomniano, z zespołu 3 silników spalinowych agregatów, jeden zasilany będzie biogazem, a pozostałe 2 szt. zasilane będą produkowanym biopaliwem.

Roczna wydajność produkcyjna przedmiotowej instalacji szacowana jest na ok. 3000 m3 biopaliwa, co stanowi ok. 2 MW znamionowej mocy elektrycznej.

Aby wyprodukować ww. ilość biopaliwa, zakłada się zużycie surowca w postaci biomasy, w ilości ok. 7 500 Mg/a.

Mając na uwadze obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków prowadzenia przedmiotowej instalacji, konieczne będzie właściwe zagospodarowanie terenu działki, a w tym urządzenie w hali produkcyjnej ciągów technologicznych linii obróbki surowca oraz instalacji produkcji biopaliwa i energii elektrycznej.

Ponadto konieczne będzie zapewnienie niezbędnej infrastruktury obiektu w postaci punktu przyjęcia surowca, magazynu surowca, zbiorników magazynowych i buforowych oraz instalacji technologiczno-grzewczej i zaplecza biurowo-socjalnego pracowników zakładu. Konieczne będzie także urządzenie infrastruktury komunikacyjnej, tj. dróg dojazdowych do ww. obiektów, placów manewrowych i postojowych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, istniejące w sąsiedztwie działki nr 2/71 przyłącza energetyczne, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, zostaną adaptowane do potrzeb wynikających z charakterystyki projektowanego Zakładu, wraz z częścią biurowo-socjalną.

Z uwagi natomiast na brak w sąsiedztwie sieci kanalizacji wód opadowych, w projekcie przewidziano zbieranie wód deszczowych z połaci dachowej budynku hali oraz utwardzonych placów i drogi dojazdowej, oczyszczanie w zespole osadnika i separatora, a następnie ich rozsączanie na terenach nieutwardzonych (zadarnionych), należących do Inwestora.

W procesie produkcyjnym powstawały będą ścieki technologiczne w postaci tzw. „wody poprocesowej” oraz ścieki pochodzące z ewentualnego okresowego mycia i czyszczenia maszyn oraz urządzeń, będących na wyposażeniu instalacji a także posadzek budynku.

Ww. ścieki będą kierowane do szczelnego, bezodpływowego zbiornika, przeznaczonego do czasowego ich magazynowania, skąd okresowo wywożone będą do oczyszczalni, celem ich unieszkodliwienia.

Zapotrzebowanie na cele ogrzewania pomieszczeń części biurowo-socjalnej oraz produkcji ciepłej wody użytkowej, realizowane będzie poprzez pracę urządzeń zasilanych energią elektryczną.

Natomiast zapotrzebowanie na cele produkcji ciepłej wody na potrzeby technologiczne (etap obróbki termicznej surowca z wykorzystaniem wymiennika ciepła) realizowane będzie poprzez pracę planowanego do zainstalowania generatora prądu. Podczas pracy generatora, w skład którego wejdą silniki spalinowe, oprócz energii elektrycznej, wytwarzana będzie także energia cieplna, która będzie odzyskiwana i przekazywana do procesu ogrzewania komory suszarni biomasy.

Na końcowym etapie realizacji inwestycji planowana jest także aranżacja zieleni, a w tym nasadzenie roślinności niskiej i średniej.

Po wykonaniu ww. prac, obiekt zostanie w pełni przystosowany do realizacji zadań, jakie wynikają z charakterystyki zamierzanej do prowadzenia działalności.

Prognozowana ilość zatrudnionych pracowników będzie wynosiła ok. 16 osób łącznie (w podziale na zmiany).

  - System funkcjonowania.

Zakłada się funkcjonowanie instalacji przeznaczonej do produkcji biopaliwa oraz energii elektrycznej w okresie całego roku, ze stałą wydajnością.

Planowana jest praca przedmiotowej instalacji w ruchu ciągłym, przez siedem dni w tygodniu w systemie trzyzmianowym (24 h/d), z przerwami na ewentualne bieżące remonty i konserwacje maszyn i urządzeń wchodzących w skład instalacji.

Szczegółowy podział czasu pracy poszczególnych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu przedstawiono w poniżej zamieszczonej charakterystyce podokresów pracy instalacji.

  - Użytkowanie terenu w fazie budowy i eksploatacji.

Planowany do budowy Zakład produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej wraz z infrastrukturą, zlokalizowany ma zostać na działce oznaczonej w ewidencji numerem 2/71, położonej na terenie miejscowości Zajączki, w obrębie Ełdyty Małe, gm. Lubomino.

Obecnie teren przedmiotowej działki, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, nie jest zagospodarowany. Na terenie działki nie jest także zlokalizowany żaden obiekt budowlany. Brak jest również terenów utwardzonych. Działka obecnie jest natomiast użytkowana na cele rolnicze, pod uprawy.

Na terenie działki brak jest obecnie jakiejkolwiek roślinności wysokiej bądź średniej. Tren działki porośnięty jest roślinności niską (uprawy rolnicze).

Brak jest uzbrojenia podziemnego oraz naziemnego ww. działki.

W fazie budowy, z uwagi na charakter planowanego do realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej wraz z infrastrukturą, zaistnieją niezbędne do wykonania prace budowlane, tj. niwelacja terenu, wytyczenie ław fundamentowych budynku hali, wykonanie wykopów, a następnie konstrukcji budynku, wraz z siecią dróg dojazdowych, placów manewrowych i postojowych oraz pozostałą infrastrukturą.

Realizacja inwestycji odbywała się będzie na terenie obecnie niezagospodarowanym, na którym brak jest jakiejkolwiek zabudowy, w tym mieszkalnej.

Charakter planowanej do realizacji inwestycji odpowiada funkcji określonej w ustaleniach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino. Dla analizowanego terenu jako przeznaczenie podstawowe, ustalono uprawy rolne, stanowiące dotychczasowy sposób użytkowania, a jako przeznaczenie uzupełniające ustalono również m.in. inwestycje oraz urządzenia związane bezpośrednio z produkcją rolną oraz jej obsługą i przetwórstwem płodów rolnych.

W związku z realizacją przedsięwzięcia, przewiduje się wykonanie następujących prac:

  - przygotowanie terenu pod zabudowę poprzez niwelację,

  - budowa budynku hali (wykonanie wykopów, a następnie ław fundamentowych, wykonanie konstrukcji stalowej hali, zadaszenia, zainstalowanie wrót wjazdowych, okien, wykonanie instalacji energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej, prace wykończeniowe),

  - urządzenie magazynu surowca (biomasy),

  - posadowienie zbiorników magazynowych,

  - wykonanie: dróg manewrowych, placów postojowych, drogi dojazdowej,

  - prowadzenie prac związanych z utwardzeniem podłoża,

  - budowa instalacji: sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji wód opadowych i roztopowych, sieci centralnego ogrzewania, linii energetycznych kablowych, sieci oświetlenia,

  - zainstalowanie zbiornika bezodpływowego przeznaczonego do magazynowania ścieków technologicznych,

  - lokalizacja trafostacji,

  - lokalizacja stanowiska wagi najazdowej dla pojazdów.

Na końcowym etapie realizacji inwestycji, planowana jest także na niezabudowanej części działki aranżacja zieleni, a w tym nasadzenie roślinności niskiej i średniej.

Dodatkowo, w ramach realizacji przedsięwzięcia, Inwestor planuje nasadzenie wzdłuż części północnej granicy działki krzewów i niewysokich drzew ozdobnych.

W projekcie założono wykorzystanie w możliwym zakresie podłączenia, zlokalizowanych w sąsiedztwie sieci niezbędnych mediów do działki Nr 2/71, na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia, sieci infrastruktury podziemnej, tj.: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci energetycznej.

Z uwagi natomiast na brak w sąsiedztwie działki sieci kanalizacji wód opadowych, w projekcie przewidziano budowę sieci kanalizacji, tj. zbieranie wód deszczowych z połaci dachowych budynku oraz utwardzonych placów i drogi dojazdowej, oczyszczanie w planowanym do zainstalowania osadniku i separatorze, a następnie ich rozsączanie na terenach nieutwardzonych (zadarnionych), należących do Inwestora.

Ww. prace budowlane prowadzone będą przy użyciu typowego sprzętu w postaci: koparko-spycharki, samochodów ciężarowych, betoniarki itp. maszyn. Na placu budowy znajdowały się będą wyłącznie maszyny robocze i pojazdy ciężarowe, które będą niezbędne w bieżących pracach.

Prace montażowe wykonywane będą przy użyciu dźwigu samochodowego. Na tym etapie przedsięwzięcia, zakłada się usytuowanie na placu budowy kontenerowych zapleczy socjalnych dla pracowników, tj. szatni z WC oraz natryskami, wyposażonych w szczelny, bezodpływowy zbiornik.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, z uwagi na charakter planowanych do prowadzenia prac oraz wzmożony ruch pojazdów dostarczających materiały budowlane i wyposażenie Zakładu, a także wykorzystanie maszyn roboczych w pracach ziemnych (wykopy) oraz pracach związanych z posadowieniem budynku hali, zaistnieją krótkotrwałe, zwiększone uciążliwości związane z hałasem lub wibracjami oraz emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach spalinowych maszyn i pojazdów budowlanych na etapie wykonywania robót.

Wjazd i wyjazd maszyn roboczych i pojazdów ciężarowych na teren placu budowy odbywał się będzie od strony zachodniej, planowanym do budowy zjazdem z gminnej drogi gruntowej, a następnie z terenu planowanego do lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu granulacji biomasy Widok OZE.

Zaleca się, aby prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu (w tym maszyn budowlanych), generującego wysoki poziom mocy akustycznej, prowadzone były wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 600 – 2200.

Taki stan może wpłynąć na wydłużenie w czasie trwania realizacji zadania inwestycyjnego, jednakże nie będzie powodował uciążliwości hałasowych w porze nocnej, tj. w godzinach 2200 – 600.

W dokumentacji projektowej wariantu przedsięwzięcia wybranego do realizacji, przewidziano zastosowanie najlepszych dostępnych środków technicznych oraz rozwiązań technologicznych, dotyczących budowy obiektów budowlanych. Zasada ta dotyczy również stosowanych surowców, w tym kruszyw, betonu, mieszanki betonowo-bitumicznej, i innych materiałów budowlanych i wykończeniowych.

W planowanych pracach budowlanych, odstąpiono od produkcji betonu na placu budowy, z wykorzystaniem cementu, kruszywa i wody, co generowałoby niewątpliwie: hałas, emisję niezorganizowaną pyłów oraz emisję ścieków technologicznych z mycia i czyszczenia maszyn roboczych. Mieszanki betonowe będą dostarczane na plac budowy transportem ciężarowym, z wytwórni należących do kontrahentów. Przyjęto także zasadę, aby odpadowe masy ziemne z wykopów, w razie braku możliwości bezpośredniego wykorzystania w ramach realizacji przedsięwzięcia, nie były magazynowane na terenie placu budowy. Przekazywanie ww. odpadów z placu budowy obiektu odbywało się będzie na bieżąco, za pośrednictwem specjalistycznych firm transportowych, posiadających niezbędne uregulowania prawne w wymaganym zakresie.

Należy podkreślić, że w przyjętym do realizacji wariancie, na placu budowy Zakładu znajdowały się będą wyłącznie maszyny robocze i pojazdy ciężarowe, które będą niezbędne w bieżąco prowadzonych pracach. Taki stan zasadniczo ograniczy ryzyko zanieczyszczenia podłoża wyciekami paliw lub olejów przekładniowych, silnikowych i hydraulicznych.

Funkcja terenu i charakter jego użytkowania po zrealizowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego ulegnie zmianie. Na niezabudowanej dotychczas działce, powstanie budynek hali wraz z niezbędną infrastrukturą, utwardzone place manewrowe i postojowe, dogi dojazdowe, sieć przyłączy: wodociągowej, sanitarnej, kanalizacyjnej oraz sieć kanalizacji wód opadowych i z roztopów.

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia na terenie Zakładu odbywały się będą procesy związane z produkcją biopaliw (biogaz i bioolej) i energii elektrycznej z biomasy rolniczej, z wykorzystaniem planowanych do zainstalowania maszyn i urządzeń wchodzących w skład instalacji.

Obecnie teren działki o numerze ewidencyjnym 2/71 pozostaje niezabudowany i jest użytkowany na cele rolnicze, tj. uprawy.

Brak jest na terenie przeznaczonym pod lokalizację inwestycji jakiejkolwiek roślinności wysokiej bądź średniej. W związku z powyższym, w wyniku realizacji przedsięwzięcia, nie zaistnieje konieczność wycinki drzewostanu lub krzewów.

Zgodnie z wcześniejszą informacją, na terenie na którym planowana jest do realizacji inwestycja, istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino.

W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia brak jest jakiejkolwiek zabudowy, w tym mieszkalnej lub użyteczności publicznej.

  - Przewidywane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.

W dokumentacji analizuje się uciążliwości wynikające z funkcjonowania projektowanego Zakładu produkcji biopaliw i energii elektrycznej z biomasy rolniczej w odniesieniu do następujących komponentów środowiska:

    - . Pobór wody

Zgodnie z założeniami Inwestora, woda z przeznaczeniem na potrzeby funkcjonowania Zakładu pobierana będzie wewnętrznym przyłączem do istniejącej w sąsiedztwie gminnej sieci wodociągowej.

Woda przeznaczana będzie na potrzeby socjalno-bytowe zatrudnionych pracowników (pomieszczenia socjalne i sanitarne wyznaczone w budynku hali).

Średnioroczne zużycie wody na ww. potrzeby kształtowało się będzie na poziomie ok. 290,0 m3/rok.

Woda pobierana będzie również na cele technologiczne, związane z okresowym myciem elementów maszyn i urządzeń wchodzących w skład instalacji oraz posadzek budynku a także jednorazowe zapotrzebowanie na wodę na cele termicznej obróbki surowca (obieg zamknięty wody).

Średnioroczne zużycie wody na ww. potrzeby kształtowało się będzie na poziomie ok. 820,0 m3/rok.

Ponadto przewidziano także zużycie wody na ewentualne potrzeby gaśnicze (przeciwpożarowe) w ilości ok. 10 m3/h.

W celu wyeliminowania nadmiernego poboru wód lub straty, spowodowanej np. uszkodzeniem urządzeń, monitorowane będzie codziennie wskazanie wodomierza, zainstalowanego na przyłączu do głównego kolektora.

    - Postępowanie ze ściekami

W wyniku funkcjonowania projektowanego do budowy Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej powstawały będą następujące rodzaje ścieków:

- ścieki socjalno-bytowe z pomieszczeń socjalnych i sanitarnych;

- ścieki technologiczne z okresowego mycia elementów maszyn i urządzeń oraz posadzek budynku; oraz tzw.„woda poprocesowa”,

- wody opadowe spływające z połaci dachowych budynku oraz terenów utwardzonych.

Ścieki socjalno-bytowe pochodzące z pomieszczeń socjalnych i sanitarnych przeznaczonych dla zatrudnionych pracowników, wyznaczonych w budynku hali, odprowadzane będą wewnętrznym przyłączem do gminnej sieci kanalizacji ścieków sanitarnych, a następnie do oczyszczalni ścieków.

Przystępując do koncepcji planowanej do realizacji inwestycji, Inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie warunków technicznych podłączenia wod.-kan. do projektowanego Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej planowanego do lokalizacji w miejscowości Zajączki na działce nr 2/71 do Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD” w Markajmach z siedzibą w Bartoszycach. Do dnia opracowania Raportu warunki nie zostały jeszcze wydane.

Ścieki technologiczne pochodziły będą z okresowego mycia i czyszczenia elementów maszyn i urządzeń, które będą znajdowały się na wyposażeniu instalacji oraz ewentualnego mycia posadzek budynku.

W wyniku prowadzonych procesów produkcyjnych powstawały będą także ścieki w postaci tzw. wody poprocesowej.

Ww. ścieki technologiczne kierowane będą do bezodpływowego, szczelnego zbiornika magazynowego, a następnie okresowo, według potrzeb, wywożone będą do oczyszczalni ścieków, celem ich unieszkodliwienia.

Wody opadowe są to wody z opadów atmosferycznych i z topnienia śniegu. Skład wód opadowych zależy od stopnia zanieczyszczenia atmosfery i powierzchni utwardzonej.

Powstające wody opadowe i z roztopów, z połaci dachowych budynku oraz terenów utwardzonych placów manewrowych, postojowych oraz dróg dojazdowych, z uwagi na brak w sąsiedztwie miejsca realizacji inwestycji sieci kanalizacji wód deszczowych, będą zbierane, a następnie przekazywane celem usunięcia zawiesiny do osadnika i separatora substancji ropopochodnych, po czym wody opadowe kierowane będą do rozsączania na terenach nieutwardzonych (zadarnionych) działki należącej do Inwestora.

Jak wynika z przepisów prawnych, zorganizowane wprowadzanie wód opadowych i z roztopów do środowiska, wymaga uzyskania pozwolenia. W tym stanie rzeczy, w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia, niezbędne będzie wystąpienie z wnioskiem do właściwego organu ochrony środowiska o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i z roztopów, z terenu projektowanego Zakładu do odbiornika, jakim będą tereny nieutwardzone, należące do Właściciela działki nr 2/71.

Należy podkreślić, że brak będzie na terenie projektowanego Zakładu wyznaczonych stanowisk parkowania pojazdów ciężarowych. Urządzone zostaną natomiast, na utwardzonej powierzchni, stanowiska parkowania pojazdów osobowych należących do zatrudnionych pracowników.

Wobec powyższego, ryzyko ewentualnego zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych substancjami ropopochodnymi będzie znacznie ograniczone.

#### Zanieczyszczenie powietrza.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, z uwagi na wzmożony ruch pojazdów dostarczających materiały budowlane oraz wyposażenie Zakładu, a także wykorzystanie maszyn roboczych, występowała będzie emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach spalinowych maszyn roboczych (spycharki, koparki, dźwig) i pojazdów dostarczających na teren budowy materiały i surowce oraz wywożących z terenu budowy zbędne masy ziemi z wykopów.

Na etapie użytkowania przedsięwzięcia, do powietrza wprowadzane będą zanieczyszczenia, powstające w wyniku spalania paliw (benzyna bezołowiowa oraz olej napędowy) w silnikach spalinowych pojazdów ciężarowych i osobowych, podczas ich wjazdu i wyjazdu z terenu Zakładu i manewrowania po placach. Zanieczyszczenia zawarte w spalinach z silników pojazdów, wprowadzane będą do powietrza w sposób niezorganizowany, tj. z rur wydechowych pojazdów.

Jak już wcześniej wspomniano, zapotrzebowanie na ciepło niezbędne do ogrzewania pomieszczeń części biurowo-socjalnej oraz produkcji ciepłej wody użytkowej a także na potrzeby funkcjonowania instalacji do termicznej obróbki (suszenia) surowca (biomasy), nie będzie wymagało pracy dodatkowej instalacji energetycznej, która wyposażona byłaby w kocioł opalany paliwem stałym, płynnym lub gazowym. W związku z czym, do powietrza nie będą wprowadzane zanieczyszczenia, które powstawałyby w wyniku spalania paliwa w instalacji energetycznej.

Jak już wcześniej wspomniano, zapotrzebowanie na cele ogrzewania pomieszczeń części biurowo-socjalnej oraz produkcji ciepłej wody użytkowej, realizowane będzie poprzez pracę urządzeń zasilanych energią elektryczną.

Natomiast zapotrzebowanie na cele produkcji ciepłej wody na potrzeby technologiczne (etap obróbki termicznej surowca z wykorzystaniem wymiennika ciepła) realizowane będzie poprzez pracę planowanego do zainstalowania generatora prądu. Podczas pracy generatora, w skład którego wejdą silniki spalinowe, oprócz energii elektrycznej, wytwarzana będzie także energia cieplna, która będzie odzyskiwana i przekazywana do procesu ogrzewania komory suszarni biomasy.

Do powietrza, w zorganizowany sposób, wprowadzane będą natomiast substancje pyłowe, zawarte w gazach odlotowych aspirowanych ze stanowisk maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznych, przeznaczonych do obróbki mechanicznej oraz termicznej surowca (biomasy). Zanieczyszczenia zawarte w gazach odlotowych przed ich wprowadzeniem do powietrza będą oczyszczane w odpylaczu cyklonowym.

Aspiracji poddawane będą następujące stanowiska oraz operacje technologiczne:

-   urządzenia do rozdrabniania biomasy,

- proces suszenia biomasy.

Do powietrza wprowadzane będą także gazy odlotowe, które będą powstawały w wyniku pracy silników spalinowych zespołu agregatów prądotwórczych.

Emisję zanieczyszczeń pyłowych wprowadzanych do powietrza pochodzących z urządzeń odpylających zespołu maszyny do rozdrabniania biomasy oraz suszarni uwzględniono w poniżej przeprowadzonej analizie w zakresie rodzajów oraz ilości wprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń, powstających w związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia.

Mając na uwadze wyniki przeprowadzonych obliczeń stężeń analizowanych substancji w powietrzu można stwierdzić, że w przypadku instalacji technologicznej obróbki biomasy, prowadzącego dotyczył będzie obowiązek uzyskania pozwolenia na wprowadzanie pyłów do powietrza.

W związku z funkcjonowaniem ww. instalacji, za wyjątkiem systemu aspiracji odprowadzającego gazy odlotowe ze stanowisk obróbki surowca oraz emisji zanieczyszczeń powstających podczas pracy zespołu generatora wyposażonego w silniki spalinowe, z których gazy odlotowe będą wprowadzane do powietrza wspólnym emitorem, brak będzie innego źródła emisji zorganizowanej substancji zanieczyszczających do powietrza.

Emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza pochodzących z ww. źródeł, uwzględniono w poniżej przeprowadzonej analizie w zakresie rodzajów oraz ilości wprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń, powstających w związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższą analizę, należy stwierdzić, że zanieczyszczenia będą wprowadzane do powietrza podczas pracy następujących instalacji i źródeł emisji:

Emisja zorganizowana:

- System aspiracji gazów odlotowych powstających podczas pracy agregatów

- System aspiracji maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej

Emisja niezorganizowana:

- Silniki manewrujących pojazdów ciężarowych i osobowych na placu w obrębie budynku hali

- System wentylacji grawitacyjnej budynku hali

Poniżej przedstawiono analizę dotyczącą emisji zorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza, tj. emisji substancji zanieczyszczających z:

  - instalacji technologicznej obróbki biomasy  -  Emitor ETC-1.

  - instalacji technologicznej silników spalinowych zespołu agregatów prądotwórczych  -  Emitor ETC-2.

Mając na uwadze wskazaną w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (pismo z dnia 03.11.2010r., znak: ROŚ-28-WSTE-6613-0003-263/10/rg) oraz postanowieniu Wójta Gminy Lubomino (pismo z dnia 24.11.2010r., znak: RGKiT 7624-03/2010) możliwość wystąpienia skumulowanych oddziaływań na poszczególne elementy środowiska planowanego do realizacji przedsięwzięcia oraz przedsięwzięć planowanych do realizacji na działkach sąsiadujących, tj. 2/68, na której planowana jest budowa Zakładu granulacji biomasy Widok OZE, oraz 2/70, na której planowana jest budowa Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej Widok BZS, do przeprowadzonej analizy obliczeń emisji powstających zanieczyszczeń przyjęto także źródła emisji zanieczyszczeń, które wejdą w skład instalacji energetycznej oraz instalacji technologicznych ww. Zakładów, planowanych do lokalizacji na działce nr 2/68 oraz 2/70.

Poniżej przedstawiono źródła emisji zanieczyszczeń powstających w związku z funkcjonowaniem planowanych do lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji:

  - Projektowanego Zakładu Granulacji Biomasy Widok OZE,

  - Projektowanego Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej Widok BZS,

  - Projektowanego Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej Widok BIO, będącego przedmiotem niniejszej analizy.

I.

ZAKŁAD GRANULACJI BIOMASY WIDOK OZE

A. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

Charakterystyka urządzeń technologicznych (emisja zorganizowana).

(praca linii rozdrabniania surowca (biomasy) w postaci słomy w sieczkarni, suszarni oraz linii produkcji peletów, źródeł emisji pyłów w postaci młyna bijakowego i chłodnicy kolumnowej)

W związku z koniecznością zapewnienia niezbędnej ilości biomasy w postaci słomy do produkcji peletów, instalacja wyposażona zostanie w wiatę magazynową, przeznaczoną do magazynowania surowca w ilości niezbędnej do bieżącej pracy instalacji.

Załadunek surowca odbywał się będzie przy użyciu ładowarki, z pojazdu ciężarowego, do wiaty.

Bezpośrednio z magazynu, surowiec przekazywany będzie za pomocą ładowarki do hali produkcyjnej, na stanowisko przenośnika taśmowego, którym biomasa kierowana będzie na stanowisko sieczkarni (rozdrabnianie wstępne). Na tym etapie obróbki surowca odbywało się będzie jego rozdrobnienie i zmielenie.

Za pomocą podajnika ślimakowego mokra, rozdrobniona biomasa będzie odpowiednio porcjowana i podawana do urządzenia rozkładającego i dalej, na odpowiednio zaprojektowanej taśmie, do suszarni, celem obróbki termicznej.

Prowadzona obróbka termiczna surowca ma na celu usunięcie wilgoci do zakładanych parametrów, zgodnie z wymogami technologicznymi. Zakładane jest usunięcie wilgotności surowca z ok. 16 %, do ok. 6 %.

Surowiec o ujednoliconej frakcji podawany będzie do zbiornika z wygarniaczem. Następnie ślimakiem porcjującym transportowany będzie do kondycjonera. Po granulacji uzyskiwany będzie gorący produkt, który musi być poddany intensywnemu chłodzeniu, celem uzyskania ostatecznych własności fizycznych. Następnie produkt kierowany będzie na odsiewacz wibracyjny, gdzie usuwane będą z niego części drobne i pył.

Wg informacji kierownictwa zakładu, zamieszczonej we wcześniejszej charakterystyce instalacji, ilość poddawanej obróbce biomasy będzie wynosił ok. 45 000 Mg w roku.

Aspiracji poddawane będą następujące stanowiska oraz operacje technologiczne:

-   urządzenia do rozdrabniania  słomy,

- proces suszenia sieczki słomy,

- schładzanie granulatu.

Ww. zespół maszyn i urządzeń wyposażony zostanie w system aspiracji, w skład którego wejdzie między innymi wentylator wyciągowy i odpylacz cyklonowy typu CE. Wyizolowana ze strumienia gazów odlotowych biomasa przekazywana będzie bezpośrednio poprzez śluzę do układu transportu poziomego (przenośnik ślimakowy), którym kierowany będzie półprodukt na stanowisko zbiornika buforowego i granulatora.

Układ aspiracji systemu transportu i młyna bijakowego wyposażony zostanie w system zabezpieczenia, umożliwiający w przypadku nagłego wzrostu ciśnienia (np. wybuchu) awaryjny zrzut gazów odlotowych do powietrza poprzez wyrzutnię bypass, której wylot w warunkach normalnej pracy instalacji pozostaje zamknięty, a gazy przekazywane będą na II stopień redukcji, do szafy aspiracyjnej (komory rozprężnej).

Po oczyszczeniu na I stopniu, który stanowi odpylacz cyklonowy, gazy odlotowe wprowadzane będą rurociągiem na II stopień redukcji, do szafy aspiracyjnej (komory rozprężnej), z której poprzez okno wylotowe zaopatrzone we wkład filtracyjny, będą usuwane do powietrza. Wyrzutnię gazów odlotowych (wylot boczny) umieszczona zostanie w ścianie bocznej komory. Emitor oznaczony został w dokumentacji symbolem ETO-1. Parametry wyrzutni przedstawiono poniżej.

Podczas omówionych powyżej czynności technologicznych, związanych z ujednolicaniem frakcji biomasy w młynie bijakowym, suszeniu sieczki słomy, unosowi ulegały będą pyły zawarte w biomasie.

Ładunek pyłów zawartych w gazach odlotowych, aspirowanych ze stanowisk ww. maszyn i urządzeń wynosi: 8,0 g/m3.

Mając na uwadze powyższe ustalenia unos pyłów z ww. linii obliczono wg wzoru:

Unos pyłów ogółem = ł * Q  = 8,0 g/m3  * 5 000 m3/h =  40,0  kg/h

| Frakcja Um | Unos pyłów w podziale frakcyjnym % kg/h | Skuteczność redukcji poszczególnych frakcji Na I stopniu redukcji % | Emisja pyłu max. po I stopniu redukcji [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-10 | 2,0 | 0,800 | 65,0 | 0,280 |
| 10-20 | 5,0 | 2,000 | 80,2 | 0,396 |
| 20-40 | 8,0 | 3,200 | 97,0 | 0,096 |
| 40-60 | 10,0 | 4,000 | 98,0 | 0,080 |
| Pow.60 | 75,0 | 30,000 | 99,5 | 0,150 |
| Suma | 100,0 | 40,000 | Śr.97,5 % | 1,002 |

- 	średnia skuteczność odpylania obliczona na podstawie skuteczności odpylania

poszczególnych frakcji analizowanego pyłu w zamieszczonej tabeli.

Kolejnym etapem jest wprowadzenie gazów odlotowych po I stopniu redukcji pyłów w odpylaczu cyklonowym, na II stopień, tj. do szafy aspiracyjnej (komory rozprężnej), wyposażonej w okno wylotowe, zaopatrzone we wkład filtracyjny ograniczający emisje cząstek stałych. Powierzchnia filtrująca wynosi ok. 1 m2.

Zastosowanie wkładu filtracyjnego umożliwia ograniczenie zawartości pyłu w gazach odlotowych odprowadzanych do powietrza do stężenia ok. 20 mg/m3.

W skład instalacji do produkcji peletów wejdzie także chłodnica kolumnowa, służąca do termicznej obróbki produktu, polegającej na schłodzeniu peletów do temperatury otoczenia, tj. ok. 15oC.

Ponieważ w skład aspirowanych gazów wchodzi para wodna oraz niewielkie ilości zanieczyszczeń pyłowych, konieczne jest ich usunięcie ze stanowiska chłodnicy, na zewnątrz pomieszczenia hali, do powietrza. Gazy odlotowe przed wprowadzeniem do powietrza poddawane będą odpyleniu w cyklonie typu CE, a następnie przy użyciu wentylatora usuwane będą na II stopień redukcji, do szafy aspiracyjnej (komory rozprężnej).

Z komory rozprężnej, poprzez okno wylotowe zaopatrzone we wkład filtracyjny, gazy będą usuwane do powietrza. Wyrzutnię gazów odlotowych (wylot boczny) umieszczono w ścianie bocznej komory i oznaczono w dokumentacji symbolem ETO-1, o parametrach przedstawionych poniżej.

Podczas omówionych powyżej czynności technologicznych, związanych z kondycjonowaniem gotowych wyrobów biomasy w chłodnicy kolumnowej, a także transportem surowca unosowi ulegają pyły zawarte w biomasie.

Ładunek pyłów zawartych w gazach odlotowych, aspirowanych ze stanowiska chłodnicy granulatu i linii transportu produktu wynosi: 0,6 g/m3.

Mając na uwadze powyższe ustalenia unos pyłów z ww. linii obliczono wg wzoru:

Unos pyłów ogółem = ł * Q  = 0,6 g/m3  * 5 000 m3/h =  3,0  kg/h

| Frakcja Um | Unos pyłów w podziale frakcyjnym % kg/h | Skuteczność redukcji poszczególnych frakcji Na I stopniu redukcji % | Emisja pyłu max. po I stopniu redukcji [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-10 | 0,5 | 0,015 | 65,0 | 0,005 |
| 10-20 | 2,5 | 0,075 | 80,2 | 0,015 |
| 20-40 | 8,0 | 0,240 | 97,0 | 0,007 |
| 40-60 | 14,0 | 0,420 | 98,0 | 0,008 |
| Pow.60 | 75,0 | 2,250 | 99,5 | 0,011 |
| Suma | 100,0 | 3,000 | Śr.98,5 % | 0,046 |

Po odpyleniu w odpylaczu cyklonowym, gazy odlotowych wprowadzane będą na II stopień, tj. do szafy aspiracyjnej (komory rozprężnej), wyposażonej w okno wylotowe, zaopatrzone we wkład filtracyjny ograniczający emisję cząstek stałych. Powierzchnia filtrująca wyniesie ok. 1 m2.

Zastosowanie wkładu filtracyjnego umożliwia ograniczenie zawartości pyłu w gazach odlotowych odprowadzanych do powietrza do stężenia ok. 20 mg/m3.

W czasie pracy linii produkcji peletów, tj. rozdrabniania słomy, suszenia sieczki słomy, schładzania i transportu granulatu, strumień gazów odlotowych usuwanych z komory przy użyciu wentylatora linii transportu pneumatycznego wyniesie ok.:

5 000 m3/h (wentylator aspirujący linie młyna bijakowego i suszarni) +

5 000 m3/h (wentylator aspirujący kolumnę chłodniczą) .

----------------------------------------------------------------------------------------

SUMA  = 10 000 m3 gazów odlotowych /h

Emisja pyłu:

Maksymalny wydatek gazów odlotowych wprowadzanych do komory rozprężnej wynosi ok. 10 000 Nm3/h w warunkach normalnych, tj. temp = 273 K i ciśnieniu barycznym p = 1013 hPa.

Pozostałość pyłu w gazie oczyszczonym określono na 20 mg/Nm3. Wobec powyższego

- emisja PYŁU ZAWIESZONEGO wynosi: 10 000 m3/h * 20 mg/m3 =

=   0,200 kg/h

Pył zawieszony stanowi w 100 % pyłu ogółem.

Mając na uwadze powyżej określoną emisję maksymalną oraz ilość godzin, jaka jest prognozowana w przypadku pracy instalacji,  poniżej określono emisję roczną, średnioroczną z instalacji do produkcji peletów (źródła powstawania zanieczyszczeń) oraz emitora (miejsca wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza):

Emisja roczna

Eap.zaw. = 0,200 kg/h * 8256 h/a  = 1,651 Mg/a

Emisja średnioroczna

Eśr.a  p.zaw. =   1651 kg/a / 8760 h/a =  0,188 kg/h

- CHARAKTERYSTYKA EMITORA ETO-1:

Po oczyszczeniu w dwustopniowym systemie odpylania (I-st. Cyklon + II st. szafa aspiracyjna wyposażona we wkład filtracyjny na wylocie), gazy odlotowe wprowadzane będą do powietrza wyrzutnią poziomą, umieszczoną w ścianie bocznej komory rozprężnej, oznaczoną w dokumentacji symbolem ETO-1, o parametrach przedstawionych poniżej.

- Parametry emitora ETO-1:

wysokość wylotu:     h= 6,0 m.n.p.t.

średnica równoważna wylotu:    d= 1,13 m

-   pole powierzchni wylotu:  F  = 1,0 m  x  1,0 m = 1,00 m2

temperatura emitowanego powietrza na wylocie z emitora:

t = 150C = 288 K

wylot emitora boczny, otwarty,

czas pracy urządzeń i emitora:  8256 h/a

- Prędkość wylotu gazów odlotowych z emitora ETO-1:

objętość gazów odlotowych usuwanych do powietrza:

I     Q = 10 000 m3/h

-    powierzchnia przekroju poprzecznego wylotu: F = 1,0 m2

V =  10 000 m3/h  / 1,00 m2  =  2,78 m/s

Z uwagi na boczny wylot emitora, do obliczeń rozprzestrzeniania się stężeń zanieczyszczeń oraz opadu pyłu, przyjęto V = 0,0 m/s.

B. INSTALACJA ENERGETYCZNA

W kotłowni grzewczej, zlokalizowanej w budynku warsztatowym, w części biurowo-socjalnej, zainstalowany zostanie jeden kocioł opalany biomasą w postaci słomy.

Spaliny z kotła odprowadzane będą do powietrza emitorem oznaczonym w dokumentacji symbolem EEO-1.

- Charakterystyka kotła:

-	kocioł stalowy, wodny, niskotemperaturowy

-     Sprawność cieplna kotła:    = 78 %

-	Współczynnik nadmiaru powietrza do spalania paliwa:    l = 1,95

-	Temp. Spalin w czopuchu :  ts =  453 K = 180 oC

-      Moc cieplna:  Q = 0,757 MW = 2,725 GJ/h = 0,651 Gcal/h

Nominalna moc cieplna źródła (ilość energii wprowadzonej w paliwie do

źródła w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu) wynosi:

Qn = 271,467 kg/h (zużycie paliwa) * 12,863 MJ/kg (wart.opałowa paliwa)

= 3491,9 MJ/h = 0,970 MWt.

- Charakterystyka paliwa:

###### Paliwem do kotła jest biomasa w postaci słomy:

- wartość opałowa, nie mniej niż 12863 kJ/kg paliwa = 3072 kcal/kg

- zawartość popiołu: ok.0,7 %

- dopuszczalna zawartość wilgoci:  ok. 24 %

- Maksymalne zużycie paliwa przez kocioł.

Bmax = = 271,467 kg/h

Powyższą wartość przyjęto do obliczeń maksymalnej emisji zanieczyszczeń.

- Charakterystyka emitora oznaczonego symbolem EEO –1:

Spaliny z kotła bez redukcji zanieczyszczeń, wprowadzane będą do powietrza emitorem pionowym, otwartym, izolowanym termicznie stalowym, o następujących parametrach:

- wysokość komina :  h = 12,5 m n.p.t.

- średnica wylotu:  d = 0,30 m

- powierzchnia wylotu emitora:  F = 0,07 m2

- temperatura spalin na wylocie  z komina po uwzględnieniu spadków na

poszczególnych odcinkach przepływu :

ts= 453 oC (temp. za kotłem) – 7,5oC (12,5 m * 0,6 oC/m) = ok.  446 K

- Obliczenia objętości oraz prędkości wylotu powstających spalin przy pracy kotła:

- Ilość spalin w warunkach normalnych:

WspN = B * W [m3/h]. gdzie:

B - zużycie paliwa w kg/h

W - obj. spalin powst. ze spalenia 1 kg paliwa w Nm3

zakładając wsp.nadm. powietrza 1,95

W = (0,89 * Wrz/1000 + 1,65) * l

Wrz - wartość opałowa paliwa = 3072 kcal/kg

W = [(0,89 * 3072) / 1000 + 1,65] * 1,95  =  8,549 Nm3 /kg

- Ilość spalin powstająca ze spalenia Bmax = 225,290 kg/h paliwa

WspN = 271,467 kg/h * 8,549 Nm3/kg = 2320,771 Nm3/h

- Objętość spalin w warunkach rzeczywistych

Wsprz = WspN * (tsp +273)/273 [m3/h]

WspN = 1926,004 Nm3/h

tsp = 173 oC - temperatura spalin na wylocie z komina

Wsprz = 2320,771 * 446 / 273 = 3791,443 m3/h = 1,053 m3/s

- prędkość wylotu spalin z emitora EE-1 :

V = Wsprz / F ,   gdzie  pow. wylotu z emitora  F = 0,07 m2

V = 1,053 m3/s / 0,07 m2 = 15,05 m/s

- Obliczenia emisji maksymalnej

Emisja pyłów

Ze względu na brak urządzeń odpylających spaliny emisja pyłów równa jest ich unosowi z paleniska.

- Emisja maksymalna pyłów ogółem:

Ep = Bmax * p * up

Bmax = 271,467 kg/h - max  zużycie paliwa

p = 0,7 % - zawartość popiołu w paliwie

up = 10 % - unos pyłów z paleniska

Ep ogół   = 271,467 * 0,007 * 0,1 = 0,190 kg/h

- Emisja maksymalna pyłów zawieszonych:

Ep drobnych =  Ep ogół. *  0,24  ( udział frakcji pyłów 0-10 um)

Ep drobnych = 0,190  kg/h  * 0,24   =  0,046 kg/h

Emisja SO2:

Emisję zanieczyszczeń obliczono wg „Wyjaśnień......” do Dz.U. Nr 15.

Pismo MOŚZNiL, znak: Pzoa/0631/1700/91 z dnia 08.07.1991r.

ESO2 = B * S [kg/h]

B - zużycie paliwa 271,467 kg/h

S - zawartość siarki w paliwie = 0,00068 kg/kg paliwa

ESO2 = 271,467 * 0,00068 = 0,185 kg/h

Emisja NO2:

Emisję zanieczyszczeń obliczono wg „Wyjaśnień......” do Dz.U. Nr 15.

Pismo  MOŚZNiL, znak: Pzoa/0631/1700/91 z dnia 08.07.1991r.

ENO2 = B * Wrz * Eb   [kg/h]

B   =    271,467 ilość zużywanego paliwa  [ kg/h ]

Wrz =   0,0129 wartość opałowa  [GJ/kg ]

Eb NO2 = 0,05 wskaźnik bazowy [kg/GJ]

E NO2 = 271,467 * 0,0129 * 0,050  =  0,175 kg/h

Emisja CO:

Emisję zanieczyszczeń obliczono wg „Wyjaśnień......” do Dz.U. Nr 15.

Pismo  MOŚZNiL, znak: Pzoa/0631/1700/91 z dnia 08.07.1991r.

# Ze spalania 1 000 kg  biomasy powstanie 19,000 kg CO

Ze spalania 271,467   kg biomasy powstanie X kg CO:

ECO = (271,467 * 19,000 ) / 1000 = 5,158 kg/h

- Obliczanie emisji rocznej

Wg oświadczenia prowadzącego instalację, roczne prognozowane zużycie paliwa przez kocioł wyniesie  ok. 2300 Mg.

Pył ogółem:

Ep = Ba * p * up

Ba = 2300,0 Mg/h - max  zużycie paliwa

p = 0,7 % - zawartość popiołu w paliwie

up = 10 % - unos pyłów z paleniska

Ep ogół   = 2300,0 * 0,007 * 0,10 = 1,610 Mg/a

Emisja  pyłów zawieszonych:

Ep zaw. =  Ep ogół. *  0,24  ( udział frakcji pyłów 0-10 um)

Ep zaw. = 1,610  Mg/a  * 0,24   =  0,386 Mg/a

Emisja SO2:

ESO2 = ( 2300,0 * 0,68) / 1000  = 1,564 Mg/a

Emisja NO2:

ENO2 = 2300,0 Mg/a * 0,0129 GJ/kg * 0,050 kg/GJ= 1,484 Mg/a

Emisja CO:

ECO = (2300,0 * 19,000 ) / 1000  = 43,700 Mg/a

- Emisja średnioroczna z emitora EEO-1:

Eśr. a = Ea [kg/a] / 8760 [h/a]

Ea - emisja roczna

8760 h/a  - czas trwania roku wynosi

Eśr. a pyłu ogółem   = 1610,0 kg/a / 8760 h/a = 0,184 kg/h

Eśr. a pyłu zawieszonego = 386,0 kg/a / 8760 h/a = 0,044 kg/h

Emisja średnioroczna w przedziałach frakcyjnych.

| Frakcja | Udział | Emisja średnioroczna | Prędkość opadania |
| --- | --- | --- | --- |
| pyłu mm | frakcji % | kg/h | [m/s] |
| 0(10 | 24 | 0,044 | 0,003 |
| 10(20 | 8 | 0,015 | 0,015 |
| 20(40 | 15 | 0,027 | 0,050 |
| 40(60 | 7 | 0,013 | 0,150 |
| pow. 60 | 46 | 0,085 | 0,500 |
| RAZEM | 100 | 0,184 | ................... |

SO2:

Eśr.a = 1564 kg/a / 8760 h/a =  0,178 kg/h

NO2:

Eśr.a = 1484 kg/a / 8760 h/a = 0,169 kg/h

CO:

Eśr.a = 43700 kg/a / 8760 h/a = 4,989 kg/h

II.

ZAKŁAD PRODUKCJI BIOPALIWA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z BIOMASY ROLNICZEJ WIDOK BZS

A. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

Charakterystyka urządzeń technologicznych (emisja zorganizowana).

(praca linii rozdrabniania surowca (biomasy) w sieczkarni, suszarni, źródeł emisji pyłów w postaci młyna bijakowego)

W związku z koniecznością zapewnienia niezbędnej ilości biomasy do produkcji, instalacja wyposażona zostanie w magazyn, przeznaczony do przechowywania surowca w ilości niezbędnej do bieżącej pracy instalacji.

Surowiec na teren Zakładu dostarczany będzie środkami transportu (pojazdy ciężarowe), a następnie za pomocą ładowarki przekazywany będzie do magazynu surowca.

Bezpośrednio z magazynu, surowiec przekazywany będzie za pomocą ładowarki do hali produkcyjnej, na stanowisko przenośnika taśmowego, którym biomasa kierowana będzie na stanowisko sieczkarni (rozdrabnianie wstępne).

Następnie za pomocą podajnika ślimakowego, mokra biomasa (zakładana wilgotność to ok. 16%) będzie odpowiednio porcjowana i podawana do suszarni taśmowej, celem termicznej obróbki.

W suszarni zainstalowany zostanie nadmuch gorącego powietrza, który spowoduje opływ powietrzem taśmy i leżącego na niej mokrego surowca. Aspiracja stanowiska suszenia biomasy realizowana będzie przy użyciu wentylatora wyciągowego. Suszarnia wyposażona zostanie w dwa poziomy z taśmami, co zwiększy wydajność obróbki termicznej oraz ograniczy wymiary zewnętrzne urządzenia. Niska temperatura powietrza suszącego ma duży wpływ na bezpieczeństwo pracy – niskie ryzyko zapłonu. Wnętrze suszarni wykonane będzie z materiałów nie iskrzących, co zmniejsza do minimum możliwość powstania eksplozji.

Prowadzona obróbka termiczna surowca ma na celu usunięcie wilgoci do zakładanych parametrów, zgodnie z wymogami technologicznymi. Zakładane jest usunięcie wilgotności surowca z ok. 16 % do ok. 6 %.

Ciepło na potrzeby pracy suszarni odzyskiwane będzie z pracy zespołu silników spalinowych generatora energii elektrycznej. Podczas pracy zespołu generatora, wyposażonego w silniki spalinowe, oprócz energii elektrycznej, wytwarzana będzie także m.in. energia cieplna, która będzie odzyskiwana i przekazywana do procesów ogrzewania komory suszarni biomasy.

Kolejnym etapem obróbki surowca będzie jego mielenie (ujednolicanie frakcji), na stanowisku młyna młotkowego. Mielenie odbywało się będzie do czasu osiągnięcia przez surowiec zakładanej frakcji 180 mikrometrów.

Przygotowany w powyższy sposób surowiec kierowany będzie do silosów buforowych, zlokalizowanych w sąsiedztwie hali, których planowanych jest do posadowienia 3 szt. o łącznej pojemności ok. 800 Mg. Zapotrzebowanie na ilość zbiorników i ich pojemność, wynika z warunków technicznych realizowanego przedsięwzięcia.

Z silosów buforowych, rozdrobniona biomasa transportem mechanicznym podawana będzie do kosza zasypowego, skąd transportem mechanicznym kierowana będzie do kąpieli olejowej, znajdującej się w zbiorniku reaktora. Zbiornik wypełniony jest krążącym olejem kontaktowym, o temperaturze eksploatacyjnej wynoszącej ok. 360 ºC. W reaktorze, po połączeniu biomasy z gorącym olejem kontaktowym, następuje dekompozycja materiału organicznego, w wyniku czego powstaje tzw. gaz olejowy.

Następnie powstały gaz olejowy kierowany jest pod wpływem ciśnienia na wymienniki ciepła. Powstały olej gazowy, w pierwszym wymienniku ciepła w górnej części zbiornika, schłodzony zostaje z temperatury ok. 360 ºC do temp. ok. 200 ºC. Podczas tego procesu z oleju gazowego powtórnie zostaje doprowadzona do oleju kontaktowego część ciężkiej frakcji. Drugi wymiennik ciepła schładza „gaz olejowy” z temp. ok. 200 ºC do temp. ok. 30-50 ºC, w wyniku czego powstaje biodiesel z ok. 20% zawartością wody. Tworzy się w ten sposób dwufazowa faza ciekła, która kierowana jest następnie do separatora. W separatorze zachodzi rozdzielenie produktu na fazę organiczną, stanowiącą produkt końcowy (biopaliwo) oraz fazę ciekłą (tzw. woda podprocesowa).

Zgodnie z oświadczeniem autora projektu technologicznego instalacji, otrzymywane w ten sposób biopaliwo, posiada właściwości analogiczne do olejów opałowych i napędowych, obecnie dostępnych w obrocie handlowym.

Reaktor stale jest zaopatrywany w świeży, oczyszczony olej kontaktowy, który pozostaje w obiegu dzięki instalacjom filtrującym i agregatowi, który w razie konieczności może być podgrzewany elektrycznie.

Krążący w zamkniętym obiegu olej kontaktowy, jest stale kierowany na filtr grawitacyjny, w którym następuje odseparowanie, znajdujących się w roztworze cząsteczek węgla (biocarbonu). Mieszanka węglowo-olejowa zostaje przez zbiornik dekantacyjny doprowadzona do podziału węgiel-olej.

Produkt końcowy w postaci biooleju jest następnie kierowany i magazynowany w zbiornikach magazynowych.

Otrzymane biopaliwo, ze zbiornika magazynowego kierowane jest do zespołu generatora, celem zasilania 3 silników spalinowych agregatów prądotwórczych.

Zgodnie z wcześniejszą informacją, silnik spalinowy Nr 4, zasilany będzie produkowanym w instalacji równolegle biogazem.

Wytworzona w wyniku pracy przedmiotowej instalacji energia elektryczna będzie odsprzedawana do sieci, a także będzie w pewnej ilości wykorzystywana na własne potrzeby pracy przedmiotowej instalacji.

Roczna wydajność produkcyjna przedmiotowej instalacji szacowana jest na ok. 3000 m3 biopaliwa, co stanowi ok. 2 MW znamionowej mocy elektrycznej.

Aby wyprodukować ww. ilość biopaliwa, zakłada się zapotrzebowanie surowca w postaci biomasy, w ilości ok. 7 500 Mg.

Aspiracji poddawane będą następujące stanowiska oraz operacje technologiczne:

-   urządzenia do rozdrabniania biomasy,

- proces suszenia sieczki.

Ww. zespół maszyn i urządzeń wyposażony zostanie w system aspiracji, w skład którego wejdzie między innymi wentylator wyciągowy i odpylacz cyklonowy typu CE. Wyizolowana ze strumienia gazów odlotowych biomasa przekazywana będzie bezpośrednio poprzez śluzę do układu transportu poziomego (przenośnik ślimakowy), którym kierowany będzie półprodukt na stanowisko zbiornika buforowego i granulatora.

Układ aspiracji systemu transportu i młyna bijakowego wyposażony zostanie w system zabezpieczenia, umożliwiający w przypadku nagłego wzrostu ciśnienia (np. wybuchu) awaryjny zrzut gazów odlotowych do powietrza poprzez wyrzutnię bypass, której wylot w warunkach normalnej pracy instalacji pozostaje zamknięty.

Po oczyszczeniu w odpylaczu cyklonowym, gazy odlotowe wprowadzane będą do powietrza otwartym emitorem. Emitor oznaczony został w dokumentacji symbolem ETB-1.

- Charakterystyka emitora oznaczonego symbolem ETB –1:

Gazy odlotowe po redukcji zanieczyszczeń pyłowych, wprowadzane będą do powietrza emitorem pionowym, otwartym, o następujących parametrach:

- wysokość komina :  h = 7,0 m n.p.t.

- średnica wylotu:  d = 0,40 m

- powierzchnia wylotu emitora:  F = 0,13 m2

- temperatura spalin na wylocie  z komina po uwzględnieniu spadków

na poszczególnych odcinkach przepływu : ts=  288 K

- prędkość wylotu gazów do powietrza; V = 10,69 m/s

Podczas omówionych powyżej czynności technologicznych, związanych z ujednolicaniem frakcji biomasy w młynie bijakowym, suszeniu sieczki słomy, unosowi ulegały będą pyły zawarte w biomasie.

Ładunek pyłów zawartych w gazach odlotowych, aspirowanych ze stanowisk ww. maszyn i urządzeń wynosi: 8,0 g/m3.

Mając na uwadze powyższe ustalenia unos pyłów z ww. linii obliczono wg wzoru:

Unos pyłów ogółem = ł * Q  = 8,0 g/m3  * 5 000 m3/h =  40,0  kg/h

| Frakcja Um | Unos pyłów w podziale frakcyjnym % kg/h | Skuteczność redukcji poszczególnych frakcji % | Emisja pyłu max. [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-10 | 2,0 | 0,800 | 65,0 | 0,280 |
| 10-20 | 5,0 | 2,000 | 80,2 | 0,396 |
| 20-40 | 8,0 | 3,200 | 97,0 | 0,096 |
| 40-60 | 10,0 | 4,000 | 98,0 | 0,080 |
| Pow.60 | 75,0 | 30,000 | 99,5 | 0,150 |
| Suma | 100,0 | 40,000 | Śr.97,5 % | 1,002 |

- 	średnia skuteczność odpylania obliczona na podstawie skuteczności odpylania

poszczególnych frakcji analizowanego pyłu w zamieszczonej tabeli.

W czasie pracy linii produkcyjnej, tj. rozdrabniania słomy i suszenia sieczki słomy, strumień gazów odlotowych usuwanych wyrzutnią z cyklonu użyciu wentylatora  wyciągowego wyniesie ok. 5000 m3/h.

B. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

(praca silników spalinowych zespołu agregatów prądotwórczych)

Uzyskane w procesie produkcyjnym biopaliwo (olej), ze zbiornika magazynowego kierowane jest do zespołu generatora, celem zasilania zespołu 3 silników spalinowych agregatów prądotwórczych o identycznych parametrach technicznych i technologicznych.

Silnik spalinowe agregatu prądotwórczego Nr 4 zasilany będzie produkowanym w wyniku reakcji biogazem.

Gazy odlotowe powstające w wyniku pracy ww. silników spalinowych, będą wprowadzane do powietrza wspólnym emitorem.

- Charakterystyka emitora oznaczonego symbolem ETB –2:

Spaliny z silników bez redukcji zanieczyszczeń, wprowadzane będą do powietrza emitorem pionowym, otwartym, o następujących parametrach:

- wysokość komina :  h = 18,0 m n.p.t.

- średnica wylotu:  d = 0,50 m

- powierzchnia wylotu emitora:  F = 0,20 m2

- temperatura spalin na wylocie  z komina po uwzględnieniu spadków

na poszczególnych odcinkach przepływu : ts=  338 K

- prędkość wylotu gazów do powietrza; V = 32,08 m/s

- sumaryczna objętość gazów odlotowych usuwany emitorem do

powietrza Q = 6,415 m3/s

- czas pracy instalacji i emitora

Poniżej przedstawiono informacje uzyskane od dostawców instalacji zespołu agregatów prądotwórczych, na temat wielkości emisji substancji zanieczyszczających, a także emisji rocznej i średniorocznej z instalacji zespołu silników spalinowych.

Zespół 3 szt. silników spalinowych zasilanych olejem (SUMA).

| Substancja zanieczyszczająca | Emisja max. = średnia [kg/h] | Emisja roczna [Mg/a] | Emisja średnioroczna [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- |
| Pył zawieszony | 1,890 | 16,254 | 1,855 |
| Dwutlenek siarki | 0,600 | 1,720 | 0,196 |
| Dwutlenek azotu | 5,250 | 45,150 | 5,154 |
| Tlenek węgla | 0,630 | 5,418 | 0,618 |

silnik spalinowy - 1 szt. zasilany biogazem.

| Substancja zanieczyszczająca | Emisja max. = średnia [kg/h] | Emisja roczna [Mg/a] | Emisja średnioroczna [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- |
| Pył zawieszony | 0,002 | 0,017 | 0,002 |
| Dwutlenek siarki | 0,011 | 0,095 | 0,011 |
| Dwutlenek azotu | 0,179 | 1,539 | 0,176 |
| Tlenek węgla | 0,050 | 0,430 | 0,049 |

III.

ZAKŁAD PRODUKCJI BIOPALIWA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z BIOMASY ROLNICZEJ WIDOK BIO

A. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

Charakterystyka urządzeń technologicznych (emisja zorganizowana).

(praca linii rozdrabniania surowca (biomasy) w sieczkarni, suszarni, źródeł emisji pyłów w postaci młyna bijakowego)

W związku z koniecznością zapewnienia niezbędnej ilości biomasy do produkcji, instalacja wyposażona zostanie w wyznaczone, zadaszone stanowisko przeznaczone do czasowego magazynowania surowca w ilości niezbędnej do bieżącej pracy instalacji.

Surowiec na teren Zakładu dostarczany będzie środkami transportu (pojazdy ciężarowe), a następnie za pomocą ładowarki przekazywany będzie na stanowisko magazynowania surowca.

Bezpośrednio z miejsca magazynowania, surowiec przekazywany będzie za pomocą ładowarki do hali produkcyjnej, na stanowisko przenośnika taśmowego, którym biomasa kierowana będzie na stanowisko sieczkarni (rozdrabnianie wstępne).

Następnie za pomocą podajnika ślimakowego, mokra biomasa (zakładana wilgotność to ok. 16%) będzie odpowiednio porcjowana i podawana do suszarni taśmowej, celem termicznej obróbki.

W suszarni zainstalowany zostanie nadmuch gorącego powietrza, który spowoduje opływ powietrzem taśmy i leżącego na niej mokrego surowca. Aspiracja stanowiska suszenia biomasy realizowana będzie przy użyciu wentylatora wyciągowego. Suszarnia wyposażona zostanie w dwa poziomy z taśmami, co zwiększy wydajność obróbki termicznej oraz ograniczy wymiary zewnętrzne urządzenia. Niska temperatura powietrza suszącego ma duży wpływ na bezpieczeństwo pracy – niskie ryzyko zapłonu. Wnętrze suszarni wykonane będzie z materiałów nie iskrzących, co zmniejsza do minimum możliwość powstania eksplozji.

Prowadzona obróbka termiczna surowca ma na celu usunięcie wilgoci do zakładanych parametrów, zgodnie z wymogami technologicznymi. Zakładane jest usunięcie wilgotności surowca z ok. 16 % do ok. 6 %.

Ciepło na potrzeby pracy suszarni odzyskiwane będzie z pracy zespołu silników spalinowych generatora energii elektrycznej. Podczas pracy zespołu generatora, wyposażonego w silniki spalinowe, oprócz energii elektrycznej, wytwarzana będzie także m.in. energia cieplna, która będzie odzyskiwana i przekazywana do procesów ogrzewania komory suszarni biomasy.

Kolejnym etapem obróbki surowca będzie jego mielenie (ujednolicanie frakcji), na stanowisku młyna młotkowego. Mielenie odbywało się będzie do czasu osiągnięcia przez surowiec zakładanej frakcji 180 mikrometrów.

Przygotowany w powyższy sposób surowiec kierowany będzie do silosu buforowego, zlokalizowanego w sąsiedztwie hali, którego pojemność szacowana jest na ok. 800 m3. Zapotrzebowanie na ilość zbiorników i ich pojemność, wynika z warunków technicznych realizowanego przedsięwzięcia.

Z silosu buforowego, rozdrobniona biomasa transportem mechanicznym podawana będzie do kosza zasypowego, skąd transportem mechanicznym kierowana będzie do kąpieli olejowej, znajdującej się w zbiorniku reaktora. Zbiornik wypełniony jest krążącym olejem kontaktowym, o temperaturze eksploatacyjnej wynoszącej ok. 360 ºC. W reaktorze, po połączeniu biomasy z gorącym olejem kontaktowym, następuje dekompozycja materiału organicznego, w wyniku czego powstaje tzw. gaz olejowy.

Następnie powstały gaz olejowy kierowany jest pod wpływem ciśnienia na wymienniki ciepła. Powstały olej gazowy, w pierwszym wymienniku ciepła w górnej części zbiornika, schłodzony zostaje z temperatury ok. 360 ºC do temp. ok. 200 ºC. Podczas tego procesu z oleju gazowego powtórnie zostaje doprowadzona do oleju kontaktowego część ciężkiej frakcji. Drugi wymiennik ciepła schładza „gaz olejowy” z temp. ok. 200 ºC do temp. ok. 30-50 ºC, w wyniku czego powstaje biodiesel z ok. 20% zawartością wody. Tworzy się w ten sposób dwufazowa faza ciekła, która kierowana jest następnie do separatora. W separatorze zachodzi rozdzielenie produktu na fazę organiczną, stanowiącą produkt końcowy (biopaliwo) oraz fazę ciekłą (tzw. woda podprocesowa).

Zgodnie z oświadczeniem autora projektu technologicznego instalacji, otrzymywane w ten sposób biopaliwo, posiada właściwości analogiczne do olejów opałowych i napędowych, obecnie dostępnych w obrocie handlowym.

Reaktor stale jest zaopatrywany w świeży, oczyszczony olej kontaktowy, który pozostaje w obiegu dzięki instalacjom filtrującym i agregatowi, który w razie konieczności może być podgrzewany elektrycznie.

Krążący w zamkniętym obiegu olej kontaktowy, jest stale kierowany na filtr grawitacyjny, w którym następuje odseparowanie, znajdujących się w roztworze cząsteczek węgla (biocarbonu). Mieszanka węglowo-olejowa zostaje przez zbiornik dekantacyjny doprowadzona do podziału węgiel-olej.

Produkt końcowy w postaci biooleju jest następnie kierowany i magazynowany w zbiornikach magazynowych.

Otrzymane biopaliwo, ze zbiornika magazynowego kierowane jest do zespołu generatora, celem zasilania 2 silników spalinowych agregatów prądotwórczych.

Zgodnie z wcześniejszą informacją, silnik spalinowy Nr 3, zasilany będzie produkowanym w instalacji równolegle biogazem.

Wytworzona w wyniku pracy przedmiotowej instalacji energia elektryczna będzie odsprzedawana do sieci, a także będzie w pewnej ilości wykorzystywana na własne potrzeby pracy przedmiotowej instalacji.

Roczna wydajność produkcyjna przedmiotowej instalacji szacowana jest na ok. 3000 m3 biopaliwa, co stanowi ok. 2 MW znamionowej mocy elektrycznej.

Aby wyprodukować ww. ilość biopaliwa, zakłada się zapotrzebowanie surowca w postaci biomasy, w ilości ok. 7 500 Mg.

Aspiracji poddawane będą następujące stanowiska oraz operacje technologiczne:

-   urządzenia do rozdrabniania biomasy,

- proces suszenia sieczki.

Ww. zespół maszyn i urządzeń wyposażony zostanie w system aspiracji, w skład którego wejdzie między innymi wentylator wyciągowy i odpylacz cyklonowy typu CE. Wyizolowana ze strumienia gazów odlotowych biomasa przekazywana będzie bezpośrednio poprzez śluzę do układu transportu poziomego (przenośnik ślimakowy), którym kierowany będzie półprodukt na stanowisko zbiornika buforowego i granulatora.

Układ aspiracji systemu transportu i młyna bijakowego wyposażony zostanie w system zabezpieczenia, umożliwiający w przypadku nagłego wzrostu ciśnienia (np. wybuchu) awaryjny zrzut gazów odlotowych do powietrza poprzez wyrzutnię bypass, której wylot w warunkach normalnej pracy instalacji pozostaje zamknięty.

Po oczyszczeniu w odpylaczu cyklonowym, gazy odlotowe wprowadzane będą do powietrza otwartym emitorem. Emitor oznaczony został w dokumentacji symbolem ETC-1.

- Charakterystyka emitora oznaczonego symbolem ETC –1:

Gazy odlotowe po redukcji zanieczyszczeń pyłowych, wprowadzane będą do powietrza emitorem pionowym, otwartym, o następujących parametrach:

- wysokość komina :  h = 9,5 m n.p.t.

- średnica wylotu:  d = 0,40 m

- powierzchnia wylotu emitora:  F = 0,13 m2

- temperatura spalin na wylocie  z komina po uwzględnieniu spadków

na poszczególnych odcinkach przepływu : ts=  288 K

- prędkość wylotu gazów do powietrza; V = 10,69 m/s

Podczas omówionych powyżej czynności technologicznych, związanych z ujednolicaniem frakcji biomasy w młynie bijakowym, suszeniu sieczki słomy, unosowi ulegały będą pyły zawarte w biomasie.

Ładunek pyłów zawartych w gazach odlotowych, aspirowanych ze stanowisk ww. maszyn i urządzeń wynosi: 8,0 g/m3.

Mając na uwadze powyższe ustalenia unos pyłów z ww. linii obliczono wg wzoru:

Unos pyłów ogółem = ł * Q  = 8,0 g/m3  * 5 000 m3/h =  40,0  kg/h

| Frakcja Um | Unos pyłów w podziale frakcyjnym % kg/h | Skuteczność redukcji poszczególnych frakcji % | Emisja pyłu max. [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-10 | 2,0 | 0,800 | 65,0 | 0,280 |
| 10-20 | 5,0 | 2,000 | 80,2 | 0,396 |
| 20-40 | 8,0 | 3,200 | 97,0 | 0,096 |
| 40-60 | 10,0 | 4,000 | 98,0 | 0,080 |
| Pow.60 | 75,0 | 30,000 | 99,5 | 0,150 |
| Suma | 100,0 | 40,000 | Śr.97,5 % | 1,002 |

- 	średnia skuteczność odpylania obliczona na podstawie skuteczności odpylania

poszczególnych frakcji analizowanego pyłu w zamieszczonej tabeli.

W czasie pracy linii produkcyjnej, tj. rozdrabniania słomy i suszenia sieczki słomy, strumień gazów odlotowych usuwanych wyrzutnią z cyklonu użyciu wentylatora  wyciągowego wyniesie ok. 5000 m3/h.

B. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

(praca silników spalinowych zespołu agregatów prądotwórczych)

Uzyskane w procesie produkcyjnym biopaliwo (olej), ze zbiornika magazynowego kierowane jest do zespołu generatora, celem zasilania zespołu 2 silników spalinowych agregatów prądotwórczych o identycznych parametrach technicznych i technologicznych.

Silnik spalinowy agregatu prądotwórczego Nr 3 zasilany będzie produkowanym w wyniku reakcji biogazem.

Gazy odlotowe powstające w wyniku pracy ww. silników spalinowych, będą wprowadzane do powietrza wspólnym emitorem.

- Charakterystyka emitora oznaczonego symbolem ETC –2:

Spaliny z silników bez redukcji zanieczyszczeń, wprowadzane będą do powietrza emitorem pionowym, otwartym, o następujących parametrach:

- wysokość komina :  h = 18,0 m n.p.t.

- średnica wylotu:  d = 0,50 m

- powierzchnia wylotu emitora:  F = 0,20 m2

- temperatura spalin na wylocie  z komina po uwzględnieniu spadków

na poszczególnych odcinkach przepływu : ts=  338 K

- prędkość wylotu gazów do powietrza; V = 28,30 m/s

- sumaryczna objętość gazów odlotowych usuwany emitorem do

powietrza Q = 5,66 m3/s

- czas pracy instalacji i emitora

Poniżej przedstawiono informacje uzyskane od dostawców instalacji zespołu agregatów prądotwórczych, na temat wielkości emisji substancji zanieczyszczających, a także emisji rocznej i średniorocznej z instalacji zespołu silników spalinowych.

Zespół 2 szt. silników spalinowych zasilanych olejem (SUMA).

| Substancja zanieczyszczająca | Emisja max. = średnia [kg/h] | Emisja roczna [Mg/a] | Emisja średnioroczna [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- |
| Pył zawieszony | 1,260 | 10,836 | 1,237 |
| Dwutlenek siarki | 0,400 | 1,147 | 0,131 |
| Dwutlenek azotu | 3,500 | 30,100 | 3,436 |
| Tlenek węgla | 0,420 | 3,612 | 0,412 |

Silnik spalinowy - 1 szt. zasilany biogazem.

| Substancja zanieczyszczająca | Emisja max. = średnia [kg/h] | Emisja roczna [Mg/a] | Emisja średnioroczna [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- |
| Pył zawieszony | 0,002 | 0,017 | 0,002 |
| Dwutlenek siarki | 0,011 | 0,095 | 0,011 |
| Dwutlenek azotu | 0,179 | 1,539 | 0,176 |
| Tlenek węgla | 0,050 | 0,430 | 0,049 |

- Omówienie wyników obliczeń.

Modelowanie poziomów substancji w powietrzu przeprowadzono zgodnie z metodyką referencyjną, przedstawioną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. (Dz.U. Nr 16, poz.87). Obliczenia rozprzestrzeniania się stężeń emitowanych zanieczyszczeń wykonano przy użyciu programu ZANAT wersja - 6.02. Prawa autorskie: A.Biernacki, M.Jóźwiak, J.Szymczyk.

W przeprowadzonej analizie uwzględniono sumowanie się stężeń substancji w powietrzu oraz opadu pyłu, co wynika z planowanych lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch innych zakładów, z których wprowadzane będą do powietrza te same zanieczyszczenia.

Pracę źródeł i emitorów rozpatrywano biorąc pod uwagę trzy podokresy emisji (pracy analizowanych źródeł), które wyodrębniono w czasie trwania roku.

Przy obliczaniu procentowego udziału czasu pracy źródeł w roku cemisów posłużono się wzorem:

Cemis =  ilość godz. pracy źródła emisji  /  ilość godzin w sezonie w  którym

źródła pracują

- PODOKRES  NR 1  - czas trwania wynosi  ok. 8256 h  w  roku (8760 h/a)

Pracujące instalacje i źródła emisji :

- Instalacja energetyczna  - Emitor  EEO-1 – zakład sąsiedni

- Instalacja aspirująca stanowiska maszyn i urządzeń wchodzących w skład instalacji do peletowania biomasy  - Emitor  ETO-1 – zakład sąsiedni

- Instalacja aspirująca stanowiska maszyn i urządzeń wchodzących w skład instalacji do rozdrabniania i suszenia biomas - Emitor  ETB-1 - zakład sąsiedni

- Instalacja zesp. silników spalinowych agregatów prądotwórczych – Emitor ETB-2 --  zakład sąsiedni

- Instalacja aspirująca stanowiska maszyn i urządzeń wchodzących w skład instalacji do rozdrabniania i suszenia biomasy  - Emitor  ETC-1- zakład będący przedmiotem Raportu

- Instalacja zesp. silników spalinowych agregatów prądotwórczych – Emitor ETC-2 - zakład będący przedmiotem Raportu

Cemis  =  8256 h/a  /  8760 h/a  =  0,942

- PODOKRES  NR 2  - czas trwania wynosi  ok. 217 h  w  roku (8760 h/a)

Pracujące instalacje i źródła emisji :

- Instalacja energetyczna  - Emitor  EEO-1 – zakład sąsiedni

- Instalacja zesp. silników spalinowych agregatów prądotwórczych – Emitor ETB-2 -  zakład sąsiedni

- Instalacja zesp. silników spalinowych agregatów prądotwórczych – Emitor ETC-2 - zakład będący przedmiotem Raportu

Cemis  =  217 h/a  /  8760 h/a  =  0,025

- PODOKRES  NR 3  - czas trwania wynosi  ok. 127 h  w  roku (8760 h/a)

Pracujące instalacje i źródła emisji :

      - Instalacja zesp. silników spalinowych agregatów prądotwórczych – Emitor ETB-2 - zakład sąsiedni

      - Instalacja zesp. silników spalinowych agregatów prądotwórczych – Emitor ETC-2 - zakład będący przedmiotem Raportu

Cemis  =  127 h/a  /  8760 h/a  =  0,014

Obszar objęty analizą opisano siatką współrzędnych prostokątnych: XO = 0,0 ; YO = 0,0 ; XL = 0,0 ; XP = 500,0 ; YD = 0,0 ; YG = 500,0 ; DXY = 50,0 m, w której zlokalizowane są poddane analizie emitory oraz punkty obliczeniowe wyznaczone na granicy działki projektowanego zakładu.

- Określenie aerodynamicznej szorstkości terenu:

Do obliczeń komputerowych rozprzestrzeniania się powstających stężeń zanieczyszczeń przyjęto współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu zo [m],  jako wartość średnią ważoną dla poszczególnych rodzajów terenu otaczającego analizowany obiekt i ich udział procentowy:

- Pola uprawne - zo  [m]  dla roku = 0,035, średni udział powierzchni = ok95 %

- Zwarta zabudowa wiejska - zo  [m]  dla roku = 0,5, śr. udział pow. = ok.5 %

Średnia wart. zo [m] = (0,035 * 0,95) + (0,5 * 0,05)  = 0,033 + 0,025 = 0,058

Wielkości przyjętych do uśrednienia współczynników odczytano z tablicy 4, Dz.U. Nr 16, poz. 87 z dn. 26.01.2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

- Aktualny stan jakości powietrza:

Aktualny stan jakości powietrza określa tło zanieczyszczenia powietrza na terenie objętym analizą, podane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 22.07.2010r., znak: WIOŚ-M-6781.01/123/2010/tz.

- Określenie warunków meteorologicznych:

Obliczenia prowadzono z uwzględnieniem warunków meteorologicznymi, które podano ze stacji OLSZTYN:

  - średnia temperatura powietrza w roku” 6,9 oC

  - wysokość anemometru: 14 m

OLSZTYN./Roczna roza wiatrow/

12.0, 280.0,     29209,  12.0,rok_

1, 1,   4,  14,  19,   6,  15,  17,  12,   6,  10,   7,  12,  15,

1, 2,  49,  27,  58,  60,  46,  54,  69,  58,  72,  52,  44,  36,

1, 3, 101,  51, 105, 107, 128, 104, 130, 116, 109,  90,  85,  56,

1, 4, 101,  82, 143, 196, 237, 194, 270, 278, 202, 142, 150, 118,

1, 5,  12,   5,  14,  25,  16,  20,  33,  33,  28,  31,  19,  17,

1, 6, 130,  94, 224, 268, 234, 273, 258, 163, 164, 137, 199, 155,

2, 1,   5,   6,   9,   8,   7,   8,   8,   6,   3,   5,   6,   9,

2, 2,  69,  46,  77,  62,  49,  48,  79,  64,  70,  56,  79,  56,

2, 3, 103,  54, 100, 102,  88, 105, 156, 143,  93,  91, 127,  74,

2, 4, 124,  67, 175, 159, 221, 242, 318, 268, 181, 153, 144, 127,

2, 5,   9,   8,  12,  15,  10,  16,  26,  22,  17,  14,  20,   7,

2, 6,  83,  52, 119, 133, 115, 157, 183, 118, 100,  69,  85,  85,

3, 1,   1,   0,   1,   1,   0,   2,   1,   0,   1,   3,   0,   1,

3, 2,  66,  46,  61,  59,  43,  61,  75,  62,  52,  56,  78,  59,

3, 3,  97,  66,  79,  75, 104, 117, 150, 156, 150, 113, 137,  97,

3, 4, 105,  97, 150, 141, 187, 282, 359, 321, 232, 152, 157,  95,

3, 5,   8,   5,   9,  11,  15,  18,  37,  26,  22,  26,  16,  13,

3, 6,  43,  29,  51,  64,  78, 102, 127, 109,  78,  59,  80,  52,

4, 2,  38,  31,  44,  32,  27,  49,  43,  38,  25,  35,  45,  46,

4, 3,  85,  47,  70,  85,  76,  95, 157, 128, 103, 122, 149, 102,

4, 4,  91,  74, 129, 131, 168, 215, 293, 345, 235, 126, 160,  90,

4, 5,   5,   4,   8,  13,  15,  25,  23,  22,  23,  26,  15,   7,

4, 6,  11,  10,  21,  38,  44,  49,  51,  39,  27,  18,  30,  15,

5, 2,   0,   5,   4,   3,   3,   5,   3,   1,   0,   2,   5,   4,

5, 3,  48,  54,  56,  52,  55,  64, 108,  82,  82,  79, 101,  69,

5, 4,  73,  72,  82, 112, 146, 165, 258, 289, 224, 147, 149,  87,

5, 5,  12,   7,  10,  23,  53,  44,  49,  37,  24,  25,  24,   5,

6, 3,  13,  22,  19,  23,  17,  29,  26,  29,  18,  23,  36,  35,

6, 4,  49,  55,  80, 111,  82, 113, 217, 256, 186, 144, 144,  85,

7, 3,   5,   6,   7,  11,  10,  10,   9,   5,   4,   4,  16,   7,

7, 4,  19,  32,  52,  73,  53,  70, 145, 189, 139, 103, 113,  53,

8, 3,   0,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0,   0,   1,   1,   0,

8, 4,  11,  18,  24,  63,  25,  46, 113, 139, 125,  99, 103,  41,

9, 4,   3,   9,  12,   9,   7,  16,  32,  49,  38,  33,  29,  12,

10, 4,   5,   2,   6,   4,   4,   7,   8,  13,  11,  13,  11,   4,

11, 4,   1,   1,   2,   2,   1,   1,  12,   9,  26,  19,  10,   1,

Do obliczeń przyjęto:

- CEMISY rzeczywiste,

- emisje maksymalne i odpowiadające im prędkości wylotu gazów odlotowych z emitorów.

- różę wiatrów stosownie do sezonu : OLSZTYN. rok

- współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu przyjęto jako wartość średnią ważoną dla typu terenów otaczających przedmiotową działkę, na podstawie  tabeli 4  Dz.U.  Nr 16, poz.87 z dn 26.01.2010r. w wysokości zo = 0,058 stała w czasie trwania roku.

- wysokość anemometru 14 m n.p.t.

- tło zanieczyszczenia powietrza podane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 22.07.2010r., znak:WIOŚ-M-6781.01/123/2010/tz.

- Wyniki obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza:

Dnia 26 stycznia 2010r. Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87). Załącznik nr1 do przedmiotowego rozporządzenia zawiera dopuszczalne poziomy analizowanych w niniejszej dokumentacji substancji w powietrzu, czas ich obowiązywania, oznaczenie numeryczne, okresy dla których uśrednia się wyniki pomiarów, dopuszczalne wartości przekraczania tych poziomów oraz marginesy tolerancji.

Aby stwierdzić dotrzymanie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, uzyskane z obliczeń wielkości stężeń porównano z wartościami dopuszczalnymi.

- Wynik analizy:

GÓRNE OGRANICZENIE SUMY STĘŻEN MAKSYMALNYCH

DLA ZESPOŁU EMITORÓW

bez badania niejednoczesności pracy emitorów w podokresach czasu pracy

==============================================================

nr  nazwa zanieczyszczenia    0.1 * D1  stężenie maksymalne  ==============================================================

1   Pyl zawieszony                      28.000          246.333 [ug/m3]

2   SO2                                 35.000           33.609 [ug/m3]

3   NO2                                 20.000          177.561 [ug/m3]

4   CO                                3000.001          447.574 [ug/m3]

Przeprowadzona powyżej analiza, a w tym komputerowe obliczenia powstawania i rozprzestrzeniania się stężeń zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, przez opisane w niniejszym opracowaniu emitory instalacji technologicznej i energetycznej wykazały, że zorganizowana emisja ww. substancji, nie spowoduje przekroczenia wartości odniesienia zanieczyszczeń w powietrzu, które określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu  (Dz.U. z 2010r. Nr 16, poz. 87).

Po odniesieniu stężeń ww. substancji do wartości dopuszczalnych D1, przedstawionych w zał. Nr 1 do ww. rozporządzenia MŚ z dnia 16.01.2010r. stwierdzono, że nie zostały spełnione w przypadku PYŁU ZAW. i NO2, warunki określone w pozycji 3.1, pkt. 2 załącznika nr 3, w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz.87 z dn. 26.01.2010r). Wyżej wymieniona analiza wykazała w przypadku SO2 i CO spełnienie dla zespołu emitorów warunku określonego wzorem 3.2., tj. suma Smm ≤ 0,1 * D1.

W tym stanie rzeczy, przeprowadzono dalszą analizę w zakresie obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń pyłu zaw. i NO2 w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych, aby sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek określony wzorem /3.4/ Smm ≤ D1. Ww. warunek został spełniony. Stężenia Smm w przypadku PYŁU ZAWIESZONEGO i NO2 ≤ D1.

Najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odległości co najmniej 240 m od najbliżej zlokalizowanego emitora instalacji, tj. odległości większej niż 10h = 180 m. Mając na uwadze występowanie ww. zabudowy mieszkalnej w znacznej odległości od źródeł emisji, nie uwzględniono jej w analizie. Obliczenia przeprowadzono natomiast w punktach obserwacji rozlokowanych wzdłuż granicy działki Inwestora.

Jak wynika z poniższego zestawienia, spełniony został warunek dotrzymania dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu (poziomów odniesienia).

Wyniki obliczeń w węzłach swobodnych

ZANIECZYSZCZENIE NR 1 - Pyl zawieszony

dopuszczalne    D1 =     280.00 [ug/m3]      Da =      40.000 [ug/m3]

tlo stezenia     R =      17.50 [ug/m3]

==========================================================================

numer    wspolrzedne wezla   stezenie   czestosc      stezenia 1-godz.

wezla      x        y   z    srednie+R   przekr.     Smax       S99.8

-       [m]      [m] [m]    [ug/m3]      [%]      [ug/m3]     [ug/m3]  ==========================================================================

1      353      437   0     21.330     .000v      143.31      122.83

2      385      442   0     22.921     .000v      175.50^     157.39^

3      460      453   0     23.000^    .000v      152.71      131.82

4      506      461   0     20.889     .000v      105.78       69.54

5      515      399   0     20.804     .000v      112.88       75.32

6      525      334   0     20.162     .000v       87.99       55.45

7      468      325   0     19.541     .000v      117.03       98.18

8      407      316   0     20.045     .000v      122.92       83.65

9      368      310   0     19.576     .000v      105.49       68.11

10      532      293   0     19.587     .000v       70.69       42.31

11      538      252   0     19.173     .000v       57.38       44.68

12      490      243   0     19.338     .000v       63.75       50.11

13      427      233   0     18.973     .000v       65.71       38.67

14      377      224   0     18.789v    .000v       60.72       35.00

15      557      468   0     19.681     .000v       73.51       44.41

16      599      475   0     19.672     .000v       57.06       32.38

17      607      428   0     19.681     .000v       58.31       33.27

18      618      356   0     19.554     .000v       53.61       30.02

19      631      267   0     19.100     .000v       42.45v      22.43v

20      605      451   0     19.582     .000v       57.57       32.73

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

wartosci srednie      20.070     .000        89.22       63.42

ZANIECZYSZCZENIE NR 2 - SO2

dopuszczalne    D1 =     350.00 [ug/m3]      Da =      20.000 [ug/m3]

tlo stezenia     R =       1.40 [ug/m3]

==========================================================================

numer    wspolrzedne wezla   stezenie   czestosc      stezenia 1-godz.

wezla      x        y   z    srednie+R   przekr.     Smax       S99.726

-       [m]      [m] [m]    [ug/m3]      [%]      [ug/m3]     [ug/m3]   ==========================================================================

1      353      437   0      2.306     .000v       18.94^      15.58^

2      385      442   0      2.217     .000v       13.96       12.23

3      460      453   0      1.880     .000v       10.20        8.95

4      506      461   0      2.327     .000v       10.09        9.45

5      515      399   0      1.938     .000v        8.57v       7.60v

6      525      334   0      2.017     .000v       13.98       11.84

7      468      325   0      1.960     .000v       12.55       10.51

8      407      316   0      1.993     .000v       14.12       12.07

9      368      310   0      2.033     .000v       15.52       12.91

10      532      293   0      2.015     .000v       15.14       12.23

11      538      252   0      1.955     .000v       14.81       11.42

12      490      243   0      1.911     .000v       14.64       11.41

13      427      233   0      1.874v    .000v       14.81       11.01

14      377      224   0      1.916     .000v       14.84       10.91

15      557      468   0      2.525^    .000v       14.87       12.20

16      599      475   0      2.496     .000v       14.56       13.53

17      607      428   0      2.384     .000v       14.75       12.84

18      618      356   0      2.153     .000v       14.64       11.86

19      631      267   0      2.107     .000v       14.38       10.17

20      605      451   0      2.448     .000v       14.65       13.42                            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

wartosci srednie       2.123     .000        14.00       11.61

ZANIECZYSZCZENIE NR 3 - NO2

dopuszczalne    D1 =     200.00 [ug/m3]      Da =      40.000 [ug/m3]

tlo stezenia     R =      10.00 [ug/m3]

==========================================================================

numer    wspolrzedne wezla   stezenie   czestosc      stezenia 1-godz.

wezla      x        y   z    srednie+R   przekr.     Smax       S99.8

-       [m]      [m] [m]    [ug/m3]      [%]      [ug/m3]     [ug/m3]   ==========================================================================

1      353      437   0     14.566     .000v       92.15^      81.15

2      385      442   0     14.472     .000v       88.73       82.13

3      460      453   0     13.811     .000v       88.25       78.75

4      506      461   0     13.827     .000v       88.11       79.04

5      515      399   0     12.150     .000v       68.08       58.74

6      525      334   0     11.463v    .000v       55.85v      49.03v

7      468      325   0     11.654     .000v       66.30       57.40

8      407      316   0     12.381     .000v       70.22       57.12

9      368      310   0     13.086     .000v       78.95       70.89

10      532      293   0     11.802     .000v       64.86       57.32

11      538      252   0     11.923     .000v       68.04       61.17

12      490      243   0     11.863     .000v       70.14       58.64

13      427      233   0     12.050     .000v       67.99       59.50

14      377      224   0     12.682     .000v       89.31       77.94

15      557      468   0     14.141     .000v       87.72       83.72^

16      599      475   0     14.681^    .000v       91.62       83.29

17      607      428   0     14.374     .000v       88.04       79.86

18      618      356   0     13.428     .000v       77.66       69.03

19      631      267   0     14.018     .000v       73.95       64.11

20      605      451   0     14.605     .000v       87.40       83.69

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

wartosci srednie      13.149     .000        78.17       69.62

ZANIECZYSZCZENIE NR 4 - CO

dopuszczalne    D1 =     30000. [ug/m3]      Da =      brak [ug/m3]

tlo stezenia     R =         0. [ug/m3]

==========================================================================

numer    wspolrzedne wezla   stezenie   czestosc      stezenia 1-godz.

wezla      x        y   z    srednie+R   przekr.     Smax       S99.8

-       [m]      [m] [m]    [ug/m3]      [%]      [ug/m3]     [ug/m3]  ==========================================================================

1      353      437   0       12.8     .000v        393.        358.

2      385      442   0       10.4     .000v        296.        277.

3      460      453   0        2.1v    .000v         65.v        56.v

4      506      461   0       15.9     .000v        281.        263.

5      515      399   0        9.5     .000v        239.        212.

6      525      334   0       14.3     .000v        390.        340.

7      468      325   0       11.8     .000v        350.        299.

8      407      316   0       10.4     .000v        393.        344.

9      368      310   0        9.3     .000v        427.^       351.

10      532      293   0       13.1     .000v        422.        347.

11      538      252   0       10.8     .000v        413.        362.

12      490      243   0        9.6     .000v        408.        358.

13      427      233   0        7.9     .000v        413.        318.

14      377      224   0        7.0     .000v        414.        309.

15      557      468   0       21.0^    .000v        415.        363.

16      599      475   0       18.3     .000v        406.        377.^

17      607      428   0       15.8     .000v        411.        371.

18      618      356   0       11.8     .000v        408.        358.

19      631      267   0        8.5     .000v        401.        291.

20      605      451   0       17.0     .000v        409.        374.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

wartosci srednie        11.9     .000         368.        316.

* - przekroczenie wartosci dopuszczalnej

^ - wartosc maksymalna

v - wartosc minimalna

Powyższe stwierdzenia, dotyczące dotrzymania kryteriów potwierdzają także interpretacje graficzne rozkładu maksymalnych stężeń analizowanych substancji zanieczyszczających.

Ww. interpretację graficzną załączono do niniejszego opracowania.

#### ANALIZA OPADU PYŁU

- Kryterium opadu pyłu:

Z uwagi na negatywny wynik poniżej przeprowadzonej analizy:

Suma Ef < 0.0667 * h 3.15 [mg/s]

przeprowadzono w pełnym zakresie obliczenia opadu pyłów w sieci współrzędnych prostokątnych oraz punktach obserwacji.

Analiza uzyskanych z obliczeń wyników wykazała co następuje. Największy opad pyłu, tj. 186,54 g/m2/rok wystąpił w punkcie obliczeniowym, w węźle siatki Nr 27 o współrzędnych: X = 500,0 m; Y = 300,0 m.

Wyniki obliczeń w węzłach swobodnych

==========================================================================

numer    wspolrzedne       opad       numer    wspolrzedne       opad

wezla     x wezla y        pylu       wezla     x wezla y        pylu

-      [m]     [m]      [g/m2]      -      [m]     [m]        [g/m2]

==========================================================================

1   353.0   437.0       46.68       11    538.0   252.0        53.58

2   385.0   442.0       65.57       12    490.0   243.0        78.41

3   460.0   453.0      121.62       13    427.0   233.0        47.72

4   506.0   461.0      105.69       14    377.0   224.0        33.80

5   515.0   399.0      110.44       15    557.0   468.0        80.97

6   525.0   334.0      128.26       16    599.0   475.0       192.00

7   468.0   325.0      106.91       17    607.0   428.0       120.84

8   407.0   316.0       86.27       18    618.0   356.0        65.35

9   368.0   310.0       50.39       19    631.0   267.0        44.98

10   532.0   293.0       94.90       20    605.0   451.0       165.53

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

w a r t o s c   s r e d n i a               90.00

* - przekroczenie wartosci dopuszczalnej

^ - wartosc maksymalna

v - wartosc minimalna

Wobec powyższego należy stwierdzić, że dopuszczalny opadu pyłu, tj. 200 g/m2/rok, z uwzględnieniem istniejącego tła (20,0 g/m2/rok) nie zostałby przekroczony, w punktach zlokalizowanych poza terenem Zakładu.

Jak już na wstępie zaznaczono, w analizie uwzględniono sumowanie się stężeń substancji w powietrzu oraz opadu pyłu (skumulowane oddziaływanie instalacji na stan środowiska), co wynika z planowanych lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch innych zakładów, z których wprowadzane będą do powietrza te same rodzaje zanieczyszczeń.

3.6.4.	Emisja hałasu do otoczenia.

Wartości normatywne hałasu w środowisku określa Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826). W rozporządzeniu przyjęto zasadę określania dopuszczalnych poziomów imisji hałasu w środowisku pod kątem ich zróżnicowania w zależności od rodzaju źródła hałasu oraz uwzględniając okresowość działania źródeł.

W przeprowadzonej analizie uwzględniono planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko.

Ponadto w obliczeniach uwzględniono sumowanie się emisji hałasu do środowiska (skumulowane oddziaływanie instalacji), co wynika z planowanych lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch innych zakładów, z terenu których wprowadzany będzie do środowiska hałas.

Wartość dopuszczalna poziomu hałasu przenikającego do obszarów akustycznie chronionych dla czasu normatywnego (T=8 najgorszych 8 godzin dnia dla pory 6.00-22.00 oraz T=1 najniekorzystniejszej godziny w nocy w porze 22.00-6.00) zależy od przeznaczenia terenu. Wartości te podano w Tabeli 1 załącznika do cytowanego wyżej z rozporządzenia Ministra Środowiska.

Przedsięwzięcie planowane jest do lokalizacji na terenie niezabudowanej działki, oznaczonej numerem geodezyjnym 2/71, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm.Lubomino.

Obszar, na którym planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, objęty jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino.

Zgodnie z zapisami zawartymi w ww. planie, teren działki o nr 2/71 oznaczony został w planie symbolem R. Dla tych terenów, jako przeznaczenie podstawowe, ustalono uprawy rolne, stanowiące dotychczasowy sposób użytkowania.

Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów określonych symbolem R, ustala się również m.in. inwestycje oraz urządzenia związane bezpośrednio z produkcją rolną oraz jej obsługą i przetwórstwem płodów rolnych.

Wobec powyższego należy uznać, że planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane ma zostać na terenie o przeznaczeniu rolnym oraz w strefie zabudowy związanej bezpośrednio z produkcją rolną, jej obsługą i przetwórstwem płodów rolnych, do którego istnieje droga dojazdowa, który nie podlega ochronie akustycznej.

W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca lokalizacji planowanej inwestycji, od strony zachodniej, północnej oraz wschodniej, znajdują się tereny obecnie niezabudowane oraz użytkowane rolniczo, należące do Właściciela działki nr 2/71.

W kierunku południowym działka nr 2/71 bezpośrednio sąsiaduje z drogą wojewódzką relacji Miłakowo-Dobre Miasto. W dalszej odległości, za drogą wojewódzką, znajdują się tereny niezabudowane.

Natomiast od strony zachodniej, w odległości ok. 110 m od granicy działki 2/71 znajduje się gminna droga gruntowa, po której m.in. odbywał się będzie wjazd i wyjazd z terenu projektowanego Zakładu.

Teren realizacji inwestycji w żadnym z kierunków geograficznych nie graniczy bezpośrednio z działkami, na których zlokalizowane byłyby budynki mieszkalne lub użyteczności publicznej. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w kierunku północno-zachodnim, w odległości ok. 220 m od granicy działki nr 2/71.

W zasięgu znaczącego oddziaływania od lokalizacji planowanego przedsięwzięcia, brak jest zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Teren działki o numerze ewidencyjnym 2/71, na której planuje się realizację przedsięwzięcia, znajduje się poza wyznaczonymi obszarami, włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, rezerwatami oraz obszarami chronionego krajobrazu.

W najbliższym otoczeniu miejsca lokalizacji ww. działki, nie występują także obszary parków narodowych, leśnych kompleksów promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej lub obszarów, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę światowego dziedzictwa”.

Jak już wcześniej wspomniano, w bezpośrednim otoczeniu miejsca lokalizacji projektowanego zakładu, brak jest zabudowy mieszkaniowej lub użyteczności publicznej.

W tym stanie rzeczy, najbliższy budynek mieszkalny, dla którego wyznacza się dopuszczalne poziomy hałasu instalacyjnego w środowisku, znajduje się w kierunku północno-zachodnim w odległości ok. 220 m od granicy działki nr 2/71.

Hałas przenikający z instalacji technicznej do środowiska, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nie może przekroczyć podanych poniżej wartości:

- LAeq,T=8h=55 dB dla czasu oceny T=8 h w porze dnia;

- LAeq,T=1h=45 dB dla czasu oceny T=1 h w porze nocy.

Źródła emisji hałasu, o których mowa poniżej, pracowały będą okresowo, a ich oddalenie od granicy obszarów chronionych przed hałasem spowoduje, że wpływ ww. źródeł na klimat akustyczny poza granicą działki będzie niewielki i nie będzie uciążliwy. Taki stan rzeczy został potwierdzony obliczeniami.

Na granicy działki projektowanego Zakładu, wyznaczono punkty obserwacji.

Identyfikacja źródeł hałasu

Faza realizacji przedsięwzięcia

Mając na uwadze zakres oraz charakter planowanych do prowadzenia prac budowlanych, w związku z realizacją przedsięwzięcia należy stwierdzić, że niewątpliwie zaistnieją okresowo uciążliwości związane ze wzmożonym ruchem pojazdów dostarczających materiały budowlane oraz wyposażenie zakładu a także pracą maszyn roboczych (tj. koparka, spycharka, dźwig), ich manewrowaniem na terenie placu budowy.

Uciążliwości hałasowe, o których mowa powyżej, wystąpią jednorazowo przez okres około dwóch – trzech miesięcy, wyłącznie w czasie prowadzenia prac ziemnych (wykopy) oraz pracach związanych z posadowieniem budowli i niezbędnej infrastruktury. Powyższe uciążliwości ustąpią w momencie zakończenia prac budowlanych.

Ww. uciążliwości mogą zostać ograniczone poprzez właściwą organizację dostaw materiałów i elementów wyposażenia oraz instalacji, a także racjonalne, zgodne z przyjętym programem prac, wykorzystanie maszyn i urządzeń budowlanych, takich jak dźwig, koparka, spycharka, ładowarka, czy wózek widłowy, których poziom mocy akustycznej wynosi ok. 76 – 95 dB.

Istotnym warunkiem ograniczenia przedmiotowych uciążliwości hałasowych jest zaplanowanie wykonania prac z użyciem ww. sprzętu wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 600 – 2200.

Poziom mocy akustycznej, pojazdów i maszyn budowlanych:

- środki transportu (pojazdy ciężarowe):   76 dB

- maszyny robocze: spycharka  93 dB, ładowarka  95 dB,

koparka 95 dB,  agregat prądotwórczy 93 dB.

Faza użytkowania obiektu

Z uwagi na charakter planowanego do realizacji przedsięwzięcia, uciążliwości związane z emisją hałasu do środowiska na etapie użytkowania Zakładu, zasadniczo powodowane będą hałasem komunikacyjnym, wynikającym z ruchu pojazdów ciężarowych po drogach dojazdowych, placach manewrowych w sąsiedztwie analizowanego obiektu (poziom mocy akustycznej ok. 92 dB), pojazdów osobowych pracowników zakładu (poziom mocy akustycznej ok. 67 dB), ruchem maszyny roboczej (wózek widłowy) po placach manewrowych na terenie obiektu (poziom mocy akustycznej ok. 87 dB) oraz pracą elementów instalacji do produkcji biopaliwa i energii elektrycznej, zlokalizowanej wewnątrz budynku produkcyjnego (przestrzenne źródło emisji hałasu), a także pracą generatorów prądotwórczych, zainstalowanych wewnątrz zabudowy kontenerowej, która pełni miedzy innymi rolę kabiny dźwiękoizolacyjnej (poziom mocy akustycznej ok. 91 dB).

Procesy produkcyjne oraz towarzyszące czynności prowadzone będą przy zamkniętych wrotach wjazdowych hali.

Zgodnie z przyjętą charakterystyką pracy analizowanego Zakładu przewiduje się, że naraz na terenie obiektu przemieszczały się będą i manewrowały dwa pojazdy ciężarowe, jeden pojazd osobowy oraz jedna maszyna robocza (wózek widłowy lub ładowarka czołowa).

Ponadto hałas generowany będzie także przez źródła zlokalizowane wewnątrz budynku, tj. maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii produkcji biooleju i biogazu oraz energii elektrycznej.

Mając na uwadze powyższe, w analizie uwzględniono punktowe źródła emisji hałasu jakimi będą pojazdy ciężarowe, pojazdy osobowe oraz maszyny robocze, a także zabudowane w kontenerach agregaty prądotwórcze oraz przestrzenne źródło emisji hałasu do środowiska, jakim będzie budynek hali produkcyjnej, w czasie gdy wewnątrz pracowały będą maszyny i urządzenia wchodzące w skład instalacji.

Na podstawie charakterystyki konstrukcyjnej ww. obiektu budowlanego, można stwierdzić, że ściany i strop przyczynią się do izolacyjności akustycznej źródeł hałasu przenikającego do środowiska, która wyniesie ok. 17 dB w przypadku ścian i 15 dB w przypadku stropu.

W projekcie budowlanym i technologicznym przewidziano dobór maszyn i urządzeń, które wejdą w skład instalacji, a w tym układu wentylacji pomieszczenia, o najniższej z możliwych mocy akustycznych.

Oddalenie źródeł emisji hałasu, które wejdą w skład projektowanej instalacji od granicy obszarów chronionych przed hałasem spowoduje, że wpływ przedmiotowych źródeł na klimat akustyczny w ww. rejonie będzie niewielki i nie będzie uciążliwy.

Należy również podkreślić, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć, które w istotny sposób oddziaływałoby na otoczenie pod względem emisji hałasu.

Z uwagi na charakter terenu, na którym planowany jest do lokalizacji Zakład, a także identyczne przeznaczenie obszarów w sąsiedztwie (użytki rolnicze), należy stwierdzić, że na etapie realizacji przedsięwzięcia nie wystąpią uciążliwości hałasowe.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenia, zrezygnowano z obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji. Przeprowadzono natomiast analizę dla etapu funkcjonowania zakładu.

W obliczeniach uwzględniono sumowanie się emisji hałasu (skumulowane oddziaływanie instalacji), który będzie wprowadzany do środowiska w związku z pracą dwóch innych zakładów, obecnie projektowanych w bezpośrednim sąsiedztwie analizowanej instalacji, od strony zachodniej.

Poniżej zamieszczono charakterystykę źródeł emisji hałasu, zarówno Zakładu, który Inwestor zamierza zrealizować w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, jak również nowoprojektowanych instalacji obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Przedstawiono także charakterystykę punktów obserwacji (punkty rozmieszczone wokół działki do której Inwestor posiada tytuł prawny).

W celu ochrony zdrowia pracujących ludzi a także ograniczenie uciążliwości powodowanych pracą instalacji, konstruktorzy ww. maszyn i urządzeń oraz środków transportu i maszyn roboczych przyjęli rozwiązania techniczne, które umożliwiają znaczne ograniczenie poziomu mocy akustycznej. Ponadto należy zaznaczyć, że wszystkie źródła hałasu, oprócz manewrujących pojazdów i maszyny roboczej, będą zainstalowane wewnątrz budynku hali, co bardzo znacząco ograniczy emisję hałasu do środowiska (wysoka izolacyjność konstrukcji budynku, ściany ok. 17 dB i połać dachowa ok. 15 dB). W obliczeniach uwzględniono sumowanie poziomów mocy akustycznej maszyn i urządzeń w budynku (67,7 dB).

Jak wynika z prognozowanej charakterystyki pracy projektowanego Zakładu, instalacja funkcjonowała będzie w okresie całego roku ze stałą wydajnością.

Planowana jest praca przedmiotowej instalacji w ruchu ciągłym, przez siedem dni w tygodniu w systemie trzyzmianowym (24 h/d), z przerwami na ewentualne bieżące remonty i konserwacje.

Mając na uwadze powyższe, nie przeprowadzono obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku oddzielenie dla pory dnia i pory nocy, zakładając jednakową emisję hałasu do środowiska w ciągu całej doby.

- Obliczenia rozprzestrzeniania hałasu

Mając na uwadze wskazaną w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (pismo z dnia 03.11.2010r., znak: ROŚ-28-WSTE-6613-0003-263/10/rg) oraz postanowieniu Wójta Gminy Lubomino (pismo z dnia 24.11.2010r., znak: RGKiT 7624-03/2010) możliwość wystąpienia skumulowanych oddziaływań na poszczególne elementy środowiska planowanego do realizacji przedsięwzięcia oraz przedsięwzięć planowanych do realizacji na działkach sąsiadujących, tj. 2/68, na której planowana jest budowa Zakładu granulacji biomasy Widok OZE, oraz 2/70, na której planowana jest budowa Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej Widok BZS, do przeprowadzonej analizy obliczeń emisji hałasu przyjęto także źródła emisji, powodowane pracą ww. instalacji, planowanych do lokalizacji na działce nr 2/68 oraz 2/70.

Poniżej przedstawiono źródła emisji hałasu, który powodowany będzie pracą projektowanych do lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji:

  - Projektowanego Zakładu Granulacji Biomasy Widok OZE,

  - Projektowanego Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej Widok BZS,

  - Projektowanego Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej Widok BIO, będącego przedmiotem niniejszej analizy.

I.

ZAKŁAD GRANULACJI BIOMASY WIDOK OZE

- ŻRÓDŁA PUNKTOWE, LICZBA 4

| LP | X[m] | Y[m] | Z[m] | Lpa [dB] | KO [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 śr. transportu (poj. ciężarowy) | 377 | 417 | 1 | 92,00 | 3,00 |
| 2 śr. transportu (poj. ciężarowy) | 470 | 426 | 1 | 92,00 | 3,00 |
| 3 śr. transportu (poj. osobowy) | 395 | 381 | 1 | 67,00 | 3,00 |
| 4 maszyna robocza | 408 | 397 | 1 | 87,00 | 3,00 |

- ŻRÓDŁO PRZESTRZENNE (BUDYNEK), LICZBA 1.

Dane opisujące współrzędne i wysokości budynku.

| nrzb | ax(m) | bx(m) | cx(m) | dx(m) | h(m) | h0 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 380,0 | 463,0 | 465,0 | 384,0 | 15,0 | 0,0 |

| nrzb | ay(m) | by(m) | cy(m) | dy(m) | h(m) | h0(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 427,0 | 436,0 | 416,0 | 407,0 | 15,0 | 0,0 |

Źródła hałasu znajdujące się wewnątrz budynku:

- wentylatory,

- linie transportu biomasy,

- ciąg technologiczny do peletowania biomasy.

Zsumowany poziom mocy akustycznej źródeł wewnątrz budynku wynosi ok. 67,7 dB. Mając na uwadze izolacyjność akustyczną ścian (ok. 17 dB) i dachu (ok.15 dB), do obliczeń przyjęto poniższe parametry przestrzennego źródła hałasu.

Dane opisujące ściany i dach budynku.

| nrsc | Lwew (dB) | R(dB) | Licz. el. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50,7 | 0,00 | 0 |
| 2 | 50,7 | 0,00 | 0 |
| 3 | 50,7 | 0,00 | 0 |
| 4 | 50,7 | 0,00 | 0 |
| 5 | 52,7 | 0,00 | 0 |

- PASY ZIELENI, LICZBA 2.

DANE OPISUJĄCE KRAWĘDZIE I WYSOKOŚĆ

Pas zieleni nr 1

| Lp. | ax[m] | bx[m] | cx[m] | dx[m] | h[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 343,0 | 346,0 | 357,0 | 360,0 | 12,0 |

| Lp. | ay[m] | by[m] | cy[m] | dy[m] | h[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 438,0 | 438,0 | 308,0 | 308,0 | 12,0 |

Pas zieleni nr 2

| Lp. | ax[m] | bx[m] | cx[m] | dx[m] | h[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 374,0 | 374,0 | 468,0 | 468,0 | 3,0 |

| Lp. | ay[m] | by[m] | cy[m] | Dy[m] | h[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 439,0 | 436,0 | 446,0 | 449,0 | 3,0 |

II.

ZAKŁAD PRODUKCJI BIOPALIWA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z BIOMASY ROLNICZEJ WIDOK BZS

- ŻRÓDŁA PUNKTOWE, LICZBA 8

| LP | X[m] | Y[m] | Z[m] | Lpa [dB] | KO [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 śr. transportu (poj. ciężarowy) | 407 | 290 | 1 | 92,00 | 3,00 |
| 2 śr. transportu (poj. ciężarowy) | 479 | 298 | 1 | 92,00 | 3,00 |
| 3 śr. transportu (poj. osobowy) | 438 | 252 | 1 | 67,00 | 3,00 |
| 4 maszyna robocza | 428 | 272 | 1 | 87,00 | 3,00 |
| 5 agregat | 494 | 288 | 1,5 | 91,00 | 3,00 |
| 6 agregat | 495 | 283 | 1,5 | 91,00 | 3,00 |
| 7 agregat | 496 | 278 | 1,5 | 91,00 | 3,00 |
| 8 agregat | 497 | 273 | 1,5 | 91,00 | 3,00 |

- ŻRÓDŁO PRZESTRZENNE (BUDYNEK), LICZBA 1.

Dane opisujące współrzędne i wysokości budynku.

| nrzb | ax(m) | bx(m) | cx(m) | dx(m) | h(m) | h0 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 410,0 | 412,0 | 477,0 | 475,0 | 15,0 | 0,0 |

| nrzb | ay(m) | by(m) | cy(m) | dy(m) | h(m) | h0(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 301,0 | 281,0 | 288,0 | 308,0 | 15,0 | 0,0 |

Źródła hałasu znajdujące się wewnątrz budynku:

- wentylatory,

- linie transportu biomasy,

- ciąg technologiczny do obróbki biomasy.

Zsumowany poziom mocy akustycznej źródeł wewnątrz budynku wynosi ok. 64,7 dB. Mając na uwadze izolacyjność akustyczną ścian (ok. 17 dB) i dachu (ok.15 dB), do obliczeń przyjęto poniższe parametry przestrzennego źródła hałasu.

Dane opisujące ściany i dach budynku.

| nrsc | Lwew (dB) | R(dB) | Licz. el. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47,7 | 0,00 | 0 |
| 2 | 47,7 | 0,00 | 0 |
| 3 | 47,7 | 0,00 | 0 |
| 4 | 47,7 | 0,00 | 0 |
| 5 | 49,7 | 0,00 | 0 |

- PASY ZIELENI, LICZBA 2.

DANE OPISUJĄCE KRAWĘDZIE I WYSOKOŚĆ

Pas zieleni nr 1

| Lp. | ax[m] | bx[m] | cx[m] | dx[m] | h[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 357,0 | 360,0 | 373,0 | 376,0 | 12,0 |

| Lp. | ay[m] | by[m] | cy[m] | dy[m] | h[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 308,0 | 308,0 | 224,0 | 223,0 | 12,0 |

Pas zieleni nr 2

| Lp. | ax[m] | bx[m] | cx[m] | dx[m] | h[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 402,0 | 403,0 | 461,0 | 462,0 | 3,0 |

| Lp. | ay[m] | by[m] | cy[m] | Dy[m] | h[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 310,0 | 313,0 | 316,0 | 319,0 | 3,0 |

III.

ZAKŁAD PRODUKCJI BIOPALIWA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z BIOMASY ROLNICZEJ WIDOK BIO

- ŻRÓDŁA PUNKTOWE, LICZBA 7.

| LP | X[m] | Y[m] | Z[m] | Lpa [dB] | KO [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 śr. transportu (poj. ciężarowy) | 529 | 435 | 1 | 92,00 | 3,00 |
| 2 śr. transportu (poj. ciężarowy) | 584 | 443 | 1 | 92,00 | 3,00 |
| 3 śr. transportu (poj. osobowy) | 568 | 400 | 1 | 67,00 | 3,00 |
| 4 maszyna robocza | 551 | 418 | 1 | 87,00 | 3,00 |
| 5 agregat | 596 | 440 | 1,5 | 91,00 | 3,00 |
| 6 agregat | 601 | 441 | 1,5 | 91,00 | 3,00 |
| 7 agregat | 598 | 426 | 1,5 | 91,00 | 3,00 |

- ŻRÓDŁO PRZESTRZENNE (BUDYNEK), LICZBA 1.

Dane opisujące współrzędne i wysokości budynku.

| nrzb | ax(m) | bx(m) | cx(m) | dx(m) | h(m) | h0 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 531,0 | 580,0 | 583,0 | 534,0 | 15,0 | 0,0 |

| nrzb | ay(m) | by(m) | cy(m) | dy(m) | h(m) | h0(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 446,0 | 454,0 | 434,0 | 426,0 | 15,0 | 0,0 |

Źródła hałasu znajdujące się wewnątrz budynku:

- wentylatory,

- linie transportu biomasy,

- ciąg technologiczny do obróbki biomasy.

Zsumowany poziom mocy akustycznej źródeł wewnątrz budynku wynosi ok. 64,7 dB. Mając na uwadze izolacyjność akustyczną ścian (ok. 17 dB) i dachu (ok.15 dB), do obliczeń przyjęto poniższe parametry przestrzennego źródła hałasu.

Dane opisujące ściany i dach budynku.

| nrsc | Lwew (dB) | R(dB) | Licz. el. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47,7 | 0,00 | 0 |
| 2 | 47,7 | 0,00 | 0 |
| 3 | 47,7 | 0,00 | 0 |
| 4 | 47,7 | 0,00 | 0 |
| 5 | 49,7 | 0,00 | 0 |

- PASY ZIELENI, LICZBA 1.

DANE OPISUJĄCE KRAWĘDZIE I WYSOKOŚĆ

Pas zieleni

| Lp. | ax[m] | bx[m] | cx[m] | dx[m] | h[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 524,0 | 583,0 | 584,0 | 525,0 | 3,0 |

| Lp. | ay[m] | by[m] | cy[m] | dy[m] | h[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 457,0 | 467,0 | 464,0 | 454,0 | 3,0 |

- PUNKTY OBSERWACJI, LICZBA 20.

Punkty obserwacji rozmieszczone zostały na granicy działki nr 2/71, do której Inwestor posiada tytuł prawny oraz na granicy działki nr 2/70 na której zlokalizowany zostanie Zakład produkcji biopaliwa i energii elektrycznej Widok BZS oraz działki nr 2/68, na której zlokalizowany zostanie Zakład Granulacji Biomasy Widok OZE a także w bezpośrednim sąsiedztwie ww. działek.

| LP | X[m] | Y[m] | Z[m] | Ltla[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 353,00 | 437,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2 | 385,00 | 442,00 | 1,00 | 0,00 |
| 3 | 460,00 | 453,00 | 1,00 | 0,00 |
| 4 | 506,00 | 461,00 | 1,00 | 0,00 |
| 5 | 515,00 | 399,00 | 1,00 | 0,00 |
| 6 | 525,00 | 334,00 | 1,00 | 0,00 |
| 7 | 468,00 | 325,00 | 1,00 | 0,00 |
| 8 | 407,00 | 316,00 | 1,00 | 0,00 |
| 9 | 368,00 | 310,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 532,00 | 293,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | 538,00 | 252,00 | 1,00 | 0,00 |
| 12 | 490,00 | 243,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 427,00 | 233,00 | 1,00 | 0,00 |
| 14 | 377,00 | 224,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 557,00 | 468,00 | 1,00 | 0,00 |
| 16 | 599,00 | 475,00 | 1,00 | 0,00 |
| 17 | 607,00 | 428,00 | 1,00 | 0,00 |
| 18 | 618,00 | 356,00 | 1,00 | 0,00 |
| 19 | 631,00 | 267,00 | 1,00 | 0,00 |
| 20 | 605,00 | 451,00 | 1,00 | 0,00 |

#### SIATKA PUNKTÓW OBSERWACJI

  - Xmin [m] 0,00

  - X max[m] 750,00

  - Y min[m] 0,00

  - Y max[m] 650,00

  - Dx[m]  16,30

  - Dy[m] 16,70

  - Z[m] 1,00

  - Ltla[dB] 0,00

Jak wynika z przedstawionej we wcześniejszym opisie charakterystyki terenu otaczającego działkę, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, otoczenie stanowią obszary niezabudowane, użytkowane rolniczo.

Z uwagi na brak dopuszczalnych poziomów hałasu w przypadku terenów rolniczych, brak jest możliwości odniesienia się do ewentualnych przekroczeń wartości normatywnych.

- Omówienie wyników obliczeń

Wartość dopuszczalna poziomu hałasu przenikającego do obszarów akustycznie chronionych dla czasu normatywnego (T=8 najgorszych 8 godzin dnia dla pory 6.00-22.00 oraz T=1 najniekorzystniejszej godziny w nocy w porze 22.00-6.00) zależy od przeznaczenia terenu. Wartości te podano w Tabeli 1 załącznika do cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Środowiska.

Obliczenia rozprzestrzeniania hałasu w środowisku wykonano biorąc pod uwagę skumulowaną emisję oddziaływań na poszczególne elementy środowiska planowanego do realizacji przedsięwzięcia oraz przedsięwzięć planowanych do realizacji na działkach sąsiednich, tj. Nr 2/68, na której planowana jest budowa Zakładu Granulacji Biomasy Widok OZE oraz Nr 2/70, na której planowana jest budowa Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej Widok BZS.

Mając na uwadze powyższe, do analizy obliczeń emisji hałasu przyjęto źródła emisji powodowanego pracą instalacji granulacji biomasy, która jest planowana do lokalizacji na dz. Nr 2/68, pracą instalacji do produkcji biopaliw i energii elektrycznej planowanej do lokalizacji na działce nr 2/70 oraz pracą instalacji do produkcji biopaliw i energii elektrycznej, projektowaną do lokalizacji na działce nr 2/71.

Jak wynika z charakterystyki terenu otaczającego planowaną inwestycję, obiekt zlokalizowany ma zostać na terenie przeznaczonym, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod uprawy rolne a także m.in. inwestycje związane bezpośrednio z produkcją rolną oraz jej obsługą i przetwórstwem płodów rolnych.

W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca lokalizacji planowanej inwestycji, w kierunku zachodnim, północnym i wschodnim, znajdują się tereny obecnie niezabudowane oraz użytkowane rolniczo, należące do Właściciela działki nr 2/71. Od strony zachodniej w odległości ok. 110 m od granicy działki zlokalizowana jest gminna droga gruntowa. Od strony południowej do działki przylega pas komunikacyjny drogi wojewódzkiej relacji Miłakowo-Dobre Miasto.

W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca lokalizacji projektowanego przedsięwzięcia brak jest zabudowy mieszkaniowej lub użyteczności publicznej.

Na sąsiedniej, bezpośrednio przylegającej od strony zachodniej działce o numerze 2/68 planowany jest do budowy Zakład granulacji biomasy Widok OZE a na działce nr 2/70 – zakład produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej Widok BZS.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w kierunku północno-zachodnim, w odległości ok. 220 m od granicy działki nr 2/71.

W tym stanie rzeczy, w analizie zrezygnowano z obserwacji poziomów hałasu w miejscu lokalizacji najbliższej zabudowy mieszkalnej.

Powyższą decyzję podjęto po ustaleniu w wyniku przeprowadzonej analizy, że istotne poziomy hałasu nie wykroczą poza teren, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

Do niniejszego „Raportu…” załączono graficzną interpretację obliczeń, tj. mapę rozprzestrzeniania się hałasu wraz z izofonami obrazującymi jego rozkład, sporządzonej z uwzględnieniem sumowania się hałasu ze źródeł, które wejdą w skład przedmiotowego przedsięwzięcia oraz projektowanych w sąsiedztwie przez innych inwestorów, obiektów o funkcji produkcyjno-magazynowej.

Analizując uciążliwości pod względem emisji hałasu do środowiska, należy również stwierdzić, że tereny bezpośrednio otaczające projektowane zakłady są użytkowane rolniczo lub stanowią nieużytek. Powyższe tereny nie są objęte ochroną akustyczną.

Punktowe źródła emisji hałasu, o których mowa powyżej, pracują stabilnie, a ich oddalenie wraz z budynkiem produkcyjnym od granicy obszarów chronionych przed hałasem powoduje, że wpływ ww. źródeł na klimat akustyczny poza granicami działek analizowanych zakładów będzie niewielki i nie będzie uciążliwy.

Taki stan rzeczy został potwierdzony obliczeniami.

Jak już wcześniej wspomniano, w miejscu lokalizacji budynków mieszkalnych, z uwagi na dużą odległość od źródeł hałasu, nie wyznaczano punktów obserwacji.

Punkty obserwacji wyznaczono natomiast na granicy działek nr 2/68, 2/70 i 2/71 oraz poza nimi.

Stwierdzono następujące poziomy hałasu w miejscu lokalizacji punktów obserwacji oraz dodatkowych punktów obliczeniowych zlokalizowanych poza terenem granicy ww. działek.

Wyniki Lp w pkt. obliczeniowych, liczba pkt.=  20, okienko = 50

-----------------------------------------------------------------------------------------

| nr |   1    |   2     |    3    |   4    |   5   |   6   |  7   |   8    |   9  |  10  |

-----------------------------------------------------------------------------------------

|  0 |  54,3| 51,2  |  55,7 | 55,2 | 56,5| 55,7|56,6| 56,2 |52,4 |58,1 |

| 10| 55,7 | 58,4  |  53,6 | 50,5 | 48,3| 57,9|66,4| 52,4 |49,1 |49,1 |

Celem dokonania analizy ww. wyników obliczeń, odniesiono je do dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Hałas przenikający z instalacji technicznej do środowiska w miejscu lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nie może przekroczyć podanych poniżej wartości:

- LAeq,T=8h=50 dB dla czasu oceny T=8 h w porze dnia;

- LAeq,T=1h=40 dB dla czasu oceny T=1 h w porze nocy.

###### Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) każdemu rodzajowi terenu przypisano 2 wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu dla różnych czasów uśredniania w ciągu dnia i w nocy. W zależności od rodzaju źródeł dotyczą one wartości równoważnego poziomu dźwięku występującego w ciągu 16 lub 8 godzin pory dziennej i 8 lub 1 godz. w porze nocnej.

Rozporządzenie nie określa wartości dopuszczalnej maksymalnego krótkotrwałego poziomu dźwięku. Wyciąg z ww. rozporządzenia przedstawia poniższa tabela.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 czerwca 2007 r.

| Lp. | Przeznaczenie terenu | Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB |
| --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe | Pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu |
|  |  | Pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | Pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | Pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia | Pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej b) Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży c) Tereny domów opieki d) Tereny szpitali w miastach | 55 | 50 | 50 | 40 |
| 3 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi c) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe poza miastem d) Tereny zabudowy zagrodowej | 60 | 50 | 55 | 45 |
| 4 | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych | 65 | 55 | 55 | 45 |

Zgodnie z przedstawioną powyżej informacją, teren w odległości co najmniej 200m od granicy działek projektowanych zakładów stanowią działki rolnicze, tym samym nie jest on objęty ochroną akustyczną.

3.6.5.      Wytwarzanie odpadów.

Odpady wytwarzane będą zarówno na etapie realizacji, funkcjonowania oraz likwidacji planowanego przedsięwzięcia, tj. Zakładu produkcji biopaliw i energii elektrycznej z biomasy rolniczej.

Odpadami wytwarzanymi na etapie realizacji przedsięwzięcia będą głównie odpady o kodzie - grupie 17, które powstaną w czasie fazy budowy. Będą to w większości odpady w postaci mas ziemnych.

Masy ziemne wykorzystane będą do ukształtowania powierzchni terenu.

Poniżej przedstawiono rodzaje odpadów wytwarzanych na etapie realizacji przedsięwzięcia w podziale na inne niż niebezpieczne oraz niebezpieczne.

Tab. Nr 1a.   Klasyfikacja odpadów INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE.

GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW

1/ Grupa 15 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

Podgrupa 15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 04 Opakowania z metali

Podgrupa 15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

2/ Grupa 17 ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWALNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

Podgrupa 17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

Podgrupa 17 02 Odpady drewna, szkła i tworzywa sztucznego

17 02 01 Drewno 17 02 03 Tworzywa sztuczne

Podgrupa 17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopy metali

17 04 07 Mieszanina metali 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

Podgrupa 17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

Tab. Nr 1b.   Klasyfikacja odpadów NIEBEZPIECZNYCH.

GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW

1/ Grupa 15 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

Podgrupa 15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 02 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

2/ Grupa 16 ODPADY NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

Podgrupa 16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

16 02 13 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

3/ Grupa 17 ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWALNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

Podgrupa 17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

17 05 03 Gleba i ziemia w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

Z uwagi na charakterystykę funkcjonowania planowanego do realizacji przedsięwzięcia, tj. Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej wraz z niezbędną infrastrukturą, w fazie eksploatacji obiektu będą powstawały następujące rodzaje odpadów:

Tab. Nr 2a.   Klasyfikacja odpadów INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE.

GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW

1/ Grupa 15 ODPADY OPAKOWANIOWE, SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

Podgrupa 15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

Podgrupa 15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

Tab. Nr 2b.   Klasyfikacja odpadów NIEBEZPIECZNYCH.

GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW

1/ Grupa 13 OLEJE ODPADOWE I ODPADY CIEKŁYCH PALIW (Z WYŁĄCZENIEM OLEJÓW JADALNYCH ORAZ GRUP 05, 12 i 19)

Podgrupa 13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne

13 01 10 Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

Podgrupa 13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 05 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 13 02 06 Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

2/ Grupa 15 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

Podgrupa 15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 02 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

3/ Grupa 16 ODPADY NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

Podgrupa 16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

16 02 13 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

Tab. Nr 3a.   Klasyfikacja, charakterystyka oraz masa powstających

odpadów INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

| Lp | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Charakterystyka | Ilość powstających odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Są to opakowania po dostarczanych na teren zakładu materiałach biurowych, częściach zamiennych oraz materiałach eksploatacyjnych | 0,500 Mg/rok |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Są to opakowania po dostarczanych na teren zakładu materiałach biurowych, eksploatacyjnych, częściach zamiennych | 0,500 Mg/rok |
| 3. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Są to zabrudzone szmaty, ubrania ochronne i robocze oraz zużyte tkaniny do wycierania powstające w trakcie obsługi maszyn i urządzeń oraz prowadzonych procesów produkcyjnych | 0,300 Mg/rok |

Tab. Nr 3b.   Klasyfikacja, charakterystyka oraz masa powstających

odpadów  NIEBEZPIECZNYCH.

| Lp | Kod odpadu | Nazwa Odpadu | Charakterystyka odpadu | Masa powstających odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 01 10 | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpad powstaje podczas prowadzenia ewentualnych prac związanych z podstawowym zakresem napraw maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii produkcyjnej zakładu, w wyniku których następuje wymiana oleju | 0,050 Mg/a |
| 2. | 13 02 05 | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpad powstaje podczas prowadzenia ewentualnych prac związanych z podstawowym zakresem napraw maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii produkcyjnej zakładu, w wyniku których następuje wymiana oleju | 0,100 Mg/a |
| 3. | 13 02 06 | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Odpad powstaje podczas prowadzenia ewentualnych prac związanych z podstawowym zakresem napraw maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii produkcyjnej zakładu, w wyniku których następuje wymiana oleju | 0,050 Mg/a |
| 4. | 15 02 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Zabrudzone szmaty, ubrania ochronne i robocze oraz zużyte sorbenty powstające w trakcie obsługi urządzeń i maszyn, w tym zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi | 0,100 Mg/a |
| 5. | 16 02 13 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Zużyte lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć | 0,050 Mg/a |

Prognozowane do wytwarzania na terenie projektowanego Zakładu produkcji biopaliw i energii elektrycznej z biomasy rolniczej wraz z niezbędną infrastrukturą, w związku z planowaną do prowadzenia działalnością produkcyjną, odpady inne niż niebezpieczne i niebezpieczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami będą magazynowane w sposób selektywny, a następnie będą przekazywane specjalistycznym firmom z przeznaczeniem do odzysku lub unieszkodliwiania.

W celu spełnienia wymogów w zakresie postępowania z odpadami   przyjęto następujące zasady:

- każdy rodzaj odpadów gromadzony będzie i przechowywany oddzielnie,

- miejsce gromadzenia każdego z wytwarzanych odpadów będzie wydzielone i urządzone w sposób gwarantujący bezpieczne magazynowanie oraz uniemożliwiający dostęp osób postronnych (miejsca gromadzenia odpadów oznaczono na załączonym do „Raporcie...” planie zagospodarowania).

Tab. Nr 4a.    Miejsce i sposób magazynowania odpadów

innych niż niebezpieczne.

| Lp | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Sposób magazynowania odpadu | Miejsce magazynowania odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady magazynowane będą w przeznaczonym do tego celu szczelnym oznakowanym pojemniku usytuowanym na utwardzonym podłożu | Odpady magazynowane będą w wyznaczonym miejscu, pod zadaszonym placem w sąsiedztwie budynku hali |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady magazynowane będą w przeznaczonym do tego celu szczelnym oznakowanym pojemniku usytuowanym na utwardzonym podłożu | Odpady magazynowane będą w wyznaczonym miejscu, pod zadaszonym placem w sąsiedztwie budynku hali |
| 3. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02* | Odpady magazynowane będą w przeznaczonym do tego celu szczelnym oznakowanym pojemniku usytuowanym na utwardzonym podłożu | Odpady magazynowane będą w wyznaczonym miejscu, pod zadaszonym placem w sąsiedztwie budynku hali |

Tab. Nr 4b.    Miejsce i sposób magazynowania  odpadów

niebezpiecznych.

| Lp | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Sposób gromadzenia odpadu | Miejsce gromadzenia odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 01 10 | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady gromadzone będą w przeznaczonym do tego celu szczelnym oznakowanym pojemniku usytuowanym na utwardzonym podłożu. Magazynowanie odbywać się będzie w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 04.08.2004r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1968) | Odpady magazynowane będą w wyznaczonym miejscu, pod zadaszonym placem w sąsiedztwie budynku hali |
| 2. | 13 02 05 | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady gromadzone będą w szczelnym oznakowanym pojemniku usytuowanym na utwardzonym podłożu. Magazynowanie odbywać się będzie w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 04.08.2004r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1968) | Odpady magazynowane będą w wyznaczonym miejscu, pod zadaszonym placem w sąsiedztwie budynku hali |
| 3. | 13 02 06 | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Odpady gromadzone będą w szczelnym oznakowanym pojemniku usytuowanym na utwardzonym podłożu. Magazynowanie odbywać się będzie w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 04.08.2004r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1968) | Odpady magazynowane będą w wyznaczonym miejscu, pod zadaszonym placem w sąsiedztwie budynku hali |
| 4. | 15 02 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Odpady gromadzone będą w szczelnym oznakowanym pojemniku usytuowanym na utwardzonym podłożu | Odpady magazynowane będą w wyznaczonym miejscu, pod zadaszonym placem w sąsiedztwie budynku hali |
| 5. | 16 02 13 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady gromadzone będą w szczelnym oznakowanym pojemniku usytuowanym na utwardzonym podłożu | Odpady magazynowane będą w wyznaczonym miejscu, pod zadaszonym placem w sąsiedztwie budynku hali |

Wytwarzane w związku z planowaną do prowadzenia działalnością ww. odpady do czasu ich odbioru magazynowane będą w wyznaczonych, oznakowanych i właściwie urządzonych miejscach, zlokalizowanych na terenie projektowanego Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej w Zajączkach.

Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów, odbywało się będzie ich przekazywanie uprawnionemu odbiorcy, świadczącemu kompleksowe usługi w zakresie odbioru, transportu, odzysku lub unieszkodliwienia, posiadającemu stosowne zezwolenia.

Przekazanie odpadu odbiorcom odbywało się będzie każdorazowo za potwierdzeniem kartą przekazania odpadu. Przekazanie odpadów odnotowywane będzie w prowadzonej na bieżąco ewidencji.

Tab. Nr 5a.  Odbiorcy odpadów  innych niż niebezpieczne.

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Sposób zagospodarowania odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odzysku odpadów |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odzysku odpadów |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02* | Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odzysku lub unieszkodliwienia odpadów |

Tab. Nr 5b.  Odbiorcy odpadów  niebezpiecznych.

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Sposób zagospodarowania odpadu |
| --- | --- | --- |
| 13 01 10 | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odzysku lub unieszkodliwienia odpadów |
| 13 02 05 | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odzysku lub unieszkodliwienia odpadów |
| 13 02 06 | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odzysku lub unieszkodliwienia odpadów |
| 15 02 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odzysku lub unieszkodliwienia odpadów |
| 16 02 13 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odzysku lub unieszkodliwienia odpadów |

Miejsca magazynowania odpadów oraz pojemniki lub szafka, w przypadku zużytych lamp zawierających substancje niebezpieczne, w których będą one gromadzone, zostaną oznaczone w przypadku każdego rodzaju odpadu.

Miejsca magazynowania wytwarzanych odpadów przedstawiono na załączonym do dokumentacji planie zagospodarowania terenu.

Szlamy zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi z zespołu osadnika i separatora, w których poddawane będą oczyszczeniu wody opadowe i z roztopów z połaci dachowych, utwardzonych powierzchni placów manewrowych oraz drogi dojazdowej a także wyeksploatowane urządzenia elektroniczne, w tym komputery, monitory, drukarki, itp., będą odbierane na mocy umowy, jaką Inwestor zamierza zawrzeć ze specjalistyczną firmą, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania ww. odpadów niebezpiecznych.

W tym stanie rzeczy, zgodnie z zapisami art.3, ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 185, poz. 1243), wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie między innymi czyszczenia osadników i separatorów lub serwisowania i napraw ww. urządzeń elektrycznych  jest podmiot, który świadczy przedmiotową usługę.

Inwestor w ramach programu gospodarowania wytwarzanymi odpadami powierzy obowiązki związane z odbiorem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia lub odzysku wszystkich powstających w związku z funkcjonowaniem przedmiotowego Zakładu odpadów specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne zezwolenia i decyzje administracyjne na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie.

W przypadku powierzenia firmie wyłącznie transportu odpadów, za każdym razem wskazywane będzie przez prowadzącego instalację, miejsce dostarczenia przedmiotowych odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia.

Wytworzone odpady, powstające w związku z prowadzoną budową przedmiotowego Zakładu wraz z infrastrukturą, a następnie na etapie jego użytkowania, należy w pierwszej kolejności przekazywać do odzysku, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to należy przekazywać do unieszkodliwiania. Zarówno odzysk jak i unieszkodliwienie, może być zlecane firmom posiadającym wymagane przepisami prawa zezwolenie.

Magazynowanie odpadów

Magazynowanie odpadów może odbywać się wyłącznie na terenie, do którego posiadacz odpadów posiada tytuł prawny.

Miejsce magazynowania odpadów nie wymaga wyznaczenia w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym.

Odpady przeznaczone do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.

Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku.

Okresy magazynowania odpadów, o których mowa powyżej liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

3.6.6. Przypadki nadzwyczajnego zagrożenia środowiska.

Przypadek nadzwyczajnego zagrożenia środowiska z uwagi na charakter prowadzonej działalności zasadniczo można wykluczyć w trakcie użytkowania obiektu. Wystąpić mogą jedynie sytuacje awaryjne, które mogą być spowodowane:

-   pożarem i wybuchem paliwa, znajdującego się w zbiornikach magazynowych.

Konsekwencją  takiego stanu rzeczy może być:

zmiana warunków tlenowych w przyziemnej warstwie atmosfery w efekcie wypierania tlenu z powietrza,

powstanie mieszaniny wybuchowej paliwa.

W wyniku pożaru lub wybuchu negatywnymi skutkami dla środowiska może być powstanie:

fali uderzeniowej,

fali promieniowania cieplnego,

zanieczyszczenie powietrza produktami spalania,

zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych wtórnymi skutkami pożaru,

zniszczenie obiektu kubaturowego.

Ponadto mogą również wystąpić sytuacje awaryjne związane z uszkodzeniem infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej. Powodem powstania awarii mogą być między innymi wady materiałowe sieci lub nie przestrzegania przepisów prawidłowego użytkowania. W celu uniknięcia awarii dokonywany zostanie właściwy odbiór techniczny obiektu, oraz będzie także prowadzona systematyczna kontrola sieci i urządzeń w trakcie eksploatacji.

Zastosowanie w planowanej działalności nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz maszyn i urządzeń, których praca nie jest związana z generowaniem szczególnych rodzajów zanieczyszczeń lub hałasu, a także brak konieczności stosowania procesów technologicznych, w wyniku których powstawałyby znaczne ilości substancji zanieczyszczających spowoduje, że przedmiotowy obiekt nie będzie przyczyniał się do znaczącego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska.

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych i organizacyjnych ograniczających uciążliwości, których nie da się całkowicie wyeliminować spowoduje, że przedmiotowy obiekt nie będzie przyczyniał się do znaczącego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska.

3.6.7. Transgraniczne przemieszczanie zanieczyszczeń.

Jak wykazały wyniki przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, maksymalne i średnioroczne stężenia wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń nie przekroczą wartości dopuszczalnych, a ich istotne zasięgi występowania od źródeł powstawania i miejsca wprowadzania do powietrza - emitorów wahają się w promieniu 37-235 m. Powyższe stwierdzenie dotyczy wszystkich analizowanych substancji zanieczyszczających.

W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono także przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w miejscach obserwacji.

Powstające w wyniku prowadzonej działalności ścieki socjalno-bytowe z pomieszczeń zaplecza biurowo-socjalnego wyznaczonych w budynku hali, przekazywane będą wewnętrznym przyłączem do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków.

Wytwarzane podczas prowadzonych procesów ścieki w postaci tzw. wody poprocesowej a także ścieki z okresowego mycia maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu instalacji oraz posadzek budynku, należy bezwzględnie odprowadzać do bezodpływowego, szczelnego zbiornika magazynowego a następnie okresowo, według potrzeb wywozić do oczyszczalni ścieków, celem ich unieszkodliwienia.

Powstające wody opadowe i z roztopów z połaci dachowych, utwardzonych powierzchni placów manewrowych i drogi dojazdowej będą zbierane, a następnie przekazywane celem usunięcia zawiesiny do osadnika i separatora substancji ropopochodnych, po czym wody opadowe kierowane będą do rozsączania na terenach nieutwardzonych działki należącej do Inwestora.

Wszystkie wytwarzane w związku z planowaną działalnością odpady, będą przekazywane do unieszkodliwienia lub odzysku specjalistycznym firmom.

W tym stanie rzeczy można uznać, że zarówno podczas realizacji, jak również na etapie funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia i przystąpieniu do użytkowania Zakładu, brak będzie transgranicznego oddziaływania instalacji na środowisko.

3.6.8. Po zakończeniu eksploatacji instalacji w wyznaczonym miejscu pozostaną wybetonowane place manewrowe, droga dojazdowa, miejsca parkingowe a także budynek hali wraz z zapleczem biurowo-socjalnym oraz sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej.

Maszyny i urządzenia wykorzystywane w prowadzonej działalności  zostaną odsprzedane w celu dalszej eksploatacji lub gdy ich stan techniczny będzie uniemożliwiał dalszą pracę zostaną one przeznaczone do kasacji i przekazane jako złom stalowy do odzysku.

W przypadku utwardzonych placów manewrowych i dróg dojazdowych, byłyby one wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

W przypadku budynku hali będzie on wykorzystywany w tej samej funkcji lub zmienione zostanie jego przeznaczenie.

Ww. sposób zakończenia eksploatacji Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej wraz z infrastrukturą nie stworzy zagrożenia dla środowiska na etapie likwidacji przedsięwzięcia.

3.6.9. Oddziaływania na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe.

W „Raporcie…” przeprowadzono analizę z zastosowaniem metod umożliwiających prognozowanie znaczącego oddziaływania na środowisko planowanej do realizacji inwestycji. Uwzględniono oddziaływanie na środowisko, obejmujące bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe.

Zastosowano następujące metody prognozowania:

- analizując ilości i rodzaje planowanych do wytwarzania odpadów oraz ich zagospodarowanie, bazowano na przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 z 2001r., poz. 1206) oraz na przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 185, poz. 1243),

- przy analizie gospodarki wodno-ściekowej odniesiono się do wartości dopuszczalnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury analizie dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70),

- wartości normatywne hałasu w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007r. Nr 120, poz. 826).

- modelowanie poziomów substancji w powietrzu przeprowadzono zgodnie z metodyką referencyjną przedstawioną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. (Dz.U. Nr 16, poz.87). Obliczenia rozprzestrzeniania się stężeń emitowanych zanieczyszczeń wykonano przy użyciu programu ZANAT wersja - 6.02. Prawa autorskie: A.Biernacki, M.Jóźwiak, J.Szymczyk.

4.    OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Projektowana inwestycja, polegająca na budowie Zakładu produkcji biopaliw i energii elektrycznej z biomasy rolniczej, planowana jest do realizacji na terenie działki o numerze geodezyjnym 2/71, położonej w miejscowości Zajączki, w obrębie Ełdyty Małe, gm. Lubomino, na terenie o przeznaczeniu podstawowym pod uprawy rolne.

W zasięgu znaczącego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, brak jest zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz. 880 z późn.zm.).

W miejscu lokalizacji przedsięwzięcia nie występują tereny objęte szczególną ochroną w postaci Parków Narodowych z otuliną, Rezerwatów przyrody, Parków Krajobrazowych z otuliną, Pomników przyrody, Użytków ekologicznych, Zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz udokumentowanych stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Teren działki o numerze ewidencyjnym 2/71, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino, na której planuje się realizację przedsięwzięcia, znajduje się także poza wyznaczonymi obszarami, włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, rezerwatami oraz obszarami chronionego krajobrazu.

Najbliżej położone obszary podlegające ochronie to Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki znajdujący się w kierunku południowo-zachodnim, w odległości ok. 1,5 km od miejsca planowanej do lokalizacji inwestycji. Najbliżej położonymi obszarami NATURA 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Pasłęki (kod obszaru: PLB280002) oddalony ok. o 2,3 km od lokalizacji inwestycji oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Rzeka Pasłęka (kod obszaru: PLH 280006) oddalony o ok. 3 km od planowanej lokalizacji Zakładu.

Mając na uwadze powyższą charakterystykę dotyczącą lokalizacji przedsięwzięcia należy stwierdzić, iż planowana do realizacji inwestycja nie znajdzie się na obszarze ww. obszarów chronionych.

Z uwagi na zasięgi oddziaływania projektowanej instalacji na poszczególne komponenty środowiska  oraz  odległość  terenów objętych ochronną przyrodniczą należy stwierdzić, że leżą one poza zasięgiem ewentualnego ujemnego oddziaływania przedsięwzięcia.

W zasięgu prognoz istotnego oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko nie są zlokalizowane uzdrowiska, tereny uzdrowiskowe oraz tereny zielone podlegające ochronie.

4.a. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM

ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA

PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE NAD ZABYTKAMI

I OPIECE NAD ZABYTKAMI

W bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, brak jest zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W tym stanie rzeczy nie przeprowadzono dalszej analizy dotyczącej ww. zagadnienia.

5. UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ  WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Uzasadniając wybrany przez Inwestora wariant realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej wraz z infrastrukturą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2/71, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, należy stwierdzić co następuje.

Realizacja przedsięwzięcia związana jest z wykorzystaniem charakteru terenu, na którym planowana jest lokalizacja inwestycji a także terenów sąsiadujących oraz jest zgodna z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino. Teren działki o numerze ewidencyjnym 2/71, na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia, w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy oznaczony został symbolem R, dla których to terenów jako przeznaczenie podstawowe ustalono uprawy rolne. Dla tych terenów jako przeznaczenie uzupełniające ustalono również m.in. inwestycje oraz urządzenia związane bezpośrednio z produkcją rolną oraz jej obsługą i przetwórstwem płodów rolnych.

Warunkiem realizacji przedsięwzięcia w ww. zakresie, zgodnie z zapisami planu zagospodarowania, jest obowiązek zapewnienia przez Inwestora możliwości dostępu do drogi publicznej, niebędącej drogą krajową ani wojewódzką, zapewnienie możliwości przyłączenia inwestycji do sieci elektroenergetycznej, rozwiązanie sposobu zagospodarowania ścieków i dostawy wody.

Mając na uwadze powyższe, planowana do realizacji inwestycja, zgodna jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino. Także warunki, pod którymi możliwa jest realizacja przedsięwzięcia, zostaną przez Inwestora spełnione.

Realizacja przedsięwzięcia odbywała się będzie na terenie przygotowanym do prowadzenia prac budowlanych, do którego możliwy jest dostęp z gminnej drogi gruntowej.

W sąsiedztwie działki istnieje dostęp do niezbędnych przyłączy, tj. do sieci wodociągowej, energetycznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach realizacji przedsięwzięcia, istniejące przyłącza zostaną adaptowane do potrzeb wynikających z charakterystyki projektowanego obiektu produkcji biopaliw i energii elektrycznej wraz z częścią biurowo-socjalną.

Z uwagi na brak w sąsiedztwie miejsca lokalizacji przedsięwzięcia sieci kanalizacji wód opadowych, w projekcie przewidziano zbieranie wód deszczowych z połaci dachowych budynku oraz utwardzonego placu i drogi dojazdowej, oczyszczanie ich w osadniku i separatorze, a następnie rozsączanie na terenach nieutwardzonych (zadarnionych), należących do Inwestora.

Zakład wyposażony zostanie także w szczelny, bezodpływowy zbiornik, przeznaczony do czasowego magazynowania powstających ścieków technologicznych, tj. tzw. „wody poprocesowej”, oraz ścieków pochodzących z ewentualnego okresowego mycia elementów maszyn i urządzeń, będących na wyposażeniu instalacji oraz posadzek budynku.

Powierzchnia działki, przeznaczonej pod lokalizację inwestycji, tj. 2,00 ha, jest wystarczająca, biorąc pod uwagę konieczność zorganizowania prawidłowego funkcjonowania przedmiotowej instalacji.

Teren przewidywany pod realizację inwestycji, jest obszarem na którym nie ma obiektów cennych pod względem przyrodniczym.

W najbliższym sąsiedztwie miejsca usytuowania przedsięwzięcia brak jest zwartej zabudowy mieszkalnej.

Z uwagi na charakter procesu technologicznego, planowanego do zastosowania, istotne znaczenie z punktu widzenia wyboru lokalizacji przedsięwzięcia, ma także sąsiedztwo obszarów o dużym potencjale rolniczym, co przyczyni się do zapewnienia stałego dostępu do pozyskiwania surowca energetycznego w postaci biomasy rolniczej. Zapewnienie takiego rozwiązania przyczyni się do ograniczenia konieczności transportu surowca z odległych terenów.

Mając na uwadze zapotrzebowanie na energię cieplną niezbędną do prowadzenia procesów związanych z termiczną obróbką surowca w postaci biomasy (suszenie) oraz zapotrzebowanie na c.o. i c.w.u. części socjalnej Zakładu, rozważano zainstalowanie indywidualnej kotłowni technologiczno-grzewczej, wyposażonej w kocioł o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej ok. 0,950 MWt, opalanego biomasą (słomą). Jednakże, ostatecznie, zrezygnowano z ww. rozwiązania i zdecydowano, w przypadku zapotrzebowania na c.o. i c.w.u. części socjalnej o zainstalowaniu i wykorzystywaniu urządzeń zasilanych energią elektryczną, natomiast w przypadku zapotrzebowania na energię cieplną na potrzeby funkcjonowania instalacji technologicznej - o odzyskiwaniu energii cieplnej powstającej podczas pracy generatora. Takie rozwiązania przyczynią się do ograniczenia oddziaływania instalacji na środowisko, tj. wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w wyniku pracy przedmiotowej instalacji.

Analizując warianty realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, Inwestor brał również pod uwagę wyposażenie obiektu w pomieszczenia warsztatowe, wykorzystywane na potrzeby prowadzenia remontów i naprawy maszyn i urządzeń, wchodzących w skład instalacji. Po przeanalizowaniu ww. zagadnienia, podjęto decyzję o zlecaniu ww. prac serwisowo-naprawczych specjalistycznym firmom. Tym samym, w czasie użytkowania instalacji, zasadniczo nie będą wytwarzane odpady w postaci przepracowanych olejów hydraulicznych i przekładniowych, a także elementów stalowych maszyn i urządzeń.

Należy jednak zaznaczyć, że w sytuacjach awaryjnych, w niewielkim zakresie, możliwe będzie prowadzenie serwisu wyposażenia zakładu.

Należy także podkreślić, że na placu budowy obiektu znajdowały się będą wyłącznie maszyny robocze i pojazdy ciężarowe, które są niezbędne w bieżąco prowadzonych pracach. Taki stan zasadniczo ograniczy ryzyko zanieczyszczenia podłoża wyciekami paliw lub olejów przekładniowych, silnikowych i hydraulicznych, a także uciążliwości hałasowe.

Prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu, tj. koparek, spycharek, dźwigów, pojazdów, generującego wysoki poziom mocy akustycznej, prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6oo - 22oo. Taki stan może wpłynąć na wydłużenie w czasie trwania realizacji zadania inwestycyjnego, jednakże nie będzie powodował uciążliwości hałasowych w porze nocnej, tj. w godzinach 22oo - 6oo, co mogłoby doprowadzić do zaistnienia ewentualnych konfliktów społecznych z sąsiadami.

W dokumentacji projektowej wariantu przedsięwzięcia wybranego do realizacji, przewidziano zastosowanie najlepszych dostępnych środków technicznych oraz rozwiązań technologicznych, dotyczących budowy obiektów budowlanych. Zasada ta dotyczy również stosowanych surowców, w tym kruszyw, betonu, mieszanki betonowo-bitumicznej, i innych materiałów budowlanych i wykończeniowych. W planowanych pracach budowlanych, odstąpiono od produkcji betonu na placu budowy, z wykorzystaniem cementu, kruszywa i wody, co generowałoby niewątpliwie: hałas, emisję niezorganizowaną pyłów oraz emisję ścieków technologicznych z mycia i czyszczenia maszyn roboczych. Mieszanki betonowe będą dostarczane na plac budowy transportem ciężarowym z wytwórni należących do kontrahentów.

Przyjęto także zasadę, aby odpadowe masy ziemne z wykopów, w razie braku możliwości bezpośredniego wykorzystania w ramach realizacji przedsięwzięcia, nie były magazynowane na terenie placu budowy. Przekazywanie ww. odpadów z placu budowy obiektu odbywało się będzie na bieżąco, za pośrednictwem specjalistycznych firm transportowych, posiadających niezbędne uregulowania prawne w wymaganym zakresie.

Planowana inwestycja nie jest związana z zainstalowaniem i pracą urządzeń mogących generować ciągły, uciążliwy hałas, wibracje lub promieniowanie elektromagnetyczne.

Prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu, generującego wysoki poziom mocy akustycznej, prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 600 – 2200.

Zgodnie z założeniami projektowymi, planowany do realizacji Zakład zlokalizowany zostanie na terenie, na którym obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość lokalizacji takich instalacji, pod pewnymi warunkami, które Inwestor zrealizuje.

Mając na uwadze powyższe, realizacja inwestycji nie będzie związana z drastyczną ingerencją w środowisko oraz istotnym zwiększeniem uciążliwości.

Przedsięwzięcie nie wpłynie także negatywnie na stan powierzchni ziemi, wody powierzchniowe i gruntowe, klimat i krajobraz oraz na dobra materialne.

W tym stanie rzeczy, należy stwierdzić, że wybrany przez wnioskodawcę wariant realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, tj. budowa zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej, będzie najmniej niekorzystnie oddziaływał na środowisko, zarówno w czasie realizacji inwestycji, jak i jego użytkowania.

Innych wariantów realizacji przedsięwzięcia Inwestor nie przewiduje.

5.1. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2008r., Dz.U. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) wykazało co następuje.

Technologia zastosowana w przypadku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia spełnia wymagania wymienione w pkt. 1–8, art. 143 ww. ustawy POŚ z 2001r., tj.:

- W procesie produkcyjnym stosowane będą substancje o małym potencjale zagrożeń.

- Energia wykorzystywana będzie w sposób efektywny.

- Zapewnione zostanie racjonalne zużycie wody i innych stosowanych surowców oraz materiałów i paliw.

- Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji zanieczyszczeń oraz hałasu wprowadzanego do środowiska przedstawiono w powyżej przeprowadzonej analizie.

- Wykorzystywane zostaną porównywalne procesy oraz metody w prowadzonej działalności, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej.

- Przyjęta do zastosowania technologia w ramach realizacji oraz funkcjonowania przedsięwzięcia jest technologią małoodpadową.  Z uwagi na charakterystykę produkcji w wyniku której nie powstają odpady, które mogłyby być poddawane we własnym zakresie odzyskowi, nie jest prowadzony ich odzysk.

- W procesach produkcyjnych, przy prowadzeniu instalacji przeznaczonej do produkcji biopaliwa oraz energii elektrycznej z biomasy rolniczej, zastosowano najnowocześniejsze metody i procesy najmniej uciążliwe dla środowiska ze wszystkich technologii stosowanych w tej branży. W rozwiązaniach technicznych i technologicznych zastosowano wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, uzyskane w wyniku postępu naukowo-technicznego.

6. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WYBRANEGO WARIANTU

- Ludzie.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2/71, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, do której Inwestor posiada tytuł prawny.

Obecnie teren ww. działki pozostaje niezabudowany. Na ww. gruntach prowadzone są uprawy rolnicze.

W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca lokalizacji planowanej inwestycji, od strony zachodniej, północnej oraz wschodniej, znajdują się tereny obecnie niezabudowane oraz użytkowane rolniczo.

Brak jest w najbliższym otoczeniu działki budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej.

Od strony zachodniej, w odległości ok. 110 m od granicy działki, znajduje się gminna droga gruntowa, po której m.in. odbywał się będzie wjazd na teren Zakładu.

W kierunku południowym natomiast działka nr 2/71 bezpośrednio sąsiaduje z drogą wojewódzką relacji Miłakowo-Dobre Miasto. W dalszej odległości, za drogą wojewódzką, znajdują się tereny niezabudowane.

Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w kierunku północno-zachodnim, w odległości ok. 220 m od granicy działki nr 2/71.

W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca lokalizacji inwestycji nie występują także tereny rekreacyjne, np. parki, place zabaw itp.

Powyżej przedstawiony stan rzeczy wynika z charakteru terenu, na którym planowane jest do realizacji przedsięwzięcie.

Projektowana inwestycja zgodna jest z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino, z których wynika, że działka o numerze ewidencyjnym 2/71 oznaczona została w planie symbolem R. Dla tych terenów, jako przeznaczenie podstawowe, ustalono uprawy rolne, stanowiące dotychczasowy sposób użytkowania.

Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów określonych symbolem R, ustala się również m.in. inwestycje oraz urządzenia związane bezpośrednio z produkcją rolną oraz jej obsługą i przetwórstwem płodów rolnych.

Otoczenie przedmiotowej działki, jak już wcześniej wspomniano, stanowią tereny o podobnym charakterze, tj. rolnym, na których prowadzone są uprawy rolnicze.

Mając na uwadze powyższe, planowana do realizacji inwestycja, zgodna jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino.

Mając na uwadze określenie skali oraz zasięgu występowania uciążliwości, wynikających z funkcjonowania projektowanego Zakładu, przeprowadzono obliczenia rozprzestrzeniania się stężeń substancji zanieczyszczających zawartych w gazach odlotowych, usuwanych systemem aspiaracji z poszczególnych stanowisk wchodzących w skład instalacji technologicznej do obróbki mechanicznej surowca (biomasy) oraz zespołu silników spalinowych agregatów prądotwórczych zasilanych olejem (2 szt.) i biogazem (1 szt.) Analizą objęto również zasięgi oddziaływania hałasu na środowisko.

W przypadku emisji zanieczyszczeń do powietrza, obliczeniami objęto etap funkcjonowania przedsięwzięcia, w którym ww. emisja substancji będzie odbywała się w sposób zorganizowany, w odróżnieniu od emisji niezorganizowanej, jaka będzie miała miejsce podczas pracy silników maszyn roboczych i pojazdów, dostarczających materiały budowlane i surowce oraz wywożące masy ziemne z terenu placu budowy (etap realizacji inwestycji).

Uciążliwości hałasowe w zakresie obliczeń rozprzestrzeniania się w środowisku, analizowano na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia, uznając że wówczas hałas emitowany do środowiska będzie stanowił ewentualne uciążliwości. Użytkowanie przedmiotowego obiektu będzie związane z pracą źródeł hałasu typowych dla obiektu o danej funkcji, tj. zakładu produkcyjnego. Należy podkreślić, że zasadniczo źródła emisji hałasu znajdowały się wówczas będą wewnątrz obiektu budynku oraz kontenerów (agregaty prądotwórcze).

Analizę prowadzono w węzłach sieci współrzędnych prostokątnych oraz dodatkowych punktach obserwacji, wyznaczonych na granicy działki.

Wyniki obliczeń wykazały dotrzymanie dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń w ww. punktach obserwacji, a także dopuszczalnych poziomów hałasu.

Należy zaznaczyć, że analizę przeprowadzono z uwzględnieniem skumulowanych uciążliwości, jakie powodowane byłyby pracą instalacji projektowanych w sąsiedztwie dwóch zakładów oraz instalacji będącej przedmiotem niniejszego Raportu.

Wobec powyższego, brak jest podstaw by twierdzić, że funkcjonowanie planowanej działalności, będzie stanowiło przyczynę konfliktów społecznych.

# Flora i fauna

Przy zagospodarowaniu terenu, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, w ramach aranżacji zielenie, część nieruchomości przeznaczona zostanie pod tereny zielone. Planuje się aranżację zieleni niskiej i średniej (krzewy i niewysokie drzewa) oraz trawników.

Dodatkowo, w ramach realizacji przedsięwzięcia, Inwestor planuje nasadzenie wzdłuż części północnej granicy działki krzewów i niewysokich drzew ozdobnych.

Wprowadzenie zieleni niskiej, średniej i wysokiej w układ planowanego przedsięwzięcia, będzie miało wpływ na walory estetyczne oraz ochrony przed ewentualnym hałasem (pasy zieleni-ekrany akustyczne).

Z uwagi na brak na terenie działki obecnie jakiejkolwiek roślinności wysokiej bądź średniej, w związku z realizacją przedsięwzięcia, nie zaistnieje konieczność wycinki drzewostanu lub krzewów.

# Powierzchnia ziemi

W koncepcji projektu budowlanego nie zakłada się prowadzenia znaczących prac niwelacyjnych. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, tereny które mogłyby ulec zniszczeniu podczas prac budowlanych, należy doprowadzić do stanu pierwotnego, a następnie nasadzić trawniki oraz roślinność niską i średnią (krzewy i niewysokie drzewa).

# Woda

Zaopatrzenie obiektu w wodę odbywało się będzie z wodociągu gminnego, za pomocą planowanego do budowy przyłącza wewnętrznego. Inwestor jest w trakcie uzgadniania warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan. z właścicielem sieci.

Woda pobierana będzie na potrzeby socjalno-bytowe zatrudnionych pracowników oraz na cele technologiczne związane z okresowym myciem i czyszczeniem maszyn i urządzeń, będących na wyposażeniu instalacji oraz posadzek budynku hali.

Przewidziano także zużycie wody na ewentualne potrzeby gaśnicze (przeciwpożarowe).

# Ścieki

Powstające w związku z funkcjonowaniem obiektu ścieki socjalno-bytowe z pomieszczeń socjalnych oraz sanitarnych przeznaczonych dla zatrudnionych pracowników, wyznaczonych w budynku hali, odprowadzane będą do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, za pomocą planowanego do budowy przyłącza, a następnie do oczyszczalni ścieków.

Inwestor jest w trakcie uzgadniania warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan. z właścicielem sieci.

W związku z funkcjonowaniem Zakładu, w wyniku prowadzonych procesów technologicznych, powstawały będą także ścieki w postaci tzw. wody podprocesowej, która powstawała będzie w wyniku oddzielenia w separatorze od fazy organicznej, tj. biopaliwa w postaci oleju. Ścieki technologiczne powstawały będą również podczas okresowego mycia i czyszczenia maszyn i urządzeń, będących na wyposażeniu instalacji do produkcji biopaliw i energii elektrycznej oraz z okresowego mycia posadzek budynku. Przedmiotowe ścieki będą zbierane a następnie odprowadzane do bezodpływowego, szczelnego zbiornika magazynowego i okresowo, według potrzeb wywożone będą do oczyszczalni ścieków, celem ich unieszkodliwienia.

Powstające wody opadowe i z roztopów z połaci dachowych, utwardzonych powierzchni placów manewrowych i drogi dojazdowej będą zbierane a następnie przekazywane celem usunięcia zawiesiny do zespołu osadnika i separatora substancji ropopochodnych, po czym wody opadowe będą rozsączane na terenach nieutwardzonych działki należącej do Inwestora.

# Powietrze

Źródłami emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza na etapie użytkowania instalacji do produkcji biopaliwa i energii elektrycznej będą:

A. Emisja zorganizowana:

- System aspiracji stanowisk maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznych do mechanicznej obróbki biomasy (surowca pochodzenia roślinnego)

- System aspiracji  spalin z rur wydechowych silników spalinowych zespołu agregatów prądotwórczych.

B.  Emisja niezorganizowana:

- Silniki manewrujących pojazdów ciężarowych i osobowych na placach manewrowych

- System wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia hali zasadniczo pracujący na potrzeby klimatyzacji w sezonie letnim.

A. Emisja zorganizowana:

W wyniku użytkowania obiektu, na terenie którego prowadzona będzie produkcja biopaliw (olej i gaz) i energii elektrycznej, do powietrza, w zorganizowany sposób, wprowadzane będą substancje pyłowe, zawarte w gazach odlotowych aspirowanych ze stanowisk maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej mechanicznej i termicznej (suszarnia) obróbki biomasy. Gazy odlotowe przed wprowadzeniem do powietrza będą oczyszczane z pyłów w odpylaczu cyklonowym.

Do powietrza wprowadzane będą także gazy odlotowe, które będą powstawały w wyniku pracy silników spalinowych zespołu agregatów prądotwórczych.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, maksymalne i średnioroczne stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, które wystąpiłyby w wyniku pracy ww. instalacji technologicznych oraz opad pyłów nie przekraczają wartości dopuszczalnych, określonych w załączniku Nr1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16 z 2010r., poz. 87).

Na etapie realizacji inwestycji, brak będzie zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

B. Emisja niezorganizowana:

Emisja do powietrza zanieczyszczeń zawartych w spalinach z silników manewrujących pojazdów ciężarowych oraz maszyn roboczych, takich jak: koparki, spycharki, ładowarki, dźwigi na podwoziu samojezdnym, na etapie realizacji przedsięwzięcia, z uwagi na planowane wynajęcie nowoczesnego sprzętu w należytym stanie technicznym (silniki poddawane będą regularnym przeglądom, a w tym regulacjom) nie przyczyni się w istotny sposób do pogorszenia stanu jakości powietrza.

W czasie użytkowania obiektu, emisja niezorganizowana zanieczyszczeń do powietrza, będzie miała miejsce w wyniku spalania paliw (benzyna bezołowiowa oraz olej napędowy) w silnikach spalinowych pojazdów osobowych i ciężarowych, podczas ich manewrowania po utwardzonych placach oraz ich wjazdu i wyjazdu z terenu obiektu a także na terenach utwardzonych dróg dojazdowych i miejsc parkingowych, zlokalizowanych w sąsiedztwie planowanego do realizacji budynku hali.

Niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza z ww. źródeł w niniejszym „Raporcie...” nie analizowano, podobnie jak śladowych emisji zanieczyszczeń pyłowych z systemu wentylacji grawitacyjnej planowanego do budowy budynku.

Analizując rodzaje i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza należy stwierdzić, że:

- eksploatacja instalacji aspiracji, oczyszczania i usuwania gazów odlotowych ze stanowisk maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej do mechanicznej i termicznej obróbki biomasy (rozdrabnianie i suszenie),

- eksploatacja instalacji wyciągowej, usuwającej gazy odlotowe bezpośrednio z rur wydechowych silników spalinowych zespołu agregatów prądotwórczych,

nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń w powietrzu substancji zanieczyszczających określonych w załączniku Nr1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16 z 2010r., poz. 87).

W przypadku zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza podczas pracy instalacji aspirującej linię obróbki biomasy oraz instalacji aspirującej gazy spalinowe z rur wydechowych silników spalinowych zespołu agregatów prądotwórczych, emisję zanieczyszczeń w postaci: pyłów zawieszonych, SO2, NO2, CO analizowano w podokresach. Następnie przeprowadzono obliczenia komputerowe powstawania i rozprzestrzeniania się stężeń zanieczyszczeń w sieci współrzędnych oraz określono ich poziomy w punktach zlokalizowanych na granicy działki. W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca lokalizacji projektowanej inwestycji brak jest budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej. Najbliżej położona zabudowa mieszkalna znajduje się w kierunku północno-zachodnim, w odległości ok. 220 m od granicy działki nr 2/71. Z uwagi na znaczną odległości zabudowań mieszkalnych od źródeł emisji, ww. zabudowy mieszkalnej nie uwzględniono w obliczeniach rozprzestrzeniania się stężeń zanieczyszczeń.

Powyższa analiza wykazała dotrzymanie dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu poza granicami działki o numerze 2/71, na której projektowana jest lokalizacja zakładu i do której Inwestor posiada tytuł prawny.

W tym stanie rzeczy, eksploatacja instalacji wymagała będzie uregulowania przez prowadzącego stanu formalno-prawnego w zakresie wprowadzanych do powietrza substancji z instalacji do mechanicznej i termicznej obróbki biomasy (emitor ETC-1) oraz zespołu agregatów prądotwórczych (emitor ETC-2).

# Krajobraz

Realizacja przedsięwzięcia w zakresie przedstawionym w  dokumentacji budowlanej nie spowoduje istotnych zmian w otaczającym krajobrazie, gdyż pod względem architektonicznym planowany do budowy obiekt wraz z infrastrukturą, zostaną dostosowane do charakteru zabudowy, pod jaką przeznaczony został teren działki nr 2/71, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino.

Przedsięwzięcie zrealizowane w przedstawionej formie nie wpłynie w sposób istotny na wizerunek krajobrazowy otoczenia, gdyż usytuowany zostanie zgodnie z funkcją zabudowy, pod jaką przeznaczony został analizowany teren działki. Przedmiotowa instalacja usytuowana zostanie zgodnie z kierunkiem rozwoju gminy, w sąsiedztwie terenów o przeznaczeniu rolnym i zabudowy zagrodowej, nie powodując, przy prawidłowym funkcjonowaniu instalacji, nadmiernych uciążliwości dla środowiska.

7. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ

NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCYCH Z ISTNIENIA    PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Mając na uwadze charakter planowanej do prowadzenia działalności produkcyjnej a także funkcję projektowanego Zakładu oraz przeprowadzoną powyżej szczegółową analizę, nie przewiduje się znaczących oddziaływań na środowisko, wynikających z użytkowania przedsięwzięcia.

Zastosowanie w planowanej do prowadzenia działalności nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz maszyn i urządzeń, których praca nie jest związana z generowaniem szczególnych rodzajów zanieczyszczeń lub hałasu spowoduje, że przedmiotowy obiekt nie będzie przyczyniał się do znaczącego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska.

8.	OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO.

Celem zminimalizowania uciążliwości wynikających z etapu realizacji oraz funkcjonowania projektowanego Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej wraz z infrastrukturą, planowanego do lokalizacji w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino, na środowisko, proponuje się następujące rozwiązania.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia na środowisko, proponuje się następujące rozwiązania:

- Wykorzystywanie w pracach budowlanych i transporcie materiałów i surowców, a także wyposażenia Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej, maszyn roboczych i pojazdów transportowych, które z uwagi na nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne posiadają stosunkowo niski poziom mocy akustycznej.

- Na etapie prowadzonych prac budowlanych, na placu budowy znajdować się powinny wyłącznie maszyny robocze i pojazdy ciężarowe, które są niezbędne w prowadzonych na bieżąco pracach.

- W ramach prowadzonych prac budowlanych, należy poddawać ogólnym oględzinom pojazdy wjeżdżające na teren realizacji inwestycji, aby wyeliminować ewentualne sytuacje stwarzające zagrożenie związane z zanieczyszczeniem podłoża substancjami ropopochodnymi (olejami, smarami), na skutek wycieków oleju z przekładni, silnika.

- W czasie prowadzonych prac budowlanych, wyznaczone zostaną miejsca selektywnego magazynowania wytwarzanych odpadów, które zostaną należycie urządzone i oznakowane. Odpady budowlane będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym podmiotom, posiadającym uregulowany stan formalno prawny w ww. zakresie.

- Odpadowe masy ziemne z wykopów, w przypadku braku możliwości ich bezpośredniego wykorzystania w ramach realizacji przedsięwzięcia, nie będą magazynowane na terenie placu budowy. Przekazywanie ww. odpadów odbywało się będzie z terenu obiektu na bieżąco, za pośrednictwem specjalistycznych firm transportowych, posiadających niezbędne uregulowania prawne w przedmiotowym zakresie.

- W dokumentacji projektowej wybranego do realizacji wariantu przedsięwzięcia przewidziano zastosowanie najlepszych dostępnych środków technicznych i rozwiązań technologicznych, dotyczących budowy obiektów budowlanych. Zasada ta dotyczy również stosowanych surowców (w tym kruszyw, betonu, mieszanki betonowo-bitumicznej, i innych materiałów budowlanych).

- Prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu, generujące wysoki poziom mocy akustycznej, należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 600 – 2200.

Na etapie funkcjonowania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, proponuje się następujące rozwiązania:

  - Wyposażenie stanowisk na których zainstalowane zostaną:

-   zespół maszyn do rozdrabniania biomasy,

- suszarni biomasy

w urządzenie redukujące zanieczyszczenia pyłowe, zawarte w gazach odlotowych wprowadzanych do powietrza.

- Prowadzenie procesów produkcyjnych na wyznaczonych stanowiskach, w większości wewnątrz budynku hali, przy zamkniętych wrotach wjazdowych, co ograniczy rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku.

- Wentylacja pomieszczenia produkcyjnego hali oparta będzie o grawitacyjną wymianę powietrza, poprzez wyrzutnie które zostaną zainstalowane w połaci dachowej budynku.

- Praca instalacji odbywała się będzie pod stałym nadzorem obsługi. Prowadzone będą okresowe przeglądy, serwis oraz regulacje procesów produkcji biopaliw (oleju i gazu) i energii elektrycznej.

- Prowadzona będzie bieżąca kontrola stanu technicznego pojazdów dostarczających surowiec do produkcji, celem wyeliminowania możliwości ewentualnego skażenia podłoża substancjami ropopochodnymi (olejami, smarami), pochodzącymi z nieszczelnych układów smarowania podzespołów. W przypadku stwierdzenia ich uszkodzeń, pojazdy nie będą wprowadzane na teren zakładu.

- Zachowanie ustalonej w projekcie technologicznym wydajności prowadzonych procesów produkcji biopaliw i energii elektrycznej oraz stosowanie surowców o określonych parametrach jakościowych i ilościowych.

W przypadku napraw lub bieżących remontów maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu przedmiotowej instalacji, stosowane będą wysokiej jakości materiały eksploatacyjne i części zamienne.

- Prowadzenie regularnego serwisu, a w tym okresowych przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu Zakładu, co ograniczy ich awaryjność, a w tym ilość powstających odpadów z remontu i naprawy.

- Zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia, o wydłużonym okresie eksploatacji.

- Prowadzenie właściwej gospodarki wytwarzanymi odpadami. Wydaje się zasadnym, aby powierzyć obowiązki związane z odbiorem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia lub odzysku odpadów specjalistycznej firmie posiadającej stosowne zezwolenia i decyzje administracyjne na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie.

- Wytwarzane podczas prowadzonych procesów ścieki w postaci wody poprocesowej a także ścieki z okresowego mycia maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu instalacji oraz posadzek budynku, należy bezwzględnie odprowadzać do bezodpływowego, szczelnego zbiornika magazynowego a następnie okresowo, według potrzeb, wywozić do oczyszczalni ścieków, celem ich unieszkodliwienia.

- Wytwarzane w związku z funkcjonowaniem pomieszczeń socjalnych oraz sanitarnych przeznaczonych dla zatrudnionych pracowników, ścieki socjalno-bytowe, przekazywane będą do sieci gminnej kanalizacji sanitarnej, za pomocą planowanego do budowy przyłącza wewnętrznego, a następnie siecią kanalizacji do oczyszczalni ścieków.

- Powstające wody opadowe i z roztopów z połaci dachowych, utwardzonych powierzchni placów manewrowych i drogi dojazdowej będą zbierane, a następnie przekazywane celem usunięcia zawiesiny do osadnika i separatora substancji ropopochodnych, po czym wody opadowe będą rozsączane na terenach nieutwardzonych działki należącej do Inwestora.

Komory osadnika i separatora substancji ropopochodnych, w których poddawane będą czyszczeniu wody opadowe zbierane z powierzchni placów manewrowych i drogi dojazdowej, należy poddawać regularnym przeglądom, konserwacji i ewentualnym remontom, w tym powierzenie usuwania gromadzących się w komorach szlamów zawierających substancje ropopochodne specjalistycznej firmie, posiadającej stosowne zezwolenie na prowadzenie przedmiotowej działalności.

- Zakład wyposażony będzie w sorbenty substancji ropopochodnych, które zastosowane zostaną w przypadku rozlania się na podłożu oleju silnikowego, przekładniowego lub oleju napędowego.

- Nasadzenie drzew i krzewów należy wykonać w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu.

- Należy prowadzić systematyczną pielęgnację terenów zieleni zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Proponowane powyżej rozwiązania, zapewnią dotrzymanie obowiązujących obecnie standardów ekologicznych, w zakresie budowy Zakładu produkcji biopaliw i energii elektrycznej w powyżej przedstawionym zakresie oraz prawidłowego funkcjonowania przedmiotowego zakładu.

Zastosowanie powyżej przedstawionych rozwiązań spowoduje także zminimalizowanie niekorzystnego wpływu na stan środowiska, wynikającego z użytkowania przedmiotowej instalacji wraz z niezbędną infrastrukturą.

Ponadto, w ramach realizacji przedsięwzięcia, Inwestor opracuje program działania w przypadku powstania zakłóceń w procesach technologicznych, w celu między innymi ograniczenia ich negatywnych skutków dla środowiska.

# 9.      OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

Podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, brak będzie zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Na etapie funkcjonowania instalacji, oprócz zorganizowanej emisji zanieczyszczeń z systemu aspiracji stanowisk maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej do mechanicznej i termicznej obróbki biomasy oraz systemu aspiracji gazów spalinowych z rur wydechowych silników spalinowych zespołu agregatów prądotwórczych, które będą wprowadzane do powietrza za pośrednictwem wspólnego emitora, pozostała emisja do powietrza będzie emisją niezorganizowaną, wynikającą wyłącznie z ruchu pojazdów po placach manewrowych w sąsiedztwie planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, po zakończeniu realizacji przedmiotowej inwestycji, uciążliwości wynikające z funkcjonowania powstałego obiektu, nie wykroczą poza obszar działki, na której planowana jest budowa Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej, do której Inwestor, Widok BIO Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, posiada tytuł prawny.

W tym stanie rzeczy, brak jest podstaw do ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

10.  ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych z uwagi na fakt, iż przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji, zgodnie z zapisami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino, na terenie przeznaczonym pod inwestycje oraz urządzenia związane bezpośrednio z produkcją rolną oraz jej obsługą i przetwórstwem płodów rolnych. W sąsiedztwie analizowanego obszaru znajdują się tereny o podobnym charakterze, tj. o przeznaczeniu rolniczym, nieużytki, pastwiska z przeznaczeniem pod uprawy rolne oraz ww. inwestycje.

Ponadto, w bezpośrednim sąsiedztwie działki, na której projektowana jest lokalizacja Zakładu, brak jest budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, co stanowiłoby ewentualną przyczynę do wystąpienia konfliktów społecznych związanych z pogorszeniem stanu środowiska. Wjazd na teren zakładu odbywał się będzie m.in. zjazdem z istniejącej gminnej drogi gruntowej, a następnie z terenu planowanego do lokalizacji w sąsiedztwie obiektu Zakładu granulacji biomasy Widok OZE, w związku z czym nie zajdzie konieczność wytyczania nowych dróg dojazdowych do miejsca realizacji inwestycji.

Należy zaznaczyć, iż w odległości ok. 220 m w kierunku północno-zachodnim od granicy działki nr 2/71, na której projektowany jest do realizacji obiekt, znajduje się najbliższa zabudowa mieszkalna, którą z uwagi na znaczną odległość od miejsca projektowanego zakładu, pominięto w analizie rozprzestrzeniania się stężeń substancji w powietrzu i hałasu oraz opadu pyłu.

Analiza stężeń zanieczyszczeń oraz poziomu hałasu w ww. punktach obserwacji zlokalizowanych na granicy działki, nie wykazała przekroczeń wartości dopuszczalnych.

Z przeprowadzonej w „Raporcie...” analizy wynika, że użytkowanie przedmiotowego obiektu, nie wpłynie na pogorszenie stanu żadnego z komponentów środowiska. Okresowe, krótkotrwałe uciążliwości związane z emisją hałasu do środowiska, mogą wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia, w czasie prowadzenia prac budowlanych, które zalecono by były prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Jak wynika z przeprowadzonej analizy poziomów hałasu w punktach obserwacji, usytuowanych w miejscu lokalizacji najbliższej zabudowy mieszkalnej, dopuszczalne poziomy hałasu dla pory dziennej, nie zostałyby przekroczone.

W tym stanie rzeczy, brak jest podstaw do wystąpienia konfliktów społecznych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

11. PROPOZYCIE MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI.

Monitorowanie stanu środowiska na etapie budowy obiektu, z uwagi na charakter robót jest zbędne.

Na etapie użytkowania obiektu wprowadzane będą do powietrza w zorganizowany sposób zanieczyszczenia zawarte w gazach odlotowych, usuwanych z poszczególnych etapów linii technologicznej do produkcji biopaliwa i energii elektrycznej. Mając na uwadze powyższe, niezbędne będzie uregulowanie przez prowadzącego instalację stanu prawnego w zakresie wprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Powyższy stan wymagał będzie uzyskania przez prowadzącego instalacje, pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza lub zgłoszenia instalacji organowi ochrony środowiska.

Również na etapie eksploatacji instalacji, wobec planowanego wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska z instalacji technologicznych do obróbki surowca oraz linii produkcji biopaliwa i energii elektrycznej, zgodnie z przepisami art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008r., Nr 25, poz.150 z późn.zm.), dotyczącymi przedkładania w Urzędzie Marszałkowskim województwa informacji o wprowadzanych do środowiska substancjach zanieczyszczających, prowadzącego instalację dotyczył będzie obowiązek prowadzenia półrocznych ewidencji rodzajów i ilości wprowadzanych do środowiska substancji zanieczyszczających oraz przedkładanie przedmiotowych informacji ww. organowi.

Nawiązując do przepisów art.17 ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity z 2007r., Dz.U. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), prowadzący instalację zobowiązany będzie, z uwagi na rodzaje i ilości planowanych do wytwarzania odpadów, do przedłożenia organowi ochrony środowiska niezbędnej dokumentacji w zakresie wytwarzanych odpadów oraz sposobach ich zagospodarowania.

Po przystąpieniu do użytkowania przedmiotowej instalacji konieczne będzie także przez prowadzącego instalację, zgodnie z przepisami ww. ustawy o odpadach, prowadzenie na bieżąco ewidencji wytwarzanych w związku z funkcjonowaniem Zakładu, odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, a także przedkładanie w tym zakresie stosownych informacji do właściwych urzędów.

Prowadzącego przedmiotową instalację, nie będzie dotyczył obowiązek prowadzenia okresowych pomiarów wielkości emisji.

Wytwarzane odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, jak również powstające podczas prowadzonej działalności ścieki socjalno-bytowe i technologiczne oraz z wód opadowych i roztopów, zagospodarowywane będą w sposób zgodny z wymaganiami przepisów ochrony środowiska, w sposób wskazany we wcześniejszych rozdziałach „Raportu…”.

12. Trudności jakie napotkano w czasie sporządzania „Raportu o oddziaływaniu na środowisko...”, które wynikałyby z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy

Trudności, jakie napotkano w czasie sporządzania „Raportu o oddziaływaniu na środowisko...” przedmiotowego przedsięwzięcia, które wynikałyby z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, dotyczą braku możliwości jednoznacznego określenia ilości i rodzajów zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza (emisji niezorganizowanej) wraz ze spalinami z silników maszyn roboczych oraz pojazdów dostarczających materiały budowlane i pojazdów manewrujących na terenie placu budowy - na etapie realizacji przedsięwzięcia, oraz pojazdów dostarczających surowce i materiały eksploatacyjne manewrujące po placach wyznaczonych na terenie obiektu i śladowych ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z instalacji wentylacji hali - na etapie użytkowania Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej.

Z uwagi na to, iż planowana do realizacji inwestycja jeszcze nie funkcjonuje, nie jest możliwe jednoznaczne określenie natężenia ruchu pojazdów manewrujących po placach utwardzonych obiektu – dostarczających surowce oraz materiały eksploatacyjne, tj. korzystających z dróg dojazdowych lub stanowisk parkingowych, a tym samym rzeczywistej emisji substancji zanieczyszczających oraz hałasu do środowiska i zasięgów jego oddziaływania.

Wobec powyższego, przyjęto orientacyjne dane, które w razie potrzeby można zweryfikować pomiarami natężenia hałasu, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i przystąpienia do użytkowania przedmiotowego obiektu.

# 13. 	STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Przeprowadzona w „Raporcie..” analiza dotyczy oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Zakład produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej Widok BIO wraz z infrastrukturą, planowanego do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2/71, położonej w miejscowości Zajączki, obręb Ełdyty Małe, gm. Lubomino, pow. lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie.

Inwestorem jest „Widok BIO” Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Parkowej 24, 81-726 Sopot.

Inwestor posiada tytuł prawny do terenu, na którym planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, co poświadczono w załączonej do „Raportu…” umowie umowy dzierżawy zawartej dnia 22 czerwca 2010r. w Sopocie.

Zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn.zm.), planowane przedsięwzięcie określone zostało w § 3 ust. 1 pkt. 44 ww. rozporządzenia, jako instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych.

W tym stanie rzeczy, inwestycja znajduje się na liście przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Mając na uwadze powyższe, Inwestor, tj. „Widok BIO” Sp. z o.o. z siedzibą w Zajączkach, wystąpił do Urzędu Gminy Lubomino z wnioskiem z dnia 9 sierpnia 2010r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Zakład produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej.

Mając na uwadze opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Wójt Gminy Lubomino postanowieniem z dnia 24 listopada 2010r., znak: RGKiT 7624-03/2010, nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w określonym zakresie.

Wobec powyższego, w celu ustalenia oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 2/71, położonej w miejscowości Zajączki, opracowany został niniejszy „Raport o oddziaływaniu na środowisko…”.

Niniejszy „Raport…” sporządzono na etapie rozpatrywania przez organ prowadzący postępowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Raport sporządzony został zgodnie z zakresem określonym w postanowieniu Wójta Gminy Lubomino z dnia 24 listopada 2010r., znak: RGKiT 7624-03/2010, tj. w zakresie określonym w art. 66 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 oraz ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227).

W niniejszym „Raporcie...” autorzy poddają analizie (na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) uciążliwość wynikającą z realizacji, funkcjonowania, a także fazy likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze wskazaną w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (pismo z dnia 03.11.2010r., znak: ROŚ-28-WSTE-6613-0003-263/10/rg) oraz postanowieniu Wójta Gminy Lubomino (pismo z dnia 24.11.2010r., znak: RGKiT 7624-03/2010) możliwość wystąpienia skumulowanych oddziaływań na poszczególne elementy środowiska planowanego do realizacji przedsięwzięcia oraz przedsięwzięć planowanych do realizacji na działkach sąsiadujących, tj. 2/68, na której planowana jest budowa Zakładu granulacji biomasy Widok OZE, oraz 2/70, na której planowana jest budowa Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej Widok BZS, do przeprowadzonej analizy obliczeń emisji hałasu oraz zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, przyjęto także źródła emisji powodowane pracą ww. instalacji, planowanych do lokalizacji na działce nr 2/68 oraz 2/70.

Obszar, na którym planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, objęty jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino.

Zgodnie z zapisami zawartymi w ww. planie, działka o numerze ewidencyjnym 2/71, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, oznaczona została w planie symbolem R. Dla tych terenów, jako przeznaczenie podstawowe, ustalono uprawy rolne, stanowiące dotychczasowy sposób użytkowania.

Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów określonych symbolem R, ustalono również m.in. inwestycje oraz urządzenia związane bezpośrednio z produkcją rolną oraz jej obsługą i przetwórstwem płodów rolnych.

Obecnie teren działki nr 2/71 nie jest zagospodarowany. Na terenie działki nie jest także zlokalizowany żaden obiekt budowlany. Brak jest również terenów utwardzonych. Działka obecnie jest użytkowana na cele rolnicze, pod uprawy zielone. Na terenie działki brak jest również obecnie jakiejkolwiek roślinności wysokiej bądź niskiej.

Brak jest uzbrojenia podziemnego oraz naziemnego ww. działki.

Powierzchnia działki o numerze 2/71, przeznaczonej pod realizację przedsięwzięcia, wynosi 2,00 ha.

W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca lokalizacji planowanej inwestycji, od strony zachodniej, północnej oraz wschodniej, znajdują się tereny obecnie niezabudowane oraz użytkowane rolniczo.

Od strony zachodniej, w odległości ok. 110 m od granicy działki, zlokalizowana jest gminna droga gruntowa, po której m.in. odbywał się będzie wjazd na teren projektowanego obiektu.

W kierunku południowym natomiast działka nr 2/71 bezpośrednio sąsiaduje z drogą wojewódzką relacji Miłakowo - Dobre Miasto. W dalszej odległości, za drogą wojewódzką, znajdują się tereny niezabudowane.

Najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w kierunku północno-zachodnim, w odległości ok. 220 m od granicy działki nr 2/71.

Projektowany obiekt zlokalizowany zostanie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino, w sąsiedztwie obszarów o podobnym przeznaczeniu.

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, brak jest zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Teren działki o numerze ewidencyjnym 2/71, na której planuje się realizację przedsięwzięcia, znajduje się poza wyznaczonymi obszarami, włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, rezerwatami oraz obszarami chronionego krajobrazu.

W najbliższym otoczeniu miejsca lokalizacji ww. działki, nie występują także obszary parków narodowych, leśnych kompleksów promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej lub obszarów na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę światowego dziedzictwa”.

Brak jest na terenie realizacji planowanego przedsięwzięcia obszarów chronionych, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn.zm.).

Najbliżej położone obszary podlegające ochronie to Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki znajdujący się w kierunku południowo-zachodnim, w odległości ok. 1,5 km od miejsca planowanej do lokalizacji inwestycji oraz obszar NATURA 2000  - Rzeka Pasłęka (kod obszaru PLH 280006) – w odległości ok. 3 km.

W ramach realizacji ww. przedsięwzięcia planuje się zagospodarowanie terenu działki w infrastrukturę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji. W projekcie przedsięwzięcia wyznaczono utwardzone place manewrowe i drogi dojazdowe, place postojowe oraz tereny przeznaczone bezpośrednio pod zabudowę i niezbędną infrastrukturę towarzyszącą.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zrealizowana zostanie hala produkcyjna o konstrukcji stalowej, w której zainstalowany zostanie zespół instalacji przeznaczonej do prowadzenia procesu związanego z produkcją paliw z surowców roślinnych. W wydzielonej części hali wyznaczone zostanie także zaplecze biurowo-socjalne, tj. pomieszczenia biurowe, socjalne i sanitarne przeznaczone dla zatrudnionych pracowników. Przewidziano także urządzenie zadaszonego stanowiska przeznaczonego do magazynowania surowca, tj. biomasy roślinnej. Zlokalizowana zostanie także stacja trafo.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, istniejące w sąsiedztwie działki nr 2/71 przyłącza energetyczne, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, zostaną adaptowane do potrzeb wynikających z charakterystyki projektowanego obiektu, wraz z częścią biurowo-socjalną.

Mając na uwadze powyższe, zaopatrzenie obiektu w wodę odbywało się będzie za pomocą przyłącza do wodociągu gminnego.

Powstające w związku z funkcjonowaniem Zakładu ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą za pomocą przyłącza do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi natomiast na brak w sąsiedztwie sieci kanalizacji wód opadowych, w projekcie przewidziano zbieranie wód deszczowych z połaci dachowych budynku oraz utwardzonych placów i drogi dojazdowej, oczyszczanie w osadniku i separatorze, a następnie ich rozsączanie na terenach nieutwardzonych (zadarnionych), zlokalizowanych w sąsiedztwie, należących do Inwestora.

Z uwagi na powstające podczas funkcjonowania instalacji ścieki technologiczne (poprodukcyjne w postaci tzw. wody poprocesowej oraz z mycia i czyszczenia maszyn i urządzeń wchodzących w skład instalacji oraz posadzek budynku hali), przewidziano także zainstalowanie bezodpływowego zbiornika magazynowego na potrzeby czasowego magazynowania przedmiotowych ścieków, do czasu ich wywozu do oczyszczalni ścieków.

Zakłada się funkcjonowanie instalacji przeznaczonej do produkcji biopaliwa oraz energii elektrycznej w okresie całego roku, ze stałą wydajnością.

Planowana jest praca przedmiotowej instalacji w ruchu ciągłym, przez siedem dni w tygodniu w systemie trzyzmianowym (24 h/d), z przerwami na ewentualne bieżące remonty i konserwacje.

Prognozowana ilość zatrudnionych osób będzie wynosiła ok. 16 pracowników łącznie (w podziale na zmiany).

Obiekt wyposażony zostanie także w systemy zabezpieczające na wypadek pożaru, których praca zapewni niezbędną ilość dostarczanej wody jako środka gaśniczego oraz oddymiania i przewietrzania pomieszczeń.

W niniejszym opracowaniu poddano analizie uciążliwości wynikające z funkcjonowania projektowanego Zakładu w odniesieniu do następujących komponentów środowiska:

- Pobór wody,

- Zagospodarowanie ścieków socjalno-bytowych,

- Zagospodarowanie ścieków technologicznych,

- Postępowanie z wodami opadowymi i z roztopów,

- Zanieczyszczenie powietrza,

- Zagospodarowanie powstających odpadów,

- Emisja hałasu do środowiska,

- Wpływ przedsięwzięcia na krajobraz oraz ludzi.

Rozwiązania dotyczące ochrony środowiska przedstawione w „Raporcie...”, stanowią podstawę do przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko, w wyniku którego wydana ma zostać decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Podsumowując przeprowadzoną analizę, należy stwierdzić, że prace związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Zakładu produkcji biopaliwa i energii elektrycznej z biomasy rolniczej oraz użytkowanie ww. instalacji, oraz właściwe, zgodne przepisami prawnymi użytkowanie ww. obiektu, nie wpłynie negatywnie na rozpatrywane komponenty środowiska.

Proponowane w „Raporcie...” rozwiązania techniczne i technologiczne zapewnią dotrzymanie stosowanych obecnie standardów ekologicznych w zakresie prowadzenia przedmiotowej działalności.