Załącznik nr 1

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia

| Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mikrobus, fabrycznie nowy, nieużywany, bez wad | szt. | 1 |
|  | Rok produkcji | rok | 2016 |
|  | Ilość miejsc | osoby | 8+1 (z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim) |
|  | Kolor nadwozia z zastrzeżeniem, że jest to kolor lakieru (Zamawiający nie dopuszcza oferowania pojazdu oklejonego folią) | - | Szampański |
|  | Lakier metalizowany | - | Tak |
|  | Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych | - | Tak |
|  | Rodzaj silnika | - | Diesel turbodołaowany |
|  | Pojemność silnika | cm3 | Min. 2000 - max.2500 |
|  | Moc silnika | KM | Min. 120 |
|  | Ilość cylindrów | Szt. | 4 |
|  | Norma emisji spalin | - | EURO 5+ lub wyższa |
|  | Skrzynia biegów | - | Manualna 6-biegowa |
|  | Typ napędu | - | Napęd przedni |
|  | Rozstaw osi | mm | 3300 |
|  | Opony letnie z felgami | szt. | 4 |
|  | Opony zimowe z felgami | szt. | 4 |
|  | Chlapacze przednich i tylnych kół | szt. | 4 |
|  | Kołpaki ozdobne tarcz kół | Szt. | 4 |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe | szt. | 1 |
| 20. | Zestaw podręcznych narzędzi | kpl | 1 |
| 21. | Układ hamulcowy z ABS | - | TAK |
| 22. | Hamulce tarczowe przednie i tylne wentylowane | - | TAK |
| 23. | Hydrauliczny system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) | - | TAK |
| 24. | System ESP | - | TAK |
| 25. | System ASR lub równoważny | - | TAK |
| 26. | System EDS lub równoważny | - | TAK |
| 27. | System MSR lub równoważny | - | TAK |
| 28. | Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | - | TAK |
| 29. | Immobilizer | - | TAK |
| 30. | Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz | - | TAK |
| 31. | Zamek centralny z możliwością otwarcia z pilota zamontowanego przy kluczyku | - | TAK |
| 32. | Autoalarm fabryczny | - | TAK |
| 33. | Izolacja dźwiękowo-termiczna | - | TAK |
| 34. | System audio – wymagania min: radio z Bluetooth, USB, AUX-in, czytnikiem kart SD i głośnikami min. 2 w kabinie kierowcy i min. 4 w przedziale pasażerskim plus mikrofon | - | TAK |
| 35. | Szyby boczne z przodu (kierowcy i pasażera) sterowane elektrycznie | - | TAK |
| 36. | Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane | - | TAK |
| 37. | Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach z podłokietnikiem, kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach | - | TAK |
| 38. | Klimatyzacja fabryczna samochodu z nawiewami w kabinie kierowcy i osobną regulacją na przedział pasażerski | - | TAK manualna lub elektroniczna |
| 39. | Nawigacja fabryczna z aktualną mapą Europy w języku polskim | - | TAK |
| 40. | Reflektory przednie halogenowe | - | TAK |
| 41. | Światła przeciwmgielne przód i tył , trzecie światło stop | - | TAK |
| 42. | Światła do jazdy dziennej | - | TAK |
| 43. | Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego szyby podwójne, przyciemniane, termoizolacyjne, rolety na szyby boczne | - | TAK |
| 44. | Szyby w drzwiach tylnych | - | Niewymagalne (TAK lub NIE) |
| 45. | Izolacja dźwiękowo – termiczna przestrzeni pasażerskiej | - | TAK |
| 46. | Pokrycie ścian, słupków, sufitu tapicerką miękką, niepalną. | - | TAK |
| 47. | Podłoga płaska, wyłożona sklejką wodoodporną, pokryta antypoślizgową wykładziną | - | TAK |
| 48. | Podwójne siedzenie pasażerskie z przodu | - | TAK |
| 49. | Fotele szybko demontowane z regulowanymi zagłówkami | - | TAK |
| 50. | Szyny do mocowania wózka | - | TAK |
| 51. | Możliwość wyboru kolorystyki siedzeń i materiału. | - | TAK |
| 52. | Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa ze zwijaczami na wszystkie fotele pasażerów i kierowcy | - | TAK |
| 53. | Komplet atestowanych pasów zabezpieczające wózek inwalidzki | kpl. | Na 1 wózek |
| 54. | Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim (dwupunktowe krzyżowe) | kpl | Dla 1 osoby |
| 55. | Najazdy składane do wprowadzania wózka inwalidzkiego | - | TAK |
| 56. | Drzwi boczne otwierane z klamki ( nie przesuwne), drzwi tylne otwierane na boki z ogrzewaną szybą, wycieraczką i spryskiwaczem | - | TAK |
| 57. | Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie | - | TAK |
| 58. | Oświetlenie stopnia bocznego - wejściowego | - | TAK |
| 59. | Oznakowanie wyjść awaryjnych i o zapięciu pasów | - | TAK |
| 60. | Oznakowanie pojazdu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, magnetyczne | Szt. | 2 |
| 61. | Atestowana i ważne gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik, apteczka z wyposażeniem | Szt. | 2 |
| 62. | Hak holowniczy | - | TAK |
| 63. | Pokrowce na wszystkie siedzenia, dywaniki gumowe w kabinie kierowcy | - | TAK |
| 64. | Oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie | - | TAK |
| 65. | Homologacja europejska COC | - | TAK |
| 66. | Warunki techniczne oferowanego mikrobusa oraz zakres niezbędnego wyposażenia musi być zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami, a zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty | - | TAK |
| 67. | Pojazd musi być objęty co najmniej 24-miesięcznym okresem gwarancji, z zachowaniem gwarancji producenta pojazdu bazowego, bez limitu kilometrów. | - | TAK potwierdzony pisemnie, dołączone warunki gwarancji |
| 68. | Okres gwarancji na powłokę lakierniczą | m-ce | Min 36 m-ce, potwierdzony pisemnie |
| 69. | Okres gwarancji na perforację blach nadwozia i podwozia | m-ce | Min 144 m-ce, potwierdzony pisemnie |
| 70. | Autoryzowany serwis pojazdu powinien znajdować się nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego | - | TAK |
| 71. | Ubezpieczenie pojazdu AC, OC I NNW na 1 rok | - | TAK |

Mikrobus musi spełniać wymagania techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym i może być wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózkach inwalidzkich.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i wyposażenia o równoważnych parametrach technicznych w stosunku do wymienionych w specyfikacji zamówienia. W takim przypadku, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Podstawowa formą wykazania, że urządzenia są równoważne jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca może zaoferować rozwiązania o wyższych wymaganiach technicznych i wyposażeniu, ale zastosowanie każdego z takich rozwiązań wymaga zgody Zamawiającego.

Załącznik nr 2

(PROJEKT)

UMOWA Nr ……../2016

W dniu ………2016 r. w Lubominie pomiędzy Gminą Lubomino ul. Kopernika 7 11 – 135 Lubomino, NIP 743 19 91 269, REGON 510742770,

reprezentowaną przez:

Andrzeja Mazura – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Marii Wojtczak - Skarbnika Gminy

zwaną dalej w tekście umowy Zamawiającym

a ……………………………… z siedzibą w …………….ul……………   .., ……

REGON …………………………….,  NIP………………………………..

reprezentowanym przez :

…………………………………….

…………………………………….

zwanym dalej w tekście  umowy Wykonawcą

#### została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowego mikrobusu do przewozu  osób niepełnosprawnych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i na warunkach wskazanych w ofercie z dnia……….. stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej.

- W zakres zamówienia wchodzi również przeszkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu .

§ 2

Termin wykonania zamówienia

Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia  30.11.2016 r.

§ 3

Obowiązki zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Odebranie przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż trzy dni od daty powiadomienia gotowości do odbioru pojazdu;

  - Zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych w umowie

  - Rozwiązywanie problemów technicznych leżących po stronie Zamawiającego

  - Informowanie na bieżąco Wykonawcę o wszelkich zmianach i sytuacjach, które mogłyby

wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy

§ 4

Obowiązki, zobowiązania i odpowiedzialność wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi przez Zamawiającego, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, oraz postanowieniami umowy;

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działania lub zaniechanie.

- Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy,

- Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty wynikające z niniejszej umowy w szczególności koszty opłaty skarbowej obciążają Sprzedającego.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ………… zł netto (słownie: …………………………………) plus podatek VAT według stawki ….. % w kwocie …………. zł co daje wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ………. zł (słownie: …………………………………………).

- Cena umowna obejmuje wszystkie koszty i opłaty dodatkowe jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonywaniem umowy.

- Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT, przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr ………………………………………., w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Przez prawidłowo wystawioną fakturę rozumie się fakturę VAT zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, do której załączony będzie protokół przekazania pojazdu.

- Strony niniejszej Umowy nie mogą zmienić ceny wykonania przedmiotu Umowy przedstawionej w pkt. 1 poza okolicznościami wymienionymi w rozdziale XIX pkt. 7 p.pkt. 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku wykonywania robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, biorącym udział w realizacji robót (tj. robót budowlanych, dostaw i usług).

§ 6

Odbiór przedmiotu umowy

- Odbiór przedmiotu umowy będzie potwierdzony protokółem zdawczo-odbiorczym sporządzonym i podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumenty pojazdu wymagane do jego rejestracji, a także dokumenty gwarancyjne.

- Data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego będzie traktowana jako data realizacji dostawy.

- Protokół zdawczo - odbiorczy, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać, co najmniej:

  - opis przedmiotu dostawy;

  - potwierdzenie ilościowo-jakościowego wyposażenia pojazdu;

  - datę sporządzenia protokołu oraz podpisy osób upoważnionych ze strony Zamawiającego  i Wykonawcy.

- Odbioru przedmiotu umowy z miejsca wskazanego przez Wykonawcę dokona Zamawiający na własny koszt i własne ryzyko w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez sprzedającego  gotowości przekazania samochodu.

- Z chwila wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

- Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu, nastąpi w terminie odbioru fizycznego w miejscu odbioru.

- Odbiór przedmiotu umowy zostaje dokonany, jeśli obie strony podpisały protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

    - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość  faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

  - Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku  realizacji  niniejszej umowy.

§ 8

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okresy gwarancji wynoszą:

  - gwarancja producenta – 24 miesiące,

  - na zabudowę –  24 miesiące,

  - na powłokę lakierniczą –  36 miesięcy.

  - na perforację blach nadwozia i podwozia – 144 miesięcy

licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

    - Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.

    - Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie 1 roku od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy.

    - W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi i gwarancji wad w przedmiocie umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, a ten zobowiązuje się do ich bezwzględnej i bezpłatnej wymiany i zapewnienia pojazdu zastępczego w ciągu 12h od zgłoszenia

    - W przypadku stwierdzenia ukrytych wad technicznych koszty napraw pokryje Wykonawca.

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody wyrządzone wskutek dostarczenia wadliwego sprzętu i urządzeń.

§ 9

Odstąpienie od umowy

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy następuje przez pisemne oświadczenie woli Zamawiającego złożone Wykonawcy. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 10

Zmiana umowy

Zakazuje się dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem ich nieważności.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). , ustawy z dnia  07.07.1994r. oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 12

Załączniki

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA:

Załącznik nr3

.....................................................

.....................................................

(Nazwa  i  adres  firmy  składającej  ofertę)

Do GMINA LUBOMINO

11 – 135 Lubomino ul. Kopernika 7

FORMULARZ OFERTY

Dane wykonawcy:

Nazwa: ............................................................................................................................................

siedziba: ..........................................................................................................................................

Numer REGON: ..........................................   Numer NIP .............................................

Dane do korespondencji:

Dane adresowe …………………………………………………………………………...………

numer telefonu:  0(....)...................   numer faksu: 0(....) ....................   e-mail ..............................

Nawiązując do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na: dostawę fabrycznie nowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych :

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę brutto : ….........…....……zł (słownie: .......................................................................... zł ) obejmującą:

- cenę netto …..………. zł (słownie: …………………………………………) oraz podatek VAT (...... %) w kwocie ...................... zł (słownie: ................... ....................................zł ).

- Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu]* / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i oświadczam, że będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy]* (*niewłaściwe skreślić)

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 30.11.2016 r.

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na płatność faktur w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że udzielimy gwarancji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględniliśmy w zaproponowanej cenie ofertowej wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.

- Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

..........................................................

(Podpis i pieczęć imienna wykonawcy)