Oznaczenie sprawy: RGK i T 341/5/2009

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Zakup specjalistycznego średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typ GBA 2,5/16  dla OSP w Lubominie ”

wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień):    główny przedmiot:34144210-3  Wozy strażackie

| Gmina Lubomino 11-135 Lubomino ul. Kopernika 7 | Tel.(089) 5324450 Fax(089) 5324451 www.lubomino.ug.gov.pl e-mail: sekretariat@lubomino.ug.gov..pl |
| --- | --- |

Zawartość specyfikacji

# Informacja o Zamawiającym

# Informacje wprowadzające

# Opis przedmiotu zamówienia

# Składanie ofert częściowych

# Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

# Przedstawianie ofert wariantowych

# Termin wykonania zamówienia

# Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

# Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

# Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

# Wymagania dotyczące wadium

# Termin związania ofertą

# Opis sposobu przygotowania ofert

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

# Opis sposobu obliczenia ceny

# Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny ofert

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

# Umowa o wykonanie zamówienia

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

# Podwykonawstwo

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej

# Załączniki.

I.   Informacja o Zamawiającym:

- Zamawiający:

Gmina Lubomino

ul. Kopernika 7 11 – 135 Lubomino

tel.  089 5324450, fax. 089 5324451

www.lubomino.ug.gov.pl              e-mail: sekretariat@lubomino.ug.gov..pl

II.  Informacje wprowadzające:

- Gmina Lubomino zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na zakup specjalistycznego średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Lubominie, w zakresie opisanym w rozdz. III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium wyboru.

- Zamawiający nie przewiduje:

- zawarcia umowy ramowej;

- wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez aukcję elektroniczną;

- udzielenia zamówień uzupełniających;

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

- rozliczenia w walutach obcych;

### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

##### „Zamawiający” – Gmina Lubomino reprezentowana przez Wójta Gminy.

##### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

##### „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### „ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

##### „zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w SIWZ.

##### ”Wykonawca”– podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złoży ofertę na wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia.

##### „samochód” lub zamiennie „pojazd” oznacza będący przedmiotem zamówienia specjalistyczny samochód pożarniczy przeznaczony do wykonywania zadań przez jednostkę straży pożarnej.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16,  poz. 93 z późn. zm.).

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieści ją na stronie internetowej, na której udostępniono niniejszą SIWZ.

# Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 szt. fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2009 lub 2010 roku, specjalistycznego średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem, przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie. Pojazd powinien być przystosowany do przewozu najmniej 6-ciu osób łącznie z kierowcą i musi spełniać wymagania polskich przepisów w szczególności wymagań dotyczących pojazdów specjalnych wg. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz.1229 z późn. zm.) i posiadać wymagane prawem homologacje i certyfikaty.

- Opis minimalnych wymagań technicznych oraz wymaganych elementów wyposażenia:

| 1) | WYMAGANIA OGÓLNE: |
| --- | --- |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym" z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. |
| 1.2 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień składania ofert. |
| 1.3 | Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. |
| 2) | PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE: |
| 2.1 | Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć: - 14 000 kg; |
| 2.2 | Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu - minimum 3%; |
| 2.3 | Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania - maks 18 m; |
| 2.4 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 220 KM; |
| 3) | PODWOZIE Z KABINĄ: |
| 3.1 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2009 lub 2010; |
| 3.2 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4 x 4, uterenowiony z: z przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych, blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu, z blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu, dopuszcza się możliwość odłączania napędu osi przedniej; |
| 3.3 | Samochód wyposażony w system: np.: ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania); Samochód wyposażony w Immobilizer; |
| 3.4 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym spełniający normę emisji spalin- Euro 5. Dopuszcza się technologię SCR, z użyciem płynu AdBlue lub technologię AGR z systemem zewnętrznym recyrkulacji spalin; |
| 3.5 | Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne „resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. Dopuszcza się zastosowanie tylnego zawieszenia pneumatycznego; |
| 3.6 | Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa dostarczona z podwoziem, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w : indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony. Dopuszcza się zawieszenie kabiny pneumatyczne; |
| 3.7 | Kabina wyposażona w: klimatyzację, zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny, elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy, lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane (główne i szerokokątne), lusterko rampowe-krawężnikowe z prawej strony, lusterko rampowe-dojazdowe, przednie, wywietrznik dachowy, lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, Kabina wyposażona dodatkowo: w uchwyty na 4 aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń. Odblokowanie każdego aparatu indywidualnie - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu; |
| 3.8 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel kierowcy dodatkowo z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. Poręcz do trzymania w części kabiny przeznaczonej dla załogi; |
| 3.9 | W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1+25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz , dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanume-ryczny min 14 znaków, obrotowy potencjometr siły głosu. radio z odtwarzaczem CD, podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek; |
| 3.10 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (świetlne i akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych) pojazdu uprzywilejowanego: Lampa zespolona z napisem „STRAŻ" z lampami stroboskopowymi umieszczona na dachu kabiny. Lampa zespolona - osiatkowana zabezpieczeniem ochronnym, z urządzeniem akustycznym umożliwiającym podawanie komunikatów słownych, dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne (stroboskopowe lub LED) niebieskie z przodu pojazdu. jedna lampa niebieska stroboskopowa, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu pojazdu, „fala świetlna" umieszczona na tylnej ścianie nadwozia. |
| 3.11 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewniająca pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu instalacji elektrycznej. Montaż przetwornicy napięcia 24V/12V; |
| 3.12 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu; |
| 3.13 | Pojazd wyposażony w zewnętrzne złącze do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). 16A,20-24V Złącze samorozłączalne - w momencie rozruchu silnika; |
| 3.14 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania); |
| 3.15 | Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy; |
| 3.16 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin skierowany na lewą stronę; |
| 3.17 | Funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze od - 25°C do + 50°C; |
| 3.18 | Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny; |
| 3.19 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy uniwersalny do holowania przyczepy o DMC zgodnie z homologacją podwozia wraz z elektrycznym gniazdem przyłączeniowym; |
| 3.20 | Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych; |
| 3.21 | Pełnowymiarowe koło zapasowe-na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe; |
| 3.22 | Kolory samochodu: elementy podwozia, rama — w kolorze czarnym, błotniki i zderzaki — w kolorze białym, żaluzje skrytek — w kolorze naturalnym aluminium kabina, zabudowa— w kolorze czerwonym RAL 3000; |
| 4) | ZABUDOWA POŻARNICZA |
| 4.1 | Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozję. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej; |
| 4.2 | Zabudowa umożliwiająca grupowe rozmieszczenie sprzętu w zależności od przeznaczenia, z zachowaniem wymagań ergonomii; |
| 4.3 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu -3200 mm Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki, palety lub szuflady wysuwnej (po wysunięciu lub rozłożeniu) w położeniu roboczym, nie powinna przekraczać -1850 mm od poziomu gruntu .Jeżeli wysokość półki, palety lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie ich, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty otwierane lub wysuwne poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze; |
| 4.4 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucze, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.-typu rurkowego; |
| 4.5 | Skrytki otwierane przez podesty - wyposażone w oświetlenie , listwy- LED włączane automatycznie po otwarciu podestu. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. |
| 4.6 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze; |
| 4.7 | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek – w zależności od potrzeb; |
| 4.8 | Automatyczne blokowanie szuflad i wysuwanych tac w pozycji wsuniętej i wysuniętej z zabezpieczeniem przed całkowitym wysunięciem; |
| 4.9 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach; |
| 4.10 | W nadwoziu‚ montaż nadkoli z materiałów kompozytowych nad kołami tylnymi. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów odpornych na korozję; |
| 4.11 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym umożliwiającego pracę załogi oraz zamocowanie sprzętu ratowniczego. Balustrada ochronna boczna -dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub barierka rurowa, o wysokości min 80mm; |
| 4.12 | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1200x650x450 mm; |
| 4.13 | Pojazd musi posiadać drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonaną z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie; |
| 4.14 | Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym; |
| 4.15 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy; |
| 4.16 | Pojazd musi posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie-minimum 5 luksów w odległości 1 m, na poziomie gruntu od pojazdu w warunkach słabej widoczności. Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu Oświetlenia włączane z przedziału autopompy; |
| 4.17 | Zbiornik wody o pojemności 2,5 m3, wykonany z materiałów kompozytowych. Tolerancja pojemności ±1%. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny; |
| 4.18 | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75. Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Konstrukcja zabezpieczająca przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika; |
| 4.19 | Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego. Tolerancja pojemności ±1%. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu; |
| 4.20 | Układ wodno-pianowy wyposażony w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja ±0,5%) w całym zakresie pracy autopompy - sterowanie ręczne; |
| 4.21 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym podnoszoną klapą. Dopuszcza się zamykanie drzwiami żaluzjowymi; |
| 4.22 | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia: wydajność , min.16001/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m, na stopniu wysokiego ciśnienia wydajność, min. 2501/min przy ciśnieniu 40 bar; |
| 4.23 | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych po bokach tyłu pojazdu. linii szybkiego natarcia, działka wodno-pianowego, zraszaczy, Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy; |
| 4.24 | Na wlocie ssawnym autopompy, zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy; |
| 4.25 | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia, manometr wysokiego ciśnienia wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, wyłącznik silnika pojazdu, kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik kontrolka włączenia autopompy, licznik motogodzin-pracy autopompy, schemat układu wodno-pianowego. W kabinie kierowcy winny znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: kontrolka włączenia autopompy, manometr niskiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku; |
| 4.26 | Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym; |
| 4.27 | Przedział pracy autopompy ogrzewany, niezależnie od ogrzewania kabiny. Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temp. do - 25 ° C, działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy; |
| 4.28 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m; |
| 4.29 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego, odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów; |
| 4.30 | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie; |
| 4.31 | Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu. Wydajność działka od 800 do 1600 1/min, przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym; |
| 4.32 | Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. |
| 4.33 | Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy - min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy: dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych). Montaż sterowania zraszaczami (załączanie pneumatyczne, ze sterowaniem elektrycznym) z kabiny kierowcy; |
| 4.34 | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z najaśnicami o mocy 2000 W (2x1000W ). Wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów - minimum 4,5 metra, mostek z reflektorami, obracający się wokół osi pionowej, o kąt co najmniej 0° -135° - w obie strony. Głowica masztu z możliwością obrotu wokół osi poziomej o kąt co najmniej 0° -135° w obie strony, sterowanie obrotem reflektorów oraz zmianą kąta pochylenia głowicy - z poziomu ziemi. Stopień ochrony minimum IP55, automatyczna funkcja złożenia masztu - złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania, sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu umieszczona w kabinie. Maszt montowany w jednym ze schowków; |
| 5) | WYPOSAŻENIE: |
| 5.1 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z tabelą nr IV-4. „Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Edycja druga - marzec 2006"; |
| 5.2 | Samochód należy doposażyć: - z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum 7 ton |
| 6) | OZNACZENIE: |
| 6.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - „OSP + nazwa + numerów operacyjnych”; |
| 7) | POZOSTAŁE: |
| 7.1 | Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami techniczno-użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007 r.) i Wymaganiami szczegółowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Edycja druga - marzec 2006" - z wyjątkiem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia; |
| 7.2 | Gwarancja: na podwozie samochodu – minimum 24 miesiące, na nadwozie pożarnicze – minimum 24 miesiące, na sprzęt i pozostałe elementy wyposażenia – minimum 12 miesięcy |

- W odniesieniu do przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

posiadania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi zapewniającej przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne, serwis oraz inne usługi związane z eksploatacją pojazdu (Wykonawca wskaże w ofercie stację najbliższą miejsca siedziby Zamawiającego);

- Odbiór pojazdu przez przedstawicieli Zamawiającego nastąpi z siedziby lub z zakładu montażowego Wykonawcy zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić Zamawiającego o miejscu i terminie odbioru pojazdu, z co najmniej  3 dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca podczas odbioru zobowiązany będzie do nieodpłatnego przeszkolenia teoretycznego i praktycznego przedstawicieli OSP w Lubominie w zakresie obsługi.

- Wykonawca przekazując samochód przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty pojazdu wymagane do jego rejestracji oraz wydany przez np.: Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej lub inną uprawnioną instytucję odpowiedni aktualny dokument (opinia, certyfikat), potwierdzający zgodność pojazdu z wymaganiami określonymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych przeznaczonych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej, a także dokumenty gwarancyjne.

- Przedmiot zamówienia winien stanowić własność Wykonawcy, być wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie może toczyć się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest pojazd, nie może stanowić on również przedmiotu zabezpieczenia.

- Rozliczenie finansowe:

- Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie dokonane w złotych polskich (PLN).

- Podstawą zapłaty będzie protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu sporządzony przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego oraz prawidłowo wystawiona faktura VAT.

- Płatność, w wysokości zgodnej z wybraną ofertą, zostanie dokonana przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia co najmniej 30 dniowego terminu płatności faktury.

# Składanie ofert częściowych

### Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Nie przewiduje się udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

# Przedstawianie ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej tj. oferty przewidującej odmienny niż określony w opisie przedmiotu zamówienia sposób wykonania zamówienia.

# Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

# Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniają wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz spełnią określony przez Zamawiającego (w pkt. 2.1.) szczegółowy warunek udziału w postępowaniu.

- Zgodnie z art. 22 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

        - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali z należytą starannością, co najmniej trzy dostawy (zamówienia) o wartości nie mniejszej niż 550.000,00 zł brutto każda, których przedmiotem były średnie lub ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wymagane oświadczenia                   i dokumenty określone w rozdz. IX. potwierdzające spełnianie warunków udziału             w postępowaniu i wymagań określonych przez Zamawiającego..

- Wykluczenie z postępowania:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione             w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przes-tępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                 w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplement-tariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku               z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną również wykonawcy, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy;

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

#### Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu                       o oświadczenie własne każdego z wykonawców potwierdzające spełnienie wymogów art. 22  ust. 1 ustawy oraz na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę pozostałych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. IX.Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

#### W celu dokonania oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału              w postępowaniu określonych w niniejszej specyfikacji Zamawiający sprawdzi, czy złożone oferty zawierają wymagane oświadczenia i dokumenty, a także czy potwierdzają one spełnienie warunków. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  - W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca biorący udział w niniejszym postępowaniu przedstawi następujące dokumenty:

  - Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – na formularzu zgodnym z załączonym do SIWZ  - Załącznik Nr 4;

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony/ne nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

potwierdzające odpowiednio, że DOSTAWCA nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- W celu potwierdzenia opisanego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca biorący udział w niniejszym postępowaniu przedstawi następujące dokumenty:

  - wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (Wykonawca winien wykazać co najmniej trzy dostawy (zamówienia) o wartości nie mniejszej niż 550.000,00 zł brutto każda, których przedmiotem były średnie lub ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze), z podaniem ich odbiorców, przedmiotu, wartości i daty realizacji.– na formularzu zgodnym z załączonym do SIWZ  - Załącznik Nr 5, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

- W celu potwierdzenia, że oferowany pojazd odpowiada wymaganiom Zamawiającego każdy Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:

- „Opis techniczny oferowanego samochodu ratowniczo – gaśniczego” dokument opisowy przygotowany przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem podanym jako Załącznik nr 3 SIWZ zawierający charakterystykę oferowanego pojazdu co najmniej w zakresie odpowiadającym wymaganiom Zamawiającego

- Schemat zabudowy skrytek sprzętowych.

- Aktualne dokumenty homologacji – kopia świadectwa homologacji podwozia lub decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji.

- Aktualny dokument (opinia, certyfikat) wydany przez np.: Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej lub inną uprawnioną instytucję potwierdzający zgodność pojazdu z wymaganiami określonymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych przeznaczonych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej.

.

- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia [np.: konsorcjum] dokumenty określone w ust. 2 i 3 niniejszego rozdziału może złożyć jeden z Wykonawców lub wspólnie, pozostałe oświadczenia i dokumenty każdy z partnerów winien przedstawić we własnym imieniu z tym, że oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, może złożyć lider (pełnomocnik, partner wiodący).

# Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

- W postępowaniu obowiązuje zasada pisemności. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać        pisemnie oraz faksem.

- W przypadku gdy Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.

- Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji musi wpłynąć do zamawiającego najpóźniej na 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań [bez ujawniania ich źródła] wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami w celu wy-jaśnienia wątpliwości dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

# Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Pracownikiem  uprawnionym  do  kontaktu  z  Wykonawcami  jest:

- Wojciech Michańczyk    pok.  nr 9,   tel. (089) 5324460;

# Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# Termin związania ofertą

- Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma możliwość, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art.85 ust.2 u. P.z.p.).

- W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 u. P.z.p.).

# Opis sposobu przygotowania ofert

- Na Ofertę Wykonawcy składać się będą następujące dokumenty:

- „Formularz Oferty” - przygotowany zgodnie ze wzorem Załącznik nr 2 do SIWZ (cena brutto, netto oraz wartość podatku VAT powinny być poddane w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

- „Opis techniczny oferowanego samochodu ratowniczo – gaśniczego” – przygotowany zgodnie ze wzorem załącznik Nr 3 do SIWZ.

- Załączniki w postaci pozostałych oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy/ów, opisanych w  rozdz. IX niniejszej SIWZ.

- Wykonawca [Wykonawcy występujący wspólnie] ubiegający się o wykonanie przedmiotu zamówienia ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem (pod rygo-rem nieważności) formy pisemnej, czytelnie i w sposób trwały. Nie dopuszcza się ofert złożonych w innym języku.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników sporządzanych przez Wykonawcę muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.

- Zaleca się aby strony oferty wraz z załącznikami zostały ponumerowane i trwale spięte lub zszyte.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków Wykonawca składa wraz z ofertą.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie wymagane  informacje oraz dane.

- Dokumenty, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez Wykonawcę w następujący sposób:“za zgodność z oryginałem” oraz datą i podpisem Wykonawcy.

- Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnioną/ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

- Ofertę wraz z dokumentami należy umieścić w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opisanej  następującymi danymi:

- nazwa  i  adres  Wykonawcy.

- nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Lubomino 11 -1 35 Lubomino ul. Kopernika 7

- oznaczenie: Oferta - “Zakup specjalistycznego średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lubominie”

- ostrzeżenie: „Nie otwierać przed godz. 1000 dnia  20.01.2010 r..

- W przypadku niewłaściwego oznaczenia ofert, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej przedwczesne otwarcie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio pkt. 10 i 13 niniejszego rozdziału. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomino ul. Kopernika 7 11 – 135 Lubomino w sekretariacie w terminie do dnia  20.01.2010 r. do godz. 930.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

  - Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego  tj.  Urzędzie  Gminy Lubomino, ul. Kopernika 7 11 – 135 Lubomino pok. 7 w dniu 20.01.2010 r.  o  godz.  1000.

  - Otwarcie  ofert jest jawne dla wszystkich osób zainteresowanych.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i terminu płatności.

# Opis sposobu obliczenia ceny

- Cenę zamówienia stanowi wartość brutto przedmiotu zamówienia, jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wybranemu Wykonawcy za dostarczony pojazd opisany w niniejszej SIWZ, zgodną ze złożoną ofertą przetargową.

- Wykonawca określa cenę oferty poprzez wskazanie w Formularzu Oferty:

- całkowitej ceny wykonania zamówienia (brutto) ustalonej w sposób określony w pkt. 3.

- ceny netto wykonania zamówienia;

- wartości podatku VAT w całkowitej cenie wykonania zamówienia brutto                               z określeniem przyjętej stawki procentowej VAT,

- Całkowitą cenę wykonania zamówienia (brutto) należy obliczyć jako sumę ceny netto wykonania zamówienia oraz wartości podatku VAT [za podstawę obliczenia wartości podatku VAT należy przyjąć cenę netto wykonania zamówienia i  obowiązującą stawkę podatku VAT].

- Cena powinna zostać skalkulowana przez Wykonawcę i odzwierciedlać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia. W cenie należy uwzględnienić koszty ubezpieczenia, wszelkie opłaty i podatki, udzielone rabaty, promocje czy inne obniżki cen.

- Wszystkie wartości cenowe w Formularzu Oferty muszą być wyrażone w złotych polskich liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

- Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do obliczenia ceny oferty.

- Cena brutto przedstawiona w Formularzu Oferty wybranego Wykonawcy będzie stanowiła całkowite wynagrodzenie umowne.

- Cena brutto wykonania zamówienia będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

# Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny ofert

- Kryteria  wyboru  i  znaczenie

Każda oferta Wykonawcy spełniającego wymagane warunki, nie podlegająca odrzuceniu, zostanie oceniona pod względem jednego kryterium tj:

najniższej ceny (całkowitej ceny brutto)  – znaczenie  kryterium – 100 %

- Ocena  ofert:

- Podstawą wyboru oferty będzie ustalona wartość punktowa każdej oferty.

- Maksymalna ilość punktów [MP]  możliwa do przydzielenia w toku oceny  oferty w obrębie kryterium wynosi 10 pkt. Waga 100%.

- Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną ilość punktów (10).  Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów obliczoną wg matematycznego wzoru:

Cena  najniższa

x   MP  x  waga  =

Cena  oferty  badanej

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom;

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- Zamawiający po wyborze oferty zamieści także informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (informację o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

- Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy – nie krótszym niż 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty   i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Termin zawarcia umowy może być krótszy,  jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki o których mowa  w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# Umowa o wykonanie zamówienia

- Umowa zostanie zawarta przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę                     w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, z wyłączeniem sytuacji gdy zostanie wniesiony protest przez któregokolwiek z uczestników postępowania.

- Umowa będzie mogła zostać zawarta w terminie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

- Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych we wzorze umowy                       stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji pod warunkiem wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki o których mowa  w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Postanowienia wzoru umowy dotyczące podwykonawstwa zostaną skreślone                  w umowie jeśli podwykonawstwo nie zostanie przewidziane w ofercie Wykonawcy.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia

# Podwykonawstwo

- Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcy.

- Do zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą będzie wymagana zgoda zamawiającego.

- Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę  umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń oznaczało to będzie wyrażenie zgody na zawarcie umowy.

- Na zawarcie umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej

- Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy.

- Protest do zamawiającego można wnieść wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz                         w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznoś-ciach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia można wnieść w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów  oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

  - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

# Załączniki:

W skład niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wchodzą następujące załączniki:

- Wzór umowy;

Formularze:

- Formularz Oferty;

- „Opis techniczny oferowanego samochodu ratowniczo – gaśniczego”

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

- Wykaz wykonanych dostaw.

Lubomino, dnia  24.12.2009 r.                                         ...............................................

# Text boxes

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Warmia i Mazury na lata 2007-2013.