OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH  ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLNICY GMINA LUBOMINO

- DANE OGÓLNE

Adres inwestycji:

Wolnica 50 dz. Nr 216/13; 216/14; 216/15 obr. Wolnica gmina

11-135 Lubomino

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Lubomino

Ul. Kopernika 7

11-135 Lubomino

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie i uzgodnienie z inwestorem.

- Mapa sytuacyjno wysokościowa 1 : 500

- wizja lokalna

- inwentaryzacja budowlana budynku

- Prawo budowlane warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z późniejszymi zmianami

- Polskie Normy Budowlane.

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy obejmującego likwidację barier architektonicznych w zakresie :

- Roboty ziemne

- Płyta fundamentowa pod szyb windy

- Montaż windy dla osób niepełnosprawnych

- Odwodnienie szybu windowego

- Powiększenie otworów w ścianach wykucia i zamurowania

- Montaż nadproży z profili stalowych

- Demontaż i montaż grzejników

- Wyrównanie posadzki w korytarzu na poziomie parteru ( podlewka betonowa )

- Powiększenie podestu komunikacyjnego przy schodach drewnianych poprzez zamocowanie dodatkowej  belki, przesunięci barierki schodowej, na poziomie piętra.

- Demontaż progów drewnianych, wyrównanie podłóg

- Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych

- Wykucie i  zamurowanie bruzd w ścianach

- Roboty tynkarskie oraz malarskie

- Montaż instalacji elektrycznej

- Zagospodarowanie terenu- opaska, chodnik oraz parking z kostki brukowej typu polbruk

- Roboty rozbiórkowe i porządkowe.

- STAN PRAWNY DZIAŁKI

Działka nr 216/13; 216/14; 216/15;   w obrębie Wolnica  gmina Lubomino jest własnością Inwestora Gminy Lubomino.

- ISTNIJĄCY STAN ZAGOSPODOROWANIA DZIAŁEK.

Przedmiotowa działka znajdują się w Wolnicy gmina Lubomino. Na terenie objętym opracowaniem znajdują się obecnie obiekty budowlane użyteczności publicznej z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną  , ściany konstrukcyjne murowane posadowione na fundamentach betonowych. Teren działek jest uzbrojony w następujące sieci:

- Energia elektryczna

- Woda

- Telekomunikacyjne

- Kanalizacja sanitarna

- ZMIANY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dotyczy.

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KUBATURA

- Powierzchnia użytkowa   -           76,00 m2

- Powierzchnia zabudowy  -          92,20, m2

- Kubatura                          -         489,00 m 3

- INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓ ORAZ DOBÓR KUTURY WSPÓŁCZESNEJ

Nie dotyczy.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA,

PRZYRODY I KRAJOBRAZOW

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko w znaczeniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 roku ( Dz. U. z 2002 roku Nr. 179 poz. 1490 ).

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY INTERESOW OSÓB

TRZECICH

Ustalona lokalizacja inwestycji zapewnia ochronę interesów osób trzecich.

- INNE INFORMACJE

Teren inwestycji nie podlega ochronie dotyczącej terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, na podstawie odrębnych przepisów.

Lidzbark Warmiński wrzesień 2011

OPIS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

1.0. Architektura

Budynek parterowy częściowo podpiwniczony z dachem dwuspadowym i poddaszem użytkowym,  kryty dachówką holenderką. Budynek  zbudowany został w technologii tradycyjnej na rzucie prostokąta.  Ściany zewnętrzne z cegły pełnej ceramicznej. W budynku znajdują się sale zajęć Środowiskowego Domu samopomocy  z zapleczem gospodarczym i sanitarnym.

Opis materiałowo – konstrukcyjny

1.1.  Ławy fundamentowe

Betonowe, zagłębione 1,2 m poniżej terenu

1.2. Ściany  parteru

Cegła pełna ceramiczna

1.3.  Dach

Dwuspadowy, krokwiowo – jętkowy  pokryty dachówką ceramiczną

1.4.  Wieńce nadproża

Monolityczne

1.5.  Tynki zewnętrzne i wewnętrzne

Cementowo – wapienne kat III

1.6. Stolarka okienna

Wymieniona na nową z PCV

1.7.  Stolarka drzwiowa

Drewniana, płycinowa z czasów budowy obiektu oraz w części nowa płycinowa i drewniana

1.8.  Izolacje przeciwwilgociowe

Poziome 2x papa na lepiku, pionowa lepik na gorąco

1.9.  Podłogi posadzki

Posadzki – w piwnicach:  ceglane, na parterze - płytki terakotowe, na poddaszu - panele podłogowe.

  - Instalacje w budynku

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- wody, zasilaną z wodociągu wiejskiego,

- kanalizacji sanitarnej odprowadzonej do zbiornika bezodpływowego zamkniętego,

- ogrzewanie (  centralne piec na opał stały )

- energii elektrycznej (punkty świetlne, gniazda wtykowe ) podłączona do sieci wiejskiej,

- wentylacja grawitacyjna.

1.2.   STAN TECZNICZNY ELEMENTÓW  BUDOWLANYCH

    - Ławy fundamentowe

stan techniczny średni -  brak widocznych uszkodzeń.

    - Ściany parteru

stan techniczny średni – brak widocznych uszkodzeń.

    - Dach

stan techniczny konstrukcyjny średni – na zewnętrznych warstwach konstrukcji oraz deskowania widoczne są miejscami ślady korozji biologicznej.

    - Wieńce nadproża

stan techniczny dobry – brak widocznych uszkodzeń.

    - Tynki zewnętrzne i wewnętrzne

stan techniczny średni – elewacja odnowiona, widoczne są w kilku miejscach drobne uszkodzenia w powłoce malarskiej

    - Stolarka okienna

stan techniczny dobry - stolarka wymieniona na nową z PCV.

    - Stolarka drzwiowa

stan techniczny dobry/średni  -  w większości wymieniona na nową płycinową, drzwi z okresu budowy obiektu do wymiany

    - Izolacje przeciwwilgociowe

stan techniczny zły -  widoczne są zawilgocenia i zagrzybienia na tynkach ścian zewnętrznych w części piwnicznej.

    - Podłogi posadzki

stan techniczny dobry – wymieniono na nowe

WNIOSKI KOŃCOWE

Stan techniczny budynku jest średni projektowany remont nie spowoduje zakłóceń w pracy budynku. Obciążenia nie przekroczą dopuszczalnych naprężeń na ławy fundamentowe.

2.0.   OPIS   PROJEKTOWANEGO REMONTU

2.1. Płyta fundamentowa pod szyb windy -

Od strony elewacji południowej budynku projektuje się windę dla osób niepełnosprawnych w postaci dźwigu platformowego posadowionego na płycie fundamentowej żelbetowej. W celu wykonania fundamentu należy zdjąć  górną warstwę humusu, następnie wykonać wykop do głębokości przemarzania gruntu i w zsypać kruszywem naturalnym ( pospółka ) zagęszczając warstwy co 40 cm. mechanicznie. Na tak przygotowanym podłożu należy wylać płytę fundamentową zbrojoną  z betonu konstrukcyjnego  B-20 zbrojone stalą 34GS; StOS-b, na podbudowie z chudego betonu gr 10 cm klasy B-10. Fundament wykonać w otwartym wykopie zwracając uwagę, aby był chroniony przed nie kontrolowanym napływem wód powierzchniowych pochodzących z opadów atmosferycznych)zwłaszcza deszczów nawalnych). Fundament obiektu należy zabezpieczyć izolacją 2 x papa asfaltowa na lepiku.

Uwaga: przed betonowaniem należy wstawić tuleję umożliwiającą montaż kratki ściekowej odwadniającej szyb windy. Odprowadzenie kratki ściekowej należy wykonać w pierwszej kolejności za pomocą rur PCV do podsypki piaskowej pod płytą fundamentową przed betonowaniem.

2.2. Montaż dźwigu platformowego typu CIBES A 500 lub równoważnego o podobnych parametrach.

Dane techniczne dźwigu w wykonaniu zewnętrznym :

1. Producent                                                                    CIBES HISS AB Szwecja

2. Udźwig                                                                        400 kg lub 4 osoby

3. Prędkość                                                                      9 m / min (0,15 m/s)

4. Wysokość podnoszenia / szybu                                   3770m / 5970 m

5. Ilość przystanków / dojść                                             2p / 3d

6. Powierzchnia platformy dźwigu                                   1000 x 1500 mm (szer. x głęb.)

7. Drzwi na przystankach                                                 900 x 2000 mm przeszklone typu AL3 z                                                                                aluminium anodowanego

8. Szyb                                                                              konstrukcja samonośna

9. Wykonanie                                                                   szyb wykonany z paneli stalowych

wypełnionych pianką , malowanych

na kolor RAL 9016

10. Zagłębienie na przystanku dolnym                            1400 x 1600 x 50 mm (szer. x głęb. x wys.)

11. Otwór w stropie (przystanek górny)                           1400 x 1600 mm (szer. x głęb.)

12. Zasilanie pulpitu sterowniczego                                 24 V 50 Hz

13. Oświetlenie pulpitu sterowniczego                             12 V 5 W żarówka halogenowa

14. Oświetlenie przycisków sterujących                           24 V żarówka neonowa

15. Przewody przyłączeniowe                                           5 x 2,5 mm² (nie wchodzą w skład

wyposażenia)

16. Bezpieczniki na przyłączu                                          16 A zwłoczny (nie wchodzą w skład

wyposażenia)

17. Zewnętrzny wyłącznik dźwigu                                 np. typu FR-100 w skrzynce umożliwiającej zamknięcie na klucz w stanie wyłączonym

Dźwig CIBES jest dźwigiem platformowym przeznaczonym przede wszystkim do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo. Dźwig może być instalowany w budynkach użyteczności publicznej. Dźwig posiada napęd śrubowy i jest standardowo wyposażony w duże łatwe do naciskania przyciski sterownicze. W czasie jazdy należy trzymać przycisk cały czas wciśnięty aby dźwig funkcjonował. Dźwig zatrzymuje się automatycznie po osiągnięciu żądanego poziomu. Pulpit sterowniczy we wnętrzu dźwigu wyposażony jest w przycisk bezpieczeństwa STOP.

2.3. Otwory w ścianach zewnętrznych –

Projektuje się dostęp z windy dla osób niepełnosprawnych na poziomie parteru oraz poddasza. W tym celu należy wykuć lub powiększyć istniejące otwory okienne w ścianie szczytowej od strony elewacji południowej. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zdemontować grzejniki w miejscu planowanych otworów na drzwi przystankowe windy w części parteru jak i poddasza. W pierwszej kolejności należy podmurować istniejące otwory okienne następnie wykuć bruzdy na wysokość nadproża drzwiowego i wstawić dwuteowniki stalowe według opisu podanego poniżej ( nadproża ) Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do rozbiórki pozostałych fragmentów ścian zgodnie z dokumentacją rysunkową.

2.4. Nadproża C 140 -

Nadproża z belek stalowych zaprojektowano w ścianach istniejących tam, gdzie było to niezbędne ze względu na konieczność poszerzenia lub podwyższenia otworów drzwiowych do szerokości zgodnej z wymogami lub przesunięcia drzwi. Elementami zapewniającymi warunki stanów granicznych nośności i użytkowalności jest nadproże składające się z dwóch C140 walcowanych.

Projektowane nadproże nad poszerzonymi otworami składać się będzie z dwóch stalowych ceowników osadzanych metodą remontową. Kolejność postępowania w tej metodzie jest następująca:

- Wykucie z jednej strony ściany podłużnego gniazda na osadzenie stalowego ceownika.

- Osadzenie ceownika z ułożeniem na podporach za pośrednictwem zaprawy cementowej M12 zarobionej na kruszywie drobnym.

- Osiatkowanie  belki i wypełnienie gniazda nad belką tak aby nie było miejsc pustych.

- Wyszpałdowanie ściany bocznej belki.

- Po związaniu wypełnienia nad belką stalową można przystąpić do wykonywania w podobnej kolejności drugiej belki z drugiej strony tej ściany.

- Obie belki osadzić na tym samym poziomie i połączyć je dla zapewnienia współpracy 3 śrubami M12 (przy podporach oraz w połowie belek).

2.5. Posadzki w części parteru –

Projektuje się ciąg komunikacyjny w części parteru poprzez salę zajęć pomieszczenie nr 1/10. W celu zlikwidowania bariery w postaci progu ( różnica w poziomach posadzki ) pomiędzy salą zajęć a pozostałymi pomieszczeniami należy wykonać: podlewkę betonową w części korytarza pomieszczenie nr 1/07 ze spadkiem w stronę sali zajęć nr 1/10. W tym celu należy zdemontować istniejące drzwi wejściowe do Sali zajęć nr 1/10 i przesunąć w istniejącym otworze w kierunku sali, patrz dokumentacja rysunkowa. Następnie należy zerwać istniejące płytki na szerokości 1,20 m, oczyścić podłoże z resztek zaprawy, zagruntować i wykonać polewkę betonową. Na tak przygotowanym podłożu ułożyć nawą posadzkę z płytek terakotowych antypoślizgowych, dobierając płytki kolorystycznie do istniejących.

2.6. Posadzki i podłogi w części poddasza

Projektuje się ciąg komunikacyjny w części poddasza poprzez salę zajęć nr 2/04 w  celu zlikwidowania bariery w postaci progu ( różnica w poziomach posadzki ) oraz otworów przejściach w ścianach ( korytarz pomieszczenie nr 2/01 należy: zdemontować istniejące progi drewniane w drzwiach, wyciąć deskę podłogową pod progami, zamontować ponownie progi na jednym poziomie podłogi. W części korytarza pomieszczenie 2/01 istniejący podest przyschodowy należy poszerzyć do szerokości 124 cm. W tym celu należy ostrożnie zdemontować istniejąca barierkę, zamontować wspornik stalowy do ściany korytarza oraz konstrukcji schodów 6 cm. poniżej poziomu podłogi, następnie do zamontowanego wspornika od góry przykręcić drewnianą podłogę licując się z podłogą istniejącego podestu. Wspornik obudować drewnem, pomalować w kolorze schodów, zamontować zdemontowaną barierkę.

Istniejące otwory przejściowe zwieńczone sklepieniem łukowym w korytarzu pomieszczenia 2/01o szerokości 80 cm należy poszerzyć do szerokości 90 cm. nie naruszając nadproża. W tym celu należy ostrożnie naciąć ścianę szlifierką kontową według dokumentacji rysunkowej, wstawić narożniki stalowe i otynkować.

2.7. Zagospodarowanie terenu

Od strony elewacji wschodniej projektuje się utwardzenie części działki przed wejściem do budynku, ciąg pieszy do projektowanej windy, opaskę wokół budynku oraz parking od strony elewacji północnej.

Roboty rozbiórkowe –

W celu wykonania nowej nawierzchni z kostki brukowej przed budynkiem od strony elewacji wschodniej należy rozebrać istnieją płytę betonową, wokół budynku należy rozebrać opaskę z płytek betonowych oraz istniejący parking. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego użytku należy przekazać Inwestorowi.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej stanowi:

- warstwę odsączającą grubości 30 cm z piasku o wodoprzepuszczalności 8 m/ dobę

- podbudowa grubości 10 cm z gruntu stab. cementem o Rm = 2,5 MPa

- podsypka cementowo – piaskowa 1 : 3, warstwa grubości 4 cm

- kostka brukowa betonowa grubości 6 cm w kolorze czerwonym.

- obrzeża betonowe 6X20 na podsypce piaskowej

Parking zaprojektowano z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm. w kolorze szarym.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej stanowi:

- warstwę odsączającą grubości 30 cm z piasku o wodoprzepuszczalności 8 m/ dobę

- podbudowa grubości 20 cm z betonu kl. B-7,5

- podsypka cementowo – piaskowa 1 : 4, warstwa grubości 4 cm

- Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm – szara, na wyjeździe  krawężnik betonowy najazdowy 15X30 zatopiony na ławie betonowej zwykłej z betonu kl. B-15 i podsypce cem.-piask. 1:4, na pozostałych odcinkach krawężnik betonowy uliczny 15X30 na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu B-15.

Odwodnienie nawierzchni  z kostki brukowej:

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe przez spadki  poprzeczne  na całej długości nawierzchni utwardzonej  które wynoszą 2,0%. Spadki dopasowano do  naturalnego ukształtowania terenu działki.

2.8. Instalacje elektryczne i teletechniczne –

Instalacje elektryczne wykonać według projektu branżowego Instalacji elektrycznych.

UWAGI KOŃCOWE

Jakiekolwiek odstępstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiałów i technologii należy bezwzględnie uzgadniać z Inwestorem i Projektantem

Wykonawstwo robót budowlanych realizowane być musi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosować się należy do wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji odpowiadać musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Roboty muszą być prowadzone pod nadzorem kierownika budowy z aktualnymi uprawnieniami  budowlanymi. Przestrzegać należy wszystkich ustaleń zawartych w niniejszym projekcie. Podane do zastosowania wyroby mogą być zastąpione produktami równowartościowymi, pod warunkiem dostarczenia ich wzorów i dopuszczenia przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora oraz Projektanta. Przed końcowym odbiorem robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materiałów.

Lidzbark Warmiński wrzesień 2011r.