Lubomino 13/10/2011 r.

Znak:RGKiT 273.05.2011

WYJAŚNIENIE

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „ Likwidacja barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy– montaż windy dla osób niepełnosprawnych”.

W odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z Wykonawców, Gmina Lubomino  informuje:

1. Prosimy o opis bądź rysunek przekrojowy odwodnienia szybu windowego ?

Ad.1. Opis projektowanego remontu poz. 2.1. w Uwagach Uwaga: przed betonowaniem należy wstawić tuleję umożliwiającą montaż kratki ściekowej odwadniającej szyb windy. Odprowadzenie kratki ściekowej należy wykonać w pierwszej kolejności za pomocą rur PCV do podsypki piaskowej pod płytą fundamentową przed betonowaniem.

2. Prosimy o przedmiar pozycji położenia nawierzchni z kostki parkingów chodników jak i opaski wokół budynków ?

Ad.2. Nie ujęto w przedmiarach zagospodarowania terenu, Inwestor na tym etapie nie przewiduje wykonania tych robót, błędnie zapisano w SIWZ określenie przedmiotu zamówienia - nie należy tych pozycji uwzględniać w wycenie robót.

3. Istniejące otwory przejściowe zwieńczone sklepieniem łukowym w korytarzu 2/01 o szerokości 80 cm. należy poszerzyć do szerokości 90 cm.  prosimy o zawarcie w przedmiarach.

Ad.3. Przedmiary dołączone do specyfikacji są wyłącznie elementem pomocniczym i służą

Inwestorowi do szacunkowego obliczenia kosztów planowanego remontu, roboty

budowlane (oprócz zagospodarowania terenu) należy skalkulować zgodnie z opisem

technicznym według własnego uznania.

4. Prosimy o informacje w jaki sposób Inwestor zamierza wykończyć zamurowane otwory okienne poz. 18; poz. 22 ?

Ad.4 Zamurowane otwory okienne należy otynkować a następnie pomalować na zewnątrz jak i wewnątrz odpowiednimi farbami dobierając kolorystkę z istniejącymi kolorami elewacji oraz ścian wewnętrznych.

5. Prosimy o podanie w przedmiarze  ilość drzwi do wymiany ?

Ad.5 Inwestor na tym etapie nie przewiduje wymiany stolarki drzwiowej. W opisie ( stan istniejący budynku) wspomina się o wymianie pozostałej starej stolarki drzwiowej  jako zalecenie . Projektuje się natomiast przesunięcie istniejących drzwi w części parteru co zapisano w poz. 2.5. W tym celu należy zdemontować istniejące drzwi wejściowe do Sali zajęć nr 1/10 i przesunąć w istniejącym otworze w kierunku sali, patrz dokumentacja rysunkowa.

6. Prosimy o informację w jaki sposób Inwestor przewidział zewnętrzne wykończenie szybu windowego ?

Ad.6 Informacje na temat wykończenia szybu podano w poz. 2.2 opis techniczny (dane techniczne dźwigu w wykonaniu zewnętrznym) punkt 9

7. Prosimy o udostępnienie dokumentów o których mowa w projekcie instalacje elektryczne  ?

Ad.7 W dokumentacji projektowej rysunki . A-1; rys A-2; oraz B-1 oraz w opisie technicznym Instalacje elektryczne

Informuję również że kosztorys nie jest dokumentem określającym zakres prac przewidzianych do wykonania, lecz zestawieniem elementów poddanych wycenie, które w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nie podlega weryfikacji. Przedmiot zamówienia określają odpowiednie projekty oraz specyfikacje techniczne.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.