Oznaczenie sprawy: RGKiT 273.04.2011

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Zakup  lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  dla OSP w Wilczkowie ”

wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień):    główny przedmiot: 34144210-3  Wozy strażackie

Zawartość  specyfikacji

# Informacja o Zamawiającym

# Informacje wprowadzające

# Opis przedmiotu zamówienia

# Składanie ofert częściowych

# Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

# Przedstawianie ofert wariantowych

# Termin wykonania zamówienia

# Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

# Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

# Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

# Wymagania dotyczące wadium

# Termin związania ofertą

# Opis sposobu przygotowania ofert

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

# Opis sposobu obliczenia ceny

# Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny ofert

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

# Umowa o wykonanie zamówienia

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

# Podwykonawstwo

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej

# Załączniki.

I.   Informacja o Zamawiającym:

- Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczkowie

Wilczkowo 55, 11 – 135 Lubomino

tel.  089 5324450, fax. 089 5324451

www.lubomino.ug.gov.pl          e-mail: sekretariat@lubomino.ug.gov..pl

II.  Informacje wprowadzające:

- OSP w Wilczkowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Wilczkowie, w zakresie opisanym w rozdz. III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium wyboru.

- Zamawiający nie przewiduje:

- zawarcia umowy ramowej;

- wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez aukcję elektroniczną;

- udzielenia zamówień uzupełniających;

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

- rozliczenia w walutach obcych;

### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

##### „Zamawiający” – Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczkowie  reprezentowana przez Prezesa

##### Mariana Witkowskiego .

##### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

##### „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### „ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

##### „zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w SIWZ.

##### ”Wykonawca”– podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złoży ofertę na wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia.

##### „samochód” lub zamiennie „pojazd” oznacza będący przedmiotem zamówienia  samochód pożarniczy przeznaczony do wykonywania zadań przez jednostkę straży pożarnej.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16,  poz. 93 z późn. zm.).

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieści ją na stronie internetowej, na której udostępniono niniejszą SIWZ.

# Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 szt. fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2011 ,  lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem, przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie. Pojazd powinien być przystosowany do przewozu najmniej 5-ciu osób łącznie z kierowcą i musi spełniać wymagania polskich przepisów w szczególności wymagań dotyczących pojazdów specjalnych wg. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz.1380 z późn. zm.) i posiadać wymagane prawem homologacje i certyfikaty.

- Opis minimalnych wymagań technicznych oraz wymaganych elementów wyposażenia:

| 1) | WYMAGANIA OGÓLNE: |
| --- | --- |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym" z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. |
| 1.2 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień składania ofert. |
| 1.3 | Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. |
| 2) | PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE: |
| 2.1 | Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnym zbiornikiem, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć: - 3 500 kg; |
| 2.2 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 140 KM; |
| 3) | PODWOZIE Z KABINĄ: |
| 3.1 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2011; |
| 3.2 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4 x 4, uterenowiony z: przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych, oś tylna koła pojedyncze, |
| 3.3 | Samochód wyposażony w system: np.: ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania); |
| 3.4 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normę emisji spalin- Euro 4. |
| 3.5 | Samochód wyposażony w centralny zamek podwójnie ryglowany z pilotem. |
| 3.6 | Kabina podwójna na ramie 350 M, przeszklona w części osobowej, jednoczęściowa stalowa czterodrzwiowa, minimum pięciomiejscowa (siedzenia przodem do kierunku jazdy).Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką; |
| 3.7 | Kabina wyposażona w: klimatyzację przednią, zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny, elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne, lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, poduszkę powietrzną dla kierowcy i pasażera |
| 3.8 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. |
| 3.9 | W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: 2 radiotelefony nasobne (wraz ze stacją do ich ładowania zamontowaną na stałe w pojeździe) o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1+25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz , dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 255 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków, radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1+25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz , dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków |
| 3.10 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (świetlne i akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych) pojazdu uprzywilejowanego: belka świetlna z napisem „STRAŻ" . lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu pojazdu. lampy przednie błyskowe stroboskopowe, umieszczona na wysokości przednich lusterek, |
| 3.11 | Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych; |
| 3.12 | Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. |
| 3.13 | Kolory samochodu: elementy podwozia, rama — w kolorze czarnym, błotniki i zderzaki — w kolorze białym, żaluzje skrytek — w kolorze naturalnym aluminium kabina, zabudowa— w kolorze czerwonym RAL 3000; |
| 4) | ZABUDOWA POŻARNICZA |
| 4.1 | Konstrukcja zabudowy szkieletowa wykonana z kształtowników ze stali nierdzewnej z ramą pośrednią przykręconą do ramy podwozia. Zewnętrzne poszycie wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium. |
| 4.2 | Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Jego konstrukcja wytrzyma obciążenie masą dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, węży ssawnych itp. Na dachu zapewnione miejsce na drabinę nasadową trzyelementową i trzy węże ssawne. |
| 4.3 | Długość zabudowy min. – 2 250 mm |
| 4.4 | Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu |
| 4.5 | Szerokość rolet bocznych – po 2 rolety na stronę, każda 1 000 mm, zamykana na klucz |
| 4.6 | Roleta w ścianie tylnej o szerokości 800 mm, zamykana na klucz |
| 4.7 | Rolety aluminiowe pyło-wodno-szczelne |
| 4.8 | Półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze; |
| 4.9 | Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego; |
| 4.10 | Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego; |
| 4.11 | Pojazd musi posiadać drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonaną z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie; |
| 4.12 | Maszt oświetleniowy teleskopowy, pneumatyczny, zasilany sprężarką z układu elektrycznego pojazdu, wyposażony w reflektory halogenowe zasilane z agregatu prądotwórczego. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniejsza niż 1,5 m . Stopień ochrony masztu minimum IP 55 (wg PN-92/E-08106); |
| 4.13 | Reflektor pogorzeliskowy; |
| 4.14 | Orurowanie zewnętrzne z wciągarką o sile uciągu minimum 3,5 tony i długości co najmniej 30 m. |
| 4.15 | Agregat wysokociśnieniowy: - wydajność pompy min. 40 l/min, przy ciśnieniu min. 40 bar (z płynną regulacją) - silnik czterosuwowy, - rozrusznik ręczny, - linia szybkiego natarcia min. 40 mb. ze zwijaniem ręcznym, - prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego, - zbiornik wody o pojemności 200 - 600 litrów, |
| 5) | OZNACZENIE: |
| 5.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - „OSP + nazwa + numerów operacyjnych”; |
| 6) | POZOSTAŁE: |
| 6.1 | Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami techniczno-użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2007 Nr 143 poz. 1002 z późn. zm) i Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - Edycja druga - marzec 2006" - z wyjątkiem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia; |
| 6.2 | Gwarancja: na podwozie samochodu – minimum 24 miesiące, na nadwozie pożarnicze – minimum 24 miesiące, na sprzęt i pozostałe elementy wyposażenia – minimum 12 miesięcy |

- W odniesieniu do przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

posiadania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi zapewniającej przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne, serwis oraz inne usługi związane z eksploatacją pojazdu (Wykonawca wskaże w ofercie stację najbliższą miejsca siedziby Zamawiającego);

- Odbiór pojazdu przez przedstawicieli Zamawiającego nastąpi z siedziby lub z zakładu montażowego Wykonawcy zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić Zamawiającego o miejscu i terminie odbioru pojazdu, z co najmniej  7 dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca podczas odbioru zobowiązany będzie do nieodpłatnego przeszkolenia teoretycznego i praktycznego przedstawicieli OSP w Wilczkowie w zakresie obsługi.

- Wykonawca przekazując samochód przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty pojazdu wymagane do jego rejestracji oraz wydany przez np.: Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej lub inną uprawnioną instytucję odpowiedni aktualny dokument (opinia, certyfikat), potwierdzający zgodność pojazdu z wymaganiami określonymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych przeznaczonych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej, a także dokumenty gwarancyjne.

- Przedmiot zamówienia winien stanowić własność Wykonawcy, być wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie może toczyć się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest pojazd, nie może stanowić on również przedmiotu zabezpieczenia.

- Rozliczenie finansowe:

- Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie dokonane w złotych polskich (PLN).

- Podstawą zapłaty będzie protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu sporządzony przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego oraz prawidłowo wystawiona faktura VAT.

- Płatność, w wysokości zgodnej z wybraną ofertą, zostanie dokonana przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy w dwóch ratach:

- I rata w wysokości  60% kwoty zamówienia w terminie 30 dni od otrzymania faktury.

-II rata w wysokości 40 % kwoty zamówienia w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku.

# Składanie ofert częściowych

### Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Nie przewiduje się udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

# Przedstawianie ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej tj. oferty przewidującej odmienny niż określony w opisie przedmiotu zamówienia sposób wykonania zamówienia.

# Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

# Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 , ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

- Zgodnie z art. 22 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

        - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

3.    Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie

załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, o których mowa w części IX SIWZ. Ocena

spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie wg  formuły: spełnia/ nie spełnia.

    - Wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- wykonawców, których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- wykonawców, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy  z dnia 29 stycznia – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

poz.   759 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty

  - Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – na formularzu zgodnym z załączonym do SIWZ  - Załącznik Nr 4;

  - Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (Wykonawca winien wykazać co najmniej trzy dostawy, których przedmiotem były lekkie lub średnie samochody ratowniczo-gaśnicze), z podaniem ich odbiorców, przedmiotu, wartości i daty realizacji.– na formularzu zgodnym z załączonym do SIWZ  - Załącznik Nr 6.

2.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych (tekst  jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany jest  złożyć następujące dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, – na formularzu zgodnym z załączonym do SIWZ  - Załącznik Nr 5;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,   wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy będący osobami fizycznymi  muszą złożyć oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego  potwierdzające, że   Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert,

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub  potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      - W celu potwierdzenia, że oferowany pojazd odpowiada wymaganiom Zamawiającego każdy Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:

- „Opis techniczny oferowanego samochodu ratowniczo – gaśniczego” dokument opisowy przygotowany przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem podanym jako Załącznik nr 3 SIWZ zawierający charakterystykę oferowanego pojazdu co najmniej w zakresie odpowiadającym wymaganiom Zamawiającego

- Aktualne dokumenty homologacji – kopia świadectwa homologacji podwozia lub decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji.

- Aktualny dokument (opinia, certyfikat) wydany przez np.: Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej lub inną uprawnioną instytucję potwierdzający zgodność pojazdu z wymaganiami określonymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych przeznaczonych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej.

4. 	Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:  „spełnia – nie spełnia”.

5.  W przypadku oferty składanej przez wykonawców występujących wspólnie:

- Dokumenty określone w ust. 1 i 2 przedstawia każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym

- Pozostałe dokumenty podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum

6.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt. 2 składa dokument lub dokumenty   zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie  dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz.1817).

7.  Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych

przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy,

lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego   oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

8.   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

# Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

- W postępowaniu obowiązuje zasada pisemności. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać  pisemnie oraz faksem.

- W przypadku gdy Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.

- Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji musi wpłynąć do zamawiającego najpóźniej na 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań [bez ujawniania ich źródła] wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

# Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą  uprawnioną  do  kontaktu  z  Wykonawcami  jest:

- Andrzej Mazur  pok.  nr 12,   tel. (89) 532 44 50;

# Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# Termin związania ofertą

- Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma możliwość, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art.85 ust.2 u. P.z.p.).

- W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 u. P.z.p.).

# Opis sposobu przygotowania ofert

- Na Ofertę Wykonawcy składać się będą następujące dokumenty:

- „Formularz Oferty” - przygotowany zgodnie ze wzorem Załącznik nr 2 do SIWZ (cena brutto, netto oraz wartość podatku VAT powinny być poddane w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

- „Opis techniczny oferowanego samochodu ratowniczo – gaśniczego” – przygotowany zgodnie ze wzorem załącznik Nr 3 do SIWZ.

- Załączniki w postaci pozostałych oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy/ów, opisanych w  rozdz. IX niniejszej SIWZ.

- Wykonawca [Wykonawcy występujący wspólnie] ubiegający się o wykonanie przedmiotu zamówienia ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem (pod rygorem nieważności) formy pisemnej, czytelnie i w sposób trwały. Nie dopuszcza się ofert złożonych w innym języku.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników sporządzanych przez Wykonawcę muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.

- Zaleca się aby strony oferty wraz z załącznikami zostały ponumerowane i trwale spięte lub zszyte.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków Wykonawca składa wraz z ofertą.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie wymagane  informacje oraz dane.

- Dokumenty, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez Wykonawcę w następujący sposób:“za zgodność z oryginałem” oraz datą i podpisem Wykonawcy.

- Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnioną/ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

- Ofertę wraz z dokumentami należy umieścić w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opisanej  następującymi danymi:

- nazwa  i  adres  Wykonawcy.

- nazwa i adres Zamawiającego:

OSP w Wilczkowie , Wilczkowo 55, 11 -1 35 Lubomino

- oznaczenie: Oferta - “Zakup lekkiego samochodu  ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wilczkowie”

- ostrzeżenie: „Nie otwierać przed godz. 1000 dnia  12.09.2011 r.

- W przypadku niewłaściwego oznaczenia ofert, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej przedwczesne otwarcie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio pkt. 10 i 13 niniejszego rozdziału. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomino ul. Kopernika 7 11 – 135 Lubomino w sekretariacie w terminie do dnia 12.09.2011 r. do godz. 930.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

  - Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego  tj.  Urzędzie  Gminy Lubomino, ul. Kopernika 7 11 – 135 Lubomino pok. 12 w dniu   12.09.2011 r.  o  godz.  1000.

  - Otwarcie  ofert jest jawne dla wszystkich osób zainteresowanych.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i terminu płatności.

# Opis sposobu obliczenia ceny

- Cenę zamówienia stanowi wartość brutto przedmiotu zamówienia, jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wybranemu Wykonawcy za dostarczony pojazd opisany w niniejszej SIWZ, zgodną ze złożoną ofertą przetargową.

- Wykonawca określa cenę oferty poprzez wskazanie w Formularzu Oferty:

- całkowitej ceny wykonania zamówienia (brutto) ustalonej w sposób określony w pkt. 3.

- ceny netto wykonania zamówienia;

- wartości podatku VAT w całkowitej cenie wykonania zamówienia brutto                               z określeniem przyjętej stawki procentowej VAT,

- Całkowitą cenę wykonania zamówienia (brutto) należy obliczyć jako sumę ceny netto wykonania zamówienia oraz wartości podatku VAT [za podstawę obliczenia wartości podatku VAT należy przyjąć cenę netto wykonania zamówienia i  obowiązującą stawkę podatku VAT].

- Cena powinna zostać skalkulowana przez Wykonawcę i odzwierciedlać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia. W cenie należy uwzględnienić koszty ubezpieczenia, wszelkie opłaty i podatki, udzielone rabaty, promocje czy inne obniżki cen.

- Wszystkie wartości cenowe w Formularzu Oferty muszą być wyrażone w złotych polskich liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

- Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do obliczenia ceny oferty.

- Cena brutto przedstawiona w Formularzu Oferty wybranego Wykonawcy będzie stanowiła całkowite wynagrodzenie umowne.

- Cena brutto wykonania zamówienia będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

# Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny ofert

- Kryteria  wyboru  i  znaczenie

Każda oferta Wykonawcy spełniającego wymagane warunki, nie podlegająca odrzuceniu, zostanie oceniona pod względem jednego kryterium tj:

najniższej ceny (całkowitej ceny brutto)  – znaczenie  kryterium – 100 %

- Ocena  ofert:

- Podstawą wyboru oferty będzie ustalona wartość punktowa każdej oferty.

- Maksymalna ilość punktów [MP]  możliwa do przydzielenia w toku oceny  oferty w obrębie kryterium wynosi 10 pkt. Waga 100%.

- Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną ilość punktów (10).  Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów obliczoną wg matematycznego wzoru:

Cena  najniższa

x   MP  x  waga  =

Cena  oferty  badanej

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom;

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- Zamawiający po wyborze oferty zamieści także informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (informację o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

- Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy – nie krótszym niż 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty   i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Termin zawarcia umowy może być krótszy,  jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki o których mowa  w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# Umowa o wykonanie zamówienia

- Umowa zostanie zawarta przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, z wyłączeniem sytuacji gdy zostanie wniesiony protest przez któregokolwiek z uczestników postępowania.

- Umowa będzie mogła zostać zawarta w terminie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

- Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych we wzorze umowy                       stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji .

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki o których mowa  w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Postanowienia wzoru umowy dotyczące podwykonawstwa zostaną skreślone w umowie jeśli podwykonawstwo nie zostanie przewidziane w ofercie Wykonawcy.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia

# Podwykonawstwo

- Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcy.

- Do zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą będzie wymagana zgoda zamawiającego.

- Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę  umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń oznaczało to będzie wyrażenie zgody na zawarcie umowy.

- Na zawarcie umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej

- Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy.

- Protest do zamawiającego można wnieść wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia można wnieść w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów  oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

  - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

# Załączniki:

W skład niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wchodzą następujące załączniki:

- Wzór umowy;

Formularze:

- Formularz Oferty;

- „Opis techniczny oferowanego samochodu ratowniczo – gaśniczego”

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

- Wykaz wykonanych dostaw.

Lubomino, dnia  1.09.2011 r.                                         Prezes OSP w Wilczkowie

Marian Witkowski