OPIS TECHNICZNY

OFEROWANEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie sprawy: RGKiT  273.04.2011) na: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wilczkowie” oświadczamy, że oferujemy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem zgodnie z opisem zawartym w kolumnie 3 poniższej tabeli:

| L.p. | WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO OKREŚLONE W SIWZ | OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO POJAZDU ORAZ WYPOSAŻENIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Nazwa pojazdu: ………………………………………… Marka: …………………………………………………… Model: …………………………….……………………... Typ: ………………………………..……………………… |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE: |  |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym" z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. | Spełnia* / nie spełnia* |
| 1.2 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień składania ofert. | (należy wskazać dane identyfikacyjne dokumentu: nr, datę wydania, nazwę organy/podmiot, który je wydał – kopię dokumentu dołączyć do oferty): |
| 1.3 | Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. | ( należy wskazać dane identyfikacyjne dokumentu: nr, datę wydania, nazwę organy/podmiot, który je wydał – kopię dokumentu dołączyć do oferty): |
| 2. | PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE: | PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE: |
| 2.1 | Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnym zbiornikiem, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć: - 3 500 kg; | Masa całkowita oferowanego pojazdu (pojazd z załogą, pełnym zbiornikiem, zabudową i wyposażeniem): ………………… kg |
| 2.2 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 140 KM; | rodzaj silnika:……………………………………………. moc silnika: …………… KM |
| 3. | PODWOZIE Z KABINĄ: | PODWOZIE Z KABINĄ: |
| 3.1 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2011; | Rok produkcji: …………………………… |
| 3.2 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4 x 4, uterenowiony z: przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych, oś tylna koła pojedyncze, | układ napędowy: ….. x …… ………………………………….. przekładnia rozdzielczą z możliwością*/bez możliwości* wyboru przełożeń szosowych i terenowych, oś tylna koła pojedyncze: spełnia*/nie spełnia* |
| 3.3 | Samochód wyposażony w system: np.: ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania); | układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania: posiada* /nie posiada*,) |
| 3.4 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normę emisji spalin- Euro 4. | Silnik o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem: spełnia*/nie spełnia* Norma emisji spalin Euro 4: spełnia*/nie spełnia* |
| 3.5 | Samochód wyposażony w centralny zamek podwójnie ryglowany z pilotem | Centralny zamek podwójnie ryglowany z pilotem: spełnia*/nie spełnia* |
| 3.6 | Kabina podwójna na ramie 350 M, przeszklona w części osobowej, jednoczęściowa stalowa czterodrzwiowa, minimum pięciomiejscowa (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką | Opis kabiny:…………………………………...………………………………….. …………………………………………………………………………………….. Ilość miejsc w kabinie: .……… sposób zamontowania siedzeń: ………………. Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką: spełnia*/nie spełnia* |
| 3.7 | Kabina wyposażona w: klimatyzację przednią zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny, elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne, lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, - poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera | Wyposażenie kabiny: klimatyzacja przednia: posiada*/nie posiada* zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna z przodu dachu kabiny: posiada*/nie posiada*, elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy: posiada*/nie posiada*, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne: posiada*/nie posiada*, lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu: posiada*/nie posiada*, poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera: posiada*/nie posiada*; |
| 3.8 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: posiada*/nie posiada*;. Materiał pokrycia siedzeń: ………………………………..(wskazać rodzaj materiału), Fotele wyposażone w zagłówki: posiada*/nie posiada*;. |
| 3.9 | W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: - 2 radiotelefony nasobne(wraz ze stacją do ich ładowania zamontowaną na stałe w pojeździe) o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1+25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz , dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 255 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków, radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1+25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz , dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. | - 2 radiotelefony nasobne(wraz ze stacją do ich ładowania zamontowaną na stałe w pojeździe) o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1+25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz , dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 255 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków: posiada*/nie posiada*; - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1+25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz , dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków: posiada*/nie posiada*; |
| 3.10 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (świetlne i akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych) pojazdu uprzywilejowanego: belka świetlna z napisem „STRAŻ", - lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu pojazdu, lampy przednie błyskowe stroboskopowe, umieszczone na wysokości przednich lusterek, | belka świetlna z napisem „STRAŻ" : posiada*/nie posiada*; lampa błyskowa koloru niebieskie z tyłu pojazdu: posiada*/nie posiada*;. lampy przednie błyskowe stroboskopowe, umieszczone na wysokości przednich lusterek: posiada*/nie posiada*; |
| 3.11 | Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych; | Wskazać ogumienie: ………………………………………………………… |
| 3.12 | Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. | Wyposażony w koło zapasowe: tak*/nie* |
| 3.13 | Kolory samochodu: - elementy podwozia, rama - w kolorze czarnym, - błotniki i zderzaki - w kolorze białym, - żaluzje skrytek - w kolorze naturalnym aluminium - kabina, zabudowa - w kolorze czerwonym RAL 3000; | Kolory samochodu: - elementy podwozia, rama — w kolorze …………………………………, - błotniki i zderzaki — w kolorze …………………………………………., - żaluzje skrytek — w kolorze ……………………………., - kabina, zabudowa — w kolorze ……………………………….; |
| 4. | ZABUDOWA POŻARNICZA | ZABUDOWA POŻARNICZA |
| 4.1 | Konstrukcja zabudowy szkieletowej wykonana z kształtowników ze stali nierdzewnej z ramą pośrednia przykręconą do ramy podwozia. Zewnętrzne poszycie wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium; | Zabudowa nadwozia …………… ……………………………………………… ………………………………………………..(opisać, wskazać materiał). Zewnętrzne poszycie wykonane z: ……………………….(wskazać materiał), |
| 4.2 | Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Jego konstrukcja wytrzyma obciążenie masą dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, węży ssawnych itp. Na dachu zapewnione miejsce na drabinę nasadową trzyelementową i trzy węże ssawne. | Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Jego konstrukcja wytrzyma obciążenie masą dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, węży ssawnych itp: spełnia*/nie spełnia*. Na dachu zapewnione miejsce na drabinę nasadową trzyelementową i trzy węże ssawne: posiada */nie posiada*. |
| 4.3 | Długość zabudowy min. – 2 250 mm. | Długość zabudowy ………………….(podać długość) |
| 4.4 | Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu | Wysokość zabudowy: spełnia*/nie spełnia*. |
| 4.5 | Szerokość rolet bocznych – po 2 rolety na stronę, każda 1 000 mm, zamykana na klucz; | Szerokość rolet bocznych: spełnia*/nie spełnia*. |
| 4.6 | Roleta w ścianie tylnej o szerokości 800 mm, zamykana na klucz | Roleta w ścianie tylnej: spełnia*/nie spełnia*. |
| 4.7 | Rolety aluminiowe pyło-wodno-szczelne; | Rolety aluminiowe: spełnia*/nie spełnia*. |
| 4.8 | Półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze | Półki aluminiowe: spełnia*/nie spełnia*. |
| 4.9 | Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego | Oświetlenie przedziału pasażerskiego: spełnia*/nie spełnia* |
| 4.10 | Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego; | Oświetlenie przedziału ładunkowego: spełnia*/nie spełnia* |
| 4.11 | Pojazd musi posiadać drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonaną z materiałów nierdzewnych, umieszczona po prawej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie; | Drabinka do wejścia na dach z tyłu samochodu: spełnia*/nie spełnia* |
| 4.12 | Maszt oświetleniowy teleskopowy, pneumatyczny, zasilany sprężarką z układu elektrycznego pojazdu, wyposażony w reflektory halogenowe zasilane z agregatu prądotwórczego. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniejsza niż 1,5 m. Stopień ochrony masztu minimum IP 55 (wg PN-92/E-08106) | Maszt oświetleniowy: spełnia*/nie spełnia* |
| 4.13 | Reflektor pogorzeliskowy: | Reflektor pogorzeliskowy: posiada*/nie posiada*; |
| 4.14 | Orurowanie zewnętrzne z wciągarką o sile uciągu minimum 3,5 tony i długości co najmniej 30 m | Orurowanie zewnętrzne z wciągarką: siła uciągu…………..(podać liczbę), długość ……………..(podać liczbę) |
| 4.15 | Agregat wysokociśnieniowy: wydajność pompy min. 40 l/min, przy ciśnieniu min. 40 bar (z płynną regulacją), silnik czterosuwowy, rozrusznik ręczny, linii szybkiego natarcia min. 40 mb. ze zwijaniem ręcznym, prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego, - zbiornik wody o pojemności 200 – 600 litrów, | Agregat wysokociśnieniowy: -wydajność pompy min.…………..(podać liczbę), ciśnienie min……….. (podać liczbę), regulacja płynna :spełnia*/nie spełnia* - silnik czterosuwowy: spełnia*/nie spełnia* - rozrusznik ręczny: spełnia*/nie spełnia* - linii szybkiego natarcia: spełnia*/nie spełnia*, prądownica pistoletowa: spełnia*/nie spełnia*, - zbiornika wody :……………..(podać pojemność), |
| 5. | OZNACZENIE: | OZNACZENIE: |
| 5.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - „OSP + nazwa + numerów operacyjnych”; | Oferuje*/nie oferuje* wykonanie oznaczenia |
| 6. | POZOSTAŁE: | POZOSTAŁE: |
| 6.1 | Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami techniczno-użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2007 Nr 143 poz. 1002 ) i Wymaganiami szczegółowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Edycja druga - marzec 2006" - z wyjątkiem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia; | Parametry techniczne pojazdu oraz wyposażenia ( z wyjątkiem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia) nie określone w specyfikacji będą zgodne z „Wymaganiami techniczno-użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2007 Nr 143 poz. 1002 ) i Wymaganiami szczegółowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Edycja druga - marzec 2006".: zgodne*/nie zgodne* |

| 6.2 | Wymagane gwarancje: na podwozie samochodu – minimum 24 miesiące na nadwozie pożarnicze – minimum 24 miesiące na sprzęt i pozostałe elementy wyposażenia – minimum 12 miesięcy. | OFERUJEMY UDZIELENIE NASTĘPUJĄCYCH GWARANCJI: na podwozie samochodu –………………miesięcy, na nadwozie pożarnicze –………………miesięcy, na sprzęt i pozostałe elementy wyposażenia – ………..miesięcy. |
| --- | --- | --- |

Uwaga: Prawą stronę (kolumnę 3)  wypełnia wykonawca w odniesieniu do wymogów określonych dla danej pozycji. Należy odpowiednio skreślić niewłaściwe informację oznaczoną *  lub wypełnić wykropkowane miejsca zgodnie ze wskazówkami pisanymi kursywą zamieszczonymi       w nawiasach przy polach do wypełnienia.

.........................., dnia ..............2011 r 								.....................................................................

(miejscowość i data)				          						       (podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)