Załącznik nr 1 do SIWZ

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia

| Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Autobus, fabrycznie nowy, nieużywany, bez wad | szt. | 1 |
|  | Rok produkcji | rok | 2014 |
|  | Ilość miejsc | osoby | 22+1 |
|  | Kolor nadwozia z zastrzeżeniem, że jest to kolor lakieru (Zamawiający nie dopuszcza oferowania pojazdu oklejonego folią) | - | Srebrny |
|  | Lakier metalizowany | - | Tak |
| Silnik i skrzynia biegów |
|  | Rodzaj silnika | - | Diesel |
|  | Pojemność silnika | cm3 | Min. 2100 - max.3000 |
|  | Moc silnika | KM | Min. 160 |
|  | Ilość cylindrów | Szt. | 6 |
|  | Norma emisji spalin | - | EURO 5b+ lub wyższa |
|  | Przepływowy podgrzewacz paliwa | - | Min 500W |
|  | Filtr paliwa z separatorem wody | - | TAK |
|  | Dogrzewacz silnika | - | TAK |
|  | Skrzynia biegów | - | Manualna 6-biegowa |
| Napęd i zawieszenie |
|  | Typ napędu | - | Napęd tylny |
|  | Wzmocnienia na złe drogi (wzmocnione stabilizatory, resory i amortyzatory) | - | TAK |
|  | Wzmocniony stabilizator osi przedniej i tylnej | - | TAK |
|  | Rozstaw osi | mm | 4300 |
|  | Dopuszczalna masa całkowita | kg | Min 5000 – max 5500 |
|  | Długość całkowita | mm | Min 7300 |
|  | Wysokość wewnętrzna przestrzeni pasażerskiej | mm | Min 1900 |
|  | Szerokość pojazdu | mm | Min 1990 |
|  | Koła tylne bliźniacze (podwójne) | - | TAK |
|  | Opony letnie z felgami | szt. | 6 |
|  | Opony zimowe z felgami | szt. | 6 |
|  | Chlapacze przednich i tylnych kół | szt. | 4 |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe | szt. | 1 |
| 28. | Zestaw podręcznych narzędzi | kpl | 1 |
| Układ hamulcowy. Bezpieczeństwo |
| 29. | Układ hamulcowy dwuobwodowy, hydrauliczny ze wspomaganiem | - | TAK |
| 30. | Hamulce tarczowe przednie i tylne wentylowane | - | TAK |
| 31. | Hamulec postojowy Duo-Serwo | - | TAK |
| 32. | Hydrauliczny system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) | - | TAK |
| 33. | System ESP | - | TAK |
| 34. | System ASR | - | TAK |
| 35. | System EBV | - | TAK |
| 36. | System awaryjnego hamowania BAS | - | TAK |
| 37. | Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych | - | TAK |
| 38. | Poduszka powietrzna dla kierowcy | - | TAK |
| 39. | Asystent ruszania pod górę | - | TAK |
| Zabezpieczenie pojazdu |
| 40. | Immobilizer | - | TAK |
| 41. | Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz | - | TAK |
| 42. | Zamek centralny z możliwością otwarcia z pilota zamontowanego przy kluczyku | - | TAK |
| Kabina kierowcy |
| 43. | System audio – wymagania min: radio z Bluetooth, USB, AUX-in, czytnikiem kart SD i głośnikami min. 2 w kabinie kierowcy i min. 4 w przedziale pasażerskim plus możliwość podłączenia mikrofonu | - | TAK |
| 44. | Radio CB plus antena | - | TAK |
| 45. | Szyby boczne z przodu (kierowcy i pasażera) sterowane elektrycznie | - | TAK |
| 46. | Lusterka zewnętrzne podgrzewane | - | TAK |
| 47. | Kierunkowskazy w lusterkach | - | TAK |
| 48. | Fotel kierowcy komfortowy, hydrauliczny, resorowany, z podłokietnikami i zagłówkiem, podgrzewany | - | TAK |
| 49. | Fotel kierowcy i pasażera tapicerowany w kolorze siedzeń | - | TAK |
| 50. | Klimatyzacja fabryczna samochodu |  | TAK manualna lub elektroniczna |
| Nadwozie |
| 51. | Światła halogenowe z funkcją doświetlania zakrętów | - | TAK |
| 52. | Światła przeciwmgielne przód i tył | - | TAK |
| 53. | Światła do jazdy dziennej | - | TAK |
| 54. | Główny wyłącznik akumulatora | - | TAK |
| 55. | Certyfikowany ogranicznik prędkości 100 km/h | - | TAK |
| 56. | Tachograf cyfrowy z menu w języku polskim | - | TAK |
| 57. | Czujniki wspomagające parkowanie tyłem | - | TAK |
| 58. | Zbiornik paliwa | L | Min. 75 L |
| 59. | Dodatkowy stopień przy tylnym zderzaku | - | TAK |
| Wyposażenie |
| 60. | Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego szyby podwójne, przyciemniane, termoizolacyjne | - | TAK |
| 61. | Firanki przeciwsłoneczne na prowadnicach | - | TAK |
| 62. | Szyby w drzwiach tylnych | - | Niewymagalne (TAK lub NIE) |
| 63. | Izolacja dźwiękowo – termiczna przestrzeni pasażerskiej | - | TAK |
| 64. | Pokrycie ścian, słupków, sufitu tapicerką miękką, niepalną. | - | TAK |
| 65. | Podłoga płaska, wyłożona sklejką wodoodporną, pokryta antypoślizgową wykładziną, a w przejściu pomiędzy fotelami wyłożona dodatkowo wykładziną | - | TAK |
| 66. | Fotele w kabinie pasażerskiej: komfortowe, turystyczne, z regulacją oparcia, podłokietniki po stronie zewnętrznej z zagłówkami, z uchwytami bocznymi po stronie przejścia, pojedyncze; w tym cztery fotele powinny mieć mocowanie ISOFIX do fotelików dziecięcych | - | TAK |
| 67. | Możliwość wyboru kolorystyki siedzeń i materiału. | - | TAK |
| 68. | Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa ze zwijaczami na wszystkie fotele pasażerów i kierowcy | - | TAK |
| 69. | Wszystkie fotele w przestrzeni pasażerskiej mocowane w systemie szynowym umożliwiającym w łatwy i szybki sposób przesuwanie foteli | - | TAK |
| 70. | Część foteli z szybkim montażem i demontażem (np.: na nogach NMI, MARTECH) aby umożliwić montaż wózków inwalidzkich | Ilość foteli | Min. 7 foteli |
| 71. | Komplet atestowanych pasów zabezpieczające wózek inwalidzki, mocowanie wózków czteropunktowe w systemie szynowym | kpl. | Na 1 wózek |
| 72. | Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim (dwupunktowe krzyżowe) | kpl | Dla 1 osoby |
| 73. | Najazdy składane do wprowadzania wózka inwalidzkiego | - | TAK |
| 74. | Wejście do autobusu przez drzwi otwierane z klamki | - | TAK |
| 75. | Oświetlenie stopnia bocznego - wejściowego | - | TAK |
| 76. | Dodatkowy uchwyt – poręcz ułatwiający wsiadanie po prawej stronie drzwi | - | TAK |
| 77. | Dodatkowy mały uchwyt – poręcz ułatwiający wsiadanie przy drzwiach przednich pasażera | - | TAK |
| 78. | Poręcz zabezpieczająca pasażera, znajdująca się przed pierwszym fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych | - | TAK |
| 79. | Przegroda za fotelem kierowcy/ ścianka | - | TAK |
| 80. | Ogrzewanie niezależne od pracy silnika, lewa i prawa strona | KW | Min. 3,9 KW |
| 81. | Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej, rozprowadzenie centralne (możliwe jest zastosowanie innego rozwiązania np.: z rozprowadzeniem indywidualnym) | KW | Min. 4,0 KW |
| 82. | Półki na bagaż podręczny, lewa i prawa strona | - | TAK |
| 83. | Oświetlenie przedziału pasażerskiego, dzienne i nocne | - | TAK |
| 84. | Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych | - | TAK |
| 85. | Luk dachowy ewakuacyjny | - | TAK |
| 86. | Młoteczki do zbicia szyb umieszczone przy wyjściach ewakuacyjnych | Szt. | Min 3 |
| 87. | Oznakowanie wyjść awaryjnych i o zapięciu pasów | - | TAK |
| 88. | Oznakowanie autobusu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, magnetyczne | Szt. | 2 |
| 89. | Atestowane i ważne gaśnice, umocowane wewnątrz nadwozia, jedna min. 2 kg | Szt. | 2 |
| 90. | Trójkąt ostrzegawczy wystawiany na zewnątrz pojazdu | szt. | 1 |
| 91. | Podnośnik autobusowy, klin pod koła | Szt. | 1 |
| 92. | Apteczka autobusowa | Szt. | 1 |
| Pozostałe wymagania, certyfikaty, gwarancje |
| 93. | Homologacja europejska COC | - | TAK |
| 94. | Warunki techniczne oferowanego autobusu oraz zakres niezbędnego wyposażenia musi być zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami, a zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty | - | TAK |
| 95. | Certyfikat TEMPO 100 ( 100 km/h) | - | TAK |
| 96. | Autobus musi być objęty co najmniej 24-miesięcznym okresem gwarancji, z zachowaniem gwarancji producenta pojazdu bazowego, bez limitu kilometrów, oraz podczas awarii producent winien zapewnić pojazd zastępczy w ciągu 12h od zgłoszenia awarii. | - | TAK potwierdzony pisemnie, dołączone warunki gwarancji |
| 97. | Okres gwarancji na wykonaną zabudowę | m-ce | Min 24 m-ce, potwierdzony pisemnie |
| 98. | Okres gwarancji na powłokę lakierniczą | m-ce | Min 36 m-ce, potwierdzony pisemnie |
| 99. | Okres gwarancji na perforację blach nadwozia i podwozia | m-ce | Min 120 m-ce, potwierdzony pisemnie |
| 100. | Autoryzowany serwis pojazdu powinien znajdować się nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego | - | TAK |

Autobus nie powinien posiadać spojlerów obniżających prześwit pojazdu.

Autobus musi spełniać wymagania techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla autobusów  poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym (obwieszczenie Marszałka Sejmu rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2012 poz. 1137 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i może być wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózkach inwalidzkich.

Wyposażenie dodatkowe samochodu zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca

1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.), w tym m.in.: apteczka,

trójkąt ostrzegawczy, zestaw narzędzi i podnośnik hydrauliczny, gaśnica.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i wyposażenia o równoważnych parametrach technicznych w stosunku do wymienionych w specyfikacji zamówienia. W takim przypadku, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Podstawowa formą wykazania, że urządzenia są równoważne jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca może zaoferować rozwiązania o wyższych wymaganiach technicznych i wyposażeniu, ale zastosowanie każdego z takich rozwiązań wymaga zgody Zamawiającego.

Załącznik nr 2 do SIWZ

(PROJEKT)

UMOWA Nr ……../2014

W dniu ………2014 r. w Lubominie pomiędzy Gminą Lubomino ul. Kopernika 7 11 – 135 Lubomino, NIP 743 19 91 269, REGON 510742770,

reprezentowaną przez:

Andrzeja Mazura – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Marii Wojtczak - Skarbnika Gminy

zwaną dalej w tekście umowy Zamawiającym

a ……………………………… z siedzibą w …………….ul……………   .., ……

REGON …………………………….,  NIP………………………………..

reprezentowanym przez :

…………………………………….

…………………………………….

zwanym dalej w tekście  umowy Wykonawcą

#### została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i na warunkach wskazanych w ofercie z dnia……….. stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz.

- W zakres zamówienia wchodzi również przeszkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu .

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia  15.12.2014 r.

§ 3

Obowiązki zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Odebranie przedmiotu Umowy po spełnieniu przez Zamawiając w terminie nie dłuższym niż trzy dni od daty powiadomienia gotowości do odbioru pojazdu;

  - Zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych w umowie

  - Rozwiązywanie problemów technicznych leżących po stronie Zamawiającego

  - Informowanie na bieżąco Wykonawcę o wszelkich zmianach i sytuacjach, które mogłyby

wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy

§ 4

Obowiązki, zobowiązania i odpowiedzialność wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, oraz postanowieniami umowy;

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działania lub zaniechanie.

- Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy,

- Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty wynikające z niniejszej umowy w szczególności koszty opłaty skarbowej obciążają Sprzedającego.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ………… zł netto (słownie: …………………………………) plus podatek VAT według stawki ….. % w kwocie …………. zł co daje wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ………. zł (słownie: …………………………………………).

- Cena umowna obejmuje wszystkie koszty i opłaty dodatkowe jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonywaniem umowy.

- Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT, przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr ………………………………………., w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Przez prawidłowo wystawioną fakturę rozumie się fakturę VAT zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, do której załączony będzie protokół przekazania pojazdu.

- Strony niniejszej Umowy nie mogą zmienić ceny wykonania przedmiotu Umowy przedstawionej w pkt. 1 poza okolicznościami wymienionymi w rozdziale XIX pkt. 7 p.pkt. 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku wykonywania robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, biorącym udział w realizacji robót (tj. robót budowlanych, dostaw i usług).

§ 6

Odbiór przedmiotu umowy

- Odbiór przedmiotu umowy będzie potwierdzony protokółem zdawczo-odbiorczym sporządzonym i podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumenty pojazdu wymagane do jego rejestracji, a także dokumenty gwarancyjne.

- Data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego będzie traktowana jako data realizacji dostawy.

- Protokół zdawczo - odbiorczy, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać, co najmniej:

  - opis przedmiotu dostawy;

  - potwierdzenie ilościowo-jakościowego wyposażenia pojazdu;

  - datę sporządzenia protokołu oraz podpisy osób upoważnionych ze strony Zamawiającego  i Wykonawcy.

- Odbioru przedmiotu umowy z miejsca wskazanego przez Wykonawcę dokona Zamawiający na własny koszt i własne ryzyko w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez sprzedającego  gotowości przekazania samochodu.

- Z chwila wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

- Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu pożarniczego, nastąpi w terminie odbioru fizycznego w miejscu odbioru.

- Odbiór przedmiotu umowy zostaje dokonany, jeśli obie strony podpisały protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

    - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość  faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

  - Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku  realizacji  niniejszej umowy.

§ 8

Podwykonawstwo

1. Strony ustalają, że przedmiot Umowy będzie wykonany:

a) samodzielnie )*

b) przy udziale podwykonawców, dalszych podwykonawców )* : ………………………. ,

którym Wykonawca powierzy wykonanie następujących części przedmiotu Umowy:

…………………………………………………………………………………………

2. Wymagania ogólne dotyczące podwykonawstwa

1) Wykonanie przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej Umowy.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

3) Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z ZNWU lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego , w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców, dalszych Podwykonawców.

4) Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców,

dalszych Podwykonawców

5) W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez Zamawiającego

6) Wykonawca może:

a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie;

c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;

d) zrezygnować z Podwykonawstwa

7) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

8) Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego określonych w warunkach niniejszej Umowy.

3. Przedkładanie i akceptacja umów o podwykonawstwo

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Ponadto Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zobowiązany jest przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych umowie o podwykonawstwo do reprezentowania stron umowy.

2) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3) Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymaniu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy:

a) niespełniającej wymagań określonych w niniejszym paragrafie ;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

4) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymaniu projektu Umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6) Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymaniu poświadczonej za zgodność z oryginałem Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa powyżej w pkt 3 niniejszego ustępu

7) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie o którym mowa powyżej w pkt 4 niniejszego ustępu lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie określonym powyżej w pkt 6 niniejszego ustępu będzie równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiającego.

9) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo , Wykonawca, Podwykonawcy lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany ponownie przedstawić w powyższym trybie, projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

Postanowienia pkt 1- 9 niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio.

10) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy i nie większej niż 50 000 zł.

11) W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą w ramach niniejszej Umowy obowiązek przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia sumy kolejnych Umów o podwykonawstwo progu 50 000 zł.

12) W przypadku, o którym mowa w pkt 10 niniejszego ustępu , jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13) Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej

14) W przypadku projektów umów oraz umów o podwykonawstwo sporządzonych w języku obcym projekty te oraz umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski

15) Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

16) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy o podwykonawstwo z niniejszą Umową i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Brak zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego.

17) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą umowy o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę

18) W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego sprzeciwów lub zastrzeżeń Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu

1) Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać postanowienia / uregulowania zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz określać w szczególności:

a) oznaczenie stron umowy,

b) przedmiot umowy o podwykonawstwo

c) szczegółowy zakres robót budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wraz z ich wyceną. Odzwierciedlenie powyższego powinien stanowić załączony do projektu umowy a następnie do umowy kosztorys. Zakres zlecanych robót budowlanych musi być zgodny z zakresem przedmiotu niniejszej Umowy i nie może obejmować robót już wykonanych na budowie,

d) wartość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, która nie może być wyższa od wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z załącznika nr 2 do niniejszej Umowy tj. z zestawienia elementów przedmiotu zamówienia lub kosztorysu ofertowego Wykonawcy za tę część zamówienia (zakres robót), która ma być wykonana przez Podwykonawcę oraz wartość wynagrodzenia przysługującego dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą , a Podwykonawcą

e) termin płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz termin płatności musi być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy i objęty fakturą Wykonawcy).

f) termin realizacji, który nie może być dłuższy od terminu realizacji dla tego samego zakresu robót określonego w harmonogramie terminowo- rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr do niniejszej Umowy

g) zasady odbiorów robót wykonywanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę ze wskazaniem, że odbiór dokonywany przez Wykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem Zamawiającego;

h) okres i zakres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady, który nie może być krótszy i mniejszy od okresu i zakresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego,

i) odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za niewykonanie, nienależyte wykonanie lub zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy o podwykonawstwo, jednak nie wyższa niż określona w § 11 niniejszej Umowy,

j) tryb zawierania umów z dalszymi Podwykonawcami,

k) rozwiązanie umowy z Podwykonawcą, dalszym Podwykonawca w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy.

2) Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapis o następującej treści: „W przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę roboty, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy żądaną kwotę wynagrodzenia, jednakże nie wyższą, niż kwota wynikająca z obmiaru robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie Wykonawcy".

3) Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać zapisy w zakresie zobowiązania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do :

a) przedkładania na żądanie Zamawiającego wszelkich wyjaśnień, oświadczeń i dokumentów dotyczących przedmiotu realizacji umowy o podwykonawstwo.

b) informowania Zamawiającego na piśmie w przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi płatności wskazanemu w umowie o podwykonawstwo, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty należnego wynagrodzenia.

c) powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty budowlane zrealizowane przez Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę, stanowiące przedmiot niniejszej Umowy, w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub otrzymania zapłaty w innej formie.

4) Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) odbioru wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót, lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty, dostawy lub usługi wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

b) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego,

c) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie można określać jedynie jako kary za zwłokę,

d) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na gwarancje bankową / ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w przepisach Prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Bezpośrednia zapłata

1) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

2) Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zapłata następuje w walucie, w której rozliczna jest Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

4) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego,

7) Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania wezwania opisanego powyżej w pkt 4 niniejszego ustępu.

§ 9

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okresy gwarancji wynoszą:

  - gwarancja producenta – 24 miesiące,

  - na zabudowę –  24 miesiące,

  - na powłokę lakierniczą –  36 miesięcy.

  - na perforację blach nadwozia i podwozia – 120 miesięcy

licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

    - Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.

    - Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie 1 roku od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy.

    - W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi i gwarancji wad w przedmiocie umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, a ten zobowiązuje się do ich bezwzględnej i bezpłatnej wymiany i zapewnienia pojazdu zastępczego w ciągu 12h od zgłoszenia

    - W przypadku stwierdzenia ukrytych wad technicznych koszty napraw pokryje Sprzedający.

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody wyrządzone wskutek dostarczenia wadliwego sprzętu i urządzeń.

§10

Przedstawiciele stron

- Wykonawca wyznacza jako swojego przedstawiciela …………………………………………..

Zamawiający wyznacza jako swojego przedstawiciela …………………………………………

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy następuje przez pisemne oświadczenie woli Zamawiającego złożone Wykonawcy. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 12

Zmiana umowy

1.   Zakazuje się dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zamawiający przewidział możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty w ogłoszeniu o zamówieniu i rozdz. XIX pkt. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem ich nieważności.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). , ustawy z dnia  07.07.1994r. oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Załączniki

1. Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

- SIWZ – załącznik nr 2

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA:

Załącznik nr3 do SIWZ

.....................................................

.....................................................

(Nazwa  i  adres  firmy  składającej  ofertę)

Do GMINA LUBOMINO

11 – 135 Lubomino ul. Kopernika 7

FORMULARZ OFERTY

Dane wykonawcy:

Nazwa: ............................................................................................................................................

siedziba: ..........................................................................................................................................

Numer REGON: ..........................................   Numer NIP .............................................

Dane do korespondencji:

Dane adresowe …………………………………………………………………………...………

numer telefonu:  0(....)...................   numer faksu: 0(....) ....................   e-mail ..............................

- Nawiązując do ogłoszenia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy: RGKiT.271.09.2014) na: dostawę fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych :

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę brutto : ….........…....……zł (słownie: .......................................................................... zł ) obejmującą:

- cenę netto …..………. zł (słownie: …………………………………………………) oraz podatek VAT (...... %) w kwocie ...................... zł (słownie: ................... ........................... .........................zł ).

- Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu]* / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i oświadczam, że będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy]* (*niewłaściwe skreślić)

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do  15 grudnia 2014 r.

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na płatność faktur w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że udzielimy gwarancji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględniliśmy w zaproponowanej cenie ofertowej wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert tj.  do dnia 20.12.2014 r.

- Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiemy przed terminem zawarcia umowy, w jednej lub kilku wybranych formach określonych w SIWZ.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

, dnia 	2014 r.

..........................................................

(Podpis i pieczęć imienna wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O   SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 USTAWY

# Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  zadanie

„Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”

Nazwa Wykonawcy ………........................................................................................................

Regon……………………………………… NIP………………………………………………

Adres Wykonawcy ......................................................................................................................

Nr tel. ........................................, nr fax. ...........................................

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

- Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Posiadam/my wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

- Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

........................., dnia .........................	                          ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

Załącznik nr 5  do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1  i 2 USTAWY

# Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  zadanie

„Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”

Nazwa Wykonawcy ………........................................................................................................

Regon……………………………………… NIP………………………………………………

Adres Wykonawcy ......................................................................................................................

Nr tel. ........................................, nr fax. ...........................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” , oświadczam/my że zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

1.  nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą pzp".

2.  nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą pzp". tj. należę/nie należę* do grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić

.........................., dnia…………….                                        ....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr6  do SIWZ

Wykaz części zamówienia których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie

„Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”

Nazwa Wykonawcy ………........................................................................................................

Regon……………………………………… NIP………………………………………………

Adres Wykonawcy ......................................................................................................................

Nr tel. ........................................, nr fax. ...........................................

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć Podwykonawcom niżej wymienione

części zamówienia.

| L.p. | Części zamówienia, które Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcy | Wartość części zamówienia powierzonych podwykonawcy w % ceny ofertowej brutto lub w kwocie brutto |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

.................................., dnia .....................

(miejscowość)

......................................................

(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

ZASTRZEŻENIE OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I TAJEMNICY HANDLOWEJ

do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  zadanie

„Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”

Nazwa Wykonawcy ………........................................................................................................

Regon……………………………………… NIP………………………………………………

Adres Wykonawcy ......................................................................................................................

Nr tel. ........................................, nr fax. ...........................................

- W  imieniu naszej firmy stwierdzamy, że:

- nie zgłaszamy zastrzeżeń ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej w stosunku do informacji zawartych w naszej ofercie*,

- zgłaszamy zastrzeżenie ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej w zakresie*:

* niepotrzebne skreślić

...................................................................................................................................................

- W związku ze zgłoszeniem ww. zastrzeżeń oświadczamy, że:

- Wymienione wyżej informacje zostały w naszej firmie decyzją z dnia ...................... objęte ochroną jako informacje niejawne objęte tajemnicą służbową.

- Zastrzeżenie niejawności ww. informacji jest nadal ważne.

- Informacje te nie wchodzą w zakres informacji składanych w rejestrach sądowych przez spółki i przedsiębiorstwa, nawet jeśli nasza jednostka nie jest zobowiązana do składania takich dokumentów w rejestrach sądowych.

- Informacje te nie dotyczą wymagań stawianych przez zamawiającego oferentom jako warunki przystąpienia do przetargu i kryteriów wyboru oferenta.

- Informacje ww. nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów promocyjnych i podobnych, ani nie zapoznawano z nimi innych jednostek gospodarczych i administracyjnych w trybie jawnym.

- Przekazujemy niniejszą ofertę w całości w trybie przewidzianym dla informacji niejawnych, a część niejawna została wydzielona i daje się oddzielić od pozostałej części oferty.

- Przyjmujemy do wiadomości, ze w przypadku gdyby warunki wymienione 
w pkt. 1 – 6 nie zostały przez nas dochowane oferta nasza zostanie odrzucona.

W przypadku nie zgłaszania zastrzeżeń ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej - Część II, zastrzeżenia należy przekreślić i parafować.

...................................., dnia ............................

...................................................

# Footnotes

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.